## Slide 1
傅丽芳 副教授
第1章 概述
装配式混凝土建筑计量与计价

## Slide 2
装配式建筑是指用工厂生产的预制构件、部品部件在工地装配而成的建筑,包括装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构,以及其他符合装配式建筑技术要求的结构体系建筑。本书只介绍装配式混凝土结构建筑的工程造价计算方法。

## Slide 3
1. 1. 2 什么是 PC
PC ( precastconcrete )是装配式混凝土预制构件的简称,我们在学习装配式混凝土建筑
计量与计价的课程内容时,首先要了解什么是 PC 。
PC 构件厂是按照标准图设计生产的混凝土构件,主要有外墙板、内墙板、叠合板、阳
台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等,然后将工厂生产的 PC 构件运到建筑物施工现场,经装
配、连接、部分现浇,装配成混凝土结构建筑物。 PC 构件示意图如图 1-1 所示。

## Slide 4
1. 1. 3 PC 构件施工生产过程简介
1.PC 构件标准化图纸设计
精确的标准化 PC 设计图纸让施工更加规范,避免了传统施工方式中边施工边进行修
改而造成的返工等情况,施工时间得到了大大节省,流程得到了极大简化。
2.PC 构件生产
工厂化的作业模式,将传统的建筑工地“搬进”工厂里,让房屋的每一个构件在工厂流水
线上生产出来,从铸模、成型到养护,精确的构件只需在工地进行组装,即可成为产业化的
住宅。
第一步:钢筋加工及安装钢模。钢筋经过工厂化机械加工、成型,并且通过人工抽检测
量,确保尺寸标准;依据精确弹线标示,安装组合钢模模板,如图 1-2 所示。

## Slide 11
按照一定的边界条件和配套技术,由两个或两个以上的住宅单一产品或复合产品在现场组装而成,构成住宅某一部位中的一个功能单元,能满足该部位一项或几项功能要求的产品即住宅部品。住宅部品包括屋盖、墙体、楼板、门窗、隔墙、卫生间、厨房、阳台、楼梯、储柜等部品类别。

## Slide 21
装配式混凝土建筑计量与计价是指通过计算工程量以及有关依据和要求,编制工程量清单报价的全部工作内容。在本书中是指根据装配式混凝土建筑施工图、工程量计算规范、计价定额、费用定额等计算依据,按规定计算装配式混凝土建筑工程量、编制综合单价,计算分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费以及税金,编制装配式混凝土建筑工程量清单报价的全部工作内容。

## Slide 28
第一步:将 PC 叠合梁市场价、运输与安装计价定额中的人工费、材料费、机械费数据填入表 1-3 对应的位置。
第二步:计算 PC 叠合梁运输管理费和利润( 10.64×23%≈2. 45 元);计算 PC 叠合梁安装管理费和利润(96. 75×23%≈22. 25 元)。
第三步:将合价中的人工费、材料费、机械费以及管理费和利润合计,PC 叠合梁清单项目的综合单价为 1864.82 元。

## Slide 36
1.PC 构件支撑固定
吊装就位的 PC 构件需要各种支撑或者支架固定,等构件套筒连接、接缝现浇混凝土或
者连接件整体连接后,方能拆除。
2.PC 构件套筒连接
PC 构件套筒连接需要完成预埋套筒和吊装 PC 构件后注浆连接两个重要环节。因此,需要熟悉上述施工工艺,才能准确编制装配式混凝土建筑工程量清单报价。
总之,装配式建筑的主要特点是能实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装
修、信息化管理和智能化应用,进而提高技术水平和工程质量,促进建筑产业转型升级。因此需要研究符合客观情况的工程造价计价方式。

## Slide 37
1. 6. 2 装配式混凝土建筑综合单价编制
通过编制综合单价来计算分部分项工程费,是编制工程量清单报价的特殊方法与要求。
正确编制综合单价,反映了使用计价定额以及确定和应用人材机单价的综合能力,这是编制工程量清单报价的核心技能之一。
1. 6. 3 装配式混凝土建筑工程造价费用计算
除了分部分项工程费计算,工程造价还包括措施项目、其他项目费、规范和税金的计算。
运用费用定额,根据工程具体情况确定计算各项费用的计算基数和取费费率,是正确计算工
程量清单报价各项费用的核心技能之一。

## Slide 38
谢 谢 ！