## Slide 1
第2章 装配式混凝土建筑工程量
清单报价编制原理
装配式混凝土建筑计量与计价

## Slide 2
2. 1 建筑产品的特性
用来交换的装配式混凝土建筑也是产品。建筑产品具有产品生产的单件性、建设地点
的固定性、施工生产的流动性等特点。这些特点是形成建筑产品必须通过编制施工图预算或编制工程量清单报价确定工程造价的根本原因。
2. 1. 1 产品生产的单件性
建筑产品的单件性是指每个建筑产品都具有特定的功能和用途,在建筑物的造型、结构、尺寸、设备配置和内外装修等方面都有不同的具体要求。即使用途完全相同的工程项目,在建筑等级、基础工程等方面都可能会不一样。可以这么说,在实践中找不到两个完全相同的建筑产品。因而,建筑产品的单件性使建筑物在实物形态上千差万别,各不相同。

## Slide 3
2. 1. 2 建设地点的固定性
建设地点的固定性是指建筑产品的生产和使用必须固定在某一个地点,不能随意移动。
建筑产品固定性的客观事实,使得建筑物的结构和造型受到当地自然气候、地质、水文、地形等因素的影响和制约,因此功能相同的建筑物在实物形态上仍有较大的差别,因而每个建筑产品的工程造价各不相同。
2. 1. 3 施工生产的流动性
流动性是指施工企业必须在不同的建设地点组织施工、建造房屋。建筑产品的固定性
是产生施工生产流动性的根本原因。因为建筑物固定了,施工队伍就流动了。
建设地点离施工单位基地的距离、资源条件、运输条件、工资水平等,都会影响建筑产品的造价。

## Slide 4
2. 2 工程造价计价基本理论
2. 2. 1 确定工程造价的重要基础
1. 产生建筑产品特殊定价方法的原因
建筑产品的三大特性决定了其在价格要素上千差万别的特点。这种差别使其不能像载
重汽车那样制定统一建筑产品价格。因此,通常工业产品的定价方法不适用于建筑产品。
产品定价的基本规律除了价值规律外,还应该有两个方面,一是通过市场竞争形成价格,二是同类产品的价格水平应该保持一致。
对于建筑产品来说,价格水平一致性的要求和建筑产品单件性的差别性特点,是一对需
要解决的主要矛盾,因为我们无法做到以一个建筑物为对象来整体确定工程造价从而达到
保持价格水平一致的要求。

## Slide 5
2. 2. 2 基本建设项目的概念及划分
1. 基本建设项目的概念
基本建设项目是一个建设单位在一个或几个建设区域内,根据主管部门下达的计划任
务书和批准的总体设计及总概算书,经济上实行独立核算,行政上具有独立的组织形式,严
格按基建程序实施的基本建设工程。
例如,新建的某应用型大学就是一个基本建设项目,其中包括教学楼、实验楼、办公楼、
食堂、宿舍、体育馆等工程项目。

## Slide 6
2. 基本建设项目划分
基本建设项目按照合理确定工程造价和工程建设管理工作的要求,划分为建设项目、单
项工程、单位工程、分部工程、分项工程五个层次。
1 )建设项目
建设项目一般是指在一个总体设计范围内,由一个或几个工程项目组成,经济上实行独
立核算,行政上实行独立管理,并且具有法人资格的建设单位。
2 )单项工程
单项工程又称工程项目,是建设项目的组成部分,是指具有独立设计文件,竣工后可以
独立发挥生产能力或使用效益的工程。例如,一个工厂的生产车间、仓库;学校的教学楼、图书馆等分别都是一个单项工程。

## Slide 8
2. 2. 3 确定工程造价的基本前提
建筑产品是结构复杂、体型庞大的工程,很难对这样一类完整产品进行统一定价,需要
按照一定的规则,将建筑产品进行合理分解,层层分解到构成完整建筑产品的共同要素———
分项工程项目为止,才能实现对建筑产品定价的目的。
从建设项目划分的内容来看,将单位工程按结构构造部位和工程工种来划分,可以分解为若干个分部工程。但是,从对建筑产品定价要求来看,仍然不能满足要求。因为以分部工程为对象定价,其影响因素较多。例如,同样是砖墙;构造可能不同,如实砌墙或空花墙;材料也可能不同,如标准砖或灰砂砖。受这些因素影响,其人工、材料消耗的差别较大。所以,还必须按照不同的构造、材料等要求,将分部工程分解为更为简单的组成部分———分项工程,例如,现浇 C30 混凝土独立基础、 PC 叠合梁吊装、 C25 混凝土二次浇灌等。
分项工程是经过逐步分解能够用较为简单的施工过程生产出来的,可以用适当计量单位计算的工程基本构造要素。

## Slide 9
2. 2. 4 单位分项工程消耗量标准
将建筑工程层层分解后,就能采用一定的定额编制方法,编制出单位分项工程项目的人工、材料、机械台班消耗量标准———计价定额。虽然不同的建筑工程由不同的分项工程项目和不同的工程量构成,但是有了计价定额(消耗量定额)后,就可以计算出价格水平基本一致的工程造价。这是因为计价定额(消耗量定额)确定的每一单位分项工程的人工、材料、机械台班消耗量,起到了统一建筑产品劳动消耗水平的作用,使我们能够对各建筑工程不同的工程数量,计算出符合统一价格水平的工程造价。例如,甲工程 PC 叠合板工程量为 68.56m3 ,乙工程PC 叠合板工程量为 205. 66m3 ,虽然工程量不同,但使用消耗量水平一致的计价定额(消耗量定额)后,他们的人工、材料、机械台班消耗量水平(单位消耗量)保持了一致性。在计价定额(消耗量定额)消耗量的基础上再考虑价格因素,用货币反映定额基价,就可以计算出直接费、间接费、利润和税金,然后算出整个建筑产品的工程造价,保持不同装配式建筑物之间价格水平的一致性。因此,将建设项目分解到分项工程层次后,同化了不同建筑产品之间的差异性,通过编制计价定额确定单位分项工程工料机消耗

## Slide 10
2. 2. 6 装配式混凝土建筑工程量清单编制方法
1. 基本理论
马克思主义劳动价值论的商品价值理论可以用 W = C + V + m 来表达。其中, W 为商品的价值;C 是指生产资料的转移价值,即建筑产品生产直接消耗的建筑材料、除机上人工以外的机械台班等生产资料;V 是劳动者为自己劳动创造的价值,即工资、奖金、社保等; m是劳动者为社会劳动创造的价值,即利润与税金等。从建造成本的角度出发,一般将建筑产品价格划分为直接成本、间接成本、利润和税金4 个组成部分。可以直接计算到某一建筑产品上的建造费用叫直接成本,如生产工人的人工费、材料费、机械台班费等;若干个建造产品建造过程中共同发生的费用,需要通过某种计算方法分
摊到某个建筑产品上的费用叫间接成本,如公司管理人员的工资、办公费、固定资产使用费等;按规定计算出来的竞争利润,是企业扩大再生产的源泉;向国家缴纳的建筑产品增值税金是国民收入积累的源泉。因此,可以将建筑产品造价表达为:工程造价 = 直接费 + 间接费 + 利润 + 税金。需要指出的是,目前装配式建筑工程造价费用组成与划分,符合了上述价格构成的基本理论,即分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费分别由直接费、间接费和利润构成,最后再计算建筑产品的增值税,然后汇总为工程造价。

## Slide 15
谢 谢 ！