## Slide 1
傅丽芳 副教授
第4章 装配式建筑工程量计算
装配式混凝土建筑计量与计价

## Slide 2
4. 1 工程量计算规则
4. 1. 1 装配式预制构件工程量计算规则
装配整体式混凝土结构件制作、运输、安装,均按成品构件的设计图示尺寸以实体积计算,依附于成品构件内的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管、套管、线盒等所占体积,构件外露钢筋体积也不再增加。混凝土工程量除另有规定者外,均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、预埋螺栓所占体积。
4. 1. 2 部品部件工程量计算规则
装配式建筑部品部件工程量按设计说明和图示尺寸以套、个、组、部等自然计量单位计算,或者按 m 、 m2 、m3等物理计量单位计算。

## Slide 3
4. 2 PC 预制混凝土柱工程量计算
4. 2. 1 工程量计算规则
PC 预制柱制运安工程量按图纸设计尺寸以体积计算( m3 ),不扣除构件内钢筋、铁件以及小于或等于 0.30m2孔洞所占体积。
4. 2. 2 计算公式
PC 柱工程量 = 柱断面长 × 柱断面宽 × 柱高 - 大于 0. 30m2孔洞所占体积
4. 2. 3 PC 柱图片
PC 柱图片见图 4-1~ 图 4-3 。

## Slide 26
4. 6 PC 楼梯工程量计算
4. 6. 1 工程量计算规则
PC 楼梯工程量按图纸设计尺寸以体积计算( m3 ),不扣除构件内钢筋、铁件以及小于或等于 0.30m2孔洞所占体积。
4. 6. 2 计算公式
PC 楼梯工程量 = 侧截面面积 × 楼梯段宽 - 槽口体积

## Slide 34
4. 7 PC 阳台板工程量计算
4. 7. 1 工程量计算规则
PC 阳台板工程量按图纸设计尺寸以体积计算( m3 ),不扣除构件内钢筋、铁件以及小于或等于 0.30m2孔洞所占体积。
4. 7. 2 计算公式
PC 阳台板工程量 = 底板体积 + 侧板体积 - 大于 0. 30m2孔洞所占体积
4. 7. 3 PC 阳台板图片
PC 阳台板图片见图 4-33~ 图 4-37 。

## Slide 43
谢 谢 ！