## Slide 1: 项目一 施工基本知识
学习内容
任务1.1 认识装配式建筑结构
任务1.2 认识预制构件
任务1.3 认识起重设备与吊具
任务1.4 认识预制构件支撑
任务1.5 认识预制构件的连接

## Slide 2
1） 装配式混凝土建筑技术体系
全装配混凝土结构主要应用于多层建筑，主要指多层装配式墙-板结构，这种结构的特点是全部墙、板采用预制构件，通过可靠的连接方式进行连接，采用干式工法施工，干式连接暂未有成熟的技术规范。
任务1.1 认识装配式建筑结构

## Slide 3
装配整体式混凝土结构是指由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。装配式混凝土建筑技术体系按结构形式主要可以分为剪力墙结构、框架结构、框架——剪力墙结构等。在相关标准及规程中，建议应用装配整体式混凝土结构，所以结构体系类型分为装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架结构、装配整体式框架——剪力墙结构。

## Slide 4
装配式混凝土框架结构

## Slide 5
装配式混凝土剪力墙结构

## Slide 6
2）装配式建筑的评价指标
（1）适用范围
《装配式建筑评价标准》适用于评价采用装配方式建造的民用建筑，包括居住建筑和公共建筑。对于一些与民用建筑相似的单层和多层厂房等工业建筑，如精密加工车间、洁净车间等，当符合本标准的评价原则时，可参照执行
（2）评价指标
《装配式建筑评价标准》规定装配式建筑的评价指标统一为“装配率”，明确了装配率是对单体建筑装配化程度的综合评价结果，装配率具体定义为：单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。

## Slide 7
（3）装配率计算
装配式建筑的装配率计算和装配式建筑等级评价应以单体建筑作为计算和评价单元，并应符合下列规定：
1、单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认；
2、建筑由主楼和裙房组成时，主楼和裙房可按不同的单体建筑进行计算和评价；
3、单体建筑的层数不大于三层，且地上建筑面积不超过500m2时，可由多个单体建筑组成建筑组团作为计算和评价单元。

## Slide 8
装配率总分计算
装配率应根据表1-2中评价项得分值，按下式计算：
P=(Q1+Q2+Q3)/(100-Q4)*100%
式中：
P──装配率；
Q1──主体结构指标实际得分值；
Q2──围护墙和内隔墙指标实际得分值；
Q3──装修与设备管线指标实际得分值；
Q4──评价项目中缺少的评价项分值总和。

## Slide 9
：
评价项 |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值
主体结构（50分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件 | 35%≤比例≤80% | 20～30* | 20
 | 梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件 | 70%≤比例≤80% | 10～20* | 
围护墙和内隔墙（20分） | 非承重围护墙非砌筑 | 比例≥50% | 5 | 10
 | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* | 
 | 内隔墙非砌筑 | 比例≥50% | 5 | 
 | 内隔墙与管线、装修一体化 | 50%≤比例≤80% | 2～5* | 
装修和设备管线（30分） | 全装修 | ─ | 6 | 6
 | 干式工法楼面、地面 | 比例≥70% | 6 | ─
 | 集成厨房 | 70%≤比例≤90% | 3～6* | 
 | 集成卫生间 | 70%≤比例≤90% | 3～6* | 
 | 管线分离 | 50%≤比例≤70% | 4～6* | 
表1-2 装配式建筑评分表

## Slide 10
（4）评价指标
当评价项目满足“认定评价标准”提到的4点要求且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时，可进行装配式建筑等级评价。
装配式建筑评价等级应划分为A级、AA级、AAA级，并应符合下列规定：
1、装配率达到60%～75%时，评价为A级装配式建筑；
2、装配率达到76%～90%时，评价为AA级装配式建筑；
3、装配率达到91%及以上时，评价为AAA级装配式建筑.

## Slide 11
3）装配式建筑的优势
内容 | 预制装配式混凝土结构 | 现浇混凝土结构
生产效率 | 现场装配，生产效率高，减少人力成本；需5～6天一层楼，人工减少50％以上 | 现场工序多，生产效率低，人力投入大；需6～7天一层，靠人海战术和低价劳动力
工程质量 | 误差控制毫米级，墙体无渗漏、无裂缝；室内可 实现100％无抹灰工程 | 误差控制厘米级，空间尺寸变形较大；部品安装难以实现标准化，基层质量差
技术集成 | 可实现设计、生产、施工一体化、精细化；通过标准化、装配化形成集成技术 | 难以实现装修部品的标准化、精细化；难以实现设计、施工一体化、信息化
资源节约 | 施工节水60％、节材20％、节能20％；垃圾减少80％，脚手架、支撑架减少70％ | 水耗大、用电多、材料浪费严重；产生的垃圾多，大量的脚手架、支撑架
环境保护 | 施工现场基本无扬尘、废水、噪声 | 施工现场扬尘和噪声大、废水和垃圾多

## Slide 12
4）装配式建筑的发展
中国装配式建筑行业发展至今，主要经历了起步、缓慢发展和快速发展三个阶段 ：

## Slide 13
1） 认识常见的预制构件——柱
预制柱一般分为实体预制柱和空心预制柱两种。实体预制柱一般在层高位置预留下钢筋接头，完成定位固定之后，在梁、板交汇的节点位置使钢筋连通，并依靠后浇混凝土整体固定成型。上下层预制柱的竖向钢筋通常采用灌浆套筒进行连接，在预制柱下部预埋钢筋灌浆套筒，通过注入灌浆料，完成上下柱之间的力学传递。
任务1.2 认识预制构件

## Slide 14
2） 认识常见的预制构件—— 叠合梁
叠合梁是指在预制钢筋混凝土梁上后浇混凝土形成的整体受弯梁。叠合梁一般分两步实现装配和完整度：第一步是在工厂内浇筑完成，通过模具将梁内底筋、箍筋与混凝土浇筑成型，并预留连接节点；第二步是在施工现场浇筑完成，绑扎上部钢筋与叠合板一起浇筑成整体。

## Slide 15
3） 认识常见的预制构件—— 叠合板
叠合板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分之一，又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板。现浇叠合层内可敷设水平设备管线。叠合楼板整体性好，板的上下表面平整，便于饰面层装修，适用于对整体刚度要求较高的高层建筑和大开间建筑。

## Slide 16
4） 认识常见的预制构件—— 外挂墙板
预制外挂墙板是指安装在主体结构上起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板。预制外挂墙板集围护、装饰、防水、保温于一体，采用工厂化生产、装配化施工，具有安装速度快、质量可控、耐久性好、便于保养和维修等特点，符合国家大力发展装配式建筑的方针政策。

## Slide 17
5） 其他常见的预制构件

## Slide 18
1） 吊装从业人员和施工指挥人员
任务1.3 认识起重设备与吊具

## Slide 19
2） 指示信号

## Slide 20
3） 起重设备与吊具
（1）起重设备种类：塔式起重机、履带式起重机、汽车式起重机
塔式起重机简称塔机、塔吊，是通过装设在塔身上的动臂旋转、动臂上小车沿动臂行走从而实现起吊作业的起重设备。塔式起重机具有起重能力强、作业范围大等特点，广泛应用于建筑工程中。
履带起重机是将起重作业部分装在履带底盘上，行走依靠履带装置的流动式起重机。履带起重机具有起重能力强、接地比压小、转弯半径小、爬坡能力大、无需支腿、可带载行驶
汽车起重机简称汽车吊，是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机机动性好，转移迅速。

## Slide 21
（2）施工安装专用工器具；
图 施工安装专用工器具

## Slide 22
（2）施工安装专用工器具；
图 施工安装专用工器具

## Slide 23
4） 吊装作业安全控制措施

## Slide 24
1）靠架、垫块
预制构件存放时，根据不同的预制构件类型采用插放架、靠放架、垫方或垫块来固定和支垫。插放架、靠放架以及一些预制构件存放时使用的托架应由金属材料制成，插放架、靠放架、托架应进行专门设计，其强度、刚度、稳定性应能满足预制构件存放的要求。
任务1.4 认识预制构件支撑

## Slide 25
2）钢管及配件
选用Φ18.3mm×3.6mm焊接钢管，并符合《直缝电焊钢管》（GB/T 13793-2008）规定
3）U形托撑
U形托撑螺杆与支托板焊接应牢固，焊缝高度不得小于6mm，螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30mm。

## Slide 26
4）独立钢支撑、斜撑
独立钢支柱支撑系统由独立钢支柱支撑、水平杆或三脚架组成。支撑头可采用板式顶托或U型支撑。连接杆宜采用普通钢管，钢管应有足够的刚度。三脚架宜采用可折叠的普通钢管制作，应具有足够的稳定性。

## Slide 27
5）装配式混凝土建筑模板体系
装配式混凝土建筑模板工程的主要内容是合理选择模板类型，科学制订模板支撑方案。装配式混凝土建筑的预制构件在工厂生产，模板化体系不同于全现浇结构。在预制构件安装时，需要进行现浇结构节点的模板安装，常用的模板体系有铝合金模板体系、木模板、塑料模板等。

## Slide 28
1）钢筋套筒灌浆连接
钢筋套筒灌浆连接是一种在预制混凝土构件内预埋成品套筒，从套筒两端插入钢筋并注入灌浆料而实现的钢筋连接方式。灌浆套筒连接分为全灌浆套筒连接和半灌浆套筒连接。
任务1.5 认识预制构件的连接

## Slide 29
1）钢筋套筒灌浆连接
套筒的构造包括筒壁、剪力槽、灌浆口、排浆口、钢筋定位销，灌浆套筒材质有碳素结构钢、合金结构钢和球墨铸铁，根据加工方式分为铸造灌浆套筒和机械加工灌浆套筒，机械加工灌浆套筒的材质主要为碳素结构钢和合金结构钢，而铸造灌浆套筒的材质主要为球墨铸铁。
套筒型号由名称代号、分类代号、主参数代号和产品更新变型代号组成。灌浆套筒主参数为被连接钢筋的强度级别和直径

## Slide 30
1）钢筋套筒灌浆连接
钢筋连接用套筒灌浆料是钢筋套筒连接接头的重要组成，它是以水泥为基本材料，配以细骨料，以及混凝土外加剂和其他材料组成的干混料，加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能，填充于套筒和带肋钢筋间隙内，简称“套筒灌浆料”。灌浆料使用需要注意，严格掌握并准确执行产品使用说明书规定的操作要求。

## Slide 31
2）钢筋浆锚搭接连接
浆锚搭接连接是指在预制混凝土构件中采用特殊工艺制成的孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式，适用于较小直径的钢筋（d≤20mm）的连接，连接长度较大。目前我国的孔洞成型技术种类较多，尚无统一的论证，一般要求纵向钢筋采用浆锚搭接连接时，对预留孔成孔工艺、孔道形状和长度、构造要求、灌浆料和被连接钢筋，应进行力学性能以及适用性的试验验证。
钢筋浆锚搭接连接

## Slide 32
3）其他连接方式
型钢连接是指在预制构件中预埋型钢，然后通过不同预制构件内型钢焊接或螺栓连接实现预制构件的连接。型钢连接多用于装配式框架结构。
叠合构件后浇混凝土连接，钢筋的弯折锚固连接是一种钢筋直锚长度不足情况下的常规做法，在混凝土结构中普遍应用，装配式混凝土结构中的双向叠合楼板之间的连接、叠合梁与端柱之间的连接和预制剪力墙与叠合梁平面外连接等都有应用。
螺栓连接是通过螺栓紧固的方式实现与预制构件之间的连接。

## Slide 33: 粗糙面

## Slide 34: 键槽

## Slide 35: 项目小结
本项目内容包括装配式建筑结构、预制构件、起重设备与吊具、预制构件支撑和预制构件的连接几个装配式建筑结构施工基础知识与技能。通过学习任务的深入开展，了解装配式建筑结构技术体系和装配式建筑的评价，了解装配式混凝土建筑的发展史及在我国的发展现状，熟悉预制剪力墙、叠合板、叠合梁、预制柱、预制外挂墙板等预制构件的形状及特点，掌握装配式建筑施工基础知识和基本技能。