## Slide 1
信息技术基础课程（文科）
第二章 人工智能介绍
信息技术基础（文科）
第一章 计算机基础知识

## Slide 2
学习目标/Target
1.1 任务一：计算机概述。
1.2 任务二：数制与编码。
1.5 任务五：计算机新技术。
1.4 任务四：办公自动化软件简介。
1.3 任务三：计算机系统的基本组成。

## Slide 3: 1.1计算机概述
1.1.1 什么是电子计算机
  电子计算机是在电子技术代替了机械和继电器技术的基础上发展起来的，它是具有高速计算和内部存储能力、由程序控制其操作过程的电子设备。

## Slide 4: 世界上第一台电子计算机诞生于1946年2月，其名字的英文缩写为ENIAC（Electronic Numerical Integrator And Computer）
同学们看看
这是什么？

## Slide 6: 1.1.1.1 计算机的发展过程
冯诺依曼
程序存储的思想

## Slide 9: 1.1.1计算机的发展
1．计算机的诞生
  世界上第一台计算机是美国宾夕法尼亚大学的一批青年科技工作者于1946年研制成功的，命名为“ENIAC” (Electronic Numerical Integrator And Computer) 。
2．计算机发展（Computer’s evolution ）的几个阶段
  第一代（1946—1958），电子管计算机时代（Radio tube )
  第二代（1958—1964），晶体管计算机时代（ Transistor )
  第三代（1965—1970），集成电路计算机时代（ Integrated circuit ）
  第四代（1970年以后），大规模集成电路计算机时代 (Large Scale Integrated circuit )

## Slide 10
表1-1 计算机发展的四个阶段
年代
起止年份
用电子元器件
数据处理方式
运算速度
应用领域
第一代
1946~1958
电子管
汇编语言、代码程序
5千~3万次/秒
国防及高科技
第二代
1958~1964
晶体管
高级程序设计语言
数十万~几百万次/秒
工程设计、数据处理
第三代
1965~1970
中、小规模集成电路
结构化、模块化程序设计、实时处理
数百万~几千万次/秒
工业控制、数据处理
第四代
1970~今
大规模、超大规模集成电路
分时、实时数据处理;计算机网络
上亿条指令/秒
工业、生活等各方面

## Slide 11: 1.1.1.2 微型计算的发展
微处理器性能的不断发展，形成了微型计算机发展的四个不同阶段，这四个阶段通常被称为微型计算机发展的四代。
第一代：4位或8位微型计算机（始于1971年）
(1) 微处理器：Intel4004，Intel8008，Intel8080，Z80，M6800。
(2) 字长：4位或8位。
(3) 主频：1～5MHz。
(4) 主要产品：1971年Intel公司研制出MCS4型微型计算机（CPU为Intel4040，四位机），后来又推出以Intel8008为核心的MCS-8型、APPLE-II型八位微型计算机。
这个阶段的微处理器结构和性能还不够完善，但它奠定了微型计算机发展的里程碑。

## Slide 12: 1.1.1.2 微型计算的发展
第二代：十六位微型计算机（始于1978年）
(1) 微处理器：Intel8086，Intel8088，Z8000，MC68000。
(2) 字长：十六位。
(3) 主频：4～10MHz。
(4) 主要产品：IBM-PC（CPU为8086）机，APPLE公司的Macintosh机，IBM公司的PC／AT286机。
这个阶段的微处理器结构和性能趋于完善。

## Slide 13: 1.1.1.2 微型计算的发展
第三代：32位微型计算机（始于1985年）
(1) 微处理器：Z80000，Intel80386，Intel80486，Pentium。
(2) 字长：32位。
(3) 主频：10～60MHz。
(4) 主要产品：IBM-PC/80386、IBM-PC/80486和IBM-PC/80586机和PC兼容机。
这个阶段的微处理器结构和性能已经成熟，微型计算机开始普及应用。
第四代：32或64位微型计算机（始于1990年）

## Slide 14: 1.1.1.3 计算机的发展趋势
计算机的发展将出现微型机和超大型机的两极分化现象，多媒体技术和计算机网络也将得到更快的发展。
1. 巨型化
巨型机是指发展速度更快、存储容量更大、功能更强、可靠性更高的计算机。例如,美国“Star-100”和我国的“银河”机。现代巨型机已达到万亿次每秒的运算速度。

## Slide 15: 1.1.1.3 计算机的发展趋势
2. 微型化
微型化主要是朝着以下几个方面发展：
(1) 体积越来越小。
(2) 集成度越来越高。
(3) 功能更强和可靠性更高。
(4) 价格更便宜。
(5) 适用范围更广。

## Slide 16: 1.1.1.3 计算机的发展趋势
3. 网络化
网络化是指利用通信介质和通信设备将分布在不同地理位置的计算机系统及计算机网络相互连接起来，实现计算机资源共享和通信。
4. 智能化
智能化是指使计算机模拟人的思维活动，利用计算机的“记忆”和“逻辑判断”能力来识别文字、图像和翻译各种语言，使其具有思考、推理、联想和证明等学习和创造的功能，真正替代人的思维活动和脑力劳动。

## Slide 17: 1.1.2 计算机的特点分类及应用 1.1.2.1 计算机的特点
(1) 运算速度快
目前，巨型机的运算速度已达每秒几千亿次，计算机速度已达每秒几十亿次。如现在的日气象预报，如果用以往的机械计算机要处理几十天，用现在的电子计算机只需几分钟就完成了。
(2) 计算精度高
由于科学技术的发展，对计算的精度要求愈来愈高。比如对人造卫星的发射、运行轨道的控制必须万分精确，否则差之毫厘，谬以千里。根据运算的需要，计算机的有效数字可以精确到几十位或上百位，足以达到所需要的精度。

## Slide 18: 1.1.2.1 计算机的特点
(3) 具有存储功能
计算机不但能高速处理数据，而且还可以存储大量的数据、中间结果和程序，以备调用和执行，这是以往任何计算工具所不具备的功能。
(4) 具有逻辑判断功能
计算机不但能进行数值运算，而且还可以进行逻辑运算和逻辑推理。根据对数据的判断和比较，能确定要执行的操作或得出新的逻辑，这是以往任何计算工具所无法实现的功能。
(5) 工作自动化
利用计算机解决问题时，只要将需处理的数据和解决问题的程序一起存储到计算机中，给计算机下达一个执行命令，计算机就开始按程序规定的步骤自动工作，直到结束，整个过程不需要人来控制和干预，这是它和其它计算工具最本质的区别，比如计算器就不具备这一功能。

## Slide 19: 1.1.2.1 计算机的特点
(6) 具有处理多种信息功能
当今的社会是高度信息化的社会，不但信息量大，而且信息形式多样化，除了数字、文字以外还有声音、图形、图像等信息。这些信息都可以用计算机来加工处理，这也是其它任何计算工具都做不到的。
（7）网络化
随着互联网的普及，网络已经成功应用到电子商务、电子政务等诸多领域。网络已经成为人们工作以及日常生活不可缺少的工具。
综上所述，由于计算机具有这些特点和其它计算工具所无与伦比的功能，极大地推动了计算机技术的迅猛发展，拓展了计算机的应用领域，其前景将会更加广阔。。

## Slide 20: 1.1.2.2 计算机的分类
根据运算速度、存储能力、功能强弱、配套设备与软件系统的丰富程度等因素，计算机可分为超级计算机、工业控制计算机、网络计算机、个人计算机、嵌入式计算机五类，较先进的计算机有生物计算机、光子计算机、量子计算机等。

## Slide 21: 1.1.2.3 计算机的应用
计算机的应用已经渗透到人类社会的各个领域，并且越来越深入。计算机的应用可归纳为以下几个方面：
(1) 科学计算
由于计算机运算速度快、精度高、存储量大、工作自动化，所以特别适合于科学计算。目前有许多用于各种领域的数值计算软件包，大大方便了广大科技工作者。例如，人造卫星轨迹的计算、建造大型桥梁中的计算等等。
(2) 数据处理
数据处理也称信息处理，是指利用计算机管理、操纵各种形式的数据资料。例如，企业管理、物资管理、报表统计、帐目计算、信息情报检索等。

## Slide 22: 1.1.2.3 计算机的应用
计算机的应用已经渗透到人类社会的各个领域，并且越来越深入。计算机的应用可归纳为以下几个方面：
(3) 过程控制
过程控制是指利用计算机对连续的工业生产过程进行控制。过程控制可以提高自动化水平，减轻劳动强度，提高生产效率，节省原料，减少能源消耗。例如：车床的控制、卫星发射的控制等。
(4) 计算机通信
现代通信技术与计算机技术相结合，构成联机系统和计算机网络，这是微型计算机具有广阔前途的一个应用领域。计算机网络的建立，不仅解决了一个地区、一个国家中计算机之间的通信和网络内各种资源的共享，还可以促进和发展国际间的通信及各种数据的传输与处理。

## Slide 23: 1.1.2.3 计算机的应用
(5) 辅助系统
计算机辅助系统是利用计算机辅助完成某方面的工作。目前主要有以下几种计算机辅助系统：
计算机辅助设计CAD（Computer Aided Design）。利用计算机辅助人们进行设计工作，使设计工作半自动化或自动化。例如：建筑设计、服装设计、广告设计等等。
计算机辅助制造CAM（Computer Aided Manufacturing）。利用计算机进行生产设备的管理、控制和操作生产过程，以便提高产品质量，降低成本，缩短生产周期，改善制造人员的工作条件。
计算机辅助测试CAT（Computer Aided Test）。利用计算机来帮助测试。
计算机辅助教学CAI（Computer Aided Instruction）。

## Slide 24: 1.1.2.3 计算机的应用
(6) 人工智能
利用计算机来“模拟”人的智能，使计算机能够像人一样具有学习、推理、积累知识的能力。比如：“机器翻译”、“专家系统”、“机器人”等都是人工智能的应用实例。
机器翻译：使计算机能够理解人类自然语言，根据上下文和积累的知识实现语言翻译。
专家系统：用计算机模拟专家的经验和知识，如一个中医专家系统，它可以模拟中医进行诊病并开出药方。
机器人：用计算机替代人从事具有危险、有害、污染、单调等性质方面的工作。
人工智能应用前景非常广阔，特别是第五代机的开发成功，会将人工智能的应用推向新的阶段。

## Slide 25: 1.2 任务二：数制与编码 1.2.1 数制及其相互转换
数据是指计算机能够接受和处理的数字、字母和符号的集合。人们所能感受到的各种信息（景象、消息、事实、知识等）都可以用数据来表示。存储在计算机中的字母、符号、图形、声音都是用二进制数编码表示的。在计算机中采用二进制数表示数据有两个原因：
(1) 容易实现。数在机器中都是以器件的物理状态来表示的。例如可用电子器件的截止和饱和两个稳态即高电平和低电平表示。
(2) 容易表示。用二进制数表示更为简单和可靠，极大简化计算机的结构，运算速度也可大大提高。

## Slide 26: 1.2.2 计算机中的进制
进位计数制
进位计数制是一种数的表示方法，它按进位的方法来计数，简称为进位制。
例如:
十进制数: 321.54 逢十进一
六十进制数: 60秒为1分 逢六十进一
十二进制数: 十二月 逢十二进一

## Slide 27: 1. 十进制数(Decimal)
十进制数有两个主要的特点：有十个不同的数字符号，即：0~9；逢“10”进位，借一当十。
因此，同一个数字符号在不同的位置（或数位）代表的数值是不同的。例如：888.88
8 8 8 . 8 8
百位 十位 个位

## Slide 28: 1. 十进制数(Decimal)
十进制数中，小数点左边第一位的8代表个位，它的值为8×100；第二位的8代表十位，它的值为8×101；第三位的8代表百位，它的值为8×102；而小数点右边第一位8的值就为8×10-1；第二位8的值就为8×10-2。所以，这个数可以写成
(888.88)D=8×102＋8×101＋8×100＋8×10-1＋8×10-2
其中，把102 ，101 ，100 ，10-1 ，10-2称为888.88的位权。
对于任意一个十进制数D，可以按下列公式展开：
D=Dn-1×10n-1＋Dn-2×10n-2＋…+D1×101＋D0×100+D-1×10-1＋…＋D-m×10-m

## Slide 29: 2. 二进制数的表示(Binary)
与十进制数类似，它也有两个主要特点：它有两个不同的数字符号0和1；它是逢“2”进位的。
因此，不同的数码在不同的数位所代表的值也是不同的。
例如：(11010.001)B=1×24＋1×23+0×22+1×21+0×20+0×2-1+0×2-2+1×2-3
任意一个二进制数B的展开式为：
B=Bn-1×2n-1+Bn-2×2n-2+…+B1×21+B0×20+B-1×2-1+B-2×2-2+…+B-m×2-m
其中Bi只能取1或0，由具体的数B确定；2n-1，2n-2，…，21，20，2-1，2-2，…，2-m 称为位权；m和n为正整数，n为小数点左边的位数，m为小数点右边的位数；2是进位制的基数，故称为二进制。

## Slide 30: 3. 八进制数的表示(Octal)
八进制数的特点：有8个不同的数码符号:0~7；逢“8”进位。
对于一个八进制数，它所在的位置不同，数码所表示的值也是不同的。
例如：(431)Q＝4×82＋3×81＋1×80（字母O与数字0容易混淆，通常用Q表示八进制数）
任意8进制数Q，可以表示为：
Q=Qn-1×8n-1+Qn-2×8n-2+…+Q1×81+Q0×80+Q-1×8-1+…+Q-m×8-m
其中，Qi可取0~7之间的数，取决于数值Q；8n-1，8n-2，…，81，80，8-1，…，8-m称为位权；m和n为正整数，n为小数点左边的位数，m为小数点右边的位数；8为进位制的基数，故称为8进制。

## Slide 31: 4. 十六进制数的表示(Hexadecimal)
十六进制数的特点：有16个不同的数码符号：0~9及A，B，C，D，E，F，它与十进制之间的关系如表1-1所示；逢“16”进位。
对于一个十六进制数，它所在的位置不同，数码所表示的值也是不同的。
例如：(43D)H＝4×162＋3×161＋D×160
任意16进制的数H，可以表示为：
H=Hn-1×16n-1+Hn-2×16n-2+…+H1×161+H0×160+H-1×16-1+H-2×16-2+…+H-m×16-m

## Slide 32
综上所述，可以把进位制的特点概括为:
(1) 每种计数制都有一个固定的基数J，它的每一位可能取J个不同的数值。
(2) 它是逢“J”进位的。因此，它的每一个数位i,对应一个固定的值Ji，Ji称为该位的“位权”，小数点左边各位的位权依次是基数J的正次幂；而小数点右边各位的权依次是基数J的负次幂。与此相关，若小数点向左移一位，则等于减少了J倍；若小数点向右移一位，则等于增加了J倍。
十进制数 | 十六进制数 | 十进制数 | 十六进制数
10 | A | 13 | D
11 | B | 14 | E
12 | C | 15 | F
表1-1 十进制数与十六进制数的关系

## Slide 33: 1.2.2.2 不同进制之间的转换
计算机中数的存储和运算都使用二进制数。计算机在处理其它进制数时，都必须转换成二进制数，处理完毕输出结果时，再把二进制数转换成常用的数制。

## Slide 34: 1.2.2.2 不同进制之间的转换
1. 非十进制数转换成十进制数
方法：将非十进制数按权展开求和，就等于对应的十进制数。
（1） 二进制数转换成十进制数，如：
（1011.11）B＝1×23＋0×22＋1×21＋1×20＋1×2-1＋1×2-2
＝8＋2＋1＋0.5＋0.25＝(11.75)D
（2） 八进制数转换成十进制数，如：
（127.24）Q＝1×82＋2×81＋7×80＋2×8-1＋4×8-2
＝64＋16＋7＋0.25＋0.0625＝(87.3125)D
（3） 十六进制数转换成十进制数，如：
（A1F.48）H＝10×162＋1×161＋15×160＋4×16-1＋8×16-2
＝2560＋16＋15＋0.25＋0.03125＝(2591.28125)D

## Slide 35: 1.2.2.2 不同进制之间的转换
方法：十进制整数连续除非十进制数的基数取余，倒排余数。
如：（75）D＝（?）B
：
结果：即：（75）D＝（1001011）B

## Slide 36: 1.2.2.2 不同进制之间的转换
3. 二进制、八进制、十六进制之间的转换
八进制数与二进制数对应关系如下表所示
八进制 | 二进制 | 八进制 | 二进制
0 | 000 | 4 | 100
1 | 001 | 5 | 101
2 | 010 | 6 | 110
3 | 011 | 7 | 111
表1-2 八进制数与二进制数对应关系

## Slide 37: 1.2.2.2 不同进制之间的转换
二进制、十六进制数之间的转换
十六进制数与二进制数对应关系如下表所示。
十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制 | 十六进制 | 二进制
0 | 0000 | 6 | 0110 | C | 1100
1 | 0001 | 7 | 0111 | D | 1101
2 | 0010 | 8 | 1000 | E | 1110
3 | 0011 | 9 | 1001 | F | 1111
4 | 0100 | A | 1010 |  | 
5 | 0101 | B | 1011 |  | 
表1-3 十六进制数与二进制数对应关系

## Slide 38: 1.2.3 字符的编码
1. ASCII码
字符也必需用二进制代码表示。目前全世界统一的编码标准是ASCII码（美国标准信息交换码）。
ASCII码采用7位二进制编码，占用一个字节，字节的最高位为0，可表示0~128（27）个字符，包括：10个阿拉伯数字、52个英文大小写字母、32个标点符号和运算符、34个控制符。
新版本的ASCII码采用8位二进制编码，可表示256（ 28 ）个字符。

## Slide 40: 1.2.4中英文输入法简介
电脑自带的英文输入法是基础的英文输入法，市面上主流的输入法都提供英文输入，有的还提供英文单词联想输入，可以更方便快捷进行英文语句输入。
中文输入法，又称为汉字输入法，是指为了将汉字输入计算机或手机等电子设备而采用的编码方法，是中文信息处理的重要技术。中文输入法从1980年发展起来的，经历几个阶段：单字输入、词语输入、整句输入。汉字输入法编码可分为几类：音码、形码、音形码、形音码、无理码等。
曾经广泛使用的中文输入法有拼音输入法、五笔字型输入法、二笔输入法、郑码输入法等，目前流行的输入法软件平台，在Windows系统有搜狗拼音输入法、搜狗五笔输入法、百度输入法、QQ拼音输入法、QQ五笔输入法、极点中文汉字输入法等。

## Slide 43: 1.3 任务三：计算机系统的基本组成
计算机系统由计算机硬件系统和计算机软件系统构成，计算机系统是一种不需要人工直接干预，能够对各种信息进行自动高速处理和存储的电子设备。

## Slide 44: 1.3.1 计算机硬件系统
一台电子计算机系统的硬件由运算器、控制器、存储器和输入输出设备这五大部件组成。
冯·诺依曼：计算机设计思想理论的奠基人
  计算机的设计思想理论：计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五部分组成，用二进制存储程序和数据，计算机执行程序自动进行工作。
  计算机硬件系统的构成
    运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

## Slide 45: 1.3.1 计算机硬件系统

## Slide 46: 五大部件工作流程

## Slide 47
主机：计算机的主体
  主机板 Main board
    主板上的各种插槽用来插放各种硬件设备
  CPU (Central Processing Unit )也称微处理器
    运算器 Arithmetic Logic Unit
      进行算术运算和逻辑运算。
    控制器 Control Unit
      整个计算机的控制中心。
  主存储器(Memory)
    也叫内存，存放数据和程序信息的部件，可直接与CPU交换信息。
    特点：容量小，但存取速度快。
    构成：ROM(只读存储器)，RAM(随机存储器)。

## Slide 48
只读存储器ROM(Read-Only Memory)
  只能读出不能写入，断电后程序和数据不会丢失。
随机存储器RAM(Random Access Memory)
  用于存储待执行的程序或待处理的数据。
  断电后程序和数据全部丢失。
  分类：静态（SRAM）和动态（DRAM）。
  动态（DRAM）是靠MOS电路中的栅极电容来记忆信息的。由于电容会放电，所以需要定时充电以维持存储器内容的正确。目前，微机上配置的主存储器均采用动态DRAM。
  静态（SRAM）是靠双稳态触发器来记忆信息的。由于它没有电容放电造成的刷新问题，只要有电源正常供电，就能稳定地存储数据。

## Slide 49
输入/输出(I/O)接口
  在机器内部，各个部件是通过总线连接；对于外部设备，则是通过总线连接相应输入/输出设备的接口电路，然后再与输入/输出设备连接。
接口卡的作用
  CPU与外部设备的工作方式、工作速度、信号类型都不相同，通过接口电路的变换作用，把两者匹配起来。常见的接口卡有：显示卡、声卡、网卡。
  传输方式：一种是串行方式，另一种是并行方式。
  串行方式是按二进制位逐位传输；并行方式一次可以传输若干个二进制位的信息。

## Slide 50: 1.3.2 计算机的软件系统
软件系统
系统软件
应用软件
操作系统
语言处理程序
数据库系统
图形处理软件
……
字处理软件

## Slide 51: 1.3.3 微型计算机的主要技术指标
计算机的主要性能指标如下：
1．字长
字长是指CPU能够直接处理的二进制数据的位数，它直接关系到计算机的计算精度、功能和速度。如字长为32位的计算机，运算一次便可处理32位的信息，传输过程中，可并行传送32位二进制数据。一般情况下，字长越长，计算精度越高，处理能力越强。
2．运算速度
通常所说的计算机运算速度（平均运算速度），是指计算机每秒钟所能执行的指令条数，一般用百万次/秒（MIPS，即Million of Instructions Per Second）为单位。

## Slide 52: 1.3.3 微型计算机的主要技术指标
3．主频
主频是指计算机的时钟频率，是指CPU在单位时间（秒）内发出的脉冲数。
4．内存容量
内存容量是指内存储器中能够存储信息的总字节数，一般以GB为单位（1KB=1024B，1MB=1024KB,1GB=1024MB）。内存容量反映了内存储器存储数据的能力，存储容量越大其数据处理的范围就越广，并且运算速度也越快。
5．外设配置
外设配置是指键盘、显示器、显示适配卡、打印机、磁盘驱动器、光驱、鼠标等的配置。

## Slide 53: 1.3.3 微型计算机的主要技术指标
6. 计算机中数据的单位
用计算机处理数据，数据可以存储在计算机的内存储器和外存储器中，其存储单位包括：
（1）位（bit）
计算机只识别二进制数，即在计算机内部，运算器运算的是二进制数。在计算机中数据的最小单位是位。位是指一位二进制数码“0”或“1”,英文名称是bit。
（2）字节（Byte）
为了表示计算机数据中的所有字符（包括各种符号、数字、字母等大约在128到256个），需要用7到8位二进制数表示。因此，人们选定8位为1个字节，即1个字节由8个二进制数位组成。字节是计算机中用来表示存储空间大小的最基本容量单位。
7. 计算机常用的存储单位
8 bit = 1 Byte 1024 B = 1 KB 1024 KB = 1 MB 1024 MB = 1 GB
1024 GB = 1 TB 1024 TB = 1 PB 1024 PB = 1 EB 1024 EB = 1 ZB

## Slide 54: 1.4 任务四：办公自动化软件简介
目前主要流行的有两个公司出品的办公自动化软件。一是流行最早也最广的微软公司出品的Microsoft Office系列办公自动化软件，常用组件有 Word、Excel、PowerPoint等。
另一个是我国金山公司出品的WPS Office系列办公自动化软件。

## Slide 55: 1.4.1 文字处理软件
文字处理软件在文字处理方面的应用技术，主要包含文档的基本操作；文本编辑、查找与替换、段落格式设置的方法；图片、图形、艺术字等对象的插入、编辑和美化等操作；在文档中插入和编辑表格、对表格进行美化、灵活应用表格公式等操作；分页符和分节符的插入；掌握页眉、页脚、页码的插入和编辑等操作；样式与模板的创建和使用；掌握目录的制作和编辑操作；文档不同视图和导航任务窗格的使用；掌握页面设置操作；打印预览和打印操作的相关设置和多人协同编辑文档的方法和技巧等操作功能。

## Slide 56: 1.4.2 表格处理软件
表格处理软件主要用于数据处理，利用表格不但能方便地创建工作表来存放数据，而且能够使用公式、函数、图表等数据分析工具对数据进行分析和统计，主要包括新建、保存、打开和关闭工作簿，切换、插入、删除、重命名、移动、复制、冻结、显示及隐藏工作表等操作；单元格、行和列的相关操作，掌握使用控制句柄、设置数据有效性和设置单元格格式的方法；数据录入的技巧，如快速输入特殊数据、使用自定义序列填充单元格、快速填充和导入数据，掌握格式刷、边框、对齐等常用格式设置

## Slide 57: 1.4.3 演示文稿处理软件
演示文稿软件主要讲述演示文稿的设计原则和制作流程，主要包括演示文稿的应用场景，熟悉相关工具的功能、操作界面和制作流程；演示文稿的创建、打开、保存、退出等基本操作；演示文稿不同视图方式的应用；幻灯片的创建、复制、删除、移动等基本操作；幻灯片的设计及布局原则；在幻灯片中插入各类对象的方法，如文本框、图形、图片、表格、音频、视频等对象；幻灯片母版的概念，掌握幻灯片母版、备注母版的编辑及应用方法。

## Slide 58: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.1 物联网技术发展
物联网(英文:Internet of Things，缩写:IoT)起源于传媒领域，是信息科技产业的第三次革命。物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。
在物联网应用中有两项关键技术，分别是传感器技术和嵌入式技术。简单来说就是物物相连的一种互联网。现在的物联网产业以应用层、支撑层、感知层、平台层以及传输层这五个层次构成。

## Slide 59: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.2 云计算技术发展
云计算（cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。

## Slide 60: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.2 云计算技术发展
云计算可以提供以下服务：
基础设施即服务（IaaS Infrastructure-as-a-Service）
消费者通过internet可以从完善的计算机设施获得服务。例如：硬件服务器租用。
平台即服务（ PaaS Platform-as-a-Service ）
PaaS实际上是指软件研发的平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是PaaS的出现可以加快SaaS应用的开发速度，如：软件的个性化定制开发。
软件即服务（ SaaS Software-as-a-Service ）
它是一种通过internet提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，如：亚马逊。

## Slide 61: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.3 大数据技术发展
大数据是一种规模大到在获取、管理、分析方面大大超出传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。如果将大数据比作一个产业，那么这种产业实现盈利的关键在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。
从技术上来看，大数据和云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据必然无法用单台的计算机进行处理，必须采用分布式架构。它的特色在于对海量数据进行分布式数据挖掘，但它必须依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术。大数据需要特殊的技术以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。适用于大数据的技术，包括大规模的并行处理数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据可、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。

## Slide 62: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.4 人工智能技术发展
人工智能（英语：Artificial Intelligence，缩写为AI），指由人制造出来的机器所表现出来的智能。通常人工智能是指通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术。
人工智能的核心问题包括建构能够跟人类似甚至超卓的推理、知识、规划、学习、交流、感知、移物、使用工具和操控机械的能力等。当前有大量的工具应用了人工智能，其中包括搜索和数学优化、逻辑推演。而基于仿生学、认知心理学，以及基于概率论和经济学的算法等等也在逐步探索当中。人工智能最后会演变为机器替换人类。
主要表现行为有机器视觉，指纹识别，人脸识别，视网膜识别，虹膜识别，掌纹识别，专家系统，自动规划，智能搜索，定理证明，博弈，自动程序设计，智能控制，机器人学，语言和图像理解，遗传编程等。

## Slide 63: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.5 网络安全技术发展
网络空间安全是指由计算机创建的虚拟信息空间。网络空间既是人的生存环境，也是网络信息的生存环境，因此网络空间安全是人和信息对网络空间的基本要求。另一方面，网络空间是所有信息系统的集合，而且是复杂的巨系统。人在其中与信息相互作用、相互影响。因此，网络空间安全问题更加综合、更加复杂。
网络空间安全就是网络领域的安全，网络空间安全涉及到在网络空间中的电子设备、电子信息系统、运行数据、系统应用中存在的安全问题，分别对应这个四个层面：设备、系统、数据、应用。网络空间安全的基础学科是密码学。

## Slide 64: 1.5 任务五：计算机新技术
1.5.6区块链技术发展
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链（Blockchain），是比特币的一个重要概念，它本质上是一个去中心化的数据库，同时作为比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。
当前，区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理等多个领域。无论是出于维护公众安全考虑，还是着眼行业健康发展，都务须高度重视其管理问题。