## Slide 1: 第2章 计算机硬件

## Slide 2: 主要内容
主板、微处理器和内存
存储设备
输入输出设备
其他设备

## Slide 3: 主板
主板又叫主机板、系统板或母板，安装在机箱内，一般为矩形电路板。
主板主要由芯片组、扩展槽和对外接口三个部分组成。
主板

## Slide 4: 主板
芯片组是主板的核心部分，可分为北桥芯片和南桥芯片。其中北桥芯片主要负责CPU、内存和显卡间的通信，南桥芯片负责硬盘等存储设备和PCI总线接口间的通信。
扩展槽是主板上用于固定扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽。
对外接口主要包括硬板接口、鼠标键盘接口、USB接口、打印机接口、声卡接口等。

## Slide 5: 微处理器
微处理器是用来处理指令的集成电路。
微处理器 ≠ CPU （微处理器包括CPU、GPU、APU 等）
微处理器是主板上最大的芯片，是最重要的、通常也是最昂贵的计算机部件。
CPU
GPU
Notes: CPU: 中央处理器，处理通用数据；
GPU: 图形处理器，用于图像数据处理；
APU: 音频处理器，用于音频数据处理。
目前，市面上最流行的CPU是x86兼容CPU。

## Slide 6: 影响微处理器性能的因素
时钟速度
总线速度
字长
缓存容量
核心数量
指令集
处理技术

## Slide 7: 时钟速度
时钟速度通常以GHz（千兆赫兹，即1秒钟有10亿个时钟周期）为单位，它代表着处理器中指令的执行速度。微处理器执行的每一项指令都以时钟周期来度量。对不同的指令，需要的时钟周期数从一个到多个不等。例如Intel core i7 4770k的主频是3.5GHz，就是说能在1秒钟内运行35亿个时钟周期，但不一定能执行35亿条指令。

## Slide 8: 总线
总线速度是指前端总线的频率。前端总线是用来与微处理器交换数据的电路，其频率的高低直接影响着微处理器访问内存的速度，进而影响着微处理器的性能。目前前端总线的频率在1000MHz到2100MHz之间。频率越高代表速度越快。

## Slide 9: 字长
字长是指微处理器能够同时处理的二进制数的位数。字长取决于ALU中寄存器的大小以及与之相连接的线路的容量。例如32位处理器ALU中的寄存器是32位的，可以同时处理32位数据。字长越长，意味着处理器在相同的周期可以处理更多的数据。当前的计算机系统通常使用32位或64位处理器。

## Slide 10: 缓存容量
微处理器的缓存是专用的高速内存，微处理器访问缓存的速度要比访问内存快大约十倍，大容量的缓存可以提高计算机的性能。CPU的缓存具有多个级别，三级缓存、二级缓存、一级缓存的访问速度依次提高，但单位容量的成本也依次显著增加。以Intel Core i7 4770k 为例，其三级缓存为8MB，二级缓存为1MB，而一级缓存只有128KB。

## Slide 11: 核心数量
微处理器可以包含多个处理单元电路，即多核处理器。多核处理器可以带来更快的处理速度。如双核的i5 2.3GHz 处理器等效性能为4.6GHz（2.3×2），四核的i7 1.8GHz处理器等效性能为7.2GHz（1.8×4）。所以在其他条件没有限制时，i7 1.8GHz处理器要比i5 2.3GHz处理器的性能要更好。

## Slide 12: 指令集
有些指令集中包含有需要几个时钟周期才能完成的复杂指令，拥有这种指令集的微处理器使用了复杂指令计算机（Complex Instruction Set Computer，简称CISC）技术。而拥有数量有限且较简单指令集的微处理器使用了精简指令集计算机（Reduced Instruction Set Computer，简称RISC）技术。RISC微处理器执行大部分指令的速度相比CISC微处理器要快，但完成同样的任务需要更多的简单指令。目前大多数个人计算机都采用了CISC处理器，而手持设备大多数采用的是ARM（Advanced RISC Machines，高级RISC机器）处理器。

## Slide 13: 处理技术
微处理器的处理技术可分为串行、流水线与并行三种。串行处理技术使得只有完成一条指令的所有步骤后才开始执行下一条指令。流水线技术可以使得在某些复杂指令完成前就开始执行下一条指令，以提高资源的利用率。并行处理技术则可以同时执行多条指令。流水线技术和并行处理技术都提高了微处理器的性能。

## Slide 14: 微处理器性能
当计算机中所有部件高速运转时2，微处理器才可发挥最大功效。
超频(overclocking)是指提高计算机部件速度的技术，超频成功后，慢速部件的处理能力可提升到与更快更贵的部件相当。但超频是非常危险的，超频过的部件可能会更热，甚至可能引起火灾。

## Slide 15: 摩尔定律
晶体管的密度每隔两年翻倍
其他一些计算机元件的发展同样遵循摩尔定律。
硬盘存储容量每隔20个月翻一番
芯片速度每隔24个月翻一番
摩尔定律已被用来描述一
个元件的存储容量或速度
翻一倍大约所用的时间长
短。
戈登·摩尔

## Slide 16: 内存
内存用来存放指令和数据，并能由CPU直接随机存取。
目前使用的内存可分为：
  随机访问存储器（Random Access Memory，简称RAM）
  只读存储器（Read-Only Memory，简称ROM）
  CMOS
  EEPROM

## Slide 17: 随机访问存储器（RAM）
RAM中存放了等待CPU处理的原始数据、程序指令，以及临时存放CPU处理后的结果。除此之外，RAM中还存储着操作系统的指令，以控制整个计算机系统的基本功能。
RAM是易失存的，即需要电来存放、维持数据。一旦计算机失去电力供应，存放在RAM中的数据就会立刻永久性消失。
又可分为DRAM、SRAM、SDRAM及DDR1、DDR2、DDR3等。
虚拟内存：当RAM不够用时，操作系统会在硬盘上分配一块区域存储部分程序和数据。

## Slide 18: 只读存储器（ROM）
ROM主要存放系统引导程序、开机自检程序等。这些一般是在计算机出厂前由制造商写入的。ROM中的数据一旦写入，只能读，不能被改写。与RAM的易失存性不同，ROM中的数据是永久的，即使断电也不会消失。
在打开计算机时，RAM是空的，没有任何指令，因此需要ROM。微处理器可以调用ROM中的程序及指令集，以访问硬盘、找到操作系统并加载到RAM中。加载完成后计算机便能借由RAM正常运行了。

## Slide 19: 内存
只读存储器
随机访问存储器

## Slide 20: CMOS及EEPROM
对于计算机运行时需要知道的诸如内存、存储器、显示器的配置等信息，ROM和RAM都不适合存储。
CMOS中的内容可以随着计算机系统的配置或用户的设置而改变，CMOS芯片可通过主板上集成的小型电池供电，因此关机时其存储的信息不会丢失。
EEPROM是非易失存的，它不需要电力就能存放数据，并且在更改计算机系统的配置时，它上面的数据也会更新。
由于EEPROM不需要电力供应，因此EEPROM正在取代CMOS技术

## Slide 21: CMOS及EEPROM
主板上的CMOS芯片
EEPROM

## Slide 22: 闪存
闪存（FlashMemory）是一种长寿命的非易失性（在断电情况下仍能保持所存储的数据信息）的存储器。
数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位，区块大小一般为256KB~ 20MB。
闪存是EEPROM的变种，闪存与EEPROM不同的是：EEPROM能在字节水平上进行删除和重写而不是整个芯片擦写，而闪存的大部分芯片需要块擦除。
由于闪存断电时仍能保存数据,因此闪存通常被用来保存设置信息，如在计算机的BIOS(基本程序)、智能手机、数码相机中保存资料等。

## Slide 23: 内存访问时间
内存访问时间是指处理器从内存中读取数据、指令和信息所花费的时间。
计算机的访问时间直接影响着计算机处理速度的快慢。例如，内存中访问数据的速度可达到比硬盘中访问数据的速度快20万倍。

## Slide 24: 存储设备
目前常用的存储技术有：
  磁存储
  光存储
  固态存储
  云存储
衡量存储技术主要从耐用性、通用性、容量、速度等方面考虑

## Slide 25: 磁存储
磁存储技术通过磁化磁盘或磁带表面的微粒来存储数据。可以通过指定微粒的朝向来表示“0”和“1”的序列。
典型代表：机械硬盘
  机械硬盘驱动器由一个或多个盘片及与每个盘片相关的读写头组成。
  硬盘驱动器运行时，盘片会以每分钟数千转的转速绕固定轴旋转。
  读写头悬浮在每张盘片上方不到一微米处，可以通过磁化微粒写入数据，也可以通过感应微粒的磁极读取数据
机械硬盘的磁头和盘片

## Slide 26: 机械硬盘
特点：
  存储容量较大，单位容量成本较低；
  耐用性较差，收环境因素和人为因素影响较大。
性能：
  机械硬盘的性能常以容量、访问时间和转速来衡量。
  盘片越多，磁微粒的密度越大，硬盘容量也越大。
  硬盘转速越快，磁头定位到指定数据的速度也越快。

## Slide 27: 磁带
磁带是一种能够以低成本存储大量数据和信息的磁性图层塑料带。
与传统磁带录音机相比，磁带机可以直接读写磁带数据。

## Slide 28: 光存储
光存储技术通过光盘盘片表面的平坦程度来表示数据，盘片表面的平坦区域表示二进制“1”，不平坦区域（又称凹点）表示二进制“0”。
典型代表：光盘
光盘常见类型：CD、DVD、蓝光
常见光技术：只读技术、可记录技术和可重写技术

## Slide 29: 光盘
特点：
  光盘的优点是它们的超大容量及便携性；
  缺点是访问、保存、修改数据的速度比较慢。
双面光盘：
  为了提高数据存储容量，被制成存储两层数据的圆盘的双面光盘的存储了几乎翻了一番。
  为获取更大的容量，光盘正朝着两层以上发展，光盘也可以双面录制，但存储在光盘两面的数据不能同时访问。

## Slide 30: 固态存储技术
固态存储器有时也称闪存，是通过存储芯片内部晶体管的开关状态来存储数据的。
固态存储器不需要读写头，也不需要转动，所以耗电量小，且持久耐用——不会受到振动、磁场、高温等的影响。
常见固态存储器
  存储卡
  固态硬盘
  U盘

## Slide 31: 存储卡
存储卡可广泛应用于数码相机、媒体播放器等数码产品中。hi算计使用读卡器能够读取并向存储卡中写入数据。
多数计算机内置读卡器，这使得计算机和数码产品直接能够互相传输数据。
存储卡的类型包括多媒体（Multimedia, MMC）卡、安全数字（Secure Digital, SD）卡、记忆棒等。
存储卡

## Slide 32: 固态硬盘
固态硬盘（Solid State Drive, SSD）是一种可替代硬盘驱动器的设备，它在接口的规范和定义、功能和使用方法上与普通硬盘完全相同。在外形与尺寸上也与普通硬盘一致。
固态硬盘的读写速度非常快，功耗低，且工作时没有噪声，广泛用作移动设备的主存储设备，一些笔记本电脑和上网本也开始使用固态硬盘替代机械硬盘。
固态硬盘

## Slide 33: U盘
U盘（USE Flash Drive）是一种便携式存储设备，它可以使用USB接口与计算机连接，无须驱动器，U盘的核心部分致于拇指大小，但容量很大，适合在计算机之间传输数据。
目前，主流的U盘有8GB、16GB的容量，部分U盘的容量可以超过128G甚至达到1TB。
U盘的传输速度取决于USB版本。
1TB的U盘

## Slide 34: 云存储技术
将网络中大量不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能。
云存储可以作为单独的数据存储存在，也可以作为云计算的一部分存在。
典型代表：亚马逊弹性计算业务（Amazon EC2）

## Slide 35: 云存储技术
缺点：
  黑客可能截获数据，使数据的安全和隐私受到损害；
  如果云存储服务因为某些原因中断，用户就不能进行数据存取了。

## Slide 36: 全息存储
全息存储是一种三维存储系统。
全息驱动器将发出的蓝色激光束分成两束——参照光束和数据光束
参照光束的角度用于识别存储数据所在的物理位置；数据光束则负责存储数据。

## Slide 37: 全息存储
特点：
  全息存储十分快捷
  同样大小的全息光盘或全息盒可以比CD、DVD或BD容纳更多的数据
  数据的检索和读取操作的结果是唯一确定的
  存储时间长（至少50年）
  耗能低
应用：
  目前的全息数据存储系统是只读类型的，回味大量数据存储的或快速数据检索的/几乎不修改数据的应用提供存储服务，如：
  商业数据的存档、医疗记录、电视节目和传感器数据等。

## Slide 38: 存储器比较
存储器类型 | 主流容量 | 单位容量花费 | 数据传输速度 | 可移动性 | 耐用性 | 技术
机械硬盘 | 80GB-2TB | 较低 | 较高 | 较低 | 中等 | 磁存储
CD | 700MB | 低 | 低 | 高 | 较高 | 光存储
DVD | 8.5GB | 低 | 低 | 高 | 较高 | 光存储
蓝光 | 50GB | 低 | 低 | 高 | 较高 | 光存储
固态硬盘 | 32GB-1TB | 高 | 高 | 较低（内置）/较高（外置） | 高 | 固态存储
U盘 | 2GB-256GB | 较低 | 中等 | 高 | 高 | 固态存储

## Slide 39: 输入设备
常见输入设备：
  键盘
  手写板
  鼠标、触控板、触摸屏、游戏控制器等定点设备
热门识别设备：
  条码读取器
  无线射频识别（RFID）阅读器
  生物识别阅读器

## Slide 40: 条码读取器
条形码
  条形码b是通过具有不同宽度或高度的条格来表示数据的光学代码，最常用的是UPC（Universal Product Code，通用产品代码）和ISBN（International Standard Book Number，国际标准图书编号）
  常规的条形码是一维条形码，新型的二维条形码容纳的数据要比一维高几百倍，最常用的二维码是QR（Quick Response，快速反应）
条码读取器
  条码读取器使用反射光技术或者是图像处理技术将条形码中的条格转换成相应的数字或字母；然后读取出与条形码相关联的典型识别码。

## Slide 41: 无线射频识别阅读器
无线射频识别（RFID）技术
  可以存储、读取和传送位于RFID标签上的数据，RFID标签上包含微型芯片和天线。
优点
  RFID标签只需要阅读器在一定范围内即可完成识别；附加到每个物体上的RFID标签是独一无二的；RFID芯片可以在整个产品生命周期内被更新。
应用
  跟踪物品运动；电子收费；跟踪食品和来源；过境点加快识别旅客的过程。

## Slide 42: 生物识别阅读器
生物识别阅读器用于读取一个人的生物特征数据，使得个人的身份可以基于一个特定的、独特的生理特征或个人特征来验证。
生物识别阅读器可独立或内置于计算机、移动设备中，也可以内置到其他硬件中。
可用于授权用户访问计算机或存储在存储设备上的数据，也可用于电子支付、登录到安全网站，或者导入和导出工作中的数据。

## Slide 43: 输出设备
常见输出设备
  显示器
  打印机
  绘图仪
  音响
新兴输出设备
  3D显示
  可穿戴式显示器
  干涉式调制器（IMOD）显示器
  3D打印机
谷歌眼镜

## Slide 44: 显示器与显卡
显示器可分为LCD、LED等类型
LCD（液晶）显示器，通过对显示器内部液晶粒子的排布组成不同的颜色和图像。
液晶显示器机身薄、占地小、辐射小，但色彩不够鲜艳、可视角度不够大。
LED（发光二极管）显示器，通过控制半导体发光二极管来显示信息。
LED显示器色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠，正在替代LCD显示器，应用于社会的很多领域。

## Slide 45: 显示器与显卡
常见显示器参数
  屏幕尺寸
  点距
  分辨率
  色深
  视角宽度
  响应速率

## Slide 46: 显示器与显卡
显卡与显示器息息相关。显卡是连接显示器和个人计算机的重要元件，承担着输出显示图形的任务。
显卡一般含有图形处理单元（GPU）和专用的视频内存（称为显存），对于图形设计、三维建模、大型游戏等任务来说，一款好的显卡十分重要。
显卡可分为核芯显卡、集成显卡和独立显卡三种。

## Slide 47: 打印机
主要可分为喷墨打印机、激光打印机和针式打印机。
主要参数：
  分辨率
  内存
  打印速度
  忙闲度
  打印成本
  可联网性
  双面功能

## Slide 48: 新兴的输出设备
3D显示器
可穿戴式显示器
干涉式调制器显示器
3D打印机
3D打印机

## Slide 49: 其他设备
扩展槽
扩展槽是主板上用于固定扩展卡并将其连接到系统总线上的插槽，它是一种添加或增强计算机特性及功能的方法。

## Slide 50: 其他设备
扩展卡
扩展卡又称适配卡、控制卡、接口卡、扩展板等，是一种小型的电路板。它可以使计算机具备控制存储设备、输入设备或输出设备的能力。如网卡、声卡等。

## Slide 51: 其他设备
接口和连接线
接口，是主板边缘留置的用来与外接设备进行信息交流的插口。
连接线负责连通各种设备使之进行信息或能量交流。如USB连接线。

## Slide 52: 其他设备
总线
总线是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，是CPU与外部硬件接口的核心。
常用参数
  时钟频率
  位宽
  带宽
总线带宽 = 总线时钟频率 × 总线位宽 / 8

## Slide 53: 其他设备
GPU
  图像处理器，善于加速图像领域的运算
TPU
  张量处理器，专用于机器学习的芯片
NPU
  神经网络处理器，在电路层模拟人类神经元和突触，并且用深度学习指令集直接处理大规模的神经元和突触

## Slide 54: 其他设备
托盘
电源
风扇
散热管
等
笔记本电脑中的风扇和散热管

## Slide 55: 其他设备
托盘
台式计算机的电源

## Slide 56: 其他设备
水冷散热器
带电风扇的散热底座