## Slide 1: 第5章 局域网

## Slide 2: 主要内容
网络构建基础
  网络分类
  网络体系结构
  局域网的优缺点
  网络设备
  网络拓扑结构
  网络连接
  通信协议
有线网络
无线网络局域网应用

## Slide 3: 网络分类
计算机网络通常可以按照其规模和地理范围分为以下几类：
  个人网（Personal Area Network，简称PAN）。覆盖范围约10米。
  局域网（Local Area Network，简称LAN）。覆盖范围一般小于10公里。
  城域网（Metropolitan Area Network，简称MAN）。覆盖范围在10公里到100公里。
  广域网（Wide Area Network，简称WAN）。可以跨越国界、洲界，甚至是全球范围。因特网是世界上最大的广域网。
覆盖范围更大的网络连通了较小型的网络

## Slide 4: 网络分类
不同覆盖范围网络间的关系

## Slide 5: 网络体系结构
客户机/服务器
  一台或多台计算机作为服务器,网络上的其他计算机 从服务器请求服务
P2P
  每台计算机或移动设备都被称为一个 peer,它们具有相同的责任和功能,与 P2P网络上的其他计算机和移动设备共享硬件设备(如打印机)、数据或信息

## Slide 6: 局域网的优缺点
优点：
  支持协同工作。
  支持共用硬件软件。
  支持共享数据。
  更方便地使用外部设备和服务。
缺点：
  过于依赖网络互联设备如路由器。
  不安全性。

## Slide 7: 网络设备
在计算机网络中，每一个连接点称作节点，节点可以是计算机、网络设备或网络化外设。
网络设备是用于传播网络数据或放大网络信号的电子设备。常用的网络设备有集线器、网桥、路由器、网关、网卡、中继器、交换机、调制解调器等。
网络化外设是可以直接连接到网络的设备。最新带有网络功能的打印机、扫描仪等都可看成网络化外设。

## Slide 8: 小型局域网模型

## Slide 9: 网络拓扑结构

## Slide 10: 网络连接
有线局域网通过电缆连接各个节点，数据在电缆中进行传输。
网络电缆也称双绞线，是用四对铜线缠绕而成的，线的末端接以RJ45接头。
常用的网络电缆包括五类线（CAT5）、超五类线（CAT5e）和六类线（CAT6），它们最长支持100米的传输长度。

## Slide 11: 网络连接
在城域网和广域网中，信号是在光缆中传输的。光缆由细如头发的光导纤维制成，数据在其中可以以光速传播。
常用带宽来衡量网络的数据传输能力。带宽是指单位时间内可传输的最大数据量，常用比特/秒（bps或b/s）度量。
带宽较高的通信系统称为宽带，带宽较低的称为窄带。宽带和窄带的划分标准并不是固定的，目前常以4Mbps为分界线进行划分。

## Slide 12: 通信协议
数据在网络节点间传输时，需要遵守一系列的通信协议。
通信协议可以理解为计算机之间进行相互会话所使用的共同语言，它定义了数据的编码解码方式、传输顺序、电压高低、纠错方式等内容，以确保数据能够顺利地传输。
最常用也是最著名的通信协议是TCP/IP协议，它是管理因特网数据传输的协议，且也已成为局域网的标准。

## Slide 13: 网卡
网络接口控制器（Network Interface Controller，NIC），也称网卡
能使设备连接到局域网的电路
网卡内嵌在大多数数字设备的电路板中，可作为附加组件电路板和USB设备使用

## Slide 14: MAC地址与IP地址
MAC地址：MAC（Media Access Control，介质存取控制）地址对每个网卡是唯一的，它可以用来实现一些低层的网络功能，并在一定程度上确保网络安全。
IP地址一般由系统管理员或网络服务提供商分配，分配的IP地址是半永久的，即每次启动计算机时都保持一致；也可使用DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）协议来自动向DHCP服务器申请IP地址，通过此方式获得IP地址仅限此次联网使用，断网后重新获得的IP地址很有可能是不同的。

## Slide 15: MAC地址与IP地址
查询本机的MAC地址

## Slide 16: IPv4与IPv6
IPv4采用了32位四字节二进制数字表示地址，字节间用“.”分割，如192.168.0.1。理论上IPv4的范围可以从0.0.0.0到255.255.255.255，但实际上有一些范围是不能被使用的。
IPv6是下一代的IP协议，它采用128位地址，通常写作8组，每组为四个十六进制数的形式，如FE80:0000:0000:0000:AAAA:0000:00C2:0002。

## Slide 17: 有线网络
有线网络通过实体的电缆连接网络设备，信息在电缆中传输。固定电话和有线电视接入都是有线网络广泛应用的例子，部分局域网也采用有线网络进行搭建。
有线网络的优点：
  易配置
  网络速度快
  更安全
有线网络的缺点：
  限制了移动性
  不是所有设备都有有线网络接口
  布设电缆需要考究

## Slide 18: 以太网
以太网（Ethernet）是最普遍的有线局域网技术。
按照带宽和采用标准的不同，以太网可分为以下几类：
  标准以太网，采用了IEEE 802.3标准，带宽为10Mbps。
  快速以太网，采用了IEEE 802.3u标准，带宽为100Mbps。
  千兆以太网，采用了IEEE 802.3z标准，带宽为1000Mbps。
  万兆以太网，采用了IEEE 802.3ae标准，带宽为10Gbps。
  40G/100Gb以太网，采用了IEEE 802.ba标准，带宽为40Gbps或100Gbps。

## Slide 19: 以太网
查看计算机以太网控制器的速度

## Slide 20: 无线网络
无线网络可以采用射频信号、微波或红外线等多种数据传输技术。
无线网络的优点：
  可移动性
  工作空间更整洁
无线网络的缺点：
  速度较慢
  覆盖范围易受限制
  安全隐患
  只能使用特定的公用频率（2.4GHz、5.8GHz），可能产生信号干扰

## Slide 21: 蓝牙
蓝牙（Bluetooth）是一种短距离的无线网络技术，可在两个具有蓝牙功能的设备间建立连接。
蓝牙通常不用来建立局域网，而是主要用来将鼠标、键盘、耳机等设备连接到计算机，从而省去它们之间的连接线。
典型的蓝牙3.0规范的数据传输速度只有24Mbps，覆盖范围只有10米。蓝牙4.0规范将覆盖范围提升到了约100米，不过还未普遍商用。

## Slide 22: Wi-Fi
Wi-Fi（Wireless Fidelity，无线保真）是在IEEE 802.11标准中定义的无线网络技术，通常使用2.4GHz或5GHz（5GHz是专为Wi-Fi预留的频段）的频率进行数据传输。
Wi-Fi兼容以太网，因此可以在一个网络中同时使用这两种技术。

## Slide 23: 建立Wi-Fi的两种方式
1.无线点对点协议
2.无线集中控制协议

## Slide 24: Wi-Fi的分代
Wi-Fi可分为五代：
  第一代：802.11标准，工作频率2.4GHz，最高传输速率为2Mbps。
  第二代：802.11b标准，工作频率为2.4GHz，最高传输速率为11Mbps。
  第三代：802.11g/a标准，其中802.11a工作频率为2.4GHz，802.11g工作频率为5GHz，最高传输速率为54Mbps。
  第四代：802.11n标准，可在2.4GHz和5GHz两个频段工作，目前业界主流传输速率为300Mbps，理论上最高传输速率为600Mbps。
  第五代：802.11ac标准，工作频率为5GHz，理论最高传输速率可达3.6Gbps。。

## Slide 25: 蓝牙与WIFI
查看计算机是否支持Wi-Fi和蓝牙

## Slide 26: 局域网应用
文件共享
  计算机可以访问局域网内其他设备上的共享文件，并对其进行操作（查看、复制甚至修改）。
  为了保护文件和系统的安全性，需要限制文件的访问权限。文件的访问权限可以在Windows的“共享”选项卡下的“高级安全”中、对于文件夹属性的权限设置中，或者macOS的共享设置中设定。
  针对文件共享，Windows还提出了“家庭组”的概念，家庭组中的计算机可以自动共享文件和文件夹。

## Slide 27: 局域网应用
网络服务器：如文件服务器等，能够长时间地工作，存储与分享大量的文件。
文件服务器还可以提供备份功能。可以将多个设备的备份统一放在文件服务器中，不用再为每个设备单独购买备份介质。

## Slide 28: 局域网应用
网络诊断和修复：网络发生问题时，先分析故障来源
检查信号强度
检查密码是否正确
检查开关是否打开
查看是否有干扰
查看网络设备的有线连接是否稳固，路由器的工作指示灯是否在收发数据
如果个别有线连接设备无法访问局域网，查看电缆
检查网络设置。确保网络已启用，驱动安装正常

## Slide 29: 局域网应用
用于网络诊断和修复的一些实用工具
  Windows“网络和共享中心”中的“疑难解答”
  macOS中的“网络实用工具”
  Windows下，还可再命令提示符中使用ping、netstat、ipconfig等命令进行网络故障排查
第三方提供的网络诊断和修复的实用程序
一些网络问题可通过重启网络解决，另一些比如硬件故障则不行