## Slide 1
学习任务10 滑动夹具的装配

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读滑动夹具的装配图样，清楚零件的装配关系、装配要求。
（2）知道装配的基本要求及注意事项。
（3）清楚装配工具的规范操作要点。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能根据装配要求制订滑动夹具的装配工艺。
（2）在教师的指导下，正确使用装配工具规范组装机构。
（3）在教师的指导下，按技术要求对机构进行测量及调试。

## Slide 5: [素质目标]
（1）了解滑动夹具的实际生产应用，培养创新意识,提升职业认同感。
（2）在零件装配阶段能对装配质量做出评价，并能根据问题提出改进意见。
（3）能按5S要求做好物品的整理与清洁工作。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）具备良好的职业意识，能按照教师的要求，刻苦训练，按质、按时完成机构装配。
（2）能严格按照文明安全生产要求规范操作，并能对现场的安全问题提出改进意见，具备安全文明生产意识。
（3）积极参与小组合作学习，能听取别人的意见或指导他人学习，具备团队合作精神。
（4）对装配过程中产生的各类生产垃圾，能有效分类并按要求投放。

## Slide 7: [任务描述]
机构装配的技能是机器或设备装配的基础。请根据滑动夹具的装配图样要求，将前面学习任务所加工的零件按要求进行装配和试运行。
本任务是根据滑动夹具装配图的技术要求，将已加工的各零件和标准件按装配要求进行装配。机构装配调试后，螺杆旋转运动顺畅、无阻滞、无异响，并带动活动钳口作水平方向的直线往复移动，装配图样如图10-1所示，爆炸图如图10-2所示。

## Slide 8
图10-1 滑动夹具装配图

## Slide 9
图10-2 滑动夹具的爆炸图

## Slide 10: [任务分析]
1.制订工作计划
根据装配的基本要求，分别需要完成识读装配图，检查加工零件，准备标准件、工具、量具，制订装配工艺，实施装配，故障分析，5S现场作业，填写生产任务工单八项内容，请完善表10-1工作计划表中的相关内容。
2.选取标准件及工具
请根据滑动夹具的装配图及工作计划，选取所需要标准件、工具、量具等，并填写在表10-2中。

## Slide 11: [知识准备]
1.螺纹连接
螺纹连接是指利用螺纹零件构成可拆卸的固定连接，其特点是结构简单、紧固可靠、装拆方便等。螺纹连接的基本类型有螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接和紧定螺钉连接四种，螺纹连接类型、特点及应用场合见表10-3所示。

## Slide 13
2.螺纹连接的防松方法
螺纹连接常采用三角螺纹，具有自锁性能。在静载荷作用下，一般不会自行松脱。但在冲击、振动或交变载荷作用下，螺纹间的摩檫力会瞬间减小或消失，此现象反复多次，会使连接松脱。如果螺纹连接出现松脱，轻者会影响机械的正常运转，严重者会造成严重事故。因此，必须采取可靠而有效的防松措施，以防螺纹连接面之间的相对转动。
常用的防松方法有三种：摩擦防松、机械防松和永久防松，具体见表10-4。防松目的：能更有效的长期工作；提高相关工件的可靠性。

## Slide 15
3.螺旋传动
螺旋传动是利用螺杆和螺母组成的螺旋副来实现传动要求的。它主要用于将旋转运动转变为直线运动,同时传递运动和动力。
（1）螺旋传动的类型
螺旋传动按其用途不同,可分为以下三种类型:
①传力螺旋。传力螺旋用以举重或克服其他大的载荷,如螺旋千斤顶和螺旋压力机的螺旋。这种螺旋一般在较低速度下工作,能传递较大的力。
②传导螺旋。传导螺旋用以传递运动为主。如机床进给机构的螺旋,这种螺旋有较高的传动精度。
③调整螺旋。调整螺旋用以调整、固定零件的相对位置。如机床、仪器及测试装置中微调机构的螺旋。调整螺旋不经常转动,一般在空载下调整。

## Slide 16
(2)普通螺旋传动
普通螺旋传动指由螺杆和螺母组成的简单螺旋副。实际应用较多的螺旋传动装置是传力螺旋式的，其传动的特点是螺母不动，螺杆旋转并作直线移动，螺旋千斤顶、台虎钳和螺旋式拉母均属于这种传动形式。普通螺旋传动中的传导螺旋一般用于机床的进给机构，其传动的特点是螺杆原地转动螺母沿螺杆轴向移动。

## Slide 17
3.装配的基本要求
（1）装配的主要环节
装配包含装和配两个环节，装即组装、连接；配即仔细修配、精细调整。
装配的主要环节包括清洗、安装、连接、调整、检验和测试等。
（2）装配精度
装配精度是装配工艺的质量指标，不仅影响机构的工作性能，还影响机构的寿命。装配精度包括零件的位置尺寸精度、相互位置精度、相互运动精度、配合精度和接触精度等。
（3）机构零件安装要求：
①以正确的顺序进行安装；
②按图样规定的方法进行安装；
③按图样规定的位置、方向进行安装；
④按规定的尺寸精度进行安装。

## Slide 18
（4）装配的基本要求：
1）按照工艺要求和相关标准进行装配；
2）装配的所有零件必须是质检合格的零件，装配过程中若发现漏检的不合格零件，应更换合格零件。
3）装配环境要求清洁，不得有粉尘或其它污染，零件应存放在干燥、无尘、有防护垫的场所。
4）装配前必须将所有零件清理清洁干净，不得有飞边、毛刺、油污及其他残留不洁物等，所有零件清洗干净并擦干，并应符合相应清洁度要求。
5）相互运动的零件，装配时接触面间应加润滑油（脂）。
6）装配时零件不得磕碰、划伤或锈蚀。

## Slide 19
7）每完成一个部件的装配，都要按以下的项目检查，如发现装配问题应及时分析处理。
①核对装配图纸，检查有无漏装的零件，保证装配的完整性。
②按装配图纸，复查各零件安装位置的准确性。
③螺钉、螺栓和螺母紧固时，严禁打击或使用不合适的扳手；检查零件间连接部分的可靠性，各紧固螺钉是否达到装配要求的扭力，特殊的紧固件是否达到防止松脱要求。同一零件有多颗螺钉紧固时，各螺钉（螺栓）需交叉、对称、逐步、均匀拧紧。
④活动件运动的灵活性，如螺杆、活动钳口等手动旋转或移动时，是否有卡滞或别滞现象，是否有偏心或弯曲变形现象等。
8）装配完毕，检查各零件间的间隙，清理机构的杂物和灰尘等，确保各传动件无障碍物存在。
9）装配检查后，试运行机构。观察各零件的运动情况是否符合要求。

## Slide 20: 【任务实施】
1.识读装配图
由图10-1可知，滑动夹具机构由底座、固定钳身、活动钳口、螺杆、螺杆固定块、端盖和标准件等组成。识读装配图，理清机构的各个零件的名称、数量、位置、作用、装配关系、运动次序及原理。
2.检查零件
对各已加工的零件进行去毛刺、锐角等工作，并按照零件图对各个零件进行精度检查,为装配作准备。不合格零件需更换为合格的，或修配至合格为止方可进行装配。
3.准备标准件及工具
所需的定制螺杆、标准件及工具见表10-5。
4.装配
滑动夹具装配步骤及注意事项见表10-6所示。

## Slide 21
二、制订工艺路线
三、编写程序
四、加工滚轮