## Slide 1
学习任务2 数控铣床对刀操作

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）能够正确叙述数控铣床控制面板中各按键的名称及功能。
（2）能够正确叙述数控铣床中各坐标系的含义。
（3）能够正确叙述数控铣床对刀操作要点。
（4）能够正确叙述对刀操作的验证方法。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能够规范操作数控铣床执行移动、转动等动作。
（2）能够根据操作指引完成对刀操作练习。
（3）能够自主判别对刀结果是否正确。

## Slide 5: [素质目标]
（1）能够积极参与小组对刀练习活动。
（2）在组员练习对刀操作时，能在旁边观察、协助解决对刀操作出现的问题。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）初步养成互相学习、共同进步的意识。
（2）初步具备规范操作、安全生产的意识。

## Slide 7: [任务描述]
生产车间有一批零件需要生产。工艺员负责制订零件的生产加工工艺，程序员依据加工工艺完成程序的编制，操作员需要完成安装毛坯和刀具、对刀操作等工作后，才能进行零件的加工生产。请同学们学习数控铣床的基本操作及对刀操作技能。

## Slide 8: [知识准备]
1.数控系统面板
数控系统面板主要用于与显示屏结合来操作与控制数控系统，以完成数控程序的编辑与管理、用户数据的输入、屏幕显示状态的切换等功能，如图2-1所示。

## Slide 9
2.机床操作面板
机床操作面板主要用于控制铣床的运动和选择工作方式，包括手动进给方向按钮、主轴手控按钮、工作方式选择按钮、程序运行控制按钮、进给倍率调节旋钮、主轴倍率调节旋钮等，如图2-2所示。

## Slide 10
3.数控铣床的坐标系
任何一个工件的数控铣削编程均是在工件坐标系中完成的，而工件坐标系的确立又离不开机床坐标系作为参考，因此，建立数控铣床机床坐标系、工件坐标系的空间概念，明确两者的关系对于数控铣床编程十分必要。为简化编程和保证程序的通用性，规定采用右手笛卡儿坐标系，如图2-4所示，基本坐标轴为X、Y、Z直线轴和A、B、C旋转轴。

## Slide 11
（1）机床坐标轴的运动方向
①确定Z轴
与机床主轴中心线相平行的轴为Z轴，刀具离开工件的方向为Z轴正方向。立式数控铣床Z轴垂直于水平面，卧式数控铣床Z轴平行于水平面。
②确定X轴
在水平面上左右方向的轴为X轴。立式铣床由主轴向立柱看去，右方为X轴正方向。卧式铣床，由主轴向工件看去，右方为X轴正方向。
③确定Y轴
根据右手直角坐标系，用大拇指表示X轴，中指表示Z轴，食指表示Y轴。

## Slide 12
（2）机床原点与机床参考点
①机床零点(机械原点、机床原点)
机床零点是机床坐标系(机床上固有的坐标系)的设计原点，它在机械硬件上的位置是由制造厂家确定的。
②机床参考点
机床参考点是机床坐标系中一个固定不变的点，通过访问机床参考点(X、Y、Z轴都有参考点)来确定机床零点。关机后机床参考点丢失，每次开机后要再次访问机床参考点。访问机床参考点是通过按下一个行程开关后慢速进给，寻找光电脉冲编码器或者光栅尺上的零位信号，此零位信号在机床坐标系的位置由机床制造厂设定，固定不变。
机床参考点可以与机床零点重合，也可以不重合，可通过参数指定机床参考点到机床零点的距离。机床回到了参考点位置，也就知道了该坐标轴的零点位置，CNC就建立起了机床坐标系。

## Slide 13
（3）工件坐标系
工件坐标系又称为编程坐标系，工件坐标系的原点要根据加工零件图而定，一般工件坐标系的原点即编程原点，如图2-5所示。工件坐标系的建立是以确定工件原点( 又称程序原点、编程零点)为标志完成的。在图样上确定工件原点要根据尽量满足编程简单，尺寸换算简单，引起的加工误差小等为原则。一般情况下，工件原点应选在尺寸标注的基准点；对称或以同心圆为主的零件工件原点应选在对称中心线或圆心上。Z轴的工件原点通常选在工件的上表面，如图2-6所示。

## Slide 14: 【任务实施】
由于数控铣床按机床坐标系控制机床的运动，而编程人员按工件坐标系进行编写程序，所以需要建立两种坐标系之间的关系，程序才能正常运行。对刀操作就是要确定工件原点在机床坐标系中的坐标值，并将该坐标值输入到数控系统相应的存储位置，用G54~G59这6个G代码指令指定。对刀操作是数控加工中重要的操作技能点，对刀的准确性将直接影响零件的加工精度。