## Slide 1
学习任务4 数控铣床操作规程与维护保养

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）能明确数控铣床安全操作规程。
（2）能明确数控铣床的维护保养要求。
（3）能明确数控车间5S项目及其内容。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能按照数控铣床安全操作规程进行安全操作。
（2）能独立执行日常保养计划。
（3）能按照数控车间5S要求完成车间5S工作。

## Slide 5: [素质目标]
（1）能够规范着装。
（2）能够制订自我工作计划。
（2）能够按5S要求做好工位的整理与清洁工作。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）能够执行5S管理规范要求。
（2）主动沟通交流，具备团队协助精神。
（3）具备安全文明生产意识、环保意识和爱护财产意识。

## Slide 7: [任务描述]
生产车间有一批数控铣床设备，为了确保安全，需要遵照安全操作规程来操作机床；每天下班后需要对数控铣床进行日常保养与维护工作。请同学们学习数控铣床的安全操作规程，结合数控车间5S管理要求，在教师的指导下，借助参考资料，制订数控铣床的日常保养计划，完成数控铣床的日常保养。

## Slide 8: [知识准备]
1.数控铣床安全操作规程
(1)数控系统的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训，熟悉所用数控铣床的使用环境、条件和工作参数等，严格按机床和系统的使用说明书要求正确、合理地操作机床。
(2)进入车间需要穿戴好防护用品（工作服﹑防护鞋、安全帽（长发压入帽内)﹑防护眼镜﹑口罩等），严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤、裙子进入车间，禁止戴手链项链等首饰。操作时，操作人员必须扎紧袖口，束紧衣襟，严禁戴手套、围巾或敞开衣服。
(3)操作前应检查铣床各部件及安全装置是否安全可靠，检查设备电气部分是否安全可靠。检查机油箱内的润滑油是否在标尺范围内，及时补充润滑油。

## Slide 9
(4)工件、夹具、工具、刀具必须装夹牢固。一般来说，铣刀装夹长度应该为3到4倍刀具直径。工作台不准堆放任何物件。运转机床前要观察周围动态，有妨碍运转、传动的物件要先清除，确认一切正常后，才能操作。
(5)开动机床前，必须熟知机床每个按钮的作用以及操作注意事项；学生学习时，未经教师的批准，不得开动机床。
(6)练习或对刀过程中，一定要牢记增量方式的倍率（X1、X10、X100），选择合理的倍率，避免机床发生碰撞。X、Z、Z的正负方向不能搞错，否则按错方向按钮可能发生意外。
(7)正确设定工件坐标系后，完成编辑或拷贝加工程序后，应校验运行。

## Slide 10
(8)凡装卸工件、更换刀具、测量工件，必须先停机。
(9)加工过程中，如发生异常情况，应迅速按下红色急停按钮，终止机床所有运动和操作。待故障排除后，方可重新操作机床及执行程序。
(10)清除切屑时，要使用专用的工具，应当注意不要被切屑划破手脚。
(11)严禁多人同时操作机床；如需要时，须经老师同意，并明确分工，在确保安全的条件下进行操作。
(12)每次工作完毕后必须将工作台移至机床中央方可停电。
(13)工作结束后，将所用过的物件擦净归位，清理机床、清除切屑、擦净机床各部位的油污；按规定加注润滑油，整理工具柜，最后把机床周围打扫干净。

## Slide 11
2.数控车间5S要求
（1）“5S”起源及定义
“5S”是整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)和素养(Shitsuke)这5个词的缩写。起源于日本，是指在生产现场对人员、机器、材料、方法、信息等生产要素进行有效管理。因为这5个词日语中罗马拼音均以"S"开头，所以简称“5S”，开展以整理、整顿、清扫、清洁和素养为内容的活动，称 “5S”活动。
①整理(Seiri) 就是区分要用与不要用的物资，把不要的清理掉。整理的目的是：将“空间”腾出来活用；改善和增加作业面积；现场无杂物，行道通畅，提高工作效率；消除管理上的混放、混料等差错事故，防止误用等。

## Slide 12
②整顿(Seiton) 就是指把要的物资按规定定位、定方法摆放整齐，明确数量，标明识别。实现“三定”即：定品、定量、定位。做到需要的物资能及时、准确地取出，并且保持马上能使用的状态和谁都能清楚的状态,整顿的目的是工作场所整洁明了，一目了然，减少取放物品的时间，提高工作效率。简而言之，整顿就是人和物放置方法的标准化。可以通过制作看板，做到目视管理，从而提炼出合适实训工作车间东西放置方法，进而使该方法标准化。

## Slide 13
③清扫(Seiso) 就是指去除现场的脏物、垃圾、污物，经常清扫，防止污染的发生，采取有效的根治污物的对策。如彻底改善设备漏水、漏油、漏气以及易落下灰尘等状况。目的是保持工作空间现场干净、明亮。
④清洁(Seiketsu) 就是要时时保持工作空间现场干净状态，保持环境卫生，将上面“3S”的做法制度化，规范化，以维持成果，如定期进行卫生、安全检查等。目的是通过形成制度来维持成果。
⑤素养(Shitsuke) 就是要加强修养，美化身心，培养文明习惯，按规定行事，养成良好的工作习惯。养成良好的习惯，自觉遵守和执行各项规定，提升品质，对任何工作都讲究认真。

## Slide 14
（2）数控车间5S管理
数控车间的5S管理表，如表4-1所示。

## Slide 15
3.数控铣床维护保养要求
数控铣床日常维护保养要求主要内容如下：
(1)保持数控铣床工作场地的清洁，使机床周围保持干燥，保持工作区域状态良好。
(2)保持机床清洁，每天开机前在教师的指导下检查润滑油箱的油量是否符合要求，开机后机床回零，并使机床主轴空转3min。检查各轴运动情况、手轮及面板按钮是否正常。
(3)下班前按关闭流程关闭设备（数铣机床和配套电脑），并切断电源。
(4)每天下班前10min，按5S管理要求，清洁机床，整理工量具，打扫实训工作环境，待检查合格后才可离开。

## Slide 16
数控铣床的日常保养详细内容如表4-2所示。

## Slide 19: 【任务实施】