## Slide 1
学习任务6 端盖的加工

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读端盖的零件图样，清楚其加工要素。
（2）知道刀具半径补偿的概念及应用。
（3）清楚圆弧插补G02/G03指令的编程格式及指令用途。
（4）清楚G41/G42/G40指令的编程格式及指令用途。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能正确使用G02、G03、G41、G42和G40指令编写程序。
（2）能根据零件的加工要求制订端盖的加工工艺。
（3）能在教师的指引下正确编写端盖的加工程序。
（4）能选择合适的刀具加工端盖零件。
（5）能正确选用量具测量端盖零件尺寸。

## Slide 5: [素质目标]
（1）能够在制订端盖零件加工工艺方案时提出自己的见解。
（2）清楚圆弧面加工方法和注意事项，能在教师的招引下，与小组同学团结协助学习，规范操作。
（3）能够与小组同学团结协作学习，按安全文明生产要求完成零件加工。
（4）能够运用所学的知识，对学习过程中本小组遇到的问题提出解决意见。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）具备责任意识，爱护实训中使用的工具、量具、刃具和实训设备。
（2）学习过程中严格遵守5S要求，安全文明生产。
（3）节约学习资源,对学习过程中产生的各类垃圾能有效分类并按要求投放,培养环保意识。
（4）具备严谨负责的职业意识，科学训练，刻苦实践，小组合作，能按时按质完成加工任务。

## Slide 7: [任务描述]
端盖在滑动夹具机构中是一个对螺杆进行轴向固定作用的零件，是通过螺钉将其与螺杆固定块连接固定，以保证螺杆的轴向定位与固定。
数控铣床能高效、准确地进行内外圆弧等外形轮廓加工，根据毛坯尺寸，要求对端盖进行数控铣削加工。零件图样如图6-1所示。

## Slide 8
图6-1 端盖零件图

## Slide 9: [任务分析]
1.制订工作计划
利用数控铣削技能完成端盖的制作，分别需要完成准备毛坯，选取工具、量具、刀具，制订加工工艺，编写加工程序，加工零件，质量检测，5S现场作业，填写生产任务工单八项内容，请完善表6-1工作计划表中的相关内容。
2.选取加工设备及物料
请根据端盖的零件图及工作计划，选取加工端盖零件所需要毛坯、数控设备、刀具、量具等，并填写在表6-2中。

## Slide 10: [知识准备]
1.圆弧插补指令G02/G03
圆弧插补指令可使刀具在指定的坐标平面内，以指定的进给速度，从当前位置（圆弧的起点）沿圆弧移动到指令给出的目标位置（圆弧的终点），从而切削出圆弧轨迹。移动的速度由F规定。G02为顺时针圆弧插补指令，G03为逆时针插补指令，如图6-2所示。
图6-2 G02/G03指令方向

## Slide 11
圆弧插补指令编程格式有两种，一种是终点半径法R格式，另一种是终点圆心法I、J、K格式。整圆编程时不可以使用R，只能用I、J、K。
（1）终点半径法R格式
1）指令格式
G17 G02/G03 X Y R F ；
G18 G02/G03 X Z R F ；
G19 G02/G03 Y Z R F ；
式中， X、Y、Z为刀具目标点（圆弧终点）的坐标；绝对方式时为目标点的绝对坐标，增量方式时为目标点相对于前一点的增量坐标。

## Slide 12
2）指令说明
① G17、G18、G19是插补平面的选择，G17设定加工平面为X-Y平面，G18设定加工平面为X-Z平面，G19设定加工平面为Y-Z平面；
② R为圆弧半径，≤180度的圆弧R值为正，>180度的圆弧R值为负；
③ F为合成进给速度，单位一般为mm/min。
G01指令刀具以联动的方式，按F指定的合成进给速度，从当前位置沿直线移动到程序段指定的终点。G01为模态代码，可由C01、G02、G03等同一组的G代码注销。

## Slide 13
3）编程示例
如图6-3所示，刀具从圆弧始点进给到终点的编程方式如下。
①绝对坐标编程方式:G90 G02 X90 Y40 R54 F100；
②相对坐标编程方式:G91 G02 X30 Y-30 R54 F100；
图6-3 G02走刀路线

## Slide 14
（2）终点圆心方式
若已知圆弧终点坐标，圆心坐标和加工方向，可以选择终点圆心方式的圆弧插补指令。
1）指令格式
G17 G02/G03 X Y I J F ；
G18 G02/G03 X Z I K F ；
G19 G02/G03 Y Z J K F ；

## Slide 15
2）指令说明
① X、Y、Z为刀具目标点（圆弧终点）的坐标；
② I、J、K表示圆心坐标，为相对值，分别为圆心相对圆弧起点在X、Y、Z轴方向的增量坐标，有正反之分，圆心在起点的正方向处该值为正，圆心在起点的负方向该值为负；如图6-4所示指令中 I、J、K的意义。
③ 若圆心与圆弧起点在某一方向上的相对值为0时，该方向上的圆心坐标在编程时可以省略不写。
图6-4 I、J、K的意义

## Slide 16
3）编程实例
如图6-5所示，刀具从圆弧起点进给到终点的编程方式，图中所示I、J均为负值。
①绝对坐标编程方式:G90 G03 X13 Y33 I-35 J-11 F100；
②相对坐标编程方式:G91 G03 X-22 Y22 I-35 J-11 F100；
图6-5 G03指令I、J、K格式编程实例

## Slide 17
2.刀具半径补偿的概念及应用
（1）刀具半径补偿的概念
数控机床在实际加工过程中是通过控制刀具中心轨迹来实现切削加工任务的。根据按零件轮廓编制的程序和预先设定的偏置参数，数控系统会自动计算刀具中心轨迹坐标，使刀具偏离工件轮廓一个半径值，即进行半径补偿。
工件假定不动，刀具运动。沿刀具的运动方向看，当刀具处在工件切削轮廓左侧时，称为刀具半径左补偿，用G41 表示；当刀具处在工件切削轮廓右侧时，称刀具半径右补偿，用G42 表示。

## Slide 18
（2）刀具半径补偿的用途
①简化编程，避免计算刀具中心轨迹，可直接用零件轮廓尺寸编程。计算复杂形状工件刀具中心轨迹是比较麻烦的，只要采用刀具半径补偿，铣刀自动向被加工工件外轮廓的外侧位移一个刀具半径，不必再计算铣刀中心轨迹。
②由于刀具的磨损或因换刀引起的刀具半径变化时，不必重新编程，只需修改相应的偏置参数即可。采用刀具半径补偿，只要重新设置刀具半径值，不必改变加工程序就可以解决刀具半径变化同题。
③用同一程序、同一尺寸的刀具，通过设置不同大小的刀具补偿半径值可实现对工件的粗精加工。加工余量的预留可通过修改偏置参数实现，如采用半径为R 的刀具，在粗加工时，设置刀其半径值为R+d (d 为精加工余量)；在精加工时，设置刀具半径值为R，就可以用同一加工程序，完成工件的粗加工与精加工。
④改变刀具补偿值对零件进行加工修正。

## Slide 19
（3）刀具半径补偿的过程分三步。
①刀补建立 刀具从起点接近工件，在编程轨迹基础上，刀具中心向左（G41）或向右（G42）偏离一个偏置量的距离。刀补建立阶段，不能进行零件的加工，注意G41、G42 只能在含有G00 或GO1 的程序段有效。
②刀补进行 刀补一旦建立，便一直有效，即刀具中心与编程轨迹始终相距一个偏置量，直到刀补取消。此时半径补偿在G00、G01 情况下均有效。
③刀补取消 刀具撤离工件，使刀具中心轨迹终点与编程轨迹终点（如起刀点）重合。刀补取消阶段，不能进行加工。使用G40 指令取消刀具半径补偿，使用该指令后，G41、G42 指令无效。

## Slide 20
3.刀具半径补偿指令G40/G41/G42
零件加工程序一般是以刀具的中心点，按照零件图纸尺寸进行编制的。但在实际加工中，由于刀具是具有一定的半径尺寸，如果不考虑刀具半径将会使加工后的工件尺寸与实际要求不符合。因此，在加工中需要采用刀具半径补偿指令简化编程，补偿方式和判断方法见表6-3所示。

## Slide 21
（1）刀具半径补偿指令格式
建立格式：
取消格式：

## Slide 22
（2）指令说明
①G41刀具半径左补偿；
②G42刀具半径右补偿；
③以G17插补平面为例，X、Y为建立刀补的终点坐标；如图6-6所示，执行刀具补偿指令，刀具从A点走到B的过程中建立刀具半径补偿，点B为终点。
④D为刀具半径补偿番号；如图6-7所示，在使用G41/G42指令建立刀补时指明；取消刀补G40指令时，不用指明刀补号。
图6-6刀具补偿过程
图6-7刀具补偿号

## Slide 23
【注意】
①G40、G41、G42都是模态代码，可相互注销。
②刀具半径补偿要在直线段上建立和取消，只能用G00或G01，如图6-8所示。
③为防止过切，刀具半径补偿需要提前建立和延长取消。
图6-8 刀具半径补偿工作过程

## Slide 24
（3）编程实例
如图6-9所示，利用刀具半径补偿指令编写工件外轮廓的数控铣床加工程序，已知立铣刀为φ16mm，加工深度2mm，半径补偿号为D01。
图6-9 G02、G03和G41编程实例

## Slide 25
程序：

## Slide 26
（2）G40、G41、G42指令及运用 指令格式:G41/G42/G40 G00/G01 X_ Z_ F_ ; 指令说明： G40：刀具半径补偿取消指令，即使用该指令后，使G40、41、G42指令无效。 G4l：刀具半径左补偿指令，即沿刀具运动方向看，刀具位于工件左侧时的刀具半径补偿。
G42：刀具半径右补偿指令，即沿刀具运动方向看。刀具位于工件右侧时的刀具半径补偿。

## Slide 27: 【任务实施】
1.识读零件图样
（1）图样分析
由图6-1可知，该零件为端盖类零件，外形为圆弧和直线，加工上下表面、2处φ33mm圆弧面和2个φ5mm通孔，零件结构合理；由零件图可看出，需要保证外形宽度尺寸（20±0.05）mm，2个φ5mm沉孔的定位尺寸22mm，零件厚度尺寸（5±0.05）mm，上下表面的表面粗糙度均为Ra1.6μm。总之，端盖零件结构简单，但尺寸精度和表面粗糙度要求较高。
（2）确定工件毛坯
根据图6-1可知，毛坯材料为铝材。根据零件的外形尺寸，确定的毛坯尺寸规格为35mm×25mm×12mm。

## Slide 28
2.制订工艺路线
3.编写程序
4.加工端盖