## Slide 1
学习任务7 固定钳身的加工

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读固定钳身的零件图样，清楚其加工要素。
（2）知道子程序的定义及应用。
（3）清楚调用子程序指令M98/M99的编程格式及指令用途。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能正确使用M98、M99指令调用子程序。
（2）能根据零件的加工要求制订固定钳身的加工工艺。
（3）能在教师的指引下正确编写固定钳身的加工程序。
（4）能选择合适的刀具加工固定钳身零件。
（5）能正确选用量具测量固定钳身零件尺寸。

## Slide 5: [素质目标]
（1）能够与小组同学团结协作完成加工程序编制任务。
（2）能够规范使用工具、量具，并做好工具、量具的日常保养。
（3）学习过程中，能在同学间相互提醒监督，按5S要求做好文明生产工作。
（4）能够规范着装,做好个人安全防护。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）初步具备精益求精的工匠精神，能进行零件质量检测。
（2）能按时、按质完成自己的加工任务，实现小组全员达成学习目标，培养严谨、负责的职业意识。
（3）在加工过程中能严格按照安全文明生产要求规范操作，培养安全文明生产意识。

## Slide 7: [任务描述]
固定钳身是滑动夹具机构中的主要零件。钳身中间部位制成长方形槽，槽两侧为导轨，导轨的上侧和内侧面为滑动面，因此有较高的尺寸精度、形位精度和表面质量要求，以保证活动钳身沿固定钳身导轨面的运动精度。
数控铣床能高效、准确地进行沟槽和孔的加工，根据毛坯尺寸，要求对固定钳身进行数控铣削加工。零件图样如图7-1所示。

## Slide 8
图7-1 固定钳身零件图

## Slide 9: [任务分析]
1.制订工作计划
利用数控铣削技能完成固定钳身的制作，分别需要完成准备毛坯，选取工具、量具、刀具，制订加工工艺，编写加工程序，加工零件，质量检测，5S现场作业，填写生产任务工单八项内容，请完善表7-1工作计划表中的相关内容。
2.选取加工设备及物料
请根据固定钳身的零件图及工作计划，选取加工固定钳身零件所需要毛坯、数控设备、刀具、量具等，并填写在表7-2中。

## Slide 10: [知识准备]
1.子程序的定义及应用
（1）子程序的定义
主程序是一个完整的零件加工程序,是零件加工程序的主体部分。它和被加工零件或加工要求一一对应，不同的零件或不同的加工要求都有唯一的主程序。
在编制加工程序中，有时会遇到一组程序段在一个程序中多次出现，或者在几个程序中都要使用它。这个典型的加工程序可以做成固定程序，并单独命名，这组程序段就称为子程序。子程序不可以作为独立的加工程序使用，它只能通过调用，实现加工中的局部动作。子程序执行结束后，能自动返回到调用的主程序中。

## Slide 11
（2）子程序的格式
O0071；
G54；
M03 S800；
G00 Z100；
X20 Y30；
Z2；
G01 Z-2 F100；
……
G00 Z100；
M99；
子程序和主程序并无本质区别。子程序和主程序在程序号及程序内容方面基本相同，但结束标记不同，主程序用M02或M30表示主程序结束。子程序则用M99表示子程序结束，并自动返回主程序。

## Slide 12: 【任务实施】
1.识读零件图样
1）图样分析
由图7-1可知，该零件需要加工上下表面、外形轮廓、凹槽、台阶和4个内螺纹，加工要素比较多；由零件图可看出，需要保证零件外形尺寸长（110±0.1）mm、宽（50±0.1）mm、高（40±0.1）mm，中间槽尺寸110mm×（20)mm、深度12mm，钳口台阶面、中间槽两侧面和零件上表面的表面粗糙度要求均为Ra1.6μm。总之，固定钳身零件外形较为复杂，尺寸精度和表面粗糙度要求较高。
2）确定工件毛坯
根据图7-1可知，毛坯材料为铝材。根据零件的外形尺寸，确定的毛坯尺寸规格为115mm×55mm×50mm。

## Slide 13
2.制订工艺路线
3.编写程序
4.加工固定钳身