## Slide 1
学习任务8 活动钳口的加工

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读活动钳口的零件图样，清楚其加工要素。
（2）知道刀具长度补偿的定义及作用。
（3）清楚刀具长度补偿指令G43、G44、G49的编程格式及指令用途。
（4）清楚攻螺纹循环指令G84、G74的编程格式及指令用途。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能正确使用G43、G44、G49和G84、G74指令编写程序。
（2）能根据零件的加工要求制订活动钳口的加工工艺。
（3）能在教师的指引下正确编写活动钳口的加工程序。
（4）能选择合适的刀具加工活动钳口零件。
（5）能正确选用量具测量活动钳口零件尺寸。

## Slide 5: [素质目标]
（1）在制订加工计划阶段，通过小组协商学习，能正确选择毛坯、工量刀具等加工材料。
（2）能和小组成员协商，共同完成活动钳口加工流程的制订、程序编制等学习任务。
（3）能厘清左旋、右旋螺纹的异同和加工方法。
（4）在加工过程中，能对出现的问题提出解决意见。

## Slide 6: [核心素养目标]
（1）能正确选用螺纹塞规对螺纹进行检测，清楚螺纹是否合格并提出改进意见，培养精益求精的工匠精神。
（2）实操过程中能严格按照安全文明生产要求规范操作,培养安全文明生产意识。
（3）积极参与小组合作学习，对小组学习过程中遇到的问题能共同分析并提出解决意见，具备团队合作精神。
（4）节约学习资源，对学习过程中产生的废铝屑、余料等各类生产废料能正确分类并按要求投放，具备环保意识。

## Slide 7: [任务描述]
活动钳口在滑动夹具机构中是一个起夹持固定作用的零件，活动钳口的切口用于夹持固定工件，螺纹孔与螺杆配合，通过螺杆的旋转运动转化为活动钳口的直线往复移动，以实现滑动夹具的夹持功能。
数控铣床能高效、准确地进行平面、轮廓和螺纹孔的加工，根据毛坯尺寸，要求对活动钳口进行数控铣削加工。零件图样如图8-1所示

## Slide 8
图8-1 活动钳口零件图

## Slide 9: [任务分析]
1.制订工作计划
利用数控铣削技能完成活动钳口的制作，分别需要完成准备毛坯，选取工具、量具、刀具，制订加工工艺，编写加工程序，加工零件，质量检测，5S现场作业，填写生产任务工单八项内容，请完善表8-1工作计划表中的相关内容。
2.选取加工设备及物料
请根据活动钳口的零件图及工作计划，选取加工活动钳口零件所需要毛坯、数控设备、刀具、量具等，并填写在表8-2中。

## Slide 10: [知识准备]
1.刀具长度补偿定义及作用
（1）刀具长度补偿的定义
CNC系统除了具有刀具半径补偿功能外，还具有刀具长度补偿功能。数控铣床在用第一把刀具正常切削工件的情况下，需更换一把稍长的刀具，若工件坐标系不变，零件将被过切，甚至会发生碰撞。为了避免加工运行过程中因经常换刀而导致刀具长度的不同给工件坐标系的设定所带来的困难，我们可以采用刀具长度补偿功能。刀具长度补偿功能使刀具在垂直于进给平面(如XY平面，由G17指定)的方向上偏移一个刀具长度修正值，因此在数控编程过程中，一般无须考虑刀具长度。
刀具长度补偿的实质就是将Z轴运动的终点向正向或负向偏移一段距离。这段距离等于H指令的补偿号中存储的补偿值，可以用下面的公式表示:
Z向实际位置=程序给定值±补偿值

## Slide 11
（2）刀具长度补偿的建立及作用
1)建立刀具长度补偿（G43/G44指令）
具体建立补偿的过程如下:当机床操作者在完成零件装夹、程序原点设置之后，根据刀具长度测量基准通过对刀过程测量出刀具的偏移量，然后在相应的刀具长度偏置寄存器中写入相应的刀具偏移量，如图8-2所示。当程序运行时，数控系统根据刀具长度补偿指令在程序给定值上偏移一个距离， 从而完成刀具长度补偿。
图8-2 刀具长度补偿设置页面

## Slide 12
2)进行刀具长度补偿
建立刀具长度补偿指令一经执行将一直有效。
3)取消刀具长度补偿(G49指令)
取消刀具长度补偿的指令，或建立新的长度补偿功能也可代替之前已建立的刀具长度补偿。
4)刀具长度补偿的作用
①使编程人员编写加工程序时无需考虑刀具的长度，只需考虑刀尖的位置即可。
②刀具磨损或损坏后更换新的刀具时也无需重新编制加工程序，可直接修改刀具补偿值。

## Slide 13
2.刀具长度补偿指令（G43、G44）
刀具长度补偿与刀具半径补偿的原理一样，如在XY平面内，半径补偿是在平面内使刀具沿着工件轮廓的法向方向偏移一个半径，长度补偿则是沿着Z轴向上或向下偏移一个距离。
(1)指令格式
G43 G00/G01 X Y Z H ；
G44 G00/G01 X Y Z H ；
式中
G43：刀具长度正补偿；
G44：刀具长度负补偿；
X、Y、Z：刀具长度补偿建立的终点坐标；
H：刀具长度补偿号。

## Slide 14
（2）指令说明
①G43、G44为模态指令，可以在程序中保持连续有效。
②在Z向运动中建立刀具长度补偿时必须使用一条Z向移动类指令引导。
③刀具长度补偿号由H后加两位数字表示，用于指明刀具长度偏置寄存器的地址。寄存器中的内容为刀具Z向偏移量(补偿量)，而该补偿量是预先测量好后，在数控系统参数中人工设定的。
④在程序调用补偿号时，一般情况下一把刀具匹配一个与其刀具号对应的刀具长度补偿号。如“H01”表示调用01号刀具长度偏置寄存器中的偏移量。

## Slide 15
⑤正补偿G43
如图8-3（a）所示，正补偿就是刀具沿Z轴正方向进行偏置的过程，即将Z坐标尺寸字与H代码中存储的长度补偿数值相加，按其结果进行Z轴运动。即
Z向实际位置=程序给定值+补偿值(Hxx)
如“G90 G43 G00 Z15 H01；”，其中H01 = 10mm，则Z向实际到达点为15+10=25mm。
⑥负补偿G44
如图8-3（b）所示，负补偿就是刀具沿Z轴负方向进行偏置的过程，即将Z坐标尺寸字与H代码中存储的长度补偿数值相减，按其结果进行Z轴运动。即
Z向实际位置=程序给定值-补偿值(Hxx)
如“G90 G44 G00 Z15 H01；”，其中H01 = 10mm，则Z向实际到达点为15-10=5mm。

## Slide 16
（a）正补偿 （b）负补偿
图8-3 刀具长度补偿过程

## Slide 17
3.取消刀具长度补偿指令（G49）
类似刀具半径补偿功能，不需要长度补偿时可以使用取消长度补偿指令（G49）取消已建立的补偿。
(1)指令格式
G49 G00/G01 Z ;
(2)指令说明
①后建立的长度补偿也可以取消之前建立的补偿，新补偿值会自动替代原来的补偿值，不会造成补偿值的叠加。
②在Z向运动中取消刀具长度补偿时必须使用一条Z向移动类指令引导取消过程。
③取消长度补偿时，不用添加长度补偿号。若建立刀具长度补偿时，补偿号为HOO也意味着取消刀具长度补偿值，如“G44 G01 Z10 H00;

## Slide 18
4.攻螺纹循环指令（G84、G74）
G84指令为攻右旋螺纹循环指令，用于加工右旋螺纹；
G74指令为攻左旋螺纹循环指令，用于加工左旋螺纹。
（1）指令格式
G98/G99 G84 X__Y__Z__R__F__K__；
G98/G99 G74 X__Y__Z__R__F__K__；
式中，
X、Y：螺纹孔的位置；
Z：攻螺纹Z向终点坐标；
R：参考平面的高度；
F：进给速度（mm/min）；
K：重复次数，未指定时默认为1次。

## Slide 19
（2）指令说明
①G84指令使主轴从R点移至Z点时，刀具正向进给，主轴正转，攻进至孔底时主轴反转，返回到R点平面后主轴恢复正转，如图8-4所示。
②G74指令使主轴攻螺纹时反转，到孔底正转，返回到R点时恢复反转，如图8-5所示。
③与钻孔加工不同的是攻螺纹结束后的返回过程不是快速运动而是进给速度反转退出。攻螺纹过程要求主轴转速与进给速度成严格的比例关系，因此，编程时要求根据主轴转速计算进给速度，计算公式如下：
F=nP
式中，F：进给速度，mm/min；
n：主轴转速，r/min；
P：螺纹导程 (单线为螺距)，mm。

## Slide 21
（3）编程实例
如图8-6所示，利用G84指令编写攻M12螺纹（螺距1.75mm）的数控铣床加工程序。
图8-6 G84编程实例

## Slide 22
程序：

## Slide 23: 【任务实施】
1.识读零件图样
（1）图样分析
由图8-1可知，该零件外形为一个矩形凸台，需要加工上下表面、外轮廓、钳口台阶面、凸台面和螺纹孔。由零件图可看出，需要保证零件的外形长宽高尺寸(50×38×15)mm、钳口台阶面（5×5)mm、凸台尺寸（20×10）mm、M14×2内螺纹尺寸等。钳口台阶面及凸台的表面粗糙度均为Ra1.6μm。总之，活动钳口零件结构简单，但尺寸精度和表面粗糙度要求较高。
（2）确定工件毛坯
根据图8-1可知，毛坯材料为铝材。根据零件的外形尺寸，确定的毛坯尺寸规格为55mm×20mm×45mm

## Slide 24
2.制订工艺路线
3.编写程序
4.加工活动钳口