## Slide 1
学习任务9 螺杆固定块的加工

## Slide 2: [学习内容]

## Slide 3: [知识目标]
（1）识读螺杆固定块的零件图样，清楚其加工要素。
（2）知道镗孔的概念及刀具的选用。
（3）清楚G85镗孔循环指令的编程格式及指令用途。

## Slide 4: [技能目标]
（1）能正确使用G85镗孔循环指令编写程序。
（2）能根据零件的加工要求制订螺杆固定块的加工工艺。
（3）能在教师的指引下正确编写螺杆固定块的加工程序。
（4）能选择合适的刀具加工螺杆固定块零件。
（5）能正确选用量具测量螺杆固定块零件尺寸。

## Slide 5: [素质目标]
(1)在螺杆固定块钻孔加工阶段，能独立选择钻孔工具及规划钻孔方案。
(2)清楚螺杆固定块的加工流程，在教师指导下，能与小组同学团结协作学习、规范操作。
(3)能正确选择铰孔加工刀具，并能正确确定加工参数。
(4)能根据内孔测量要求，正确选择内测千分尺。

## Slide 6: [核心素养目标]
(1)能正确选用内测千分尺等精密量具精确检测零件，清楚零件的质量并提出改进意见，具备精益求精的工匠精神。
(2)实操过程能严格按照文明安全生产要求规范操作，并能对不规范的行为提出规劝，具备文明安全生产意识。
(3)积极参与小组合作学习，对小组学习过程中遇到的问题能共同分析并提出解决方案，具备团队合作精神。
(4)能按时独立完成自己的零件加工任务，具备良好的职业意识。

## Slide 7: [任务描述]
螺杆固定块在滑动夹具机构中是起定位、固定螺杆的作用，固定块上的两个φ7沉孔用于安装螺钉连接固定钳身，两个M4螺纹孔用于安装螺钉固定端盖，φ14mm通孔与螺杆精密配合使用，螺杆固定块保证了螺杆旋转运动的平稳与安全。
数控铣床能高效、准确地进行平面、轮廓和孔的加工，根据毛坯尺寸，要求对螺杆固定块进行数控铣削加工。零件图样如图9-1所示。

## Slide 8
图9-1 螺杆固定块零件图

## Slide 9: [任务分析]
一、制定工作计划
利用数控车技能完成轴套的制作，分别需要完成选择毛坯材料、选取工量刀具、制订加工工艺、编写加工程序、加工零件、质量检测、5S现场作业、填写生产任务工单等八项内容，请完善表9-1工作计划表中的相关内容。
二、选取加工设备及物料 请根据导柱的零件图及工作计划，选取加工导柱零件所需要毛坯、数控设备、刀具、量具等，填写在表9-2中。

## Slide 10: [知识准备]
1.镗孔的概述
(1)镗孔的概述
镗孔加工就是指将工件上原有的孔进行扩大或精化。它的特征是修正孔的偏心、获得精确的孔的位置，取得高精度的圆度、圆柱度和表面光洁度。所以，镗孔加工作为一种高精度加工法往往被使用在最后的工序上。例如，各种机器的轴承孔以及各种发动机的箱体、箱盖上孔的加工等。

## Slide 11
（2）镗孔刀具
镗刀由刀柄和刀具组成，具有一个或两个切削部分，是专门用于对已有的孔进行粗加工、半精加工或精加工的刀具。镗刀可在镗床、车床或铣床上使用。因装夹方式的不同，镗刀柄部有方柄、莫氏锥柄和7:24锥柄等多种形式。在数控铣床上一般采用7:24锥柄镗刀，如图9-2（a）所示。
微调镗刀可以在机床上精确地调节镗孔尺寸，它有一个精密游标刻线的指示盘，指示盘和装有镗刀头的心杆组成一对精密丝杆螺母副机构。当转动螺母时，装有刀头的心杆即可沿定向键做直线移动，借助游标刻度读数精度可达0.001mm,如图9-2（b）所示。
双刃镗刀由分布在中心两侧同时切削的刀齿所组成，由于切削时产生的径向力互相平衡,镗削振动小，从而在加工过程中可加大切削用量，提高生产效率，如图9-2（c）所示。

## Slide 12
图9-2 镗刀
（a）锥柄镗刀 （b）微调镗刀 （c）双刃镗刀

## Slide 13
（3）镗孔切削用量
镗孔一般为孔加工的最后一道工序，按加工的步骤可以分为钻孔、扩孔(小直径的孔)、铣孔(大直径的孔)和镗孔。
对精度和表面粗糙度要求很高的精密镗削，一般用金刚镗床，并采用硬质合金、金刚石和立方氮化硼等超硬材料的刀具，选用很小的进给量(0.02 ~0.08mm/r)、切削深度(0.05~0.1mm)和高于普通镗削的切削速度。精密镗削的加工精度能达到IT7~IT6，表面粗糙度为Ra0.63 ~ 0.08μm。在精密镗孔之前，预制孔要经过粗镗、半精镗和精镗工序，为精密镗孔留下很薄而均匀的加工余量。

## Slide 14
（4）铰孔加工
针对直径不很大（＜100mm）、硬度不太高的工件且有较高加工精度要求孔的精加工，常使用铰孔加工。铰孔是利用铰刀（如图9-3所示）在工件孔壁上切除微量金属层，以提高其尺寸精度和孔表面质量的加工方法。铰孔加工精度可达IT9～IT7级，表面粗糙度一般达Ra1.6～0.8μm。
铰削余量是留作铰削加工的切深的大小。通常要进行铰孔的余量比扩孔或镗孔的余量要小。铰削余量太大会增大切削压力而损坏铰刀，导致加工表面粗糙度很差。余量过大时可采取粗铰和精铰分开，以保证技术要求。另外，如果毛坯余量太小会使铰刀过早磨损，不能正常切削，致使表面粗糙度值增大。一般铰削余量为0.1～0.25mm。
图9-3 铰刀

## Slide 15
3.镗孔循环指令G85
G85指令是镗刀先快速定位至X、Y所指定的坐标位置，再快速定位至R点，接着以F所指定的进给速率向下铰削至Z点后仍以切削进给方式向上提升至R点,也可以用于铰孔、扩孔等加工，如图9-4所示。
(1)指令格式
G98/G99 G85 X__ Y__ Z__ R__ F__ K__；
式中，G98/G99：返回位置；
X、Y：孔的位置；
Z：孔底位置；
R：参考平面的高度；
F：切削进给速度；
K：重复次数，未指定时默认为1次。

## Slide 16
（2）指令说明
X、Y、Z为刀具目标点的坐标；绝对方式时为目标点的绝对坐标，增量方式时为目标点相对于前一点的增量坐标。G98/G99决定固定循环在孔加工完成后返回R点还是起始点，G98模态下，孔加工完成后Z轴返回起始点；在G99模态下则返回R点。
图9-4 G85指令动作

## Slide 17
（3）编程实例
如图9-5所示，利用G85指令编写镗孔的数控铣床加工程序。
图9-5 G85编程实例

## Slide 18
程序：

## Slide 19: 【任务实施】
1.识读零件图样
（1）图样分析
由图9-1可知，该零件为座体零件，外形结构较复杂，包含外圆弧轮廓、通孔、沉孔、螺纹孔等，零件结构合理；由零件图可看出，需要保证外形尺寸（50×20×24）mm、通孔尺寸φ14H8mm、M4螺纹孔及φ7mm沉孔的定位尺寸等，φ14通孔的表面粗糙度要求为Ra1.6μm。总之，螺杆固定块尺寸精度和表面粗糙度要求较高。
（2）确定工件毛坯
根据图9-1可知，毛坯材料为铝材。根据零件的外形尺寸，确定的毛坯尺寸规格为55mm×25mm×30mm。

## Slide 20
2.制订工艺路线
3.编写程序
4.加工螺杆固定块