## Slide 1
通信光缆线路
设计
有规
施工
有范
维护
有程
主讲：邓存国 江应 周玉婷

## Slide 2
第一章
光纤光缆
1.1 光纤通信概述
1.2 光纤特性、传输原理和分类
1.3 光缆

## Slide 3
1.1 光纤通信概述
数字光纤通信系统基本组成
1.1.1
光缆线路网构成
1.1.2

## Slide 4
1.1.1 数字光纤通信系统基本组成
数字光纤通信系统基本组成
数字光纤通信系统方框图

## Slide 5
1.发送设备:电发射机的功能是对来自信息源的信号进行模/数转换,并做多路复用处理。光发射端机的功能是实现电/光转换,即把电信号调制成光信号,并送入光纤传输至接收端。
2.光纤线路:把来自光发射端机的光信号以尽可能小的衰减和畸变(失真)传输到光接收端机。光纤线路一般由光纤、光纤接头和光纤连接器、光放大器等组成。接入网光纤线路还包括分光器、光交接箱、分光分纤箱等。
3.接收设备:光接收端机的作用是实现光/电转换,即把来自光纤线路的光信号还原成电信号,经放大、整形、再生恢复原形后,送至电接收机。电接收机的功能是完成对数字信号的分接以及数/模转换。
数字光纤通信系统基本组成
1.1.1 数字光纤通信系统基本组成

## Slide 6
1.1 光纤通信概述
数字光纤通信系统基本组成
1.1.1
光缆线路网构成
1.1.2

## Slide 7
1.1.2 光缆线路网构成
光缆线路网构成
光缆线路网是指光传输设备至相邻光传输设备(或用户终端设备)之间光缆路径形成的网络,由光缆、管道、杆路和光纤连接设备、光分设备、光放大器、无人中继器、交接设备等构成。
《通信线路工程设计规范》(GB51158—2015)规定了通信线路网的参考模型,如图下图所示。
通信线路网的参考模型

## Slide 8
光缆线路网构成
光缆线路网包括长途光缆线路网、本地光缆线路网和接入光缆线路网三部分。
长途光缆线路是连接长途节点与长途节点的通信光缆线路。
本地光缆线路是连接本地节点(业务节点)与本地节点、本地节点与长途节点的通信光缆线路(长市中继线路)。
接入光缆线路是连接本地节点(业务节点)与通道终端(用户终端)的通信光缆线路,一般包括馈线光缆(又称主干光缆)、配线光缆和引入光缆等部分，如下图所示。
1.1.2 光缆线路网构成
接入网光缆构成示意图

## Slide 9
第一章
光纤光缆
1.1 光纤通信概述
1.2 光纤特性、传输原理和分类
1.3 光缆

## Slide 10
1.2 光纤特性、传输原理和分类
光纤几何特性
1.2.1
光纤传输特性
1.2.3
光纤传输原理
1.2.2
光纤分类及应用
1.2.4

## Slide 11
1.2.1 光纤几何特性
1.光纤基本结构
光纤基本结构示意图

## Slide 12
1.2.1 光纤几何特性
2.纤芯不圆度
纤芯不圆度是指对纤芯边界作一个外接圆和一个内切圆,外接圆与内切圆的直径之差除以纤芯直径所得的值,用百分数表示。ITU-T(国际电信联盟电信标准分局)规定,纤芯不圆度不得大于2%。在实际计算中,可以将纤芯区域拟合成椭圆,如图所示,其计算公式为：
纤芯不圆度示意图
式中:
N—纤芯不圆度。
dmax—纤芯最大直径。
dmin—纤芯最小直径。
(1-1)

## Slide 13
1.2.1 光纤几何特性
3.包层不圆度
包层不圆度是指以光纤包层边界点确定的最佳拟合椭圆,其长、短轴直径差值与光纤直径的比例,计算方法同纤芯不圆度。光纤的包层不圆度越小,越容易生产出具有较低偏振模色散(polarizationmodedispersion,PMD)值的光纤。ITU-T规定,包层不圆度不得大于2%。
4.同心度误差
理想光纤的纤芯和包层应该为同心圆，但实际的光纤由于制造工艺等影响，纤芯和包层的圆心很难在同一点。同心度误差是指纤芯和包层圆心之间的距离。ITU-T规定，同心度误差不得大于0.8μm。在进行光纤接续时，同心度将在一定程度上对接续损耗有影响。

## Slide 14
1.2.1 光纤几何特性
5.光纤翘曲特性
光纤翘曲特性是指在光纤拉丝过程中所形成的光纤的弯曲特性。光纤的翘曲半径为剥除涂覆层后的裸光纤在不受外力的自然状态下的弯曲半径,单位为 m。翘曲度偏小时,光纤呈现弯曲形态。单芯光纤熔接时,翘曲度对接续损耗的影响程度较小;带状光纤熔接时,翘曲度对接续损耗的影响较大。目前,国内相关标准对光纤翘曲特性的要求是光纤翘曲半径应不小于4m。

## Slide 15
1.2 光纤特性、传输原理和分类
光纤几何特性
1.2.1
光纤传输特性
1.2.3
光纤传输原理
1.2.2
光纤分类及应用
1.2.4

## Slide 16
1.2.2 光纤传输原理
1.突变型多模光纤导光原理
光在突变型多模光纤中的传播

## Slide 17
1.2.2 光纤传输原理
1.突变型多模光纤导光原理
当入射光线的角度θ≤θc时，入射光线才能在光纤中传播。根据这一条件，定义临界角θc的正弦值与入射物质折射率的乘积为数值孔径（NA）。根据折射定律和定义可得:
(1-2)
(1-3)
当光线从空气入射进入光纤时，空气的折射率n0=1，经推导
(1-4)

## Slide 18
1.2.2 光纤传输原理
1.突变型多模光纤导光原理
纤芯和包层的相对折射率差定义为
(1-5)
，则
数值孔径（NA）是光纤特性中重要参数之一，它衡量光纤与光源之间的耦合效率。在实际选用时应合理选用光纤的数值孔径，数值孔径大，纤芯对光的束缚能力越强，但数值孔径不是越大越好，数值孔径越大，光脉冲展宽程度越大，信号畸变也越明显。

## Slide 19
1.2.2 光纤传输原理
2.渐变型多模光纤导光原理
渐变型多模光纤纤芯折射率分布示意图
渐变型多模光纤导光原理示意图

## Slide 20
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
单模光纤导光原理

## Slide 21
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
单模光纤的特征参数主要有截止波长和模场直径。
（1）截止波长
①理论截止波长
截止波长是单模光纤特有的参数。它给出了保证单模传输的光波长范围，是单模光纤的本征参数，也是单模光纤最基本的参数。
根据波动理论的分析，光纤中的传导模的数量与光纤归一化频率（V）有关，光纤实现单模传输的条件是光纤的归一化频率（V）小于归一化截止频率（Vc≈2.405），归一化截止频率可按式（1-6）计算。

## Slide 22
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
(1-6)
式中:
Vc—归一化截止频率。
ɑ—纤芯半径。
n1—纤芯折射率。
n2—包层折射率。
Δ—纤芯和包层相对折射率差
λct—低阶模得以传输的最大波长，称为理论截止波长

## Slide 23
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
(1-7)
通过式（1-5）和式（1-6）可以求得:
式中:
NA—数值孔径。
其他符合意义同前。
如果光纤的工作波长λ大于光纤的理论截止波长λct，则只有基模HE11在光纤中传输，从而实现单模传输。

## Slide 24
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
②实际光纤截止波长
A.2m预涂覆光纤截止波长λc
B.成缆光纤截止波长λcc
C.有效截止波长λce
四种截止波长的关系:
(1-8)

## Slide 25
1.2.2 光纤传输原理
3.单模光纤导光原理
(2)模场直径
模场直径示意图
模场直径(modefielddiameter,MFD)是单模光纤的一个主要特征参数,用来表征单模光纤中基模光强的分布状态。模场直径一般不等于纤芯直径,这是因为单模光纤中并非所有的光能都由纤芯承载并局限于纤芯内传播。

## Slide 26
1.2 光纤特性、传输原理和分类
光纤几何特性
1.2.1
光纤传输特性
1.2.3
光纤传输原理
1.2.2
光纤分类及应用
1.2.4

## Slide 27
1.2.3 光纤传输特性
1.光纤损耗特性

## Slide 28
1.2.3 光纤传输特性
1.光纤损耗特性
（1）吸收损耗
光纤的吸收损耗主要由紫外吸收损耗、红外吸收损耗和杂质吸收损耗等构成。这些损耗都是由光纤材料本身的特征引起的,属于光纤的本征损耗。
①紫外吸收损耗。紫外吸收损耗是指光纤中传输的光子流将光纤材料中的电子从低能级激发到高能级时,光子流的部分能量被电子吸收而引起的损耗。
②红外吸收损耗。在红外波段内,光纤中传播的光波与晶格相互作用,晶格振动加剧时吸收部分光波能量后引起光波能量的损耗称为红外吸收损耗。
③杂质吸收损耗。杂质吸收损耗是由光纤材料的不纯造成的,主要有 OH- 离子吸收损耗、金属离子吸收损耗等。

## Slide 29
1.2.3 光纤传输特性
1.光纤损耗特性
（2）散射损耗
①波导散射损耗。波导散射损耗是由光纤结构不完善引起的损耗。光纤中存在气泡和杂质、光纤尺寸粗细不均匀、纤芯与包层交界面不平滑等问题,光线传输到这些位置时,会有一部分光向非传输方向散射,从而造成损耗。
②瑞利散射损耗。任何材料的内部组分结构都不可能是完全均匀的。在光纤的制造过程中,光纤材料在加热时,材料的分子结构受到热骚动,致使材料的密度出现起伏,进而造成了折射率不均匀。光在光纤中传播时,由于折射率不同或折射率不均匀会产生散射,如果材料结构不均匀级别达到了分子级别,则产生的散射就称为瑞利散射。瑞利散射会造成光能量的损耗,属于光纤的本征损耗。

## Slide 30
1.2.3 光纤传输特性
1.光纤损耗特性
（3）辐射损耗
光纤在使用过程中不可避免地会产生弯曲,若曲率半径小到一定程度,全反射会遭到破坏,造成传输光线折射出光纤或泄漏,产生辐射损耗。

## Slide 31
1.2.3 光纤传输特性
2.光纤色散特性
光纤偏振模色散示意图

## Slide 32
1.2.3 光纤传输特性
3.光纤非线性效应
（1）受激散射
光通过光纤介质时,有一部分能量会偏离预定的传播方向,且光波的频率会发生改变,这种类别的散射称为受激散射。当光纤中的入射光功率超过一定阈值后,受激散射随入射光功率呈指数增加。
受激散射主要有受激喇曼散射和受激布里渊散射两种。
(2)非线性折射
非线性折射是光纤中光强度波动引起光纤折射率发生变化而引起的多种非线性效应,包括自相位调制、交叉相位调制和四波混频三种

## Slide 33
1.2 光纤特性、传输原理和分类
光纤几何特性
1.2.1
光纤传输特性
1.2.3
光纤传输原理
1.2.2
光纤分类及应用
1.2.4

## Slide 34
1.2.4 光纤分类及应用
1.单模光纤标准和应用
（1）G.652常规单模光纤
G.652光纤在1.3μm 波段的损耗较大,为0.3~0.4dB/km;在1.55μm 波段的损耗较小,为0.2~0.25dB/km。色散在 1.3μm 波 段 为 3.5ps/nm·km,在 1.55μm 波 段 约为20ps/nm·km。G.652光纤可用于1.55μm 波段的2.5Gbit/s的干线系统。需注意的是,由于该波段的色散较大,若传输10Gbit/s的信号,传输距离超过50km 时,需使用价格昂贵的色散补偿模块。G.652单模光纤有 G.652A、G.652B、G.652C、G.652D四类。不同类别的 G.652单模光纤的性能指标要求有所不同。

## Slide 35
1.2.4 光纤分类及应用
1.单模光纤标准和应用
（2）G.653色散位移光纤
针对衰减和零色散不在同一工作波长上的特点,20世纪80年代中期,人们开发了一种零色散波长从1.3μm 移到1.55μm 的色散位移光纤(dispersionshiftedfiber,DSF),ITU-T把这种光纤规定为 G.653。该光纤截止波长λc≤1250nm,1550nm 处的模场直径为(7.8~8.5)μm±0.8μm,衰减系数最大值在1310nm 窗口(A 级为0.4dB/km,B级为0.45dB/km,C级为0.55dB/km),偏振模色散系数最大值为0.3ps/ km。G.653光纤在1.55μm 窗口是单波长传输容量最大的光纤,但随着波分复用的兴起逐步被淘汰。

## Slide 36
1.2.4 光纤分类及应用
1.单模光纤标准和应用
（3) G.654截止波长位移单模光纤
G.654被ITU-T 定 义 为 截 止 波 长 位 移 单 模 光 纤 (cut-offshiftedsingle-modefiber,CSF),这种光纤优化了在1500~1600nm 波长区域的操作。G.654光纤在1300nm 波长区域的色散为零,但在1550nm 波长区域色散较大。
G.654光纤包括 G.654A、G.654B、G.654C、G.654D和 G.654E五种光纤类型,其特点和应用各不相同,其中 G.654A、G.654B、G.654C和 G.654D光纤适用于长距离海底应用。

## Slide 37
1.2.4 光纤分类及应用
1.单模光纤标准和应用
（4) G.655非零色散位移光纤
G.655光纤是一种改进型的色 散 位 移 光 纤,其 零 色 散 波 长 不 在 1.55μm 处,而 是在1.525μm 或1.585μm 处。G.655光纤削减了色散效应和四波混频效应,而标准光纤和色散位移光纤都只能克服这两种缺陷中的一种。
G.655光纤分为 G.655A、G.655B、G.655C、G.655D、G.655E五种类型,不同类别 G.655光纤的性能指标要求有所不同。

## Slide 38
1.2.4 光纤分类及应用
1.单模光纤标准和应用
(5) G.656宽带光传送非零色散光纤
G.656光纤称为宽带光传送非零色散光纤,在1460~1624nm 波长区域具有大于非零值的正色散系数值,能有效抑制密集波分复用系统的非线性效应。
(6) G.657弯曲衰减不敏感单模光纤
G.657单模光纤主要是为了满足接入网需要而开发的,对弯曲损耗不敏感,最小弯曲半径可以达到5mm。G.657单模光纤分为 G.657A1、G.657A2、G.657B2、G.657B3 四类,其中 G.657A 型光纤的性能及其应用环境和 G.652D 型光纤相近,可以在1260~1625nm 的宽波长区域内 (即 O、E、S、C、L 工 作 波 段)工 作。G.657B 型 光 纤 主 要 工 作 在 1310nm、1550nm 和1625nm 三个波长窗口。

## Slide 39
1.2.4 光纤分类及应用
2.多模光纤标准和应用
多模光纤标准版本有《光纤第2部分:产品规范》(IEC60793-2:2019)中的IEC60793-2-10至IEC60793-2-40、ITU-T建议的 G.651.x系列标准以及国标《通信用多模光纤第1部分:A1类多模光纤特性》(GB/T12357.1—2024)。多模光纤的主要发展方向为塑料光纤,主要用于设备内部,如汽车通信等。

## Slide 40
第一章
光纤光缆
1.1 光纤通信概述
1.2 光纤特性、传输原理和分类
1.3 光缆

## Slide 41
1.3 光缆
光缆分类
1.3.1
光缆型号
1.3.3
光缆结构
1.3.2
光缆色谱与纤序
1.3.4
光缆端别
1.3.5

## Slide 42
1.3.1 光缆分类
按敷设方式划分
01
02
按缆芯结构划分
03
按使用环境与场合划分
按光缆中光纤松紧状态划分
04
按光纤类型划分
05
按通信网络层次(结构)划分
06
光缆常见的分类方式有以下6种。

## Slide 43
1.3.1 光缆分类
管道
光缆
1.按敷设方式划分
架空
光缆
管道（含隧道）光缆
直埋
光缆
水底
光缆

## Slide 44
1.3.1 光缆分类
2.按缆芯结构划分
中心管式光缆
骨架式光缆
层绞式光缆

## Slide 45
1.3.1 光缆分类
3.按使用环境与场合划分
由于使用条件恶劣，光缆必须具有足够的机械强度、防渗能力和良好的温度特性，其结构复杂。
室外光缆
主要考虑结构紧凑、轻便柔软并应具有阻燃性能。
室内光缆
使用在特殊场合(如污染地区、高原地区)的室外光缆也称特种光缆。

## Slide 46
1.3.1 光缆分类
4.按光缆中光纤松紧状态划分
光纤在光缆中有一定自由移动空间，这样的结构有利于减少外界机械应力（或应变）对涂覆光纤的影响。
光缆中光纤无自由移动空间，如尾纤。
松套光纤
光缆
紧套光纤
光缆

## Slide 47
1.3.1 光缆分类
5.按光纤类型划分
多模光缆中的光纤为多模光纤
单模光缆中的光纤为单模光纤
单模光缆
多模光缆

## Slide 48
1.3.1 光缆分类
6.按通信网络层次(结构)划分
长途干线网光缆
本地网光缆

## Slide 49
1.3 光缆
光缆分类
1.3.1
光缆型号
1.3.3
光缆结构
1.3.2
光缆色谱与纤序
1.3.4
光缆端别
1.3.5

## Slide 50
1.3.2 光缆结构
1.缆芯
光缆缆芯结构示意图

## Slide 51
1.3.2 光缆结构
2.加强构件
光缆加强件的作用是增强光缆的抗拉能力，提高光缆的机械强度。光缆加强件有金属加强件和非金属加强件两种，其在光缆中的位置根据光缆的结构不同而不同，层绞式光缆的加强件在光缆中心，中心管式光缆在护套内。常见的加强件有磷化钢丝、不锈钢丝、玻璃钢圆棒等，其中玻璃钢圆棒为非金属加强件。根据光缆使用的场合可选择是否采用加强件和加强件类型。
3.填充物
光缆结构中常见的填充物有填充油膏、填充绳等。填充油膏主要是用于防水、防潮;填充绳的主要作用是使光缆结构更为紧凑、饱满且能够成圆形。

## Slide 52
1.3.2 光缆结构
4.护层
护层分为护套(内护层)和外护层。护套主要起保护缆芯的作用;外护层位于光缆最外层,起增强光缆机械性能的作用。常见的护套有铝塑复合带护套(简称 A 护套)、钢塑复合带护套(简称S护套)等,常见的外护层有钢带铠装聚乙烯外护层、钢丝铠装聚乙烯外护层等。

## Slide 53
1.3 光缆
光缆分类
1.3.1
光缆型号
1.3.3
光缆结构
1.3.2
光缆色谱与纤序
1.3.4
光缆端别
1.3.5

## Slide 54
1.3.3 光缆型号
1.光缆型式
根据《光缆型号命名方法》(YD/T908—2020),光缆型号主要由型式、规格及特殊性能标识(可缺省)三部分组成。型式和规格之间空一格,规格和特殊性能标识(可缺省)之间用“-”连接。
光缆型式包含分类代号、加强构件代号、结构特征代号、护套代号及外护层代号五个部分。
光缆型式构成示意图

## Slide 55
1.3.3 光缆型号
1.光缆型式
(1)分类代号分为室外型符号、室内型符号、室内外型符号和其他类型符号。
① 室外型符号含义如下。
GY—通信用室（野）外光缆
GYC—通信用气吹布放微型室外光缆
GYL—通信用室外路面微槽敷设光缆
GYP—通信用室外防鼠啮排水管道光缆
GYQ—通信用轻型室外光缆

## Slide 56
1.3.3 光缆型号
1.光缆型式
②室内型
GJ—通信用室（局）内光缆
GJA—通信用终端组件用室内光缆
GJB—通信用室内分支光缆
GJC—通信用气吹布放微型室内光缆
GJH—隐形光缆
GJI—通信用室内设备互联用光缆
GJP—通信用室内配线光缆
GJR—通信用室内圆形引入光缆
GJX—通信用室内蝶形引入光缆

## Slide 57
1.3.3 光缆型号
1.光缆型式
③室内外型
GJY—通信用室内外光缆
GJYX—通信用室内外蝶形引入光缆
GJYR—通信用室内外圆形引入光缆
GJYQ—通信用轻型室内外光缆
④其他类型
GH—通信用海底光缆
GM—通信用移动式光缆
GS—通信用设备光缆
GT—通信用特殊光缆
GD—通信用光电混合光缆（默认室外）
GDJ—通信用室内光电混合光缆

## Slide 58
1.3.3 光缆型号
1.光缆型式
③室内外型
GJY—通信用室内外光缆
GJYX—通信用室内外蝶形引入光缆
GJYR—通信用室内外圆形引入光缆
GJYQ—通信用轻型室内外光缆
④其他类型
GH—通信用海底光缆
GM—通信用移动式光缆
GS—通信用设备光缆
GT—通信用特殊光缆
GD—通信用光电混合光缆（默认室外）
GDJ—通信用室内光电混合光缆

## Slide 59
1.3.3 光缆型号
（2）加强件代号
（无符号）—金属加强构件
F—非金属加强构件
N—无加强构件
（3）缆芯和光缆派生结构特征代号
①光纤组织方式
（无符号）—分立式
D—光纤带式
S—固化光纤束式
注:固化光纤束式是指经固化形成一体的相对位置固定的束状光纤分布结构。
1.光缆型式

## Slide 60
1.3.3 光缆型号
②二次被覆结构
（无符号）—塑料松套被覆结构
M—金属松套被覆结构
J—紧套被覆结构
E—无被覆结构
③缆芯结构
（无符号）—层绞式结构
G—骨架式结构
R—束状式结构
X—中心管式结构
④阻水结构特征
无符号—全干式
HT—半干式
T—填充式
1.光缆型式

## Slide 61
1.3.3 光缆型号
⑤缆芯外护套内加强层
无符号—无加强层
0—强调无加强层
1—钢管
2—绕包钢带
3—单层圆钢丝
33—双层圆钢丝
4—不锈钢带
5—镀铬钢带
6—非金属丝
7—非金属带
8—非金属杆
88—双层非金属杆
1.光缆型式

## Slide 62
1.3.3 光缆型号
⑥承载结构
无符号—非自承式结构
C—自承式结构
⑦吊线材料
无符号—金属加强吊线或无吊线
F—非金属加强吊线
⑧截面形状
无符号—圆形
B—扁平形状
E—椭圆形状
对于在分类代号中已体现截面形状的，这里的截面形状代号不适用。
1.光缆型式

## Slide 63
1.3.3 光缆型号
（3）护套代号
①护套阻燃特性
无符号—非阻燃材料护套
Z—阻燃材料护套
注:V、U和H护套具有阻燃特性，省略Z。
②护套结构
无符号—单一材质的护套
A—铝-塑料粘接护套
S—钢-塑料粘接护套
W—夹带平行加强件的钢-塑料粘接护套
P—夹带平行加强件的塑料护套
K—螺旋钢管-塑料护套
1.光缆型式

## Slide 64
1.3.3 光缆型号
③护套材料
无符号—当与护套结构代号组合时，表示聚乙烯护套
Y—聚乙烯护套
V—聚氯乙烯护套
U—聚氨酯护套
H—低烟无卤护套
N—尼龙护套
L—铝护套
G—钢护套
1.光缆型式

## Slide 65
1.3.3 光缆型号
（5）外护层代号
外护层包含铠装层及外被层，光缆外护层的代号及含义如表1-1所示。
表1-1 光缆外护层代号及含义
铠装层代号 | 铠装层方式 | 外被层代号 | 外被层材料
0或无符号 | 无 | 0或无符号 | 无
1 | 钢管 | 1 | 纤维外被
2 | 绕包钢带 | 2 | 聚氯乙烯套
3 | 单层圆钢丝 | 3 | 聚乙烯套
33 | 双层圆钢丝 | 4 | 聚乙烯套加覆尼龙套
4 | 不锈钢带 | 5 | 尼龙套
5 | 镀铬钢带 | 6 | 阻燃聚乙烯套
6 | 非金属丝 | 7 | 尼龙套加覆聚乙烯套
7 | 非金属带 | 8 | 低烟无卤阻燃聚烯烃套
8 | 非金属杆 | 9 | 聚氨酯套
88 | 双层非金属杆 | - | -
1.光缆型式

## Slide 66
1.3.3 光缆型号
光缆规格由光纤数目和光纤类别组成。同一根光缆中含有两种及以上规格的光纤时，不同规格代号之间用“+”连接。
（1）光纤数目代号
光纤数目代号是指光缆中光纤的实际芯数，通常用阿拉伯数字表示。
（2）光纤类别代号
根据YD/T 908-2020《光缆型号命名方法》标准，通常用大写字母A、B分别表示多模光纤、单模光纤。除此之外，再以小写字母和数字表示不同具体类型的光纤。单模光纤代号表1-2所示。
2.光缆规格

## Slide 67
1.3.3 光缆型号
2.光缆规格
分类代码 | 名称
B1.1 | 非色散位移光纤
B1.2a | 截止波长位移光纤
B1.2b | 
B1.2c | 
B1.2d | 
B1.2e | 
B1.3 | 波长段扩展的非色散位移光纤
B2a | 色散位移光纤
B2b | 
B4c | 非零色散位移光纤
B4d | 
B4e | 
B5 | 宽波长段传输用非零色散光纤
B6.a1 | 接入网用弯曲损耗不敏感光纤
B6.a2 | 
B6.b2 | 
B6.b3 | 
表1-2 单模光纤代号及名称

## Slide 68
1.3.3 光缆型号
2.光缆规格
分类代码 | 特性 | 纤芯直径（mm） | 包层直径（mm） | 纤芯及包层材料
A1a.1 | 渐变折射率 | 50 | 125 | 二氧化硅
A1a.2 | 渐变折射率 | 50 | 125 | 二氧化硅
A1a.3 | 渐变折射率 | 50 | 125 | 二氧化硅
A1b | 渐变折射率 | 62.5 | 125 | 二氧化硅
A1d | 渐变折射率 | 100 | 140 | 二氧化硅
A2a | 突变折射率 | 100 | 140 | 二氧化硅
A2b | 突变折射率 | 200 | 240 | 二氧化硅
A2c | 突变折射率 | 200 | 280 | 二氧化硅
A3a | 突变折射率 | 200 | 300 | 二氧化硅芯、塑料包层
A3b | 突变折射率 | 200 | 380 | 二氧化硅芯、塑料包层
A3c | 突变折射率 | 200 | 230 | 二氧化硅芯、塑料包层
A4a | 突变折射率 | 965～985 | 1000 | 塑料
A4b | 突变折射率 | 715～735 | 750 | 塑料
A4c | 突变折射率 | 465～485 | 500 | 塑料
A4d | 突变折射率 | 965～985 | 1000 | 塑料
A4e | 渐变或多阶折射率 | ≥500 | 750 | 塑料
A4f | 渐变折射率 | 200 | 490 | 塑料
A4g | 渐变折射率 | 120 | 490 | 塑料
A4h | 渐变折射率 | 62.5 | 245 | 塑料
多模光纤代号及特性表

## Slide 69
1.3.3 光缆型号
3.特殊性能标识
对于光缆某些特殊性能可加相应标识代号。不同类别的特殊性能代号间可用“/”分开。
代号 | 含义
W | 无卤
D | 低烟
Z | 单根阻燃
ZA | 成束阻燃A类
ZB | 成束阻燃B类
ZC | 成束阻燃C类
ZD | 成束阻燃D类
NI | “一”字形耐火
NU | “U”字形耐火
NUJ | “U”字形耐火加冲击
RFID | 带有电子标签
AOC | 有源光缆
I | 含隐形光缆单元
F | 强调缆中材料全为非金属

## Slide 70
1.3 光缆
光缆分类
1.3.1
光缆型号
1.3.3
光缆结构
1.3.2
光缆色谱与纤序
1.3.4
光缆端别
1.3.5

## Slide 71
1.3.4 光缆色谱与纤序
1.光缆色谱
光单元序号与纤号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
色谱颜色 | 蓝 | 橘 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿
光单元色谱与光纤色谱

## Slide 72
1.3.4 光缆色谱与纤序
1.光缆色谱
光纤带 序号 | 光纤序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 蓝 | 白 | 蓝 | 白 | 蓝 | 白 | 蓝 | 白 | 蓝 | 白 | 蓝 | 白
2 | 橘 | 白 | 橘 | 白 | 橘 | 白 | 橘 | 白 | 橘 | 白 | 橘 | 白
3 | 绿 | 白 | 绿 | 白 | 绿 | 白 | 绿 | 白 | 绿 | 白 | 绿 | 白
4 | 棕 | 白 | 棕 | 白 | 棕 | 白 | 棕 | 白 | 棕 | 白 | 棕 | 白
5 | 灰 | 白 | 灰 | 白 | 灰 | 白 | 灰 | 白 | 灰 | 白 | 灰 | 白
6 | 白 | 蓝 | 白 | 红 | 白 | 蓝 | 白 | 红 | 白 | 蓝 | 白 | 红
7 | 红 | 白 | 红 | 白 | 红 | 白 | 红 | 白 | 红 | 白 | 红 | 白
8 | 黑 | 白 | 黑 | 白 | 黑 | 白 | 黑 | 白 | 黑 | 白 | 黑 | 白
9 | 黄 | 白 | 黄 | 白 | 黄 | 白 | 黄 | 白 | 黄 | 白 | 黄 | 白
10 | 紫 | 白 | 紫 | 白 | 紫 | 白 | 紫 | 白 | 紫 | 白 | 紫 | 白
11 | 粉红 | 白 | 粉红 | 白 | 粉红 | 白 | 粉红 | 白 | 粉红 | 白 | 粉红 | 白
12 | 青绿 | 白 | 青绿 | 白 | 青绿 | 白 | 青绿 | 白 | 青绿 | 白 | 青绿 | 白
光纤带阵列的领示色谱

## Slide 73
1.3.4 光缆色谱与纤序
2.光纤纤序
（1）松套管序号
工作人员面对光缆端面，松套管编号从内向外，从小到大依次编定。每层松套管序号按上面介绍的全色谱或红头绿尾方式从小到大依次编定。
（2）光纤序号
每个松套管中光纤序号按上面介绍的分立光纤色谱、光纤束色谱或光纤带色谱依次从小到大编号，光缆中所有光纤按照松套管序号从小到大依次编定。

## Slide 74
1.3 光缆
光缆分类
1.3.1
光缆型号
1.3.3
光缆结构
1.3.2
光缆色谱与纤序
1.3.4
光缆端别
1.3.5

## Slide 75
1.3.5 光缆端别
光缆端别的判别通常有以下几种方法。
（1）产品说明书介绍法
光缆随盘资料中的产品说明书有具体说明的，应按照说明情况确定A、B端。
（2）红A绿B法
光缆盘上的新光缆，通常红端帽一端为A端，绿端帽一端为B端。

## Slide 76
1.3.5 光缆端别
光缆端别的判别通常有以下几种方法。
（3）内A外B法
光缆盘上的新光缆，盘绕在光缆盘里面的端头通常为A端，盘绕在光缆盘外面的端头为B端。
（4）长度数字标记法
根据光缆护套上打印的长度数字标记（也称米标）来判断，数字小的一端为A端，另外一端为B端。

## Slide 77
1.3.5 光缆端别
（5）A、B端定义法
无法看清数字标记和无法区分端帽颜色的光缆，可采用A、B端定义法区分光缆端别。开剖光缆，根据光缆中松套管颜色来确定光缆端别。
①全色谱光缆
工作人员面对光缆端面，同一层中的松套管颜色按蓝、橘、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿的色谱顺序顺时针排列时，该端为A端。反之则为B端。
②领示色谱光缆
工作人员面对光缆端面，若红头绿尾顺序按顺时针排列时，该端为A端。反之则为B

## Slide 78
感谢聆听

## Slide 79
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 80
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 81
2.1 通信工程建设程序
立项阶段
2.1.1
实施阶段
2.1.2
验收投产阶段
2.1.3

## Slide 82
2.1.1 立项阶段
1.项目建议书
工程建设的最初阶段需提出项目建议书,其是投资决策前拟定的项目基本轮廓。
2.可行性研究
可行性研究是对建设项目的技术可行性和投资必要性进行的论证。
可行性研究报告审批通过后,项目正式立项。

## Slide 83
2.1 通信工程建设程序
立项阶段
2.1.1
实施阶段
2.1.2
验收投产阶段
2.1.3

## Slide 84
2.1.2 实施阶段
1.初步设计
项目立项后,建设单位主管部门按一定程序选定设计公司并发放设计任务书。
光缆线路工程设计文件的编制是分阶段进行的。设计阶段的划分根据项目规模、项目 性质等情况确定。大型、特殊工程项目和技术比较复杂且缺乏设计经验的项目可实行三阶 段设计,即初步设计、技术设计和施工图设计; 中型项目采用两阶段设计,即初步设计和施 工图设计; 小型项目可采用一阶段设计,即施工图设计。
设计文件编制成文后,应由主管部门组织设计、施工、建设、物资器材供应、银行等单位的相关人员进行会审。设计文件一经批准,执行中不得任意变更,未经批准的设计文件不得使用。

## Slide 85
2.1.2 实施阶段
2.年度计划
建设项目必须具有经过批准的初步设计和概算,经资金、物资、设计、施工能力等综合平衡后,才能列入年度建设计划。
年度计划文件包括基本建设拨款计划、设备和主材采购储备计划、贷款计划、工期组织配合计划等。年度计划中应包括整个工程项目的年度投资及进度计划,它是保证工程项目总进度要求的重要文件。

## Slide 86
2.1.2 实施阶段
3.施工准备
适时成立建设项目管理机构,并做好以下工作。
（1） 制定各项管理制度和标准,落实项目管理人员。
（2）根据批准的初步设计文件汇总拟采购设备和主要材料。
（3）选择主要材料供货来源。
（4）落实项目施工所需的各项报批手续,此项工作常由施工单位配合完成。

## Slide 87
2.1.2 实施阶段
3.施工准备
适时成立建设项目管理机构,并做好以下工作。
（5）选择设计单位,准备编制施工图。
（6）完成机房、地网建设及市电引入工作,提供现场施工条件。
（7）落实工程特殊验收指标的审定工作。

## Slide 88
2.1.2 实施阶段
4.施工招投标
建设单位可以采用公开招标和邀标两种方式进行招标。
工程投标是指应标单位根据招标资料做好技术商务标和经济商务标,向招标单位提出承包该项目的价格和条件,供招标单位选择,争取获得承包权的一种商业行为。
通过招投标,在确定拟建工程的质量、技术工艺、费用和工期的基础上,建设单位与中标单位依法签订合同,建立合作关系。

## Slide 89
2.1.2 实施阶段
5.开工报告
建设单位在落实年度资金拨款、设备和主材供应、工程管理组织等各项准备工作,签订施工、监理合同后,应在建设工程开工前一个月,会同施工单位向主管部门提交开工报告。
开工报告经批准后工程项目才能正式施工。

## Slide 90
2.1.2 实施阶段
6.施工
开工报告批准后,施工单位应根据施工图设计文件规定的工作内容、合同书要求和施工组织设计,组织与工程量相适应的施工队伍进行施工。
建设单位随工代表或委托监理人员应对施工过程中的工程质量、进度、资金使用情况进行全过程管理控制。
在施工过程中,每一道工序完成后应由建设单位随工代表或委托监理人员进行随工验收,验收合格后才能进入下一道工序。
工程项目完工并自检合格后,施工承包单位方可向建设单位提交“交(完)工报告”。

## Slide 91
2.1 通信工程建设程序
立项阶段
2.1.1
实施阶段
2.1.2
验收投产阶段
2.1.3

## Slide 92
2.1.3 验收投产阶段
1.初步验收
初步验收应在原定计划建设工期内进行,由建设单位组织。初步验收合格后建设单位应向该项目主管部门报送初步验收报告、初步决算,同时进行建设项目预转固。
2. 试运转
初步验收合格后,建设单位应按设计文件中规定的试运转周期组织工程试运转。试运转由建设单位组织维护部门、设备厂家和设计、施工单位参加,对设备性能、设计和施工质量以及系统指标等方面进行全面考核。试运转时间一般为三个月。试运转期间,由维护部门代维,如发现质量问题,由责任单位负责免费返修。

## Slide 93
2.1.3 验收投产阶段
3.竣工验收
试运转结束后半个月内,建设单位应向上级主管部门报送竣工报告和初步决算,并请求组织竣工验收。竣工验收由主管部门、建设、设计、施工、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位组成的验收委员会或验收小组负责,主要审查竣工报告并进行初步决算,宣读工程质量的评定意见,讨论通过验收结论,颁发验收证书等。
对于中小型工程项目,可以视情况适当简化手续,可以将工程初验与竣工验收合并进行。
光缆线路竣工验收合格表明工程建设告一段落,项目正式交付使用。

## Slide 94
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 95
2.2 光缆线路工程设计原则
（1）应贯彻国家基本建设方针政策,合理利用资源,节约土地、能源,降低原材料消耗,重视保护自然环境、历史文物和景观。
（2）应充分考虑多方使用者的统筹规划、联合建设、资源共享,满足建设环境友好型、资源节约型社会要求。
（3）应保证通信网整体的通信质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理。设计中应进行多方案比较,努力降低工程造价,提高经济效益。
（4）工程设计应与通信发展规划相结合,合理利用已有网络设施和装备器材。建设方案、技术方案、设备选型应以网络发展规划为依据,充分考虑中远期发展的需求。

## Slide 96
2.2 光缆线路工程设计原则
（5）在我国抗震设防烈度为7烈度及以上地区进行光缆线路工程建设时,应充分考虑通信网络的抗震性能。
（6）设计中采用的产品必须符合行业标准和国家标准,未经试验和鉴定合格的材料、设备不得在工程中使用。
（7）应满足系统建设的总体要求。全面考虑系统容量、业务流量、投资额度、经济效益和发展前景,保证支撑系统正常工作的其他配套设施结构合理,以方便施工、安装和维护。
（8）应符合国家和行业的现行有关标准规定。

## Slide 97
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 98
2.3 光缆线路工程设计主要任务
（1）选择可行、合理的线路路由,并根据路由选择情况组织光缆线路网络。
（2）根据设计任务书要求,确定光缆程式和容量,确定终端局站和各中继站点的位置。
（3）根据设计任务书要求,确定光缆线路敷设方式。
（4）对通信光缆线路沿途经过的各种特殊区段(如跨(穿)越河流、过隧道、跨(穿)越铁路及其他障碍物)加以分析,提出相应的保护措施。

## Slide 99
2.3 光缆线路工程设计主要任务
（5）对可能遭到强电、雷击、腐蚀、鼠(蚁)害等区域提出防护措施。
（6）应统筹考虑政治、技术、工艺、经济、环保等方面的要求,并结合设计、施工、维护等因素,提出设计方案,绘制有关图纸。
（7）根据中华人民共和国住房和城乡建设部及工业和信息化部概(预)算编制规定,结合工程的具体情况编制工程概(预)算。
（8）形成能够指导工程施工的设计文件,并按合同约定的份数出版。

## Slide 100
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 101
2.4 光缆线路工程设计流程
1. 下达设计任务委托书
2. 现场查勘
3. 设计文件编制
4. 设计文件内部审核

## Slide 102
2.4 光缆线路工程设计流程
5. 设计会审
6. 设计文件的印装与分发
7. 设计交底
8. 设计变更

## Slide 103
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 104
2.5 光缆线路工程设计文件
1. 设计文件内容
（1）初步设计内容
初步设计文件内容一般包括封面、目录、设计说明、概算说明、概算表格和设计图纸等几个部分。
（2） 技术设计内容
技术设计内容包括根据已批准的初步设计而编制的更精确、更完备、更具体的文件和图纸。。它确定初步设计中所采取的工艺过程、建筑物和构筑物,校正设备类型和设备数量的误差,确定建设规模和技术经济指标,并形成修正概算文件和图纸。

## Slide 105
2.5 光缆线路工程设计文件
1. 设计文件内容
（3）施工图设计内容
施工图设计文件一般包含封面、目录、设计说明、设备与器材修正表、预算说明、预算表格、设计图等内容。设计说明应详尽说明各个单项工程中具体问题的设计考虑,使施工人员能深入领会设计意图,做到按设计施工。设计图必须有详细的尺寸、具体的做法和要求,图上应注有准确的位置、地点,以便让施工人员能够按照施工图进行施工。

## Slide 106
2.5 光缆线路工程设计文件
2. 设计说明
设计说明需简明扼要,应采用规定的通用名词、符号、术语、图例等,概括说明工程全貌,简述所选定的设计方案、主要设计标准和技术措施等。
初步设计的设计说明和施工图设计的设计说明的编制方法基本相同。初步设计的设计说明包括概述、光缆线路路由、系统配置及传输指标计算、相关设备和器材的主要技术指标及质量要求、施工安装的技术要求和措施、防护和保护措施、系统维护和维护机构人员配备、其他需要说明的问题等内容。

## Slide 107
2.5 光缆线路工程设计文件
3. 概（预）算文件
工程项目计价有清单计价和定额计价两种方式。通信光缆线路工程造价基本采用定额计价方式。

## Slide 108
2.5 光缆线路工程设计文件
4. 设计图纸
光缆线路工程设计图纸是指导施工的主要依据。光缆线路工程设计图纸包含了路由信息、设备配置与安放信息、技术数据、主要说明等内容,反映了设计者的设计意图、施工安装技术和施工方法。
设计图纸的种类有: 传输线路总体建设方案图,光缆拓扑图,局(站)点分布图,光缆线路总体路由图,光缆传输图,纤芯配置图,光交接箱成端图,局内光缆路由图,市区光缆路由图,郊区光缆路由图,郊外光缆路由图,光缆穿越铁路、公路断面图(可直接画于路由图中),光缆穿越河流的平面图、断面图,通信管道平面图(通信管道设计时采用),通信管道高程图(通信管道设计时采用),通信管道断面图(通信管道设计时采用),常用直埋、架空、管道、光缆施工标准图。

## Slide 109
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 110
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5

## Slide 111
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 112
2.6.1 光缆线路工程设计要求
（1）通信光缆线路网设计应符合以下规定。
① 通信光缆线路网应安全可靠,向下逐步延伸至通信业务最终用户。
② 对于光缆线路网的路由和容量,应在通信发展规划的基础上,综合考虑远期业务需求和网络技术发展趋势,以确定建设规模。
③ 长途光缆芯数应按远期需求确定,本地光缆线路网和接入网光缆芯数应根据中期需求配置,并应留有足够冗余。
④ 接入网光缆线路应根据业务接入点分布情况、用户性质、用户密度、发展数量、地域和时间的分布情况,充分考虑地理环境、杆路管道资源、原有光缆容量以及宽带光纤接入系统建设方式等多种因素,选择合适的路由、拓扑结构和配纤方式,构成一个调度灵活、纤芯使用率高、投资节省、便于发展、利于运营维护的网络。

## Slide 113
2.6.1 光缆线路工程设计要求
（2）新建光缆线路应考虑各运营商共建共享的需求。
（3）光缆线路在城镇地段敷设应以管道方式为主。对不具备管道敷设条件的地段,可采用槽道、塑料管保护或其他适宜的敷设方式。
（4）光缆线路在野外非城镇地段敷设时宜采用管道或直埋方式,根据当地自然环境和经济社会发展条件也可采用架空方式。
（5）在长距离管道或直埋敷设光缆的局部地段采用架空方式时,可不更换该段光缆,直接采用架空方式。

## Slide 114
2.6.1 光缆线路工程设计要求
（6）光缆沿高速公路和高铁敷设时,应尽可能利用高速公路管道和高铁槽道敷设光缆。
（7）跨越河流的光缆线路,宜采用桥上管道、槽道或在下游桥侧壁吊挂等敷设方式。无法利用桥梁通过时,应以线路安全稳固为前提,结合现场情况采取定向钻孔或水底光缆的敷设方式,若水底光缆无法保障安全,可采用架空跨越方式。

## Slide 115
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 116
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 117
2.6.2 路由选择
1.光缆线路路由选择的一般原则
（1）光缆线路路由的选择,应以通信网络规划和设计委托书为基础,进行多方案比较。
（2）光缆线路路由选择应保证通信质量、安全可靠、经济合理、便于施工和维护、注重环境保护。
（3）选择光缆线路路由时,应以现有的地形地物、建筑设施和既定的建设规划为主要依据,充分考虑城市、铁路、公路、工矿建设、航运、水利、长输管道、土地利用等发展规划对光缆线路的影响。
（4）在符合大的路由走向前提下,光缆线路路由应尽量选择沿公路或街道敷设,顺路取直,以方便施工和维护; 应避开路边设施设备、道路和街道计划扩建的路段; 应避开可能受到化学腐蚀和机械损伤的地段。

## Slide 118
2.6.2 路由选择
1.光缆线路路由选择的一般原则
(5) 光缆线路路由应选择在地势较为平坦、地质稳固、土石方工程量较少的地段; 应避开崩塌、滑坡、地面沉降、地裂缝、地震液化、泥石流、采空区、岩溶地表塌陷、沙埋、风蚀、盐渍土、湿陷性黄土、崩岸等可能因自然或人为因素造成线路安全危害的地段; 应避开沼泽、湖泊、排涝蓄洪地带; 宜少穿越沟渠、水塘; 在障碍较多的地段应绕行,不宜强求长距离直线。
（6）光缆线路不应在水坝上或坝基下敷设。
（7）光缆线路不宜穿越大型矿区、工厂等大型工业用地,若需通过该地段,应采取有效的保护措施,确保线路安全。

## Slide 119
2.6.2 路由选择
1.光缆线路路由选择的一般原则
（8）在城镇地区的光缆线路,应利用管道进行敷设。在野外敷设时,不宜靠近和穿越开发区、城镇和村庄,需穿越或靠近时,应考虑对当地建设规划的影响。
（9）线路宜避开果园、森林及其他经济林区或防护林带。
（10）有关部门对光缆线路路由位置有具体要求时,应按规划位置敷设。
（11）光缆线路路由应考虑建设区域内环境保护、文物保护等事宜,减少对地面形态、原有水系的破坏和扰动,维护原有景观,同时将线路对沿线居民的影响降低到可接受的范围内。
（12）光缆线路路由选择应考虑强电和雷电的影响,不宜选择存在强电磁场、易受雷击的地段。

## Slide 120
2.6.2 路由选择
1.光缆线路路由选择的一般原则
（13）扩建光缆网络时,应结合网络系统的整体性,优先考虑在不同道路上扩增新路由,以保障网络安全。
（14）光缆线路路由穿越河流时应符合以下原则。
① 当过河地点附近存在可供敷设的永久性坚固桥梁时,线路宜在桥上或桥侧壁通过。
② 采用水底光缆时,应选择在符合水底光缆敷设要求的地方进行敷设,并应兼顾总体路由走向,不宜偏离过远。对于水面宽阔、河势复杂或航运繁忙的大型河流,应着重保证水底光缆的安全,此时可局部偏离总体路由走向。
③ 在保证安全的前提下,可利用定向钻孔或架空等方式敷设光缆线路过河。
(15) 光缆线路遇到水库时,应在水库的上游通过,沿水库绕行时敷设高程应在最高蓄水位以上。

## Slide 121
2.6.2 路由选择
1.光缆线路路由选择的一般原则
（13）扩建光缆网络时,应结合网络系统的整体性,优先考虑在不同道路上扩增新路由,以保障网络安全。
（14）光缆线路路由穿越河流时应符合以下原则。
① 当过河地点附近存在可供敷设的永久性坚固桥梁时,线路宜在桥上或桥侧壁通过。
② 采用水底光缆时,应选择在符合水底光缆敷设要求的地方进行敷设,并应兼顾总体路由走向,不宜偏离过远。对于水面宽阔、河势复杂或航运繁忙的大型河流,应着重保证水底光缆的安全,此时可局部偏离总体路由走向。
③ 在保证安全的前提下,可利用定向钻孔或架空等方式敷设光缆线路过河。
(15) 光缆线路遇到水库时,应在水库的上游通过,沿水库绕行时敷设高程应在最高蓄水位以上。

## Slide 122
2.6.2 路由选择
2.长途光缆线路路由选择原则
（1）光缆线路路由方案的选择,必须以工程设计任务书和光缆通信网络的规划为依据,应进行多方案比较。
（2）光缆线路路由必须满足保证通信质量、安全可靠、经济合理、施工和维护方便、环境保护的要求。
（3）应尽量采取最短的直线路由,以便节约投资。
（4）架空敷设时应尽量避免与本地网光缆在同一杆路敷设,绝对不能同吊线敷设。
（5）干线线路不宜与本地网线路同缆敷设,不宜考虑本地网加芯需求。

## Slide 123
2.6.2 路由选择
2.长途光缆线路路由选择原则
（6）干线管道光缆应综合考虑是否利用已有管道; 应尽量避免与本地网光缆敷设在同一管孔内; 应尽量避免多条干线光缆同路由、同管孔,确实无法避免多条干线同路由时,应选择在不同的管孔中敷设; 光缆敷设位置应尽量选择管群底层中间管孔,同一光缆中继段应尽可能选择同一孔位。
（7）长途光缆线路应沿公路或可通行机动车辆的大路建设,应顺路取直,并避开公路用地、路旁设施、绿化带和道路规划改道的地段。
（8）光缆线路穿越河流,应选择在符合敷设水底光缆要求的地方进行敷设,并应兼顾大的路由走向,不宜偏离过远。

## Slide 124
2.6.2 路由选择
2.长途光缆线路路由选择原则
（9）光缆线路不宜穿越大的厂矿区、工业基地、城镇校区,应尽量少穿越村庄,不可避免时,必须采取保护措施,确保光缆线路安全。
（10）光缆线路应尽量避免通过果园、森林、苗圃、茶园、防护林带及其他经济林区。

## Slide 125
2.6.2 路由选择
2.长途光缆线路路由选择原则
（11）长途架空光缆线路路由应选择距离公路边界15~50m的地段,靠近铁路时应在铁路红线外; 遇到障碍物时可适当绕避,但距离公路不宜超过200m; 应避开打麦场、坑塘、
加油站等存在隐患的位置。具体要求如下。
① 应尽量避免与电力杆路长距离平行,并避开或远离输变电站。
② 应避开或远离易燃易爆的加油加气站。
③ 应尽量避开易滑坡或易塌方的斜坡、陡坡和新开道路路肩。
④ 应尽量避开易取土和易遭受洪水冲刷的山坡、河堤、沟渠等。

## Slide 126
2.6.2 路由选择
2.长途光缆线路路由选择原则
⑤ 应尽量避开易发生火灾的树木、森林和草丛茂盛的山地。
⑥ 应尽量避开新道路规划区、市政设施规划区、易开发的经济开发区、农村自建房用地等。
⑦ 应尽量避开易发生被盗案件或赔补纠纷的村庄。
⑧ 长途架空光缆同路由敷设原则: 应尽量避免多条干线光缆同路由、同杆路敷设,确实无法避免时,应选择不同的吊线进行敷设。
（12）应尽可能排除可能有地质灾害发生的地点和有人为采集、种植、狩猎、倾倒废物、挖掘、堆放物品等活动的地点,以避免危及光缆线路的安全。

## Slide 127
2.6.2 路由选择
3.本地网和接入网光缆线路路由选择原则
（1）光缆线路路由方案的选择,应以工程设计任务书和通信网络规划为依据,进行多方案比较。
（2）光缆线路路由应保证通信质量,在安全可靠、经济合理、便于维护和施工、环境美观等几个方面进行综合平衡。
（3）光缆线路路由应选择在地势较平坦、地质稳固、地势起伏变化不剧烈的地段。避开陡峭、沟堑、水塘、泥石流、滑坡、洪水危害、水土流失的地方。
（4）光缆线路路由应考虑各种发展规划对光缆线路的影响。
（5）光缆线路路由及其走向必须符合城市建设规划要求,顺应街道形状,顺路取直。

## Slide 128
2.6.2 路由选择
3.本地网和接入网光缆线路路由选择原则
（6）光缆线路不宜穿越铁路、公路、房屋、影响城市景观的地方,如不能避开,应采用较隐蔽的敷设方式。
（7）光缆线路路由应尽量不靠近军事管理区。
（8）中继光缆线路一般不宜采用架空方式。在市区和近郊尽量采用管道敷设方式。远郊区的光缆线路宜采用直埋敷设方式,但如果经过技术和经济比较适合采用管道敷设方式,则选择管道敷设方式。
（9）进入局(站)的光缆线路,宜通过局(站)前人孔进入进线室,再引入机房。

## Slide 129
2.6.2 路由选择
4. 特殊地段光缆线路路由选择及注意事项
（1）光缆线路应尽量避免穿越河流或较大的水渠。必须穿越时,应在路由保护、选缆、埋深、密封等多方面进行综合考虑。
（2）针对恶劣的气候和地理环境要因地制宜,在容易造成光纤套管严重伸缩或光缆护套老化的大温差地区和沙漠地区,应考虑将“架空”路由改为“直埋”路由; 对于地震区、山体滑坡、鼠害区、沼泽盐碱地等,则可以考虑将“直埋”路由改为“架空”路由。
（3）沙漠地带光缆线路路由应采取插芦苇制作成1m×1m的草方格的方法进行固沙; 对于风沙危害较大的无人站房应全密封; 鼠害严重的光缆线路路由应采用穿放硬质塑料管,铺水泥砂浆,填细沙,安装防鼠光缆和铠装光缆等办法进行防护。

## Slide 130
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 131
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 132
2.6.3 局站设置设计
1. 站址选择原则
（1）在光缆线路传输长度允许的条件下,局站应首先考虑设置在现有机房内。
（2）现有机房不可利用时,应新建局站。新建局站的位置应能满足目前主流技术传输距离的需求,并适当兼顾新技术的运用。
（3）新建局站地点应满足下列规定。
① 设置地点应靠近居民点、现有通信维护设施等安全有保障且便于看管的地方,不应选择在易燃易爆的建筑物或堆积场附近。

## Slide 133
2.6.3 局站设置设计
1. 站址选择原则
（3）新建局站地点应满足下列规定。
② 应选择在易于保持良好的机房内部湿度、温度环境,地势较高不易受洪水影响,地势平坦、土质稳定且易于修建房屋的地点; 应避开土坡边缘、断层、河流故道、有可能塌方或滑坡的路段,以及地下存在矿藏或古迹遗址的地方。
③ 应选择离光缆线路路由较近且方便光缆和供电线路引入的地点。
④ 应选择交通便利,有利于施工、维护的地点。
⑤ 应选择易于保持良好的机房内外环境,可满足安全及消防要求的地点。

## Slide 134
2.6.3 局站设置设计
1. 站址选择原则
（3）新建局站地点应满足下列规定。
⑥ 应选择便于地线安装,接地电阻较低的地点; 应避开有强电、干扰设施、其他防雷接地装置的地方。
⑦ 局(站)内若需安装内燃发电机组,应考虑排烟、噪声、震动和气味等因素对邻近设施和人员的影响。

## Slide 135
2.6.3 局站设置设计
2. 局站建筑要求
（1）新建局站时应采用地上型建筑。环境安全或设备工作条件有特殊要求时局站可采用地下或半地下结构建筑。
（2）新建、购买或租用局站机房,均应符合《信息通信建筑工程设计规范》(YD/T 5003—2025)的要求。
（3）新建局站的机房面积应综合考虑中远期设备安装数量和通信容量等因素。
（4）当利用原有其他用途的房屋作为机房时,除地点应符合站址选择要求外,其面积、高度、消防、承重、地平、机房环境等指标也应符合相关要求。

## Slide 136
2.6.3 局站设置设计
3. 长途光缆线路局站设置要求
（1）局站设置在能满足当前系统建设的同时,应考虑以后工程建设和系统扩容升级的便利。
（2）局站间距离设置应与传输系统、传输技术要求一致。局站的选择有等距与不等距的区分,为节省投资及简化维护,一般采取不等距设置局站。
（3）沙漠和戈壁滩或超长距离内没有居住区的地区可考虑设置无人中继站。

## Slide 137
2.6.3 局站设置设计
4. 本地网光缆线路局站设置要求
（1）应选择在地质稳定、适宜建筑的地方。
（2）应选择在光缆进出较为方便的地段,如选择在乡镇或市区内。宜有至少两个不同方向的进(出)局管道。
（3）应选择在供电、供水方便,满足安全和消防要求的区域。
（4）应选择交通便利、方便维护、利于电路调度和障碍抢修的地方。

## Slide 138
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 139
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 140
2.6.4 敷设方式选择
1. 常见敷设方式
光缆线路常见的敷设方式有架空、直埋、管道和水底敷设。
2. 特殊敷设方式
（1）隧道敷设方式。隧道光缆敷设分为深埋隧道光缆敷设和浅埋隧道光缆敷设。
（2）过桥光缆管道或槽道
（3）架空管道或走道
（4）通信、电力合用杆路

## Slide 141
2.6.4 敷设方式选择
3. 敷设方式确定
（1）光缆线路敷设方式,应以通信网络规划和设计委托书为基础进行选择。
（2）光缆线路在城镇地段敷设时应以管道方式为主。对不具备管道敷设条件的地段,可采用塑料管保护、槽道或其他适宜的敷设方式。
（3）光缆线路在野外非城镇地段敷设时宜采用管道或直埋敷设方式,根据当地自然环境和经济条件也可采用架空方式,但超重负荷区、气温低于-30℃、大跨度数量较多、沙暴严重、经常遭受台风袭击的地区不宜采用架空方式。

## Slide 142
2.6.4 敷设方式选择
3. 敷设方式确定
（4）光缆线路在下列情况下可采用架空敷设方式,且在长距离直埋或管道光缆的局部地段采用架空方式时,可不改变光缆程式。
① 必须穿越深沟、峡谷、陡峻山岭等采用其他敷设方式不能保证安全或建设费用过高的地段。
② 因地下或地面存在其他设施,施工特别困难、原有设施业主不允许穿越或赔补费用过高的地段。
③ 由于文物保护、环境保护等原因无法采用其他敷设方式的地段。
④ 因其他建设规划影响,无法进行长期性建设的地段。
⑤ 地质环境不稳定、地表下陷的地段。
⑥ 管道或直埋敷设方式的建设费用过高,采用架空方式能保证线路安全且不影响当地自然环境和景观的地段。

## Slide 143
2.6.4 敷设方式选择
3. 敷设方式确定
（5）跨越河流的光缆线路,宜采用桥上管道、槽道或下游桥侧吊挂敷设方式; 无法利用桥梁通过时,其敷设方式应以线路安全稳固为前提,并应结合现场情况按下列规定确定。
① 河床情况适宜的一般河流,可采用定向钻孔或水底光缆的敷设方式。采用定向钻孔时,根据实际情况可不改变光缆护层结构。
② 遇有河床土质不利于施工、冲淤变化较大、河床不稳定、河道内有其他建设规划等无法保障水底光缆安全的情况时,可采用架空跨越方式。

## Slide 144
2.6.4 敷设方式选择
3. 敷设方式确定
（6）由于投资或器材的限制,又急需通信线路时,可采取架空敷设方式临时解决问题。
（7）临时性光缆线路,用后需要拆除的场合,可采取架空敷设方式过渡。
（8）受条件限制或道路规划未定,不宜在地下敷设光缆时,可采取架空敷设方式。
（9）特殊区域可采取特殊敷设方式。

## Slide 145
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 146
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 147
2.6.5 光缆选型
1. 光纤类型选择
（1）长途网光缆宜采用G.654E或G.652D光纤。若传输业务量巨大,则选用G.654E光纤; 若传输业务量相对较小,则采用G.652D光纤。从发展趋势来看,G.654E光纤将成为长途网光纤应用的主流。
（2）本地网光缆宜采用G.652D光纤。若G.652D光纤满足不了传输容量要求,可选用G.654E光纤。
（3）接入网光缆宜采用G.652D光纤; 当需要抗微弯光纤光缆时,宜采用G.657光纤,为了能与目前广泛使用的G.652D光纤相兼容,应以G.657A光纤为主。

## Slide 148
2.6.5 光缆选型
1. 光纤数量选择
光缆中光纤数量的配置应充分考虑以下因素:
（1）现有传输系统需要的光纤数量;
（2）未来预期系统需要的光纤数量;
（3）数据、图像、视频、移动互联网、物联网等新业务发展对纤芯数量的需求;
（4）中远期扩容需要的光纤数量;
（5）光缆维护与障碍抢修需要的光纤数量;
（6）为了保证网络的安全性和可靠性以及满足各种系统保护要求需要配置的冗余度光纤数量;
（7）为了满足资源共享要求需要配置的提供租纤业务的纤芯数量;
（8）光缆建设方式对今后线路扩容的影响程度;
（9）由于光纤价格低廉,可适当考虑多配置一些纤芯。

## Slide 149
2.6.5 光缆选型
1. 光纤数量选择
（5）光缆维护与障碍抢修需要的光纤数量;
（6）为了保证网络的安全性和可靠性以及满足各种系统保护要求需要配置的冗余度光纤数量;
（7）为了满足资源共享要求需要配置的提供租纤业务的纤芯数量;
（8）光缆建设方式对今后线路扩容的影响程度;
（9）由于光纤价格低廉,可适当考虑多配置一些纤芯。

## Slide 150
2.6.5 光缆选型
3. 光纤张力选择
光缆中的光纤应通过不小于0.69GPa的全程张力筛选。
4. 光缆结构选择
光缆线路宜采用无金属线对的光缆。光缆结构宜使用松套层绞式、中心管式,也可使用骨架式或其他更为优良的方式。根据工程需要,在雷害或强电危害严重地段可选用非金属构件光缆,在蚁害、鼠害严重地段可选用防蚁、防鼠光缆。

## Slide 151
2.6.5 光缆选型
5. 光缆护层结构
（1）直埋光缆结构选择
（2）管道光缆、硅芯管保护光缆结构选择
（3）架空光缆结构选择
（4）水底光缆结构选择
（5）局内、室内光缆结构选择

## Slide 152
2.6.5 光缆选型
5. 光缆护层结构
（6）防蚁光缆结构选择
（7）防鼠光缆结构选择
（8）电力光缆结构选择
（9）FTTH光缆结构选择

## Slide 153
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 154
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 155
2.6.6 光缆中继段系统设计
1. 中继段系统方案设计———损耗和色散考虑
（1）传输功率损耗的考虑
（2） 传输线路色散的考虑
2. 中继段系统预算
（1） 确定中继距离
（2）验证系统是否满足传输要求

## Slide 156
2.6.6 光缆中继段系统设计
3. DWDM系统中继段距离估算
（1）DWDM系统衰减受限中继段距离估算
（2）DWDM系统色散受限中继段距离计算
4. 高速光纤系统偏振模色散(PMD)受限中继段距离估算
5. 光分配网络(ODN)光通道衰减核算
（1）ODN光通道衰减设计计算
（2）验证ODN系统能否正常工作

## Slide 157
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 158
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 159
2.6.7 光缆长度计算
1. 影响通信光缆长度计算的因素
（1）敷设方式
（2）光缆型号
（3）接头位置
（4）路由长度
（5）各种预留。

## Slide 160
2.6.7 光缆长度计算
2. 中继段光缆长度计算步骤
第一步: 确定光缆接头位置
第二步: 丈量相邻接头点之间的路由长度
第三步: 计算陆地光缆、水底光缆相邻接头点之间的光缆敷设长度
第四步: 确定相邻接头点之间所需光缆材料长度
第五步: 中继段各型号光缆材料长度汇总

## Slide 161
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 162
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 163
2.6.8 光缆接续、进局和成端设计
1. 光缆接续
光纤连接包括固定连接和活动连接,其中固定连接常采用熔接和机械连接,以熔接为主。
（1）室外光缆的直接和分歧接续应采用光缆接头盒进行保护
（2）长途网、本地网、接入网光缆光纤接续方法
（3）控制光纤固定接头的衰减
（4）人孔内光缆接头盒的设置

## Slide 164
2.6.8 光缆接续、进局和成端设计
2. 光缆进局和成端
(1) 在雷击严重区域或强电影响严重的区域,应采用无金属、非延燃外护套室内光缆进局。
(2) 在无雷击或雷暴日少、无强电影响的区域可以采用室外光缆直接进局,但应采取严格的防火措施和光缆金属构件接地。
(3) 在大型机房或枢纽楼内布放光缆需跨越防震缝时,应在防震缝处留有适当余量。
(4) 光缆有终端盒成端和ODF成端两种成端方式。光缆进入局(站)中应采用ODF成端方式。

## Slide 165
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 166
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 167
2.6.9 交接箱容量的选择与设置
1.交接箱容量的选择
2. 交接箱安装方式的选择
光缆交接箱一般有架空和落地两种安装方式
3. 交接箱位置的选择
（1）不妨碍交通,不影响市容观瞻,符合城市规划的地方;
（2）靠近人(手)孔,利于光缆出入的地方;
（3）无自然灾害,安全、隐蔽、通风,便于施工维护,不易受到损伤的地方;
(4) 光缆交接箱安装位置空间应能让交接箱门开启无障碍,不受他物影响;

## Slide 168
2.6.9 交接箱容量的选择与设置
3. 交接箱位置的选择
（5）下列场所不得设置光缆交接箱:
① 电磁干扰严重和高压走廊;
② 腐蚀、高温、易燃易爆工厂和仓库、易淹没洼地等附近,以及其他严重影响交接箱安全的地方。
4. 交接箱安装要求
室外落地式交接箱应采用混凝土基座,基座与人(手)孔间应采用管道连通。基座与管道、箱体间应有密封防潮措施。架空交接箱一般采用双杆架空方式,也可根据环境情况采用墙壁架空方式。

## Slide 169
光缆线路工程设计要求
2.6.1
路由选择
2.6.2
局站设置设计
2.6.3
敷设方式选择
2.6.4
光缆选型
2.6.5
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 170
光缆中继段系统设计
2.6.6
光缆长度计算
2.6.7
光缆接续、进局和成端设计
2.6.8
交接箱容量的选择与设置
2.6.9
光缆线路防护设计
2.6.10
2.6 光缆线路工程设计要求与内容

## Slide 171
2.6.10 光缆线路防护设计
1. 光缆线路防雷
（1）直埋光缆线路宜采取防雷措施的地段
（2）直埋光缆线路的防雷措施
（3）架空光缆线路的防雷措施

## Slide 172
2.6.10 光缆线路防护设计
2. 光缆线路防强电
（1）光缆线路受强电线路危险影响允许标准
（2）光缆线路对强电影响的防护措施

## Slide 173
2.6.10 光缆线路防护设计
2. 光缆线路防强电
（1）光缆线路受强电线路危险影响允许标准
（2）光缆线路对强电影响的防护措施

## Slide 174
2.6.10 光缆线路防护设计
3. 光缆线路其他防护
（1）防白蚁
（2）放机械外力损伤
（3）防鼠害、鸟害、蜂蛀
（4）防冻

## Slide 175
第二章
光缆线路工程设计
2.1 通信工程建设程序
2.2 光缆线路工程设计原则
2.3 光缆线路工程设计主要任务
2.4 光缆线路工程设计流程
2.5 光缆线路工程设计文件
2.6 光缆线路工程设计要求与内容
2.7 光缆线路工程查勘

## Slide 176
2.7 光缆线路工程查勘
工程查勘
2.7.1
施工图测量
2.7.2
标杆测量
2.7.3

## Slide 177
2.7.1 工程查勘
1. 工程查勘准备工作
（1）人员组织
（2）熟悉研究相关文件
（3）收集资料
（4）制订查勘计划
（5）查勘工具和设备准备

## Slide 178
2.7.1 工程查勘
2. 方案查勘
（1）方案查勘的主要任务
（2）方案查勘的内容
3. 初步设计查勘
（1）初步设计查勘的主要任务和要求
（2）初步设计查勘的内容

## Slide 179
2.7 光缆线路工程查勘
工程查勘
2.7.1
施工图测量
2.7.2
标杆测量
2.7.3

## Slide 180
2.7.2 施工图测量
1. 施工图测量任务
2. 施工图测量方法
（1） 现场测绘法
（2） 图测法
（3） 航测法

## Slide 181
2.7 光缆线路工程查勘
工程查勘
2.7.1
施工图测量
2.7.2
标杆测量
2.7.3

## Slide 182
2.7.3 标杆测量
1. 常用测量工具
（1） 大标旗
（2） 标杆
（3）量地链、皮尺、钢卷尺
（4） 标桩
（2）木槌或铁锤
（3）小平板仪

## Slide 183
2.7.3 标杆测量
2. 标杆测量主要内容
（1）测定具体路由,丈量地面距离;
（2）确定电杆具体位置、电杆长度;
（3）测定角深;
（4）测定拉线方向、拉线洞位置;
（5）测定河流宽度、物体高度、坡度等;
（6）逐杆绘制施工详图并填写现场资料。

## Slide 184
2.7.3 标杆测量
3. 标杆测量基本方法
（1）直线段测量
（2）过点作直线的垂线测量
（3）特殊角测量

## Slide 185
2.7.3 标杆测量
4. 项目测量
（1）平行线测量
（2）角深测量和双转角测量
（3）拉线测量
（4）河宽测量
（5）物体高度测量
（6） 坡度测量

## Slide 186
感谢聆听

## Slide 187
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 188
第三章
光缆线路工程设计
3.1 通信管道工程设计
3.2 架空杆路设计

## Slide 189
3.1 通信管道工程设计
通信管道分类与组成
3.1.1
城市通信管道与通道设计
3.1.2
长途通信光缆塑料管道设计
3.1.3

## Slide 190
3.1.1 通信管道分类与组成
1.通信管道分类
（1）从建设方式上分类
通道(隧道)、管道、渠道
（2）从管道管材上分类
水泥管道、塑料管道和金属管道
（3）从使用区域上分类
城市通信管道、长途通信管道。

## Slide 191
3.1.1 通信管道分类与组成
2. 通信管道的组成
（1）管孔
①水泥管孔
②塑料管孔
③金属管孔
（2）通道
（3）人（手）孔

## Slide 192
通信管道分类与组成
3.1.1
城市通信管道与通道设计
3.1.2
长途通信光缆塑料管道设计
3.1.3
3.1 通信管道工程设计

## Slide 193
3.1.2 城市通信管道与通道设计
1. 城市通信管道与通道设计基本要求
通信管道与通道工程设计中应选用符合国家有关技术要求的定型产品,在工程中应使用检验合格的管材。
(2) 通信管道与通道规划应以城市发展规划和通信建设总体规划为依据,通信管道建设规划应纳入城市建设规划。
(3) 通信管道与通道应超前建设,通信管道与通道应根据各使用单位发展需要,按照共建共享的原则进行总体规划。
(4) 通信管道的总体规划应包括主干管道、支线管道、驻地网管道等的规划和建设方案,形成管道网络,并考虑实施的可行性和经济性。

## Slide 194
3.1.2 城市通信管道与通道设计
1. 城市通信管道与通道设计基本要求
(5) 城市的桥梁、隧道、高等级公路等建筑,应同步建设通信管道或预留通信管道的位置。
(6) 道路红线之间距离大于或等于40m时,应在道路两侧修建通信管道或通道; 道路红线之间距离小于40m时,通信管道应建在用户较多的一侧,并应建设过街管道。
(7) 通信管道与通道的建设宜与城市相关地下管线同步进行。
(8) 对于新建、改建的建筑物,建筑物外的预埋通信管道应与建筑物的建设同步进行,并应与公用通信管道相连接。
(9) 改建、扩建管道工程应首先考虑在原有管道顶部加扩管孔,不宜在原有管道两侧加扩管孔。

## Slide 195
3.1.2 城市通信管道与通道设计
2. 城市通信管道与通道路由的选择原则与相关规定
（1）城市管道路由选择应考虑的原则
（2）通信管道与通道路由确定应符合的规定

## Slide 196
3.1.2 城市通信管道与通道设计
3. 城市通信管道与通道埋设位置的选择
（1）选定通信管道与通道建筑位置时应符合规定。
（2）通信管道与通道应避免与燃气管道、热力管道、输油管道、高压电力电缆在道路同侧建设。
（3）通信管道、通道与其他地下管线及建筑物同侧建设时,通信管道、通道与其他地下
管线及建筑物间的最小净距应符合规定。
（4）人(手)孔内不得有其他管线穿越。
（5）通信管道与铁道、有轨电车道的交越角不小于60°,与道岔及回归线的距离不小于
3m,与有轨电车道、电气铁道采用钢管管道交越时应有安全防护措施。

## Slide 197
3.1.2 城市通信管道与通道设计
4. 城市通信管道容量的确定
通信管道容量就是通信管道管孔的数量。管道容量应按远期需要和合理的管群组合型式取定,并应留有备用孔。在一条管道路由上,管道应按远期容量一次敷设。进局(站)管道应根据终局(站)需要量一次建设; 管孔大于48孔时可建设通道,并由地下室接出。
城市管道管孔数量由用户管孔数、中继管孔数、无线网基站管孔数、租用管孔数及出入局(站)光缆管孔数、冗余管孔数等合计而成。设计时应按业务预测及具体情况计算,并按终期容量进行考虑。

## Slide 198
3.1.2 城市通信管道与通道设计
5.城市通信管道管材选择
城市通信管道通常采用的管材有水泥管、塑料管、钢管等。各种综合管线较多、地形复杂的城区道路路段应选择塑料管,郊区和野外的长途光缆管道应选用硅芯管。钢管宜在过路或过桥时使用。水泥管现在使用较少,一般只在塑料管使用有困难且不需承受较大压力的地方采用。

## Slide 199
3.1.2 城市通信管道与通道设计
6. 城市通信管道埋设深度要求
城市通信管道的埋设深度是通信管道管群顶部到地面的垂直距离。埋设深度由管材类型、地段环境、人(手)孔情况、管群组合型式、障碍物影响等因素综合决定。管道进入人孔时两侧的相对高度要一致或接近,高度差一般不宜大于0.5m。进入人(手)孔处的管道基础底部距人(手)孔基础顶部不应小于0.4m,管道顶部距人(手)孔上覆底部不应小于0.3m。
通信管道的最小埋设深度应符合的规定,达不到要求时,应采取混凝土包封或钢管保护措施。

## Slide 200
3.1.2 城市通信管道与通道设计
7. 城市通信管道坡度确定
铺设管道时需保持一定坡度,让管道内污水能够流入人孔,避免污水淤塞管孔和腐蚀线缆。管道坡度一般采用一字坡、人字坡、斜度坡三种形式。
斜坡路面管道坡度宜按路面坡度进行自然放坡; 平地路面管道坡度宜为3‰~4‰,且不得小于2.5‰; 在纵剖面上,管道由于需躲避障碍物不能采取一字形放坡,及管道距离过长采取一字放坡土方量太大时,可采用人字形放坡。

## Slide 201
3.1.2 城市通信管道与通道设计
8. 城市通信管道段长与弯曲管道的要求
在直线路由上,塑料管道的段长不宜超过200m,水泥管道的段长不宜超过150m,高等级公路上的通信管道段长不应超过1000m。
每段管道应按直线铺设。当遇到道路弯曲或需绕避地上、地下障碍物,且在弯曲点无法设置人(手)孔而管道段又太短时,可建弯曲管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。水泥管道弯曲管道的曲率半径不应小于36m,塑料管道弯曲管道的曲率半径不应小于10m。弯曲管道中心夹角宜最大化,不应小于90°(U形弯),同段管道不应有反向弯曲(S形弯)。
水平定向钻铺设管道时,钻孔轨迹曲率半径不仅应满足管道曲率半径的要求,还应满足钻杆曲率半径的要求; 轴向最大回拖力、最小曲率半径的确定应满足管材的力学性能要求。

## Slide 202
3.1.2 城市通信管道与通道设计
9. 城市通信管道人(手)孔设置选择
（1）人(手)孔地点选择
（2）人(手)孔型号和型式选择
（3） 人(手)孔基础选择
（4）人(手)孔建筑程式选择
（5） 人(手)孔盖要求

## Slide 203
3.1.2 城市通信管道与通道设计
10. 光(电)缆通道设计
（1）光(电)缆通道建设的选择
（2）光(电)缆通道建设要求

## Slide 204
通信管道分类与组成
3.1.1
城市通信管道与通道设计
3.1.2
长途通信光缆塑料管道设计
3.1.3
3.1 通信管道工程设计

## Slide 205
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
1. 长途通信光缆塑料管道设计一般要求
（1）工程设计必须遵守相关法律法规,贯彻国家基本建设方针政策,节约建设用地,合理利用资源,重视文物和环境保护。
（2）在城镇以及路权资源受到限制的地区,新建、扩建和改建长途通信塑料管道时,应统筹规划,考虑联合建设和资源共享。
（3）工程设计必须保证通信网整体通信质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理。设计时应进行多方案比较,努力提高经济效益,降低工程造价。

## Slide 206
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
1. 长途通信光缆塑料管道设计一般要求
（4）工程应合理利用已有网络设施和装备器材,减少投资。
（5）工程设计应与通信发展规划相结合。建设方案、技术方案、设备选型应以网络发展规划为依据,充分考虑远期发展的可能性。
（6）工程所用材料及其配套产品应符合国家或行业标准规定,并经检测合格。

## Slide 207
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
2. 长途通信光缆塑料管道路由选择
（1）长途通信光缆塑料管道路由选择原则
（2）长途塑料管道与其他物体的隔距要求

## Slide 208
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
3. 长途通信光缆塑料管道敷设与安装要求
长途通信光缆塑料管道工程中管孔数量应根据工程所经地区的通信业务发展规划确定,建筑安装方式应结合铺设地区的具体条件确定。塑料管道埋深,应根据工程要求及铺设地段的土质和环境条件等因素确定,并应符合要求。长途通信光缆塑料管道宜采用内壁平滑型塑料管,材质一般选用高密度聚乙烯(HDPE),内壁可加硅芯层。长途通信光缆塑料管道配盘时应避免将接头点安排在常年积水的水塘、河滩、洼地、堤坝等地点,以及铁路、公路的路基下。在塑料管接头地点和埋式人(手)孔位置,应设线路标石,还可增设地下电子标识。

## Slide 209
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
3. 长途通信光缆塑料管道敷设与安装要求
长途通信光缆塑料管道的敷设要求如下。
（1）在一般地区铺设塑料管道时,可直接将塑料管放入沟底,不需另做专门的管道基础。对土质较松散的局部地段,宜将沟底进行人工夯实。
（2）塑料管布放后应尽快连接密封,对引入人(手)孔的管道应及时对端口进行封堵。
（3）同沟布放多根塑料管时,应采用不同色条或颜色的塑料管作为分辨标记,也可在人(手)孔内的塑料管道端头处使用不同颜色的PVC胶粘带作标记。
（4）同沟布放的多根塑料管,应每隔一定距离捆绑一次,并保持一定的管群断面。
（5）铺设塑料管时的最小曲率半径,应不小于塑料管外径的15倍。

## Slide 210
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
4. 长途通信光缆塑料管道人(手)孔设置
（1） 人(手)孔位置确定
（2）人(手)孔规格确定
（3）人(手)孔建筑方式选定
（4）)进入人(手)孔塑料管道要求

## Slide 211
3.1.3 长途通信光缆塑料管道设计
5. 长途通信光缆塑料管道保护与防护
（1） 塑料管道的机械防护
（2）)塑料管道防雷

## Slide 212
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 213
第三章
光缆线路工程设计
3.1 通信管道工程设计
3.2 架空杆路设计

## Slide 214
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 215
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 216
3.2.1 负荷区划分
根据通信杆路所经过区域的缆线或吊线上冰凌等效厚度、结冰时温度、风速的不同,可划分不同负荷区。
（1）轻负荷区
（2）中负荷区
（3）重负荷区
（4）超重负荷区。

## Slide 217
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 218
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 219
（1）通信杆路工程设计必须贯彻国家基本建设方针政策,合理利用资源,减少对土地、能源和原材料的消耗,不影响或少影响城市建设和工农业生产,重视对历史文物、自然环境和景观的保护。
（2）通信杆路工程规划设计应与城市规划和通信发展规划相适应,与近期建设方案、远期发展规划相结合,满足建设资源节约型、环境友好型社会的要求。
（3）杆路路由规划应以通信网络线路路由规划、现有地形地物、城乡规划为依据,并充分考虑城市和工矿建设、铁路、公路、航运、水利、各类输送管道、电力线路等发展规划的影响。
（4）工程设计必须保证通信网整体通信质量合格,做到安全可靠,经济合理。设计时应进行多方案比较。
3.2.2 架空杆路规划设计原则

## Slide 220
3.2.2 架空杆路规划设计原则
（5）杆路容量规划与设计应贯彻共建共享原则,考虑到多方使用者附挂线缆的需求。
（6）新建杆路设计应统筹规划、联合建设、资源共用,考虑不同电信业务经营者的需求,不宜在同一路由上重复建设。
（7）在抗震设防烈度7级及以上地区进行通信杆路工程建设时,应满足抗震设防的要求。
（8）工程线路路由上原有电信杆路有空余位置可以满足光缆的增挂要求时,原则上不可另新建杆路; 原有杆路上已无空余位置或建筑强度不能满足新增光缆负载时,应尽量通过技术改造来满足增挂光缆的要求。
（9）工程设计应采用国家、行业主管部门批准的器材,尽量采用定型产品。工程设计中严禁采用未经鉴定合格的器材。

## Slide 221
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 222
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 223
3.2.3 架空杆路建设
1. 杆路路由选择
架空杆路能否保证通信质量,是否安全稳固,建设投资和业务费用是否经济合理,施工和维护是否便利,是否环保美观,都与杆路路由选择有密切关系。

## Slide 224
3.2.3 架空杆路建设
2. 杆路定线
（1）杆路定线应符合要求
（2）杆路必须与铁路、公路、河流交越时,应符合要求
（3）杆路与电力线交越时,应符合要求
（4）杆路路由和定线应考虑生态环境和文物保护
（5）架空线路与其他物体间隔距离应符合相关规定

## Slide 225
3.2.3 架空杆路建设
3. 杆位选择
（1） 标准杆距
（2） 杆位测定具体要求

## Slide 226
3.2.3 架空杆路建设
4. 设置角杆
（1）角深的定义
（2）双转角

## Slide 227
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 228
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 229
3.2.4 电杆
1. 钢筋混凝土电杆
（1） 钢筋混凝土电杆的类型
（2）常用离心式环形钢筋混凝土电杆规格和技术参数
（3）钢筋混凝土电杆程式选用原则

## Slide 230
3.2.4 电杆
2. 木电杆
（1）防腐杆(注油杆)质量要求
（2） 木电杆程式选用原则

## Slide 231
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 232
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 233
3.2.5 电杆程式设计
1. 电杆长度选择
（1）杆长计算
（2）电杆接高长度计算
2. 电杆强度选择
3. 电杆接杆和接高
（1）木电杆接高
（2）水泥电杆接高

## Slide 234
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 235
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 236
3.2.6 杆根加固保护和防护设计
1. 电杆根部加固
（1） 需要装设根部加固的电杆
（2） 电杆根部加固措施
2. 电杆根部保护
（1） 石笼
（2） 木围桩
（3）挡水板
（4）石护墩

## Slide 237
3.2.6 杆根加固保护和防护设计
3. 电杆根部防护
钢筋混凝土电杆设立在含有盐、碱或酸性土壤地带时,为避免土壤对电杆的腐蚀,电杆埋入土中部分及地面以上50cm部分应涂抹熔化沥青等防腐油进行防腐。防腐油要求涂抹两层,且涂抹均匀,不能有遗漏。

## Slide 238
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 239
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 240
3.2.7 架空光缆吊线设计
1. 架空光缆安装方式选择
架空光缆安装主要有钢绞线支承式和自承式两种,我国优选钢绞线支承式。钢绞线支承式光缆架设又分为捆扎式(又称缠绕式)和挂钩式(又称吊挂式)两种方式。捆扎式具有抗风压能力强、施工效率高和便于维护的优点,但其施工条件限制性较多,一般不推荐采用。
一条架空吊线宜架挂一条光缆,在特殊情况下和在吊线承载强度范围内,可增加架挂光缆,但加挂距离必须短,以避免维护时查找光缆困难。

## Slide 241
3.2.7 架空光缆吊线设计
2. 架空光缆吊线规格选择
架空光缆吊线一般采用7/2.2、7/2.6、7/3.0三种规格的镀锌钢绞线。
架空光缆吊线规格设计应首先根据实际情况选择某种规格的钢绞线(比如7/2.2或7/2.6或7/3.0)进行计算,若不符合要求,则应选择更高一级规格的钢绞线重新计算和验证,直到满足要求为止。若采用7/3.0单条钢绞线不能符合强度要求,则应采用增加辅助吊线的方式来增加吊线强度,以达到架挂光缆的强度要求。
不同负荷区普通杆距杆路吊挂架空光缆,通常按照规定要求选用架空吊线,超重负荷区吊线应另行特殊设计。

## Slide 242
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 243
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 244
3.2.8 长杆档与飞线设计
1. 长杆档
光缆垂度会随杆距的增长而增大,长杆档两侧电杆长度应满足杆上最低一层光缆在最大垂度时与地面或其他建筑物的隔距要求。
长杆档杆距大于标准杆距,杆上负荷较大,应对长杆档电杆进行加固,其加固措施如下。
（1）杆距未超过标准杆距50%和风力未超过10m/s的地区,应在长杆档两侧电杆的反侧方向上各加装一条顶头拉线; 超过标准杆距50%或风力超过10m/s的地区,宜装一层三方拉线。顶头拉线程式应比吊线程式大一级,三方拉线中的双方拉线应与吊线程式同级。
（2）长杆档两侧电杆根部应加装卡盘或固根横木。

## Slide 245
3.2.8 长杆档与飞线设计
2. 飞线
（1）飞线跨越杆距范围
（2）飞线跨越档吊线选择
（3）飞线跨越杆杆长计算
（4）飞线跨越杆杆位选择
（5）飞线终端杆、跨越杆、终端跨越杆装设要求
（6）飞线档吊线终结
（7）飞线档拉线

## Slide 246
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 247
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 248
3.2.9 拉线和撑杆设计
1. 拉线与撑杆设置地点
电杆在出现以下情况时,应考虑加装拉线或撑杆。
转角杆、终端杆; 跨越铁路、公路、河流或广场等障碍物处跨越杆; 长杆档两侧电杆; 坡度变更大于20%的吊档杆; 杆高大于12m的电杆; 两侧受力不平衡的电杆(如电杆两侧具有不同条数的光缆); 有架空光缆分支的分线杆; 土质极为松软地带的架空杆路; 郊区(或野外)因距离较长,需要加强杆路的稳固性,在适当地点设置抗风杆和防凌杆; 其他受力不平衡的电杆或杆位不够稳固的电杆。

## Slide 249
3.2.9 拉线和撑杆设计
2. 拉线安装设置
（1）拉线种类
（2）拉线距高比
（3）拉线装设要求
（4）拉线程式选择

## Slide 250
3.2.9 拉线和撑杆设计
3. 撑杆设计
（1）撑杆种类
（2）撑杆距高比和埋深
（3）撑杆装设要求

## Slide 251
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 252
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 253
3.2.10 杆路防护与接地
1. 架空杆路防强电
架空杆路与发电厂或变电站的地线网接近时,与高压杆塔的接地装置接近时,与中心点接地的110kV以上架空输电线平行时,应考虑输电线工作状态和输电线故障时电磁感应、地电位升高等因素对吊线的危险影响。
架空杆路与输电线(用户引入被复线除外)交越时,吊线应在输电线下方通过并符合安全隔距要求,交越档两侧吊线应做接地且地线应在离地高2.0m处装设50mm的放电间隙,交越档两侧附近电杆上的吊线应加装绝缘子做电气断开,交越档电杆上的拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子做电气断开。

## Slide 254
3.2.10 杆路防护与接地
2. 架空杆路防雷
（1）角深大于1m的角杆、终端杆、杆长超过12m的电杆、山坡顶上的电杆、飞线跨越杆、每隔250m左右的直线杆等应做避雷线。
（2）架空吊线应每隔300~500m利用拉线或电杆避雷线接地,每隔1km左右应加装绝缘子进行电气断开。
（3）雷击频繁地段的杆路应架设架空地线,架空地线应每隔50~100m接地一次。
（4）杆上避雷针应高出电杆10cm。有拉线的电杆避雷针可利用拉线入地; 无拉线的木电杆可用ϕ4.0mm镀锌铁线作避雷线并沿电杆卡固入地; 无拉线的水泥杆可用7/2.2mm镀锌钢绞线沿电杆绑扎入地; 有预留接地螺栓的水泥电杆可利用接地螺栓入地。

## Slide 255
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 256
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 257
3.2.11 电杆编号
1. 长途杆路电杆编号原则
2. 本地网杆路电杆编号原则
3. 号杆要求
4. 电杆编号主要内容

## Slide 258
3.2 架空杆路设计
负荷区划分
3.2.1
架空杆路规划设计原则
3.2.2
架空杆路建设
3.2.3
电杆
3.2.4
电杆程式设计
3.2.5
杆根加固保护和防护设计
3.2.6

## Slide 259
3.2 架空杆路设计
架空光缆吊线设计
3.2.7
长杆档与飞线设计
3.2.8
拉线和撑杆设计
3.2.9
杆路防护与接地
3.2.10
电杆编号
3.2.11
利旧杆路设计
3.2.12

## Slide 260
3.2.12 利旧杆路设计
1. 杆路选择要求
2. 光缆架挂位置及要求
3. 杆路建筑强度要求

## Slide 261
感谢聆听

## Slide 262
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 263
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 264
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 265
4.1 概述
光缆线路工程特点
4.1.1
光缆线路工程的施工范围
4.1.2
光缆线路工程施工流程
4.1.3

## Slide 266
4.1.1 光缆线路工程特点
（1）光缆制造长度较长
（2）光缆抗张能力较小
（3）光缆直径较小,重量较轻
（4）光纤连接技术要求较高,接续较复杂

## Slide 267
4.1 概述
光缆线路工程特点
4.1.1
光缆线路工程的施工范围
4.1.2
光缆线路工程施工流程
4.1.3

## Slide 268
4.1.2 光缆线路工程的施工范围
它与光传输设备安装工程分工界面：以光纤配线架(ODF)活动连接器的法兰盘为界,其外侧为光缆线路工程部分,内侧为光传输设备安装工程部分,法兰盘一般归属于光传输设备安装工程部分。
光缆线路工程施工由以下几部分组成：
（1）外线部分
（2）无人站部分
（3）局内部分
（4）中继段光电指标的竣工测试

## Slide 269
4.1 概述
光缆线路工程特点
4.1.1
光缆线路工程的施工范围
4.1.2
光缆线路工程施工流程
4.1.3

## Slide 270
4.1.3 光缆线路工程施工流程
（1）施工准备
（2）光缆敷设
（3）光缆接续
（4）中继测量
（5）竣工验收

## Slide 271
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 272
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 273
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 274
4.2 路由复测
路由复测内容、原则和主要任务
4.2.1
路由复测方法
4.2.2

## Slide 275
4.2.1 路由复测内容、原则和主要任务
1. 路由复测内容
（1）核对施工图纸,实地考察施工现场是否与图纸相符。
（2）实地考察施工图设计中的施工措施(包括光缆线路保护路段和保护措施等)的可行性及施工难度,为制订工程施工计划提供资料。
（3）丈量实际路由地面距离,为光缆配盘提供依据。路由距离测量应按地形起伏丈量。

## Slide 276
4.2.1 路由复测内容、原则和主要任务
2. 路由复测及变更原则
（1）路由复测基本原则
（2）路由变更原则

## Slide 277
4.2.1 路由复测内容、原则和主要任务
3. 光缆线路工程路由复测主要任务
（1）按设计文件要求核定光缆路由走向、环境条件、敷设方式以及中继站站址。
（2）丈量、核定中继段的地面距离。
（3）核定设计变更的位置和方案。
（4）核定防雷、防强电、防白蚁、防机械损伤地段的长度、措施以及实施可行性和难度。

## Slide 278
4.2.1 路由复测内容、原则和主要任务
3. 光缆线路工程路由复测主要任务
（5）核定穿越公路、铁道、水渠、河流以及其他障碍物的地段及技术措施,并核定设计中各具体措施实施的可行性和难度。
（6）核定园林、青苗、果木等赔补地段和范围,以及对赔补困难地段“绕行”的可能性。
（7）注意观察地形地貌、环境条件,初步确定接头位置。
（8）收集光缆配盘、光缆分屯、光缆敷设需要的数据和资料。
（9）路由复测完成后应提供规定的资料。

## Slide 279
4.2.1 路由复测内容、原则和主要任务
4. 光缆与其他设施间隔距要求
路由复测时应特别注意光缆与其他设施的隔距是否符合要求,若不符合要求应采取保护措施或更改路由,以保证光缆线路和其他设施安全。

## Slide 280
4.2 路由复测
路由复测内容、原则和主要任务
4.2.1
路由复测方法
4.2.2

## Slide 281
4.2.2 路由复测方法
1. 定线
2. 测距
3. 打标桩
4. 划线
5. 绘图
6. 登记

## Slide 282
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 283
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 284
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 285
4.3 光缆单盘检验
单盘检验依据和内容
4.3.1
单盘检验主要测量项目及要求
4.3.3
单盘检验一般规定
4.3.2

## Slide 286
4.3.1 单盘检验依据和内容
单盘检验依据
光缆单盘检验是以合同书或设计规定值为依据,并将出厂数据作为参考,判断运输到现场的光缆合格与否。制造厂家和合同书的规定必须不低于国家制定的光纤(光缆)相关技术标准要求。

## Slide 287
4.3.1 单盘检验依据和内容
2. 单盘检验内容
（1）核对
（2）外观检查
（3）性能测试

## Slide 288
4.3 光缆单盘检验
单盘检验依据和内容
4.3.1
单盘检验主要测量项目及要求
4.3.3
单盘检验一般规定
4.3.2

## Slide 289
4.3.2 单盘检验一般规定
（1）光缆单盘检验,应有建设方代表或监理方代表和施工方代表同时在场。
（2）单盘检验适合在施工现场进行,检验后不宜长途运输。若光缆进行集中检验,运达施工现场后还应进行外观检查和光纤后向散射信号曲线的检查,以确认经长途运输后光缆完好无损。
（3）单盘检验前需准备工作。
（4）光缆的规格程式、数量、光纤传输特性等应符合设计规定。光缆盘长应符合设计规定并与出厂标称长度吻合。光缆随盘出厂资料应齐全,应有产品质量检验合格证及厂方提交的产品测试记录。光缆盘应完整无缺,应标注光缆规格程式和数量。光缆外护套应完整无损,光缆端头封装应完好。

## Slide 290
4.3.2 单盘检验一般规定
（5）经过检验的光缆应做记录,并在光缆盘上标明盘号、端别、长度、程式、注明敷设方式及使用段落(应在配盘后补上)等。经过检验的光缆盘应重新封装好,并将光缆盘放置在安全位置。
（6）无出厂检验合格证和经检验不符合设计要求的光缆应登记上报,不得在工程中使用。光纤个别损耗超出指标,但超出不多并且单盘光缆及中继段单纤平均损耗达标时可以使用; 对于光纤后向散射曲线有缺陷的应做记录,凡曲线上出现尖峰、严重台阶的应做不合格处理; 对一般缺陷,修复后可以使用。

## Slide 291
4.3 光缆单盘检验
单盘检验依据和内容
4.3.1
单盘检验主要测量项目及要求
4.3.3
单盘检验一般规定
4.3.2

## Slide 292
4.3.3 单盘检验主要测量项目及要求
1. 光缆长度复测
2. 光缆单盘损耗测量
3. 光纤后向散射信号曲线测量与观察
4. 光缆护层绝缘检查

## Slide 293
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 294
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 295
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 296
4.4 光缆配盘
光缆配盘要求
4.4.1
光缆配盘方法
4.4.2

## Slide 297
4.4.1 光缆配盘要求
(1) 根据光缆线路路由条件、敷设方式等选配满足设计规定的不同规格程式的光缆,配盘总长度、总衰减及总带宽(色散)等传输指标应满足系统设计要求。
(2) 尽量做到整盘配置,以减少接头数量。
(3) 一个中继段内,尽量选用同一厂家的光缆,以降低连接损耗。
(4) 避免局(站)附近因光缆数目众多出现大量接头造成环境不美观和维护操作失误的情况,靠近局(站)侧的第一段光缆长度一般不应小于1km。为了提高耦合效率、利于测量,应选择数值孔径、几何尺寸等参数偏差小、一致性好的光缆。
(5) 光缆接头应避开河流、水塘、沟渠、沟坎、快慢车道、交通道口等不适宜安装光缆接头的地方,不得在跨越道路、铁路、河流的范围内和桥梁范围内设立接头。光缆配盘后接头点应满足要求。

## Slide 298
4.4.1 光缆配盘要求
(6) 为了便于连接、维护,光缆端别应顺序配置,不得倒置(除特殊情况外)。
(7) 进行光缆配盘时,在光缆接头处、有人中继站、无人中继站、S弯处以及设计需要预留光缆处应按规定留足预留长度。
(8) 为避免浪费,节约光缆,降低工程造价,应合理选配单盘光缆,其光缆长度应等于或略大于计算出的光缆长度。
(9) 对于中继段内有防蚁防护要求或水线防护要求等特殊类型的光缆,光缆配盘时应先确定其位置,然后从特殊光缆起止接头点向两侧配缆。
(10) 光缆配盘工作,应统一考虑整个工程,一般以一个中继段为一个配盘单元。

## Slide 299
4.4 光缆配盘
光缆配盘要求
4.4.1
光缆配盘方法
4.4.2

## Slide 300
4.4.1 光缆配盘方法
1. 光缆配盘基本步骤
（1）列出光缆路由长度总表
（2）列出光缆总表
（3）初步配盘(中继段光缆分配表)
（4）正式配盘(中继段内光缆的配盘)

## Slide 301
4.4.1 光缆配盘方法
2. 管道光缆配盘要点
（1）采取试凑法
（2）配好调整盘
（3）配盘时应注意光缆的外端端别

## Slide 302
4.4.1 光缆配盘方法
3. 直埋光缆配盘要点
（1）光缆余量富裕度较大、接头位置调整容易的中继段
（2）光缆长度计划用量紧张的中继段
（3）配置好调整盘

## Slide 303
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 304
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 305
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 306
4.5 光缆敷设一般规定
(1) 光缆线路走向、端别方向应符合设计要求。分歧光缆端别方向应跟随主干光缆端别方向。
(2) 为提高工程质量和降低造价,光缆敷设前应进行配盘。
(3) 光缆敷设时自然增长、长度预留和接头重叠可结合工程实际情况确定。
(4) 光缆敷设的最小弯曲半径应符合表4-5的规定。硅芯塑料管管道敷设弯曲半径应大于其外径的15倍。
(5) 光缆在各类管材中穿放后,管孔应封堵严实。

## Slide 307
4.5 光缆敷设一般规定
(6) 光缆敷设完毕后,应保证光纤良好,光缆端头应密封且防潮,不得浸水。对有气压维护要求的光缆(现在基本不使用此类型光缆)应加装气门端帽,充入干燥气体进行单段光缆气压检验维护,充入气压值应符合规定要求。
(7) 直埋光缆金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标不应低于10MΩ·km,其中允许10%的单盘光缆不应低于2MΩ。
(8) 在保证光缆不受损伤原则下,可根据敷设地段环境条件,因地制宜地采用机械或人工敷设。
(9) 人工牵引敷设时,速度要均匀,一般控制在10m/min左右为宜,且牵引长度不宜过长,牵引长度过长时可以分几段牵引; 机械牵引敷设时,牵引机应为无级调速,速度调节范围应为0~20m/min,牵引张力可以调节,当牵引力超过规定值时,应能停止牵引并自动告警。

## Slide 308
4.5 光缆敷设一般规定
(10) 布放光缆的牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%,瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力,主要牵引力应作用在光缆加强芯上。
(11) 为了防止光缆在牵引过程中发生扭转从而损伤光缆,光缆牵引索与牵引端头之间应加入转环。光缆牵引端头可以现场制作,也可以预制。
(12) 光缆必须由光缆盘上方放出,并保持松弛弧形。在敷设光缆过程中应避免打小圈、扭转、浪涌等现象发生,并保证其外护层的完整性。
(13) 为了确保光缆敷设质量和安全,施工过程中应有良好联络手段、组织严密、有专人指挥。严禁未经训练人员上岗和在无联络工具情况下的作业。

## Slide 309
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 310
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 311
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 312
4.6 架空光缆敷设
杆路架空光缆敷设
4.6.1
墙壁光缆敷设
4.6.2

## Slide 313
4.6.1 杆路架空光缆敷设
1. 架空光缆敷设方法
（1）固定滑轮牵引法
（2）光缆盘移动放出法
（3）动滑轮边放边挂法

## Slide 314
4.6.1 杆路架空光缆敷设
2. 架空光缆敷设要求
（1）光缆状态
（2）挂钩安装
（3）光缆预留
（4）吊线接续处光缆吊扎
（5）十字吊线、丁字吊线处光缆保护
（6） 光缆电杆引上
（7）架空光缆的接地保护

## Slide 315
4.6 架空光缆敷设
杆路架空光缆敷设
4.6.1
墙壁光缆敷设
4.6.2

## Slide 316
4.6.2 墙壁光缆敷设
1. 吊线式墙壁光缆
（1）水平于墙壁敷设
（2）垂直于墙壁敷设
2. 钉固式墙壁光缆
3. 墙壁光缆引上

## Slide 317
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 318
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 319
4.7 管道光缆敷设
牵引法敷设管道光缆
4.7.1
气吹敷设微管微缆
4.7.2

## Slide 320
4.7.1 牵引法敷设管道光缆
现场复测
2. 敷设前管道清理
（1）打开人(手)孔孔盖
（2）人(手)孔换气
（3）人(手)孔抽水
（4）管孔清洗

## Slide 321
4.7.1 牵引法敷设管道光缆
3. 预放塑料子管
（1）塑料子管穿放步骤
（2）子管敷设要求
4. 牵引张力估算、敷设方案制作
（1）管道光缆布放牵引张力的计算
（2）光缆敷设牵引力的估算
（3）光缆敷设方案制作

## Slide 322
4.7.1 牵引法敷设管道光缆
5. 穿放牵引钢丝绳
6. 安装管道光缆敷设牵引机具
（1）管道光缆敷设主要牵引机具
（2）管道光缆敷设机具安装
7. 制作牵引端头
（1）牵引端头制作要求
（2）牵引端头的种类和制作方法

## Slide 323
4.7.1 牵引法敷设管道光缆
8. 光缆牵引
（1）光缆牵引方式
（2）管道光缆牵引步骤
9. 人孔内光缆的安装
（1）光缆在人孔中的固定与保护
（2）接续用余留光缆在人孔中的固定

## Slide 324
4.7 管道光缆敷设
牵引法敷设管道光缆
4.7.1
气吹敷设微管微缆
4.7.2

## Slide 325
4.7.2 气吹敷设微管微缆
1. 气吹微管微缆技术
2. 气吹微型光缆及光纤单元系列产品
（1）微缆和光纤单元
（2）气吹管材类产品

## Slide 326
4.7.2 气吹敷设微管微缆
3. 敷设微管
（1）人工敷设微管
（2）气吹微管

## Slide 327
4.7.2 气吹敷设微管微缆
4. 气吹微缆
（1）气吹微缆系统组成
（2）气吹微缆方法
（3）气吹微缆基本要求
（4）气吹微缆步骤

## Slide 328
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 329
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 330
4.8 直埋光缆敷设
直埋光缆与其他建筑物隔距要求
4.8.1
直埋光缆敷设步骤
4.8.2

## Slide 331
4.8.1 直埋光缆与其他建筑物隔距要求
直埋光缆与其他建筑物的隔距应满足设计文件要求,设计文件无要求的,应满足相关规定。

## Slide 332
4.8 直埋光缆敷设
直埋光缆与其他建筑物隔距要求
4.8.1
直埋光缆敷设步骤
4.8.2

## Slide 333
4.8.2 直埋光缆敷设步骤
1. 挖沟
（1）光缆沟截面
（2）地下建筑保护
（3）护墙保护
2. 沟底处理
（1）一般地段沟底处理
（2）石质、半石质沟地段沟底处理

## Slide 334
4.8.2 直埋光缆敷设步骤
3. 光缆布放
（1）机械敷设
（2）人工敷设
肩扛法、抬放法
4. 回填
（1）检查、测量光缆
（2）回填步骤及要求

## Slide 335
4.8.2 直埋光缆敷设步骤
5. 特殊路段保护
（1）光缆线路穿越不能开挖的铁路、轻轨线路、公路
（2）光缆线路穿越允许开挖路面的公路、街道或乡村大道
（3）光缆线路穿越有动土可能的机耕路
（4）光缆线路通过村镇等动土可能性较大的地段
（5）光缆线路穿越有挖泥取肥、疏浚、植藕湖塘、拓宽规划的较小沟渠、水塘

## Slide 336
4.8.2 直埋光缆敷设步骤
5. 特殊路段保护
（6）光缆线路穿越0.8m及以上的沟坎、梯田
（7）光缆经过有可能受水冲刷的斜坡地段
（8）光缆穿越田沟、敷设在公路边沟
（9）光缆线路穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段
（10）光缆经过白蚁地区

## Slide 337
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 338
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 339
4.9 水底光缆敷设
1. 水底光缆选型
水底光缆应根据河宽、水流情况、河床情况、河上航运实际情况等选择光缆型号。

## Slide 340
4.9 水底光缆敷设
2. 水底光缆埋深和接头位置
（1）水底光缆埋深
（2） 水底光缆接头位置

## Slide 341
4.9 水底光缆敷设
3. 水底光缆长度要求
（1）有堤河流,水底光缆应伸出取土区、堤外不宜小于50m。无堤河流,应根据河岸的稳定程度、岸滩的冲刷程度确定,水底光缆伸出岸边不宜小于50m。
（2）河道、河堤有改变或拓宽规划的河流,水底光缆应伸出规划堤50m以外。
（3）土质松散易受冲刷的不稳定岸滩部分,光缆应有适当预留。
（4）主、备用水底光缆长度宜相等,如有长度偏差,应满足传输要求。

## Slide 342
4.9 水底光缆敷设
4. 光缆过河地段选择
（1）水底光缆穿越江、河、湖泊等水域应尽量选择地段
（2）水底光缆应尽量避免过河地段

## Slide 343
4.9 水底光缆敷设
5. 水底光缆敷设流程
（1）水底挖沟
（2）水底光缆布放
（3）水底光缆穿越岸滩和河堤
（4）禁锚区域划分和水线标志牌设置

## Slide 344
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 345
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 346
4.10 局内光缆敷设
1. 光缆进局和局内光缆敷设方式
（1）光缆进局
雷击严重地区、一般地区光缆进局
（2）局内光缆敷设方式
一般采取人工敷设方式

## Slide 347
4.10 局内光缆敷设
2. 局内光缆安装和固定
（1）直接进局大直径光缆进线室安装
（2）直接进局小直径光缆进线室安装
（3）室外光缆与非金属室内光缆接续进线室安装

## Slide 348
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 349
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 350
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
光纤接续
4.11.1
局(站)光缆成端
4.11.3
光缆接续
4.11.2

## Slide 351
4.11.1 光纤接续
1. 光纤连接基本要求
(1) 连接损耗小,满足线路传输性能的要求。
(2) 连接后性能稳定程度高,长期可靠性好。
(3) 具有足够的机械强度。
(4) 便于操作且费用低。

## Slide 352
4.11.1 光纤接续
2. 光纤连接损耗产生原因和改善方法
(1) 光纤连接损耗分类和产生的原因
(2) 降低接续损耗的方法

## Slide 353
4.11.1 光纤接续
3. 光纤连接方式
(1) 活动连接
(2) 固定连接
熔接法和非熔接法

## Slide 354
4.11.1 光纤接续
4. 光纤熔接
(1) 单芯光纤熔接
光纤端面制备、单芯光纤自动熔接、连接质量评价、光纤接头增强保护
(2) 带状光纤熔接

## Slide 355
4.11.1 光纤接续
5. 光纤冷接
(1)光纤冷接子和光纤快速连接器
(2)光纤冷接操作方法

## Slide 356
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
光纤接续
4.11.1
局(站)光缆成端
4.11.3
光缆接续
4.11.2

## Slide 357
4.11.2 光缆接续
1. 光缆接续一般要求
2. 光缆接头盒和接头外护套密封接续方式
（1）光缆接头盒
（2）光缆接头外护套密封接续方式

## Slide 358
4.11.2 光缆接续
3. 光缆接续步骤
（1）光缆接续前准备
（2）接续位置确定
（3）光缆护层开剥
（4）加强构件和护层连接
（5）光纤接续

## Slide 359
4.11.2 光缆接续
3. 光缆接续步骤
（6）光纤连接损耗的现场监测、评价
（7）光纤余留长度的收容处理
（8）接头盒封装
（9）接头盒安装固定

## Slide 360
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
光纤接续
4.11.1
局(站)光缆成端
4.11.3
光缆接续
4.11.2

## Slide 361
4.11.3 局(站)光缆成端
1.局(站)光缆成端方法
（1）ODF成端
（2）终端盒成端
2. 局(站)光缆成端技术要求

## Slide 362
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 363
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 364
4.12 光缆线路防护
光缆线路“三防”保护
4.12.1
光缆线路防蚁
4.12.3
光缆线路防鼠
4.12.2
光缆线路防冻
4.12.4

## Slide 365
4.12.1 光缆线路“三防”保护
1. 光缆线路的防雷
（1）光缆线路防雷路由位置的选择
（2）直埋光缆线路防雷措施
（3）架空光缆线路防雷措施

## Slide 366
4.12.1 光缆线路“三防”保护
2. 光缆线路的防强电
（1）光缆线路需要防强电原因和位置
（2）光缆线路防强电措施

## Slide 367
4.12.1 光缆线路“三防”保护
3. 光缆线路的防电化学腐蚀
（1）光缆线路防电化学腐蚀原因
（2）光缆线路防电化学腐蚀措施

## Slide 368
4.12 光缆线路防护
光缆线路“三防”保护
4.12.1
光缆线路防蚁
4.12.3
光缆线路防鼠
4.12.2
光缆线路防冻
4.12.4

## Slide 369
4.12.2 光缆线路防鼠
1. 光缆线路防鼠的路由选择
2. 光缆线路防鼠措施

## Slide 370
4.12 光缆线路防护
光缆线路“三防”保护
4.12.1
光缆线路防蚁
4.12.3
光缆线路防鼠
4.12.2
光缆线路防冻
4.12.4

## Slide 371
4.12.3 光缆线路防蚁
（1）白蚁危害
（2）光缆线路防蚁措施

## Slide 372
4.12 光缆线路防护
光缆线路“三防”保护
4.12.1
光缆线路防蚁
4.12.3
光缆线路防鼠
4.12.2
光缆线路防冻
4.12.4

## Slide 373
4.12.4 光缆线路防冻
（1）光缆线路防冻原因
（2）光缆线路防冻措施

## Slide 374
第四章
光缆线路工程设计
4.1 概述
4.2 路由复测
4.3 光缆单盘检验
4.4 光缆配盘
4.5 光缆敷设一般规定
4.6 架空光缆敷设
4.7 管道光缆敷设

## Slide 375
第四章
光缆线路工程设计
4.8 直埋光缆敷设
4.9 水底光缆敷设
4.10 局内光缆敷设
4.11 光缆接续与局(站)光缆成端
4.12 光缆线路防护
4.13 光缆线路工程验收

## Slide 376
4.13 光缆线路工程验收
1. 随工验收
（1）随工验收非常适合工程中隐蔽项目的验收
（2）隐蔽工程随工验收程序
（3）随工验收方式

## Slide 377
4.13 光缆线路工程验收
2. 工程初验
（1）工程初验的先决条件
（2）光缆线路工程初验的一般程序
（3）光缆线路工程初验内容
（4）工程移交

## Slide 378
4.13 光缆线路工程验收
3. 工程终验
（1）工程终验条件
（2）工程终验主要程序
（3）现场检查、大会审议
（4）讨论通过验收结论和竣工报告
（5）颁发验收证书

## Slide 379
感谢聆听

## Slide 380
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第五章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 381
第五章
光缆线路工程设计
5.1 通信管道建筑
5.2 架空杆路建筑

## Slide 382
5.1 通信管道建筑
管道工程常用器材
5.1.1
城市和城镇通信管道建筑
5.1.2
长途通信管道建筑
5.1.3
水平定向钻进拉管
5.1.4

## Slide 383
5.1.1 管道工程常用器材
水泥及水泥制品、砂、石子、砖和砌块、水、水泥管块、塑料管、钢材、钢管、铁件

## Slide 384
5.1 通信管道建筑
管道工程常用器材
5.1.1
城市和城镇通信管道建筑
5.1.2
长途通信管道建筑
5.1.3
水平定向钻进拉管
5.1.4

## Slide 385
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
1. 定位划线
（1）临时用桩点
（2）临时水准点

## Slide 386
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
2. 开凿路面
通信管道和人(手)孔位于街道、公路、人行道、广场等位置时,挖沟前应按规定的开挖尺寸进行路面开凿,以提高路面恢复的美观性和降低路面的恢复成本。对于沥青或混凝土路面,应先用切割机切割,然后采用风镐等设备将沥青或混凝土击碎; 对于花岗石、条石或方砖等路面,应直接将花岗石、条石或方砖撬出并好好放置与保存,便于路面恢复时使用。

## Slide 387
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
3. 挖掘沟(坑)
（1）设置标志
（2）设置便民措施
（3）不稳定土壤或有腐蚀性的土壤的处理
（4）发现埋藏物的处理
（5）障碍物的处理
（6）积水处理

## Slide 388
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
3. 挖掘沟(坑)
（7）沟(坑)放坡处理
（8）护土板处理
（9）超挖和欠挖处理
（10）堆土
（11）高程校核

## Slide 389
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
4. 地基处理
（1）天然地基和人工地基
（2）地基高程
（3）地基宽度

## Slide 390
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
5. 基础修筑
（1）人(手)孔基础修筑
（2）) 管道基础修筑

## Slide 391
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
6. 铺设管道
（1） 通信管道铺设一般规定
（2）通信塑料管道铺设
（3）通信钢管管道铺设

## Slide 392
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
7. 管道包封
（1）管道包封情形
（2）管道包封要求

## Slide 393
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
8. 砌筑人(手)孔和通道
（1）人(手)孔、通道修筑一般规定
（2）墙体
（3）人(手)孔上覆及通道沟盖板
（4）人(手)孔口圈和井盖

## Slide 394
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
9. 回填土
（1）管道沟回填土
（2）人(手)孔坑回填土

## Slide 395
5.1.2 城市和城镇通信管道建筑
10. 恢复路面
通信管道穿越街道、公路和市区人行道等时,在沟(坑)回填土后应对施工中破坏的原有路面进行修复,修复要求应符合市政或建设方的要求。
11. 余土清运
沟(坑)回填、路面修复后,应将余土清运到指定地点存放。在余土清运过程中,应遵守交通法规和城市相关部门的管理规定,比如限号、货车入城、环保等

## Slide 396
5.1 通信管道建筑
管道工程常用器材
5.1.1
城市和城镇通信管道建筑
5.1.2
长途通信管道建筑
5.1.3
水平定向钻进拉管
5.1.4

## Slide 397
5.1.3 长途通信管道建筑
1. 长途塑料管道材料
长途塑料管道除在穿越公路、铁路处采用钢管、大口径半硬聚乙烯塑料管外,其他采用硅芯塑料管。

## Slide 398
5.1.3 长途通信管道建筑
2. 硅芯塑料管道的敷设与安装
（1）挖掘硅芯塑料管道沟要求
（2）硅芯塑料管道铺设要求
（3）硅芯塑料管接头要求
（4）硅芯管道人(手)孔的建筑安装要求
（5）硅芯塑料管道的防护
（6）长途塑料管道标石与标志牌

## Slide 399
5.1 通信管道建筑
管道工程常用器材
5.1.1
城市和城镇通信管道建筑
5.1.2
长途通信管道建筑
5.1.3
水平定向钻进拉管
5.1.4

## Slide 400
5.1.4 水平定向钻进拉管
1. 水平定向钻机系统
（1）水平定向钻机系统组成
（2）钻机选型

## Slide 401
2. 水平定向钻进拉管建设流程
（1）地质勘探
（2）地下管线探测
（3）钻孔导向轨迹设计
（4）施工准备
5.1.4 水平定向钻进拉管

## Slide 402
2. 水平定向钻进拉管建设流程
（5）导向孔施工
（6）回扩管孔施工
（7）管道回拉施工
（8）修筑人孔(井)
5.1.4 水平定向钻进拉管

## Slide 403
第五章
光缆线路工程设计
5.1 通信管道建筑
5.2 架空杆路建筑

## Slide 404
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 405
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 406
常用的有通信电杆、线材、架空铁件、绝缘子、钢筋混凝土部件。杆线材料检验是核对所有杆线材料的合格证、检验报告,并现场抽检外观、规格及镀锌质量,确保符合要求。
5.2.1 杆线材料检验

## Slide 407
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 408
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 409
1. 架空杆路路由复测内容
（1）复测路由
（2）丈量杆距、确定杆位
（3）确定拉线位置
（4）复核设计杆高
（5）杆路定位、标桩补设
（6）核定局站站址
5.2.2 路由复测

## Slide 410
2. 杆路路由及杆位复测要求
（1）为了方便施工和维护,架空光缆杆路应沿交通道路架设,并与道路保持一定间隔距离; 架空杆路与铁路、公路及其他线路交越或平行接近时,应根据设计文件规定,复测交越角度、交越点垂直距离和平行接近距离,不得任意变更,且应满足行业规范要求。
（2）杆路路由及杆位与其他建筑物接近的间隔距离应符合规定。
（3）在跨越山谷、河流等飞线处,应重点复核山谷与河流的宽度、杆位、拉线出位置和跨越杆距等。
5.2.2 路由复测

## Slide 411
3. 拉线及撑杆测定要求
（1）应测定拉线与撑杆的位置。
（2）应根据地形环境测定拉线地锚出土点位置并立即钉立标桩。顶头拉线、顺线拉线的出土点应与电杆、吊线在同一平面上,左右偏移量不应大于50mm。角杆拉线的出土点应与角杆内角平分线在同一平面上,左右偏移量不应大于50mm; 当角杆装设两根顶头拉线时,两条拉线的出土点应相互内移600mm。双方拉线的出土点应与杆路直线方向左右两侧的垂直线在同一平面上,左右偏移量不应大于50mm。
（3）拉线的距高比宜取1,撑杆的距高比宜取0.6。高桩拉线的副拉线的距高比不宜小于0.5,人行道上吊板拉线的距高比宜取1。
5.2.2 路由复测

## Slide 412
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 413
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 414
1. 打杆洞
（1）打杆洞方式
（2）杆洞要求
5.2.3 立杆

## Slide 415
2. 立杆方法与步骤
（1）立杆方式
（2）直接起立法
（3）叉杆立杆法
（4）三角立杆机立杆法
5.2.3 立杆

## Slide 416
3. 立杆要求和安装要求
（1）杆位和杆身
（2）杆根加固
（3）杆洞洞深与杆洞回填
（4）水泥杆接杆与接高
（5）特殊位置的杆根加固
5.2.3 立杆

## Slide 417
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 418
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 419
1. 拉线结构
（1）上部拉线
（2）拉线地锚
5.2.4 拉线安装

## Slide 420
2. 拉线制作安装
（1）开挖拉线地锚坑
（2）拉线地锚制作与装设
（3）拉线把子制作与安装
（4）水泥杆接杆与接高
（5）特殊位置的杆根加固
5.2.4 拉线安装

## Slide 421
3. 特殊拉线制作安装
（1）高桩拉线
（2）吊板拉线
5.2.4 拉线安装

## Slide 422
4. 拉线的特殊处理和保护
（1）拉线加装绝缘子
（2）拉线保护
5.2.4 拉线安装

## Slide 423
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 424
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 425
（1）水泥撑杆杆底应加装底盘,木撑杆杆底应加装杆根垫木。
（2）撑杆距高比宜为0.6。
（3）撑杆埋深不应小于600mm,撑杆洞回填土应分层夯实,每回填300mm夯实一次。
（4）撑杆装设位置应在最末层光缆吊线下100mm处。
（5）木撑杆可作为水泥电杆和木电杆的撑杆; 水泥撑杆可作为水泥电杆的撑杆。
（6）木撑杆与电杆结合处应将撑杆顶端沿直径分锯成2/5和3/5的两面,其中2/5面应与电杆中心线成直角,3/5面为贴杆面,应锯削成瓦形槽,撑杆槽应与电杆紧密贴实。
5.2.5 撑杆安装

## Slide 426
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 427
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 428
1. 吊线安装方向和位置
（1）吊线杆面形式
（2）吊线距杆顶距离
（3）吊线占位
（4）两层吊线间距
5.2.6 敷设吊线

## Slide 429
2. 吊线固定方式
（1）吊线固定方法
（2）吊线夹板唇口面向
5.2.6 敷设吊线

## Slide 430
3. 吊线垂度
（1）垂度概念
（2）原始垂度及要求
5.2.6 敷设吊线

## Slide 431
4. 吊线接续
（1）另缠法
（2）夹板法
（3）卡固法
5.2.6 敷设吊线

## Slide 432
5. 吊线连结
（1）一般吊线终结
（2）平行吊线终结(合手)
（3）假终结
（4）十字结
（5）丁字结
（6）辅助结(辅助装置)
5.2.6 敷设吊线

## Slide 433
6. 跨越杆吊线
长杆档、飞线光缆吊线需做辅助吊线时,辅助吊线与主吊线之间的连接间距应符合设计要求,正吊线与辅助吊线应用三眼单槽夹板及拉板连接。
5.2.6 敷设吊线

## Slide 434
7. 布放吊线与收紧吊线
（1）布放吊线
（2）收紧吊线
5.2.6 敷设吊线

## Slide 435
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 436
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 437
1. 避雷线安装
（1）避雷线安装方式
（2）避雷延伸线和接地电阻
5.2.7 杆路附属设备安装

## Slide 438
2. 吊线接地线安装
3. 上杆钉安装
4. 电力绝缘保护管安装
5.2.7 杆路附属设备安装

## Slide 439
5.2 架空杆路建筑
杆线材料检验
5.2.1
路由复测
5.2.2
立杆
5.2.3
拉线安装
5.2.4

## Slide 440
5.2 架空杆路建筑
撑杆安装
5.2.5
敷设吊线
5.2.6
杆路附属设备安装
5.2.7
号杆
5.2.8

## Slide 441
通信电杆的标示内容、编号方法、号杆方式应按设计要求确定。号杆最末一个字或杆号牌下边缘应距地面2.5m,杆号应面向街道或道路。
5.2.8 号杆

## Slide 442
感谢聆听

## Slide 443
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 444
第六章
光缆线路工程设计
6.1 FTTX概念与分类
6.2 FTTX PON技术
6.3 FTTH主要设备
6.4 FTTH入户光缆施工
6.5 FTTX跳纤规范

## Slide 445
6.1 FTTX概念与分类段
1. FTTX概念
FTTX技术主要用于接入网络光纤化,范围可从区域电信机房的局端设备到用户的终端设备。FTTX有源光纤网络的成本相对高昂,在用户接入网中的应用很少,因此常说的FTTX网络一般是指无源光纤接入网。FTTX网络的结构可以是点对点(peer to peer,P2P),也可以是点对多点(point to multipoint,P2MP)。其中,P2P的成本较高,通常只用于VIP用户或有特殊需求的用户,大多数的FTTX网络采用的是P2MP结构。

## Slide 446
6.1 FTTX概念与分类段
2. FTTX分类
根据光网络单元(ONU)或光网络终端(ONT)在用户端的位置不同,可将FTTX宽带光接入网分成光纤到交接箱(fiber to the cabinet,FTTCab)、光纤到路边(fiber to the curb,FTTC)、光纤到大楼(fiber to the building,FTTB)、光纤到办公室(fiber to the office,FTTO)及光纤到户(fiber to the home,FTTH)等几种形式。

## Slide 447
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 448
第六章
光缆线路工程设计
6.1 FTTX概念与分类
6.2 FTTX PON技术
6.3 FTTH主要设备
6.4 FTTH入户光缆施工
6.5 FTTX跳纤规范

## Slide 449
6.2 FTTX PON技术
1. PON概念与基本结构
PON(passive optical network)称为无源光网络。“无源”是指光分配网(optical distribution network,ODN)中不含有任何有源电子设备,全部由光分路器(optical branching device,OBD)、光缆等无源器件组成。PON的典型结构如图所示。
PON典型结构示意图

## Slide 450
6.2 FTTX PON技术
2. EPON和GPON
EPON采用的是点到多点结构和无源光纤传输,基于以太网技术提供多种业务,物理层采用PON技术,链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现以太网的接入。
EPON使用单芯光纤做多波长传输,下行波长1490nm,上行波长1310nm, 1550nm波长传输视频业务。
GPON作为一种灵活的无源光纤接入网,可以在高速率下以对称或非对称方式工作,支持多种业务,具有强大的OAM(operation administration and maintenance)能力。GPON的逻辑传输距离为60km,实际传输距离可支持20km以上,最大光程差可达到20km。常用的GPON系统的分光比为1∶16、1∶32和1∶64。GPON不仅具有高带宽、高效率、大覆盖范围、支持多种用户接口等众多优点,还天然具有对TDM业务的优异支持能力,因此被世界各国多数运营商和FTTX设备厂商视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。

## Slide 451
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 452
第六章
光缆线路工程设计
6.1 FTTX概念与分类
6.2 FTTX PON技术
6.3 FTTH主要设备
6.4 FTTH入户光缆施工
6.5 FTTX跳纤规范

## Slide 453
6.3 FTTH 主要设备
1. OLT设备
OLT一般放置在局端,是PON的核心。
OLT设备分为盒式和机架式。盒式OLT设备的PON口数一般为4个或8个,可接入256个或512个ONU(1∶64分光比); 机架式OLT通常有多个槽位,支持的PON口数至少为20个,接入的ONU数量较多。
OLT设备板卡主要包括上联板、用户板(EPON板、GPON板、VDSL2板等)和主控板。用户板接口类型有GE口(光/电)、FE口(光/电)、PON口、TDM接口等,不同类型用户板可以任意混插。单PON板至少有1个PON口,最多有4个。
OLT设备主要支撑IP业务、语音业务、视频业务(CATV、IPTV)和TDM业务。

## Slide 454
6.3 FTTH 主要设备
2. ONT/ONU设备
ONT是光网络终端,直接位于用户端。
ONU是光网络单元,与用户间还可能有其他的网络,比如以太网等。ONU位于用户端,实现用户与通信网络的连接。
ONU设备主要支撑IP业务、语音业务、视频业务和TDM业务,并支持业务流分类、优先级标记和调度功能。
ONU设备分为盒式和插卡式,插卡式可以混插不同类型的用户板。

## Slide 455
6.3 FTTH 主要设备
3. 光配线单元
（1）光分路器
光分路器(OBD)又称为分光器,是一种可以将一路光信号分成多路光信号并能完成相反过程的无源器件,一般分为四种类型。
①托盘式光分路器
②机框式光分路器
③盒式光分路器
④简式光分路器
（2）光分配箱
（3）光分纤盒

## Slide 456
6.3 FTTH 主要设备
4. 用户端设备
（1）用户综合箱
（2）家庭综合信息箱
（3）光纤插座

## Slide 457
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 458
第六章
光缆线路工程设计
6.1 FTTX概念与分类
6.2 FTTX PON技术
6.3 FTTH主要设备
6.4 FTTH入户光缆施工
6.5 FTTX跳纤规范

## Slide 459
6.4 FTTH入户光缆施工
入户设备安装要求
6.4.1
入户光缆敷设安装
6.4.2

## Slide 460
6.4.1 入户设备安装要求
1. 施工前准备
（1） 光缆施工查勘
（2）管线试通
（3）施工方案确定

## Slide 461
6.4.1 入户设备安装要求
2. 蝶形光缆布放安装
（1）杆路敷设安装蝶形光缆
（2）自承式蝶形光缆引上电杆安装
（3）自承式蝶形光缆墙面钉固安装
（4）自承式蝶形光缆墙壁卡箍安装
（5）蝶形光缆开孔(空调孔)入户

## Slide 462
6.4.1 入户设备安装要求
2. 蝶形光缆布放安装
（6）楼道内光缆明管安装
（7）暗管内穿放蝶形光缆
（8）天花板内敷设蝶形光缆
（9）垂直竖井内敷设蝶形光缆
（10）用户室内蝶形光缆敷设

## Slide 463
6.4.1 入户设备安装要求
3. 蝶形光缆成端制作
（1）杆上光配线盒成端
（2）86面板盒成端
（3）网络箱成端
（4）用户端蝶形光缆标识

## Slide 464
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 465
第六章
光缆线路工程设计
6.1 FTTX概念与分类
6.2 FTTX PON技术
6.3 FTTH主要设备
6.4 FTTH入户光缆施工
6.5 FTTX跳纤规范

## Slide 466
6.5 FTTX跳纤规范
1. 跳纤长度
（1）分光器至用户光缆的跳纤,长度余长控制在50cm以内,一般选用1m、2m、2.5m或3m的尾纤。
（2）用户终端盒内ONU与光纤端子跳纤一般选用50cm的短尾纤。

## Slide 467
6.5 FTTX跳纤规范
2. 跳纤规范
（1）跳纤操作必须满足整齐、布线美观、便于操作、少占空间的原则。
（2）跳纤长度必须掌握在50cm余长范围内。
（3）长度不足的跳纤不得使用,不允许使用法兰盘连接两段跳纤。
（4）架内跳纤应确保各处曲率半径大于400mm。
（5）对于上走线跳纤,应在架外侧下线选择余纤量最合适的盘纤柱,并在架内侧向上走纤,水平走于光纤配线架连接模块下沿,垂直上至对应的端子。

## Slide 468
6.5 FTTX跳纤规范
2. 跳纤规范
（6）一根跳纤,只允许在架内一次下走(沿架外侧)、一次上走(沿架内侧),走一个盘纤柱,严禁在多个盘纤柱间缠绕、交叉、悬挂。
（7）根据现场具体情况,应在适当处对跳纤进行整理后绑扎固定。
（8）所有跳纤必须在架内布放,严禁架外布放、飞线等。
（9）应急使用的超长跳纤应当按照规定挂在理纤盘上,不得对以后使用的跳纤造成影响。

## Slide 469
感谢聆听

## Slide 470
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 471
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 472
7.1.1 光纤连接器
光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸连接的光器件,又称为活接头,它可以把光纤的两个端面精密对接起来,使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中。
按照不同的分类方法,光纤连接器可以分为不同的种类。按传输媒介的不同,光纤连接器可分为单模光纤连接器和多模光纤连接器;按结构的不同,光纤连接器可分为 FC、SC、ST、D4、DIN、Biconic、MU、LC、MT 等各种型式;按连接器的插针端面,光纤连接器可分为FC、PC、UPC和 APC;按光纤芯数的多少,光纤连接器可分为单芯和多芯。

## Slide 473
7.1.1 光纤连接器
FC型光纤连接器
SC型光纤连接器
LC型连接器
ST-兼容连接器
MU型连接器

## Slide 474
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 475
7.1.2 光纤适配器
光纤适配器又名法兰盘,主要用于光纤跳线与光纤跳线(光纤尾纤)或者光纤跳线与设备之间的连接。常见光纤适配器类型如下图所示。常用的光纤适配器有 LC型光纤适配器、FC型光纤适配器、SC型光纤适配器和裸光纤适配器等。

## Slide 476
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 477
7.1.3 光分支器
光分支器也被称为分光器,是将光信号从一条光纤中分至多条光纤中的光器件,属于光无源器件。
分光器是将光信号从一条光纤中分至多条光纤中的元件，属于光无源器件。分光器按原理可以分为熔融拉锥型（FBT，fused-biconical type）和平面波导型（PLC，Planar Lightwave Circuit）两种
FBT型分光器 PLC型分光器

## Slide 478
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 479
7.1.4 光衰减器
光衰减器是一种非常重要的光无源器件，它可按用户的要求将光信号能量进行预期地衰减，主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
1.位移型光衰减器
位移型光衰减器有意让光纤在对接时发生一定错位，引起光能量损失，达到控制衰减量目的。两段光纤进行连接时，纤芯错位、端面间隙都会引起连接器损耗，将光纤对中精度做适当调整，可以控制连接时的衰减量。位移型光衰减器有横向位移型光衰减器、轴向位移型光衰减器两种类型。
2.直接镀膜型光衰减器
直接在光纤端面或玻璃基片上镀制金属吸收膜或反射膜来衰减光能量的衰减器，称为直接镀膜型光衰减器。常用的蒸镀金属膜包括铝膜、钛膜、铬膜、钨膜等。如果采用铝膜，常在上面加镀一层SiO2或MgF2薄膜作为保护膜。

## Slide 480
7.1.4 光衰减器
3.衰减片型光衰减器
衰减片型光衰减器是将具有吸收特性的衰减片通过机械装置直接固定在光纤端面或准直光路中的衰减器，主要有双轮式可变光衰减器、平移式光衰减器、智能型机械式光衰减器三种类型。
4.液晶型光衰减器
液晶型光衰减器是利用液晶的电光效应制作的光衰减器。
光通信系统中光衰减器要求插损低、回损高、衰减量可调范围大、衰减精度高、分辨率线性度高、分辨率重复性好、环境性能好。

## Slide 481
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 482
7.1.5 光隔离器和光环形器
1.光隔离器
光隔离器是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件。它的作用是对光的传输方向进行限制，让光只能向单方向传输，防止光路中由于各种原因产生的后向传输光对光源以及光路系统产生的不良影响。
光隔离器实物图

## Slide 483
7.1.5 光隔离器和光环形器
2.光环形器
光环形器是一种多端口的具有非互易特性的光器件。光信号由任一端口输入时，都能按预定的数字顺序从下一端口以很小的损耗输出，而该端口通向所有其他端口的损耗都很大，成为不相通端口。如下图所示，光信号沿顺时针方向传输，由端口1输入的信号只能沿顺时针方向进入端口2，由端口2输入的信号只能沿顺时针方向进入端口3。
三端口环形器示意图

## Slide 484
7.1 光器件
光纤连接器
7.1.1
光纤适配器
7.1.2
光分支器
7.1.3
光衰减器
7.1.4
光隔离器和光环形器
7.1.5
光放大器
7.1.6

## Slide 485
7.1.6 光放大器
1.光放大器的类型
光放大器主要分为半导体光放大器（SOA）、掺稀土元素光纤放大器、非线性光纤放大器三大类。其中，掺稀土元素光纤放大器主要有掺铒光纤放大器（EDFA）、掺镨光纤放大器（PDFA）两种，非线性光纤放大器有拉曼光纤放大器（FRA）、布里渊光纤放大器（FBA）两种。
2.掺铒光纤放大器的结构分类、特性及性能指标
（1）掺铒光放大器的结构分类
掺铒（Er3+）光纤放大器（Erbium-Doped Fiber Amplifier，EDFA）是将掺铒光纤在泵浦源作用下形成的光纤放大器，在掺铒光纤放大器（EDFA）的结构中，因泵浦源所在的位置不同，可分成同向、反向及双向泵浦三种结构。

## Slide 486
7.1.6 光放大器
EDFA结构示意图1（同向泵浦）
EDFA结构示意图2（反向泵浦）
EDFA结构示意图3（双向泵浦）

## Slide 487
7.1.6 光放大器
（2）掺铒光纤放大器（EDFA）重要指标
这里主要介绍掺铒光纤放大器的增益及噪声系数两个重要指标。
①增益
EDFA的输出功率含信号功率和噪声功率两部分，噪声功率记为PASE，则EDFA的增益为:
式中:
GE—EDFA增益（dB）。
Pin—输出光信号功率（mW）。
Pout—输入光信号功率（mW）。

## Slide 488
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 489
7.2 常用光源
光通信中常用的光源有稳定光源、宽谱线光源及可见光源三种。稳定光源是测量光纤衰减、损耗不可或缺的仪表,可分为激光二极管(LD)和发光二极管(LED)两类。
光源的结构及面板类型较多,但使用方法大同小异,都比较简单,下面以 LP-5250光源为例介绍光源的使用方法。
1.LP-5250光源的面板结构
LP—5250光源的面板

## Slide 490
7.2 常用光源
2.LP-5250光源的操作步骤
（1）将被测试光纤连接到光输出接口上。
（2）按下电源开关，波长和模式工作灯亮。
（3）调整波长操作键选择测试波长，此时选中波长亮。
（4）调整工作模式键选择光源工作模式，直至所选择工作模式灯亮。
（5）让光源加电5～10min，使输出的光功率稳定。

## Slide 491
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 492
7.3 光功率计
1.LP-5025光功率计
LP-5025光功率计面板

## Slide 493
7.3 光功率计
LP-5025光功率计的操作应用
(1)开机预热10min并调零。
(2)仪表内存清零,存储参考值。
(3)将被测光纤连接到光源和LP-5025光功率计上,其测试连接示意图如图所示。
(4)选择测试参数(根据测试项目选择相对应的参数)。
(5)在主显示区读取测试数据。
(6)存储测试数据。
重复(3)~(6)步骤测试其他光纤。
光源光功率计测试连接示意图

## Slide 494
7.3 光功率计
2.FPM100P光功率计
FPM100P光功率计是专门针对FTTX/PON无源光网络测试推出的测试仪表，采用了高清的TFT彩色液晶屏，可在PON/EPON/GPON架构上实验语音、数据和视频信号的同步测量和显示。可设置功率阈值，对每个波长提供通过、警告或未通过状态指示。FPM100P光功率计是PON网络工程、施工和维护常用光功率测试仪表，其外形如图所示。
FPM100P光功率计外形

## Slide 495
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 496
7.4 智能寻障仪
1.原理
智能光纤寻障仪是检测光纤障碍类型和光纤故障点位置的设备,采用了 OTDR 的设计原理,广泛应用于光缆的施工、运行与维护工作。寻障仪可通过内置的激光器向被测光纤发出光脉冲,然后接收并检测反射回来的光脉冲,进而通过机内计算与分析判断被测光纤的障碍类型及位置。

## Slide 497
7.4 智能寻障仪
2.接口和按键说明
OFL-70光纤寻障仪接口和按键如图所示。

## Slide 498
7.4 智能寻障仪
3.操作步骤及说明
（1）打开仪器，进入测量状态
（2）清洁被测光纤，接入仪器OTDR接口。注意被测光纤接头的类型，不匹配的接头类型接入仪器，有可能会损坏仪器的输出光纤头，并且得到不正确的测量结果。
（3）按下”SCAN”键，仪器开始扫描光纤，显示屏上显示扫描进度。仪器不需要设置脉冲宽度，在扫描过程中自动调整，经过强大的智能分析软件计算出整个测量范围内的光纤事件点。
（4）测量完成，显示出所有的测量值。总事件最多可以显示8个，按上下按键翻看各事件值。反射事件的误差很小，衰减事件的误差会比较大。如果测量值在仪器盲区内或者超出了测量范围，则显示空事件。

## Slide 499
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 500
7.5 光时域反射仪
光时域反射仪工作原理及基本术语
7.5.1
光时域反射仪性能参数
7.5.2
光时域反射仪测试常见问题
7.5.3
光时域反射仪使用方法
7.5.4

## Slide 501
7.5.1 光时域反射仪工作原理及基本术语
1.工作原理
光时域反射仪工作原理框图

## Slide 502
7.5.1 光时域反射仪工作原理及基本术语
1.工作原理
OTDR测试曲线和测试事件类型示意图

## Slide 503
7.5.1 光时域反射仪工作原理及基本术语
2.基本术语
（1）后向散射
光纤中沿光传输相反方向反射回来的光信号称为后向散射光(简称后向散射或背向散射)。产生后向散射光的主要原因是瑞利散射。瑞利散射将光信号向四面八方散射,其中沿光纤原链路返回的散射光称为后向散射光。瑞利散射是由于光纤沿途折射率不同而引起的,散射会作用于整个光纤。
（2）非反射事件
光纤的熔接头和微弯会带来损耗,但引起的反射非常小。由于它们的反射较小,所以称为非反射事件。
（3）反射事件
活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点不仅会引起损耗,还会引起强烈的反射,由于它们的反射较大,所以称为反射事件。反射事件的损耗大小同样是由后向散射电平值的改变量。

## Slide 504
7.5.1 光时域反射仪工作原理及基本术语
2.基本术语
（4）光纤末端
（a）平整光纤末端 （b）破碎光纤末端
光纤未端及曲线显示示意图

## Slide 505
7.5.1 光时域反射仪工作原理及基本术语
2.基本术语
（4）光纤末端
几种光纤末端识别示意图

## Slide 506
7.5 光时域反射仪
光时域反射仪工作原理及基本术语
7.5.1
光时域反射仪性能参数
7.5.2
光时域反射仪测试常见问题
7.5.3
光时域反射仪使用方法
7.5.4

## Slide 507
7.5.2 光时域反射仪性能参数
1.动态范围
OTDR动态范围示意图

## Slide 508
7.5.2 光时域反射仪性能参数
1.动态范围
OTDR测量范围与动态范围关系示意图

## Slide 509
7.5.2 光时域反射仪性能参数
2.盲区
衰减盲区示意图
（1）衰减盲区

## Slide 510
7.5.2 光时域反射仪性能参数
2.盲区
（2）事件盲区
事件盲区示意图

## Slide 511
7.5.2 光时域反射仪性能参数
盲区和动态范围的影响因素
(1)脉冲宽度的影响
宽、窄脉冲宽度对测量的影响

## Slide 512
7.5.2 光时域反射仪性能参数
盲区和动态范围的影响因素
(2)平 均 时 间 对 动 态 范 围 的 影 响
平均时间对动态范围的影响

## Slide 513
7.5.2 光时域反射仪性能参数
盲区和动态范围的影响因素
(3)反射对盲区的影响
OTDR是利用光纤对光信号的后向散射来观察光信号传输沿途的光纤质量。对于一般的后向散射信号，不会出现盲区；对于某些点会出现反射峰，产生盲区，并且反射越大，盲区越大。

## Slide 514
7.5.2 光时域反射仪性能参数
3.距离精度
距离精度是指测试光纤长度的准确度（又称一点分辨率）。
OTDR的距离精度与仪表的采样间隔、时钟精度、光纤折射率、光缆的成缆因素和仪表的测试误差有关。
（1）采样间隔的影响
采样点对测试的影响

## Slide 515
7.5.2 光时域反射仪性能参数
3.距离精度
（2）时钟的影响
当采用仪表内部时钟时，对测量精度影响较小；当利用外部时钟时，测量精度取决于外部时钟的精度。现在OTDR仪表基本采用内部时钟。
（3）折射率的影响
（4）光缆成缆因素的影响
OTDR只能测量出光纤长度，其长度大于光缆长度。在确定光缆上各点位置时是按光缆长度来计算的，因此要考虑成缆因素的影响。光缆成缆时的扭绞系数一般在7‰左右。
（5）仪表的测试误差

## Slide 516
7.5 光时域反射仪
光时域反射仪工作原理及基本术语
7.5.1
光时域反射仪性能参数
7.5.2
光时域反射仪测试常见问题
7.5.3
光时域反射仪使用方法
7.5.4

## Slide 517
7.5.3 光时域反射仪测试常见问题
1.光纤类型不匹配
光纤类型不匹配是指由于 OTDR的测试输出光纤与被测光纤的芯径不同,而在连接器处出现光纤类型不匹配的现象。此时,光纤测试的后向散射曲线中将出现纵轴测试(即光纤损耗测试)不准确,但横轴测量准确的情况。
光纤类型不匹配造成光纤损耗测试不准确的原因是当光从小芯径光纤入射大芯径光纤时,大芯径光纤不能被入射光线完全充满,从而在损耗参数上产生了测试误差。
消除光纤类型不匹配的方法是正确选择仪表的输出光纤,使输出光纤与被测光纤相匹配。测试多模光纤时,可选用输出光纤为多模光纤的 OTDR;测试单模光纤时,可选用输出光纤为单模光纤的 OTDR。
OTDR
被测光纤
测试尾纤

## Slide 518
7.5.3 光时域反射仪测试常见问题
2.增益现象
增益现象又叫伪增益,一般出现在光纤接头处。接续点后光反射电平高于接续点前光反射电平的现象称为增益现象。
伪增益现象

## Slide 519
7.5.3 光时域反射仪测试常见问题
3.盲区
产生盲区的主要因素是反射事件，OTDR面板的输出活动连接器产生的反射（菲涅尔反射）对OTDR测量的影响最大，为了更好地对光纤始端进行测量，我们采用接入一段光纤来消除盲区。
接入光纤消除盲区示意图

## Slide 520
7.5.3 光时域反射仪测试常见问题
4.幻峰
幻峰又称鬼点,是指在光纤末端之后出现的光反射峰。
幻峰主要是由于光在光纤中多次反射引起的。入射光信号到达光纤末端后,由于末端的反射,一部分反射光沿光传输的逆方向向入射端传输,到达入射端后,由于入射端面反射较大,又有部分光线再次进入光纤,第二次到达光纤末端而形成幻峰。鬼点距入射端的距离正好等于光纤末端到入射端距离的两倍。鬼点在短距离测量时容易出现。

## Slide 521
7.5 光时域反射仪
光时域反射仪工作原理及基本术语
7.5.1
光时域反射仪性能参数
7.5.2
光时域反射仪测试常见问题
7.5.3
光时域反射仪使用方法
7.5.4

## Slide 522
7.5.4 光时域反射仪使用方法
1.AQ7280型号OTDR的面板及按键介绍

## Slide 523
7.5.4 光时域反射仪使用方法
2.AQ7280OTDR的操作步骤（略）

## Slide 524
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 525
7.6 偏振模色散分析仪
功能简介
7.6.1
测试方法
7.6.2

## Slide 526
7.6.1 功能简介

## Slide 527
7.6.1 功能简介
FTB-5500B的偏振模色散分析仪充分利用IEC和TIA认可的干涉测量法，配合专用光源使用，在测量超过200千米的链路方面，具有市面上最佳的动态范围。FTB-5500B偏振模色散分析仪覆盖O+C+L带宽，提供高于50dB的动态范围用于远距离应用，多重测量能力用于长期监测，以及估计的二阶PMD用于DWDM系统光纤验证。
FTB-5500B偏振模色散分析仪对所有光源功率进行PMD测量，取完整光源波长范围上的PMD平均值，而不进行任何滤波。由于所需测量时间很短，它可承受较小的振动且不需要任何特别的环境设置就能完成可靠的测量。此外，本偏振模色散分析仪还能分析通过掺铒光纤放大器（EDFA）传输的信号，提供整条链路上的总PMD值。

## Slide 528
7.6 偏振模色散分析仪
功能简介
7.6.1
测试方法
7.6.2

## Slide 529
7.6.2 测试方法
1.测试线路连接
FTB-5500B PMD分析仪测试连接示意图

## Slide 530
7.6.2 测试方法
2.查看输入光功率等级
绿色表示可以启动PMD测量，红色表示输入光功率过低。

## Slide 531
7.6.2 测试方法
3.参数设置
（1）光纤长度和类型设置
（2）阈值设置
（3）文件存储设置
（4）测量模式设置
（5）光纤自动命名

## Slide 532
7.6.2 测试方法
4.测试
PMD测试结果
5.存储

## Slide 533
第七章
光缆线路常用光器件与仪表
7.1 光器件
7.2 常用光源
7.3 光功率计
7.4 智能光纤寻障仪
7.5 光时域反射仪
7.6 偏振模色散分析仪
7.7 光纤熔接机

## Slide 534
7.7 光纤熔接机
光纤熔接机的用途与分类
7.7.1
光纤熔接机结构
7.7.2
腾仓88S使用方法
7.7.3

## Slide 535
7.7.1 光纤熔接机的用途与分类
光纤熔接机(又称光缆熔接机)是结合了光学、电子技术和精密机械等多种技术领域的高科技仪器设备,主要用于通信光缆中的光纤固定接续和熔接处的保护处理。其原理是利用高压电弧将两根光纤断面熔化的同时,使用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根,并在外部辅以机械保护措施。熔接后的光纤接点具有接入损耗低、机械强度高的特性,能够进行光纤模场的耦合,从而实现信号的有效传输。
根据单次熔纤的数量可分为单芯熔接机、带状熔接机。根据操作方式的不同，可分为自动熔接机和半自动（人工）熔接机。按照对准方式不同，包层对准式熔接机和纤芯对准式熔接机。除此之外，还有专门用来熔接皮线光缆和跳线的皮线熔接机，以及熔接保偏光纤的保偏光纤熔接机等。

## Slide 536
7.7 光纤熔接机
光纤熔接机的用途与分类
7.7.1
光纤熔接机结构
7.7.2
腾仓88S使用方法
7.7.3

## Slide 537
7.7.2 光纤熔接机结构

## Slide 538
7.7.2 光纤熔接机结构

## Slide 539
7.7 光纤熔接机
光纤熔接机的用途与分类
7.7.1
光纤熔接机结构
7.7.2
腾仓88S使用方法
7.7.3

## Slide 540
7.7.3 腾仓88S使用方法
1.开机并选择熔接模式
该熔接机不仅有自动模式（自动模式），还有特殊模式，自动模式包括[SM自动]、[MM自动]、[NZ自动]、[DS自动]模式。根据光纤类型选择熔接模式。
如果不清楚要熔接的光纤类型，可采用[Auto SM/NZ/DS/BIF/MM]模式，熔接机将会分析光纤的纤芯轮廓，识别光纤类型，如SMF、NZDSF、MMF、BIF等，并自动选择最佳熔接模式。
2.放电校正
大气环境诸如温度、湿度、气压等，总是在不断变化，这使得放电的温度也在不断变化。熔接机内部配有温度传感器，能够把外界环境的参数反馈给控制系统来调整放电强度维持在一个平稳的状态。放电中心位置有时会向左或向右移动，光纤熔接位置相对于放电中心也会偏移，这时需要执行一次放电校正来解决这些问题。电极的磨损和光纤碎屑粘接而造成的放电强度的变化无法通过放电来自动校正。
在[AUTO]模式下熔接机会自动执行放电校正，在其他模式需要人工执行放电校正。

## Slide 541
7.7.3 腾仓88S使用方法
3.光纤的制备
前面已讲过，这里不再赘述。
4.光纤放入熔接机
打开防风罩和护套压板，将制备好的光纤放入V型槽并将光纤顶端保持在电极棒与V型槽之间的区域。注意制备好的光纤的端面不要再碰触其他东西以保持光纤端面的质量。
5.熔接
执行熔接操作时，V型槽内的光纤向电极侧移动，电极放电产生的高温使光纤融化，最后完成光纤的接续，同时在显示屏上显示出推定的熔接损耗。

## Slide 542
7.7.3 腾仓88S使用方法
熔接损耗增大的原因和解决方法

## Slide 543
7.7.3 腾仓88S使用方法
熔接损耗增大的原因和解决方法

## Slide 544
7.7.3 腾仓88S使用方法
熔接质量较好的情况

## Slide 545
7.7.3 腾仓88S使用方法
6.接头补强保护
补强良好实例

## Slide 546
7.7.3 腾仓88S使用方法
6.接头补强保护

## Slide 547
感谢聆听

## Slide 548
第八章
光缆线路测试
8.1 光缆线路测试类型
8.2 光缆线路测试项目
8.3 光缆光特性测试
8.4 对地绝缘电阻测试
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试

## Slide 549
8.1 光缆线路测试类型
1.光缆线路工程测试
光缆线路工程测试是指在工程建设过程中,对单盘光缆和中继段光缆进行的性能指标检测。光缆线路工程测试是工程技术人员掌握线路性能状况的重要技术手段,也是工程交付的重要技术凭证。
工程测试主要包括单盘测试和中继段测试(竣工测试)。
2.光缆线路维护测试
光缆线路维护测试是指光缆线路交付使用后,对线路的实际运行状态进行的性能指标检测。通过光缆线路维护测试,可以准确掌握光缆的工作状态和光缆线路实际运行状况,正确预判可能发生障碍的位置和时间,为光缆线路的正常使用提供可靠的技术保障。

## Slide 550
第八章
光缆线路测试
8.1 光缆线路测试类型
8.2 光缆线路测试项目
8.3 光缆光特性测试
8.4 对地绝缘电阻测试
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试

## Slide 551
8.2 光缆线路测试项目
1.光缆线路工程测试项目

## Slide 552
8.2 光缆线路测试项目
2.光缆线路维护测试项目

## Slide 553
第八章
光缆线路测试
8.1 光缆线路测试类型
8.2 光缆线路测试项目
8.3 光缆光特性测试
8.4 对地绝缘电阻测试
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试

## Slide 554
8.3 光缆光特性测试
单盘光缆光特性测试
8.3.1
中继段光特性测试
8.3.2

## Slide 555
8.3.1 单盘光缆光特性测试
1.衰减测量
光信号在光纤中传播时,随着传输距离的增加,光功率不断减小,这种现象称为光纤的衰减。光纤中的光衰减与光纤类型、光纤长度以及工作波长有关。
若光纤中传输的光波波长为λ,一段光纤上距离为L(km)的两个横截面1和2之间的衰减A(λ)的计算公式为

## Slide 556
8.3.1 单盘光缆光特性测试
通常，光纤衰减性能的好坏可用单位长度光纤的衰减来衡量。若用“L”表示光纤的长度，则衰减系数α（λ）可表示为:

## Slide 557
8.3.1 单盘光缆光特性测试
常用的光纤衰减测量方法有截断法、后向散射法和插入法三种。

## Slide 558
8.3.1 单盘光缆光特性测试

## Slide 559
8.3.1 单盘光缆光特性测试

## Slide 560
8.3.1 单盘光缆光特性测试
2.长度测量
光纤长度可以利用传输脉冲时延法和反射脉冲时延法进行测量，采用传输脉冲时延法测试，需要在被测光纤的两端进行操作，而若采用反射脉冲时延法进行测试，只需在光纤的一端进行操作即可，后者使用更为方便。

## Slide 561
8.3.1 单盘光缆光特性测试
2.长度测量
在注入端发送一光脉冲进入光纤，光在光纤中传输一定长度L后，若再次在注入端捕捉到该光脉冲，便可测试出该光脉冲的传输时延（∆t）。则有
式中:
∆t—光脉冲的传输时延。
L—光在光纤传输长度。
c—光在真空中传播速度。
n—光纤折射率。

## Slide 562
8.3.1 单盘光缆光特性测试
3.后向散射曲线测量
后向散射曲线采用 OTDR 测量。通过后向散射曲线,能够观测到许多现象,汇总如图中曲线的①~⑤段所示,其中③、④段只在光纤有问题时才出现。
①是光纤输入端由光耦合器产生的反射,又称输入端反射区。
②是光纤瑞利散射斜率恒定区,可以确定光纤衰减系数。
③为非反射事件,由光纤局部缺陷、连接或耦合造成的不连续引起。
④为反射事件,由介质缺陷(如气泡、裂纹等)造成。
⑤—光纤末端端面反射，又称输出端反射区。

## Slide 563
8.3 光缆光特性测试
单盘光缆光特性测试
8.3.1
中继段光特性测试
8.3.2

## Slide 564
8.3.2 中继段光特性测试
1.中继段光缆线路衰减测试
（1）中继段光缆线路衰减的定义

## Slide 565
8.3.2 中继段光特性测试
1.中继段光缆线路衰减测试
通常可以将一个中继光缆段中的总衰减定义为
A＝
式中:
A－中继光缆段中的总衰减（dB）。
αn－中继段中第n根光纤的衰减系数（dB/km）。
Ln－中继段中第n根光纤的长度（km）。
αs－固定接头的平均损耗（dB）。
X－中继段中固定接头的数量；
αC－连接器的平均插入损耗（dB）；
Y－中继段中连接器的数量（光发送机至光接收机数字配线架（ODF）间的所有活接头数量）。

## Slide 566
8.3.2 中继段光特性测试
1.中继段光缆线路衰减测试
（2）测量方法
①插入法
②后向散射法
核心网光缆线路应采用插入法测量,若偏差较大,则可用后向散射法做辅助测量;市内局间中继线路视条件决定,一般可以采用插入法,也可以采用后向散射法;接入网光缆线路一般采用后向散射法测量。

## Slide 567
8.3.2 中继段光特性测试
2.光缆线路衰减曲线测量
（1）双向测量
OTDR量程能够完整测试的一般中继段,应对每一条光纤进行 A→B和 B→A 两个方向的测量,每一个方向的衰减曲线波形应包括光纤全长上的完整曲线。
（2）测量记录
测量结果包括测量数据、测量条件，均应记入竣工测试记录的“中继段光纤后向散射曲线检测记录”。
光纤后向散射曲线波形应是仪器测量曲线的原始波形，不准复制和PS。一般要求记录中继段一个方向的完整曲线，即一般中继段记录A→B或B→A任一方向的衰减曲线（最好以维护测量较为方便的传输站为测试端的测量记录）；超长中继段记录A→B、B→A至中间汇合点的衰减曲线。

## Slide 568
8.3.2 中继段光特性测试
2.光缆线路衰减曲线测量
（3）线路衰减测量结果的比较
利用OTDR仪测量中继段光缆线路衰减值有一致性、重复性、简易性等优点，经实际光缆工程中的对比，与插入法测量值基本一致。
（4）光缆线路衰减的计算方法
①单向测量衰减的计算
OTDR仪显示沿光缆线路长度的衰减，未包括盲区光纤的衰减和成端固定连接点的损耗，多模光纤应加上这一部分衰减和损耗；单模光纤由于盲区较短，连接损耗很低，故可忽略，但可能有±0.1dB的偏差。

## Slide 569
8.3.2 中继段光特性测试
2.光缆线路衰减曲线测量
②双向平均衰减计算
在能够测得单方向线路衰减的基础上，可计算出光纤双向平均衰减值。
对于超长中继段，从两个方向各测一半的线路，其衰减值为
（5）双窗口测试
应按设计要求窗口进行测试并记录。若设计要求1310nm和1550nm窗口都需测试的，应进行双窗口测试。

## Slide 570
第八章
光缆线路测试
8.1 光缆线路测试类型
8.2 光缆线路测试项目
8.3 光缆光特性测试
8.4 对地绝缘电阻测试
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试

## Slide 571
8.4 对地绝缘电阻测试
1.对地绝缘电阻测试前准备工作
（1）确认被测线路不带电。
（2）检查兆欧表外观及引线等是否正常。
（3）测量前必须将兆欧表平放在地势平坦的位置，以消除重力对测量所产生的误差。
（4）开路、短路实验
采用两根测试引线，分别连接到如图8-8所示兆欧表的“L”、“E”接线柱上，采用开路与短路实验检验兆欧表是否能够正常工作。
①开路实验
兆欧表平稳放置于水平位置，“L”、“E”两根线独立分开，不得绞合，笔头保持不与其他物体接触。均匀摇动手柄，转速一般为120r/min，摇动1min后读数，读数时应保持摇速不变。读数应为∞，否则说明兆欧表有问题。

## Slide 572
8.4 对地绝缘电阻测试
1.对地绝缘电阻测试前准备工作
②短路实验
兆欧表平稳放置于水平位置，“L”、“E”两根线短接。均匀摇动手柄，转速一般为120r/min，摇动1min后读数，读数时应保持摇速不变。读数应为“0”，否则说明兆欧表有问题。

## Slide 573
8.4 对地绝缘电阻测试
2.单盘光缆对地绝缘电阻测试

## Slide 574
8.4 对地绝缘电阻测试
3.直埋光缆线路对地绝缘电阻测试

## Slide 575
8.4 对地绝缘电阻测试
3.直埋光缆线路对地绝缘电阻测试
对地绝缘电阻的测试，应避免在相对湿度大于80%的条件下进行。测试仪表引线的绝缘强度应满足测试要求，且长度不应超过2米。对地绝缘监测装置缆线的连接应符合以下要求:
（1）监测尾缆芯线与光缆金属护层应电气连通，接续良好。
（2）接头盒进水监测电极用PVC塑料胶粘结在接头盒内底壁上，其位置应不影响接头盒的再次开启使用。
（3）遇非金属加强芯光缆时，监测尾缆3、4号芯线腾空，线头做绝缘处理。
（4）监测尾缆在标石上线孔内应保持松弛状态，避免受力。

## Slide 576
第八章
光缆线路测试
8.1 光缆线路测试类型
8.2 光缆线路测试项目
8.3 光缆光特性测试
8.4 对地绝缘电阻测试
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试

## Slide 577
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试
1.ZC-8型接地电阻测试仪

## Slide 578
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试
2.接地电阻测量

## Slide 579
8.5 接地电阻和土壤电阻率测试
3.土壤电阻率测量

## Slide 580
感谢聆听

## Slide 581
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 582
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 583
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
光缆线路设备维护管理
9.1.1
光缆线路维护方针和基本任务
9.1.2
光缆线路维护工作基本制度
9.1.3

## Slide 584
9.1.1 光缆线路设备维护管理
1. 光缆线路等级
（1）一级长途干线光缆线路
（2）二级长途干线光缆线路
（3）本地网光缆线路

## Slide 585
9.1.1 光缆线路设备维护管理
2. 光缆线路设备组成
（1）通信光缆线路
（2）管道设备
（3）杆路设备
（4）交接设备
（5）附属设备

## Slide 586
9.1.1 光缆线路设备维护管理
3. 光缆线路维护段落及其与传输设备维护界面的划分
（1）光缆线路维护段落划分
（2）光缆线路与传输设备维护界面划分

## Slide 587
9.1.1 光缆线路设备维护管理
4. 光缆线路维护用仪表机具和支撑系统
（1）仪器仪表和测试工具
（2）支撑系统
智慧光网运营平台、综合资源管理系统、网络运维管理
系统和光宽端到端运营支撑平台

## Slide 588
9.1.1 光缆线路设备维护管理
5. 光缆线路智慧巡检系统
（1）光缆线路智慧巡检系统概述
（2）光缆线路智慧巡检系统主要功能

## Slide 589
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
光缆线路设备维护管理
9.1.1
光缆线路维护方针和基本任务
9.1.2
光缆线路维护工作基本制度
9.1.3

## Slide 590
9.1.2 光缆线路维护方针和基本任务
1. 长途光缆线路维护工作方针和基本任务
中国联通长途光缆线路维护工作应贯彻“预防为主、防抢结合”的方针，不断加强智能化维护手段建设，做到精心维护、科学管理。其维护工作基本任务如下：
（1）保持设备完整良好，运行正常，各项性能符合维护技术指标要求。
（2）预防故障和压缩故障历时，提高故障处理效率。
（3）做好线路资源和档案资料的管理，保证数据准确、资料完整。
（4）充分利用资源管理系统，提升线路智能化维护水平。
（5）在保证通信质量前提下，挖掘资源潜力，合理使用维护成本，做好服务支撑。

## Slide 591
9.1.2 光缆线路维护方针和基本任务
2. 本地网光缆线路维护工作方针及维护工作基本任务
中国电信本地网光缆维护工作贯彻“客户为先、预防为主、防抢结合”的方针，做到精心组织、专业维护、科学管理。其维护工作的基本任务如下：
（1）保证光缆性能符合维护指标要求，保证各项维护指标符合要求，确保网络安全、稳定、可靠运行，延长光缆的使用年限。
（2）做好光缆线路档案资料的管理，保证光缆线路资料的完整和准确。合理调整网络资源配置，根据网络情况进行周期性的纤芯优化，配合网络建设进行接入光缆网络已用资源的调整与优化，提高本地网光缆资源使用效率。

## Slide 592
9.1.2 光缆线路维护方针和基本任务
2. 本地网光缆线路维护工作方针及维护工作基本任务
（3）配合市场前端，满足新业务发展要求，实现业务快速提供。
（4）迅速准确地判断和排除故障，压缩故障历时，做好客户服务和支撑工作，达到服务响应标准。
（5）确保网络质量，合理使用设备和维护费用。

## Slide 593
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
光缆线路设备维护管理
9.1.1
光缆线路维护方针和基本任务
9.1.2
光缆线路维护工作基本制度
9.1.3

## Slide 594
9.1.3 光缆线路维护工作基本制度
1. 岗位责任制度
2. 维护作业计划制度
3. 应急预案保障制度
4. 线路设备资源管理制度
5. 质量监督检查制度

## Slide 595
9.1.3 光缆线路维护工作基本制度
6. 技术档案和资料管理制度
7. 备品备件、仪器仪表及工器具管理制度
8. 废旧料管理制度
9. 通信保障制度
10. 培训和交流制度

## Slide 596
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 597
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 598
9.2 光缆线路维护工作内容
日常维护项目和技术维护测试项目
9.2.1
光缆线路日常巡检工作
9.2.2
光缆线路“三盯”工作
9.2.3

## Slide 599
1. 光缆线路日常维护内容及周期
2. 光缆线路技术维护测试项目、维护指标及测试周期
9.2.1 日常维护项目和技术维护测试项目

## Slide 600
日常维护项目和技术维护测试项目
9.2.1
光缆线路日常巡检工作
9.2.2
光缆线路“三盯”工作
9.2.3
9.2 光缆线路维护工作内容

## Slide 601
9.2.2 光缆线路日常巡检工作
1. 日常巡检工作分类
日常巡线和日常检修
2. 日常巡线主要内容
3. 管道光缆线路主要巡检工作
4. 直埋光缆线路主要巡检工作
5. 架空光缆线路主要巡检工作

## Slide 602
9.2.2 光缆线路日常巡检工作
6. 局(站)内光缆线路主要巡检工作
7. 水线光缆线路(包含海缆滩涂部分)主要巡检工作
8. 境内海缆线路主要巡检工作
9. 光交与光分设施主要巡检工作
10. 长途塑料管道主要巡检工作

## Slide 603
日常维护项目和技术维护测试项目
9.2.1
光缆线路日常巡检工作
9.2.2
光缆线路“三盯”工作
9.2.3
9.2 光缆线路维护工作内容

## Slide 604
9.2.3 光缆线路“三盯”工作
1. “三盯”概念
2. “三盯”工作适合场合
3.光缆线路“三盯”应抓好工作

## Slide 605
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 606
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 607
9.3 光缆线路故障及抢修
光缆线路故障
9.3.1
光缆线路故障抢修
9.3.2

## Slide 608
9.3.1 光缆线路故障
1.光缆线路故障的定义
光缆线路故障是指在光缆中因一根或多根光纤出现断纤或光纤性能发生变化而产生的影响正常通信的事故。
2. 光缆线路故障的类型
特别重大故障、重大故障、较大故障、一般故障、其他故障。

## Slide 609
9.3.1 光缆线路故障
3. 光缆线路故障处理时限
（1）中国联通光缆线路故障处理时限要求
（2）中国电信光缆线路故障处理时限要求
（3）) 中国移动光缆线路故障处理时限要求

## Slide 610
9.3.1 光缆线路故障
4. 光缆线路产生故障的原因
（1）挖掘
（2）技术操作错误
（3）鼠害
（4）车辆损伤
（5）火灾

## Slide 611
9.3.1 光缆线路故障
4. 光缆线路产生故障的原因
（6）射击
（7）电力线破坏
（8）温度影响
（9）洪水
（10）雷击

## Slide 612
9.3.1 光缆线路故障
5. 光缆线路故障处理考核项目
（1）故障处理及时率
（2）平均每百皮长公里故障次数
（3）平均每百皮长公里故障历时
（4）本地网光缆纤芯平均可用率
（5）光路故障恢复及时率

## Slide 613
9.3 光缆线路故障及抢修
光缆线路故障
9.3.1
光缆线路故障抢修
9.3.2

## Slide 614
9.3.2 光缆线路故障抢修
1. 光缆线路故障处理要求和抢修流程
（1）光缆线路故障处理要求
（2）光缆线路的故障抢修流程

## Slide 615
9.3.2 光缆线路故障抢修
2. 光缆线路故障点定位
（1）光缆线路常见故障类型
（2）光缆线路故障点测试
（3）光缆线路故障点具体位置的查找
（4）光缆线路故障点的准确判定

## Slide 616
9.3.2 光缆线路故障抢修
3. 光缆线路故障处理
（1）光缆线路故障的应急抢代通
（2）光缆线路故障修复

## Slide 617
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 618
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 619
9.4 光缆线路维护性修理
1. 接头盒的修复与更换
（1）接头盒密封不良的修复方法
（2）接头盒损伤的更换方法

## Slide 620
9.4 光缆线路维护性修理
2. 电杆的拆除与更换
（1）直线杆路中的电杆更换
（2）角杆的更换
（3）终端杆更换

## Slide 621
9.4 光缆线路维护性修理
3. 吊线的拆除和更换
（1）拆除吊线
（2）更换吊线

## Slide 622
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 623
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 624
9.5 光纤调度
1. 光纤调度的原理及方法
（1）光纤调度的原理
（2）光纤调度方法

## Slide 625
9.5 光纤调度
2. 光纤调度注意事项
（1）光纤调度时机线双方必须共同商议好调度方案,并应密切配合。
（2）光纤调度次序: 先高速、重要系统,后低速、次要系统,必要时牺牲部分低速、次要系统调通高速、重要系统。
（3）需要使用的备用光纤必须事先进行双向测试和对号,避免出现差错。
（4）个别老设备光纤调通后需要按RESET键来恢复系统(此种情形现在较少出现)。

## Slide 626
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 627
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 628
9.6 光缆线路割接
光缆线路割接管理
9.6.1
不中断业务割接技术
9.6.2

## Slide 629
9.6.1 光缆线路割接管理
1. 光缆线路割接定义
光缆线路割接是指因网络建设、技术改造、市场业务需求、工程施工、市政规划、日常维护等原因,对现有在用光缆线路及系统进行的必要的和有计划的改造、搬迁等调整活动。

## Slide 630
9.6.1 光缆线路割接管理
2. 光缆线路割接管理
（1）光缆线路割接原则
（2）通信光缆割接技术管理
3. 光缆线路割接流程

## Slide 631
9.6 光缆线路割接
光缆线路割接管理
9.6.1
不中断业务割接技术
9.6.2

## Slide 632
9.6.2 不中断业务割接技术
1. 直接剪断割接法
2. 开天窗割接法
3. 纵剖束管割接法

## Slide 633
章 节 内 容
第一章 光纤光缆
第二章 光缆线路工程设计
第三章 通信管道与架空杆路设计
第四章 光缆线路工程施工
第六章 光纤户工程施工
第七章 光缆线路常用光
器件与仪表
第八章 光缆线路测试
第九章 光缆线路维护
第五章 通信管道与架空杆
路工程施工

## Slide 634
第九章
光缆线路工程设计
9.1 光缆线路维护工作方针、任务与基本制度
9.2 光缆线路维护工作内容
9.3 光缆线路故障及抢修
9.4 光缆线路维护性修理
9.5 光纤调度
9.6 光缆线路割接
9.7 光缆线路资源管理

## Slide 635
9.7 光缆线路资源管理
1. 光缆线路资源管理要求
2.光缆线路资源信息准确率
中国移动集团对光缆线路资源信息准确率要求标准为≥95%。

## Slide 636
感谢聆听