## Slide 1
录
实
目
项
《eNSP网络设备配置》
项目实录 模拟器使用方法

## Slide 2
一
基本配置实例: 例1
项目实录
通过eNSP 1.3.0搭建网络（网络拓扑图如图1-18所示），并完成下面的要求：
通过PC1的超级终端功能登录到交换机；
将交换机重命名为S1；
适当配置S1，为远程登录S1做好准备（具体要求：S1的0-4五个虚拟终端用户远程登录时需要验证，telnet远程登录，其账号admin, 验证密码为abc；ssh远程登录，其账号root，验证密码为123；交换机本地密码为456；VLAN 1的IP地址为192.168.100.1，子网掩码均为255.255.255.0）；
配置PC1的IP地址192.168.100.10
查看PC1 ping S1的结果；
通过PC1本地console登录交换机S1；
通过使用telnet及ssh远程登录到交换机S1（模拟远程登录本地）；
查看S1上的MAC地址表；
查看S1的当前配置，并将其保存成启动配置。
图1-18 基本配置实例拓扑图