## Slide 1
录
实
目
项
《eNSP网络设备配置》
项目实录 远程登录管理内网交换机

## Slide 2
一
项目设计与准备
项目实录
图1-34 拓扑图
根据图1-34（在模拟软件eNSP中的拓扑图） AAA公司总部内网拓扑结构图及表1-1中的具体要求，通过添加设备搭建目标网络。
（1）各设备配置主机名称（见表1-1、1-2）
（2）S1、S2、S3要开启远程登录（SSH）功能，远程登录账号为“root”密码为“111111”，本地密码为123456(加密)。
（3）本子项目任务完成后，所有设备配置结果应当保存到启动配置中
源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口
S1 | G0/0/1 | S3 | G0/0/1
S1 | G0/0/2 | S2 | G0/0/2
S2 | G0/0/1 | S3 | G0/0/2
表1-1 总部内网各设备物理连接情况
设备名称 | 配置主机名（Sysname名） | 管理IP | VLAN | 说明
S1 | S1 | 192.168.100.1/29 | 1 | 总部核心层交换机
S2 | S2 | 192.168.100.2/29 | 1 | 总部核心层交换机
S3 | S3 | 192.168.100.3/29 | 1 | 总部核心层交换机
表1-2 各交换机的命名及说明