## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
5.5 设计与准备+5.6 实施+5.7 验收

## Slide 2
10.4 拓扑结构

## Slide 3
10.4 项目设计、项目准备
1. 项目设计
通过如图10-10所示的拓扑图可以发现在分部与总部总经理及董事会办公室之间有S3核心交换机，以及R1、R2、R3四个主要的网络连接设备，其中只有公司外网接入路由器R2连接公网，存在不安全的因素最大，同时考虑尽可能地不影响核心交换机的性能，选择在总部路由器R1上及分部路由器R3上配置IPSEC VPN，建立安全隧道，保证分部与总部总经理及董事会办公室之间采用安全隧道的方式传输机要信息。
IPSec VPN的配置中选择使用ESP加3DES加密并使用ESP结合SHA算法，以隧道模式进行封装，设置密钥加密方式为3DES, 并使用预共享的密码进行身份验证。
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）
  华为交换机、路由器、配置线、台式机或笔记本电脑
  子项目九的配置结果
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）
  装有华为eNSP的电脑每人一台
  子项目九的配置结果

## Slide 4
10.5 任务10-1 R1端配置VPN参数
实现分部与总部总经理及董事会办公室之间采用安全隧道的方式通信。
（1）配置基本信息，包括路由器主机名、IP地址及静态路由。
  （略）
（2）定义各自要保护的数据流
  [R1] acl 3001 //配置高级acl，编号3000--3999
  [R1-acl-adv-3001] rule 5 permit ip source any destination any //规则5，任何源网段访问任何目标网段
  [R1-acl-adv-3001] quit
（3）创建IPSec安全提议
  [R1] ipsec proposal 1 //IPSec安全提议名称,也可取值串1-15
  [R1-ipsec-proposal-1] esp authentication-algorithm sha1
  [R1-ipsec-proposal-1] esp encryption-algorithm 3des
  [R1-ipsec-proposal-1] quit
（4）创建IKE安全提议
  [R1] ike proposal 1 //IKE安全提议名称,取值1-15
  [R1-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc-128 //密钥加密算法
  [R1-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha1 //密钥交换身份鉴别算法
  [R1-ipsec-proposal-1]quit

## Slide 5
10.5 任务10-1 R1端配置VPN参数
实现分部与总部总经理及董事会办公室之间采用安全隧道的方式通信。
（5）配置IKE对等体，并根据默认配置，配置预共享密钥和两端IP
  [R1] ike peer 1 v1 //IKE对端值串1，版本号v1
  [R1-ike-peer-1] ike-proposal 1 //必须与步骤4的值一致
  [R1-ike-peer-1] pre-shared-key simple ipsecvpn //预共享密钥，简单加密密码
  [R1-ike-peer-1] remote-address 172.16.2.2
  [R1-ike-peer-1] local-address 172.16.1.1
  [R1-ike-peer-1] quit
（6）配置IKE动态协商方式安全策略，关联上述策略。
  [R1] ipsec policy 1 1 isakmp //ipsec策略值串1-15，次序号1-1000
  [R1-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3001 //关联ACL,与步骤2一致
  [R1-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1 //关联proposal策略，与步骤3一致
  [R1-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 1 //关联IKE策略，与步骤4一致
  [R1-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
（7）在接口上引用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能
  [R1] interface GigabitEthernet0/0/1 //本地路由器出口为引用接口
  [R1-GigabitEthernet0/0/1] ipsec policy 1 //与第6步一致

## Slide 6
10.5 任务10-2 RT2端配置VPN参数
（1）配置基本信息，包括路由器主机名、IP地址及静态路由。
  （略）
（2）定义各自要保护的数据流
  [R3] acl 3001 //配置高级acl，编号3000--3999
  [R3-acl-adv-3001] rule 5 permit ip source any destination any //规则5，任何源网段访问任何目标网段
  [R3-acl-adv-3001] quit
（3）创建IPSec安全提议
  [R3] ipsec proposal 1 //IPSec安全提议名称,也可取值串1-15
  [R3-ipsec-proposal-1] esp authentication-algorithm sha1
  [R3-ipsec-proposal-1] esp encryption-algorithm 3des
  [R3-ipsec-proposal-1] quit
（4）创建IKE安全提议
  [R3] ike proposal 1 //IKE安全提议名称,取值1-15
  [R3-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc-128 //密钥加密算法
  [R3-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha1 //密钥交换身份鉴别算法
  [R3-ipsec-proposal-1]quit

## Slide 7
10.5 任务10-2 RT2端配置VPN参数
（5）配置IKE对等体，并根据默认配置，配置预共享密钥和两端IP
  [R3] ike peer 1 v1 //IKE对端值串1，版本号v1
  [R3-ike-peer-1] ike-proposal 1 //必须与步骤4的值一致
  [R3-ike-peer-1] pre-shared-key simple ipsecvpn //预共享密钥，简单加密密码
  [R3-ike-peer-1] remote-address 172.16.1.1
  [R3-ike-peer-1] local-address 172.16.2.2
  [R3-ike-peer-1] quit
（6）配置IKE动态协商方式安全策略，关联上述策略。
  [R3] ipsec policy 1 1 isakmp //ipsec策略值串1-15，次序号1-1000
  [R3-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3001 //关联ACL,与步骤2一致
  [R3-ipsec-policy-isakmp-1-1] proposal 1 //关联proposal策略，与步骤3一致
  [R3-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-peer 1 //关联IKE策略，与步骤4一致
  [R3-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
（7）在接口上引用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能
  [R3] interface GigabitEthernet0/0/1 //本地路由器出口为引用接口
  [R3-GigabitEthernet0/0/1] ipsec policy 1 //与第6步一致

## Slide 8
10.6 项目验收
在PC4上能成功地ping通PC5的地址，说明已经建立了安全隧道，可以使用私有地址相互访问。
在R1上查看相关信息：
-----------------------------
IPSec policy name: "1"
Sequence number : 1
Acl Group : 3001
Acl rule : 5
Mode : ISAKMP
-----------------------------
Connection ID : 2
Encapsulation mode: Tunnel
Tunnel local : 172.16.1.1 //隧道本地地址
Tunnel remote : 172.16.2.2 //隧道远程地址
Flow source : 10.0.0.225/255.255.255.248 0/0 //流量源地址
Flow destination : 10.0.1.1/255.255.255.224 0/0 //流量目标地址
Qos pre-classify : Disable
[Outbound ESP SAs]
SPI: 1787085997 (0x6a84c4ad)
Proposal: ESP-ENCRYPT-3DES SHA1 //Outbound ESP proposal提议加密方式
SA remaining key duration (bytes/sec): 1887360000/3545
Max sent sequence-number: 5
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
[Inbound ESP SAs]
SPI: 2802129826 (0xa7051ba2)
Proposal: ESP-ENCRYPT-3DES SHA1 //Inbound ESP proposal提议加密方式
SA remaining key duration (bytes/sec): 1887436560/3545
Max received sequence-number: 4
Anti-replay window size: 32
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
说明：分公司与总经理及董事会办公室之间已经建立了安全隧道，并开始工作。