## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
11.3.6 FAT AP的网络组建

## Slide 2
一
1. 组网需求
AP通过有线网络接入互联网，每个AP都是一个单独的节点，需要独立配置其信道、功率、安全策略等。常见的应用场景有家庭无线网络、办公室无线网等，一个园区无线网络的典型拓扑如图11-13所示。

## Slide 3
二
配置实例
例1：FAT AP的配置（华为真实AP上完成，真实AP才具有FAT AP功能）
#注意：本案例需在华为真实AP上实现，eNSP模拟器的AP均为FIT AP（瘦AP）。
如图11-14所示，完成FAT AP的基础配置，FAT AP通过有线方式接入Internet，通过无线方式连接终端。单位工作人员可以随时随地的访问公司网络，需要通过部署FAT AP 的WLAN无线局域网业务实现移动办公。

## Slide 4
11.3.6 FAT AP的网络组建
2.FAT AP的配置
FAT AP配置项和配置数据如表11-5所示。
配置项 | 数据
DHCP服务器 | SW
STA业务VLAN | VLAN 10
STA地址池 | NET:192.168.10.0/24GATEWAY:192.168.10.254
SSID模板 | SSID模板名称：SSID1SSID名称：wlan-net
VAP模板 | 名称：VAP1业务VLAN：VLAN 10引用模板：SSID模板SSID1

## Slide 5
11.3.6 FAT AP的网络组建
2.FAT AP的配置
（1）配置SW作为DHCP服务器，为STA分配IP地址。
  <Huawei> system-view
  [Huawei] sysname SW
  [SW] vlan 10
  [SW-vlan10] quit
  [SW] interface gigabitethernet 0/0/1
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] quit
  [SW] dhcp enable
  [SW] interface Vlanif 10
  [SW-Vlanif10] ip address 192.168.10.254 24
  [SW-Vlanif10] dhcp select interface
  [SW-Vlanif10] quit

## Slide 6
11.3.6 FAT AP的网络组建
2.FAT AP的配置
（2）配置AP与上层网络设备互通
  <Huawei> system-view
  [Huawei] sysname AP
  [AP] vlan 10
  [AP-vlan10] quit
  [AP] interface vlanif 10
  [AP-Vlanif10] ip address 192.168.10.253 24
  [AP-Vlanif10] quit
  [AP] interface gigabitethernet 0/0/0
  [AP-GigabitEthernet0/0/0] port link-type trunk
  [AP-GigabitEthernet0/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
  [AP-GigabitEthernet0/0/0] quit

## Slide 7
11.3.6 FAT AP的网络组建
2.FAT AP的配置
（3）配置WLAN参数。
  [AP] wlan
  [AP-wlan-view] ssid-profile name SSID1 // 创建名为“SSID1”的SSID模板
  [AP-wlan-ssid-prof-SSID1] ssid wlan-net //配置SSID名称为“wlan-net”
  [AP-wlan-ssid-prof-SSID1] quit
  [AP-wlan-view] vap-profile name VAP1 //创建名为“VAP1”的VAP模板
  [AP-wlan-vap-prof-VAP1] service-vlan vlan-id 10 //配置业务VLAN为vlan 10
  [AP-wlan-vap-prof-VAP1] ssid-profile SSID1 //配置VAP模板引用SSID模板
  [AP-wlan-vap-prof-VAP1] quit
  [AP-wlan-view] quit
（4）应用WLAN参数到无线射频卡。
  [AP] interface Wlan-Radio 0/0/0
  [AP-Wlan-Radio0/0/0] vap-profile VAP1 wlan 2 //配置wlan 2引用名为“VAP1”模板
  [AP-Wlan-Radio0/0/0] quit

## Slide 8
11.3.6 FAT AP的网络组建
2.FAT AP的配置
（5）验证
可以在AP上使用【display vap ssid all】命令查看VAP信息
  [AP] display vap ssid all
  Info: This operation may take a few seconds, please wait.
  WID : WLAN ID
  -------------------------------------------------------------------------------
  AP MAC RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID
  -------------------------------------------------------------------------------
  c4b8-b469-32e00 2 C4B8-B469-32E1 ON Open 0 wlan-net
  -------------------------------------------------------------------------------
  Total: 1