## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建

## Slide 2
一
1. 组网需求
AC直接与AP连接。现某学院为了保证各分院工作人员可以随时随地的访问学校网络，需要通过部署WLAN基本业务实现移动办公，如图11-15所示。

## Slide 3
二
配置实例
例2：AC+FIT AP的组网配置（华为eNSP上完成）
如图11-16所示，完成AC+FIT AP的组网配置，FIT AP接核心交换机SW，通过有线方式接入AC，再接入Internet，通过无线方式连接终端。单位工作人员wlan-net可以随时随地的访问公司网络，需要通过部署AC+FIT AP（胖AP）组建WLAN无线局域网业务实现移动办公。

## Slide 4
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置
AC+FIT AP配置项和配置数据如表11-6所示。
配置项 | 数据
DHCP服务器 | AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
管理VLAN | 192.168.100.1/24；AP的IP地址池：192.168.100.2～192.168.100.254/24
业务VLAN | 192.168.101.1/24；STA的IP地址池：192.168.101.2～192.168.101.254/24
AC的源接口IP地址 | VLANIF100：192.168.100.1/24
AP组 | 名称：ap-group1引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1
域管理模板 | 名称：domain1国家码：CN
SSID模板 | 名称：wlan-ssidSSID名称：wlan-net
安全模板 | 名称：wlan-security安全策略：WPA2+PSK+AES密码：123456789
VAP模板 | 名称：wlan-vap转发模式：隧道转发业务VLAN：VLAN101引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security

## Slide 5
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
2.AC的配置步骤
（1）基本配置
①创建管理VLAN及业务VLAN。
②配置DHCP服务（dhcp enable）。
③配置DHCP选择接口（dhcp select interface）。
（2）配置管理VLAN参数，使AP上线。
①为capwap隧道绑定管理vlan（capwap source interface vlanif vlan-id）。
②创建域管理模板；配置AC的国家代码（cn）。
③创建AP管理组；引用域管理模板。
④添加AP；将AP加入到AP组中；显示AP是否上线。
（3）配置WLAN业务VLAN参数
①创建SSID模板，配置SSID，用户可以通过搜索SSID加入相应的WLAN中。
②创建安全模板，为WLAN接入配置加密，WLAN加密后，用户需要通过输入预共享密钥才能加入WLAN中。安全模板为选配项，若不进行配置，则为开放式网络。
③创建VAP模板；配置业务VLAN和转发模式；引用SSID模板；引用安全模板。
④配置AP组中引用VAP模板；绑定VAP的射频卡

## Slide 6
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（1）配置SW和AC，使AP与AC之间能够传输CAPWAP报文
# 配置SW连接AP的接口GE0/0/1加入VLAN100（管理VLAN），SW连接AC的接口GE0/0/2加入VLAN100。
  <HUAWEI> system-view
  [HUAWEI] sysname SW
  [SW] vlan batch 100
  [SW] interface gigabitethernet 0/0/1
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
  [SW-GigabitEthernet0/0/1] quit
  [SW] interface gigabitethernet 0/0/2
  [SW-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
  [SW-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
  [SW-GigabitEthernet0/0/2] quit

## Slide 7
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
# 配置AC连接SW的接口GE0/0/1加入VLAN100。
  <HUAWEI> system-view
  [HUAWEI] sysname AC
  [AC] vlan batch 100 101
  [AC] interface gigabitethernet 0/0/1
  [AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
  [AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
  [AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 100
  [AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
（2）配置AC与上层网络设备互通
# 根据实际组网情况在AC上行口配置业务VLAN透传，和上行网络设备互通。
  [AC] interface gigabitethernet 0/0/2
  [AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
  [AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
  [AC-GigabitEthernet0/0/2] quit

## Slide 8
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（3）配置AC作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址
# 配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。
  [AC] dhcp enable
  [AC] interface vlanif 100
  [AC-Vlanif100] ip address 192.168.100.1 24
  [AC-Vlanif100] dhcp select interface
  [AC-Vlanif100] quit
  [AC] interface vlanif 101
  [AC-Vlanif101] ip address 192.168.101.1 24
  [AC-Vlanif101] dhcp select interface
  [AC-Vlanif101] quit

## Slide 9
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（4）配置管理VLAN，使AP上线
# 配置AC的源接口。
  [AC] capwap source interface vlanif 100
# 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。
  [AC] wlan
  [AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
# 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。
  [AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
  [AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
  [AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
  [AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
  Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continu
  e?[Y/N]:y
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
  [AC-wlan-view] quit

## Slide 10
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
# 在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc4a-7c00的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。
# ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行ap auth-mode mac-auth命令。
# 本例中使用的AP为AP2050DN，具有射频0和射频1两个射频。AP2050DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration
s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit

## Slide 11
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
# 将AP上电后，当执行命令display ap all查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。
[AC-wlan-view] display ap all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
Total AP information:
nor : normal [1]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 00e0-fc4a-7c00 area_1 ap-group1 192.168.100.227 AP2050DN nor 0 10S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1

## Slide 12
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（5）配置WLAN业务参数
# 创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
#举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“123456789”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase 123456789 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
# 创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit

## Slide 13
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
# 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0（2.4GHz频段）和射频1(5GHz频段)都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio all
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
（6）AC验证配置结果
#配置完成后，通过执行命令display vap ssid wlan-net查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0 area_1 0 1 00E0-FC4A-7C00 ON WPA2-PSK 0 wlan-net
0 area_1 1 1 00E0-FC4A-7C00 ON WPA2-PSK 0 wlan-net
-------------------------------------------------------------------------------
Total: 2

## Slide 14
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（7）STA1验证配置结果
双击“STA1”无线终端，在弹出的对话框中双击“信道1（2.4GHz频段）”选项，在弹出的对方框中输入WIFI密码“123456789”，单击“连接”按钮，状态显示“已连接”表示连接成功，如图。

## Slide 15
11.3.7 AC+FIT AP的网络组建
例2：AC+FIT AP的组网配置步骤
（8）配置效果图
配置效果如图11-18所示，STA1成功连接的信道1/2.4G/600Mbps，Cellphone1成功连接的信道149（149/5G），表示配置成功。