## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
11.4 设计与准备+11.5 实施+11.6 验收

## Slide 2
11.4 拓扑结构

## Slide 3
11.4 项目设计、项目配置规划
1. 项目设计
把合作伙伴路由器R5右下角的有线网络构建成无线局域网，如图11-21所示。路由器R5的G0/0/0端口连接交换机S6的G0/0/1端口，S6的G0/0/2端口连接无线AC1的G0/0/1端口。AC1的G0/0/2端口和G0/0/3端口分别连接AP2和AP3，拓扑结构及IP规划如图11-19所示。
2. 项目配置规划
配置项 | 数据
DHCP服务器 | AC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址
管理VLAN：vlan1 | 10.0.2.10/27；AP的IP地址池：10.0.2.1～10.0.2.30/27
业务VLAN：vlan10 | 192.168.10.100/24；STA的IP地址池：192.168.10.1～192.168.10.254/24
AC的源接口IP地址 | VLANIF1：10.0.2.10/27
AP组 | 名称：ap-group1、ap-name：area_1、area_2；引用模板：VAP模板wlan-vap、域管理模板domain1
域管理模板 | 名称：domain1国家码：CN
SSID模板 | 名称：wlan-ssidSSID名称：wlan-net
安全模板 | 名称：wlan-security安全策略：WPA2+PSK+AES密码：123456789
VAP模板 | 名称：wlan-vap；转发模式：隧道转发；业务VLAN：VLAN101；引用模板：SSID模板wlan-ssid、安全模板wlan-security

## Slide 4
11.4 配置步骤
3.AC的配置步骤
（1）基本配置
  ①创建管理VLAN及业务VLAN。
  ②配置DHCP服务。
（2）配置管理VLAN参数，使AP上线。
  ①为capwap隧道绑定管理vlan-id。
  ②创建域管理模板。
  ③创建AP管理组；引用域管理模板。
  ④添加AP；将AP加入到AP组中；显示AP是否上线。
（3）配置WLAN业务VLAN参数
  ①创建SSID模板。
  ②创建安全模板。
  ③创建VAP模板。
  ④配置AP组中引用VAP模板；绑定VAP的射频卡。

## Slide 5
11.5 1.基本配置
（1）创建管理VLAN及业务VLAN
  <AC6005> system-view
  [AC6005] sysname AC1
  [AC1] vlan 1 //创建vlan1
  [AC1-vlan1] vlan 10 //创建vlan10
  [AC1-vlan10] interface vlan 1 //进入vlan1
  [AC1-Vlanif1] ip address 10.0.2.10 27 //为vlan1配置ip地址
  [AC1-Vlanif1] interface vlan 10 //进入vlan10
  [AC1-Vlanif10] ip address 192.168.10.100 24 //为vlan10配置ip地址
  [AC1-Vlanif10] quit
  [AC1] port-group 1 //创建端口组
  [AC1-port-group-1] group-member g0/0/2 to g0/0/3 //一组端口接入到组中
  [AC1-port-group-1] port link-type trunk //组中的接口配置trunk链路
  [AC1-port-group-1] port trunk allow-pass vlan all //允许所有的vlan通过
  [AC1-port-group-1] quit

## Slide 6
11.5 1.基本配置
（2）配置DHCP服务
  [AC1] dhcp enable //开启DHCP功能
  [AC1] ip pool vlan1 //创建地址池
  [AC1-ip-pool-vlan_1] network 10.0.2.0 mask 27 //创建地址的网段
  [AC1-ip-pool-vlan_1] gateway-list 10.0.2.10 //地址池的网关
  [AC1-ip-pool-vlan_1] interface vlan 1
  [AC1-Vlanif1] dhcp select global //选择DHCP全局
  [AC1] ip pool vlan_10 //创建地址池
  [AC1-ip-pool-vlan_10] network 192.168.10.0 mask 24 //创建地址的网段
  [AC1-ip-pool-vlan_10] gateway-list 192.168.10.100 //地址池的网关
  [AC1-ip-pool-vlan_10] interface vlan 10
  [AC1-Vlanif10] dhcp select global //选择DHCP全局
  [AC1-Vlanif10] quit

## Slide 7
11.5 2.配置管理VLAN，使AP上线
（1）为capwap隧道绑定管理vlan-id
  [AC1] capwap source interface vlan 1
（2）创建域管理模板
# 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。
  [AC1] wlan //进入wlan
  [AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
  [AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
  [AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
（3）创建AP管理组；引用域管理模板
  [AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
  Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continu
  e?[Y/N]: y
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit

## Slide 8
11.5 2.配置管理VLAN，使AP上线
（4）添加AP；将AP加入到AP组中；显示AP是否上线
  [AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
  [AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc88-3610
  [AC-wlan-ap-1] ap-name area_1
  [AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
  Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration
  s of the radio, Whether to continue? [Y/N]: y
  [AC1-wlan-view]ap-id 2 ap-mac 00e0-fc59-6930 //绑定AP2的mac
  [AC1-wlan-ap-2]ap-name area_2
  [AC1-wlan-ap-2]ap-group ap-group1
  [AC1-wlan-ap-2]quit

## Slide 9
11.5 3.配置WLAN业务VLAN参数
（1）创建SSID模板
# 创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。
  [AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
  [AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
  [AC-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
（2）创建安全模板
#举例中以配置WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“123456789”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。
  [AC-wlan-view] security-profile name wlan-security
  [AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 psk pass-phrase 123456789 aes
  [AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit

## Slide 10
11.5 3.配置WLAN业务VLAN参数
（3）创建VAP模板
# 创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。
  [AC-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
  [AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
  [AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
  [AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
  [AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
  [AC-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
（4）配置AP组中引用VAP模板；绑定VAP的射频卡
# 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0（2.4GHz频段）和射频1(5GHz频段)都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。
  [AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio all
  [AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit

## Slide 11
11.6 1. AP上线验收
# 将AP上电后，当执行命令display ap all查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。
  [AC-wlan-view] display ap all
  Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.
  Total AP information:
  nor : normal [2]
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 00e0-fc88-3610 area_1 ap-group1 10.0.2.2 AP2050DN nor 0 10S
  2 00e0-fc59-6930 area_2 ap-group1 10.0.2.9 AP2050DN nor 0 10S
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Total: 2
（1）ap-id 1 ap-mac 00e0-fc88-3610和ap-id 2 ap-mac 00e0-fc59-6930命令对应上面显示的结果中的ID和MAC无误。
（2）ap-name area_1和ap-name area_2命令对应上面显示的结果中的Name项无误。
（3）ap-group ap-group1命令对应上面显示的结果中的Group项无误。
（4）AP类型对应上面显示的结果中的Type项结果AP2050DN无误。
（5）查看到AP的“State”字段为“nor”，AP成功上线。

## Slide 12
11.6 2. AP对应射频上的VAP验收
#配置完成后，通过执行命令display vap ssid wlan-net查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。
  [AC1] display vap ssid wlan-net
  Info: This operation may take a few seconds, please wait.
  WID : WLAN ID
  ---------------------------------------------------------------------------
  AP ID AP name RfID WID BSSID Status Auth type STA SSID
  ---------------------------------------------------------------------------
  1 area_1 0 1 00E0-FC88-3610 ON WPA2-PSK 1 wlan-net
  1 area_1 1 1 00E0-FC88-3620 ON WPA2-PSK 0 wlan-net
  2 area_2 0 1 00E0-FC59-6930 ON WPA2-PSK 1 wlan-net
  2 area_2 1 1 00E0-FC59-6940 ON WPA2-PSK 0 wlan-net
  ----------------------------------------------------------------------------
  Total: 4