## Slide 1
录
实
目
项
《网络设备配置项目教程（微课版）（第3版）》
2.4.2 VLAN配置实例--1．单交换机VLAN原理

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求学会生成VLAN及相关任务实施和验收工作
掌握怎样生成VLAN、端口VLAN分配以及信息查看

## Slide 3
二
配置实例
例1 现有1台Huawei S3700-26C-HI交换机，两台PC机。PC1(192.168.1.1）和PC2(192.168.1.2）连接在同一台交换机上，但是处在不同的VLAN中。测试两台计算机的连通性，并加以显示和验证，同时说明其中的道理。实验拓扑如图1所示。
图1 连接拓扑图

## Slide 4
2.4.2 VLAN配置
（1）按照拓扑图将两台PC连接到没有划分VLAN的交换机的相应端口上，并且确保两台PC互相Ping是可以连通的
①配置PC机的IP地址和子网掩码
PC1的IP地址：192.168.1.1，子网掩码：255.255.255.0；
PC2的IP地址：192.168.1.2，子网掩码：255.255.255.0。
②测试两台计算机的连通性
PC1 ping PC2：
PC>ping 192.168.1.2
（2）创建VLAN
在交换机上创建VLAN 10和VLAN 20
（3）查看当前VLAN配置信息
（4）将端口分配给指定的VLAN
为E0/0/1和E0/0/2设置指定的端口模式，并分配到指定的 VLAN中。
（5）查看当前VLAN配置信息
（6）测试连通性
测试两台计算机是否能相互Ping通。
PC>ping 192.168.1.2

## Slide 5
（1）PC1配置、PC2配置、连通性测试
PC1配置如图2所示，PC2配置如图3所示
图2 PC1配置
2.4.2 VLAN配置
图3 PC2配置

## Slide 6
2.4.2 VLAN配置
图4 连通性测试
结论：PC1可以Ping 通PC2。同样，PC2也可以Ping 通PC1。因目前PC1与PC2的IP同在一个网段，且两台机器又同在VLAN 1中。
PC1 ping PC2的结果如下图4所示：

## Slide 7
（2）创建VLAN
在交换机上创建VLAN 10和VLAN 20。
<Huawei>system-view //进入系统视图
[Huawei]sysname S1 //将交换机重命名为S1
[S1]vlan 10 //创建一个 VLAN，10为序号，并且进入VLAN配置模式
[S1-vlan10]quit //返回系统视图
[S1]vlan 20
[S1-vlan20]quit
2.4.2 VLAN配置
图5 S1配置界面
S1配置界面如图5所示：

## Slide 8
（3）查看当前VLAN配置信息
[S1]display vlan //显示交换机当前VLAN的配置情况，结果如图6所示
2.4.2 VLAN配置
图6 VLAN配置情况

## Slide 9
（4）将端口分配给指定的VLAN
为E0/0/1和E0/0/2设置指定的端口模式，并分配到指定的 VLAN中。
<S1>system-view
[S1]interface Ethernet0/0/1 //选定E0/0/1端口
[S1-Ethernet0/0/1]port link-type access //设置端口模式为access
[S1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10 //将端口加入 vlan 10
[S1-Ethernet0/0/1]quit
[S1]interface Ethernet0/0/2
[S1-Ethernet0/0/2]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/2]port default vlan 20
[S1-Ethernet0/0/2]quit
2.4.2 VLAN配置

## Slide 10
（5）查看当前VLAN配置信息
[S1]display vlan //查看加入端口后交换机中VLAN的配置情况，结果如图7所示
2.4.2 VLAN配置
图7 加入端口后VLAN配置情况

## Slide 11
（6）测试连通性
测试两台计算机是否能相互Ping通。
PC>ping 192.168.1.2 //测试PC1能否ping通PC2，结果如图8所示
2.4.2 VLAN配置
图8 PC1和PC2连通性测试
结论：PC1不可以Ping 通PC2
分析：起初两台PC连接到没有划分VLAN的交换机的相应端口上，两端口默认均属于VLAN 1，VLAN 1内的主机彼此间是可以自由通信；最后将两台PC分配到不同的VLAN中，不同VLAN中的主机是不能直接通信的。