## Slide 1
录
实
目
项
《网络设备配置项目教程（微课版）（第3版）》
2.4.2 VLAN配置实例--1．跨交换机VLAN原理

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求学会配置VLAN及相关任务实施和验收工作
掌握跨交换机的trunk通道、端口VLAN分配以及信息查看

## Slide 3
二
配置实例
例2 现有2台Huawei S3700-26C-HI交换机，3台PC。PC1(192.168.1.1）和PC2(192.168.1.2）连接到同一台交换机机上，但是处在不同的VLAN中，PC3(192.168.1.3）连接到另一台的交换机上。要求PC1能与PC3互相通信，PC2不能与PC3互相通信，并加以显示和验证，同时说明其中的道理。拓扑连接如图1所示 。
图1 连接拓扑图

## Slide 4
2.4.2 VLAN配置
（1）基本配置
按照拓扑图连接计算机和交换机，并为各PC机配置IP地址。
①配置PC机的IP地址和子网掩码
PC1的IP地址：192.168.1.1，子网掩码：255.255.255.0；
PC2的IP地址：192.168.1.2，子网掩码：255.255.255.0；
PC3的IP地址：192.168.1.3，子网掩码：255.255.255.0。
②测试计算机的连通性
PC3 ping PC1：
PC>ping 192.168.1.1
（2）配置S1
①VLAN配置
把LS1重命名为S1，在LS1上创建VLAN10和VLAN20，并将端口E0/0/1加入到VLAN10中，端口E0/0/2加入到 VLAN20中。
②查看配置信息
查看VLAN配置情况，显示 S1的E0/0/22端口的状态
（3）S2上的配置
在S2上创建VLAN10，将端口E0/0/1加入到VLAN10中，并将与S1相连的E0/0/22端口定义为trunk模式
（4）测试连通性

## Slide 5
（1）PC1配置、PC2配置、PC3配置、连通性测试
PC1配置如图2所示，PC2配置如图3所示，PC3配置如图4所示
图2 PC1配置
2.4.2 VLAN配置
图3 PC2配置

## Slide 6
图4 PC3配置
2.4.2 VLAN配置

## Slide 7
2.4.2 VLAN配置
图5 PC3与PC1连通性测试
结论：PC3 可以ping通 PC1。原因：PC3 与 PC1目前IP同在一网段，二者又在同一VALN（VLAN 1）中 。
PC3 ping PC1、PC2的结果如下图5、图6所示：
图6 PC3与PC2连通性测试
结论：PC3 可以ping通 PC2。原因：PC3 与 PC2目前IP同在一网段，二者又在同一VALN（VLAN 1）中 。

## Slide 8
（2）S1上的配置
①VLAN配置
把LS1重命名为S1，在S1上创建VLAN10和VLAN20，并将端口E0/0/1加入到VLAN10中，端口E0/0/2加入到VLAN20中。
<Huawei>system-view
<Huawei>sysname S1
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]quit
[S1]vlan 20
[S1-vlan20]quit
[S1]interface Ethernet0/0/1
[S1-Ethernet0/0/1]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10
[S1-Ethernet0/0/1]quit
[S1]interface Ethernet0/0/2
[S1-Ethernet0/0/2]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/2]port default vlan 20
[S1-Ethernet0/0/2]quit
<S1>system-view
[S1]interface Ethernet0/0/22
[S1-Ethernet0/0/22]port link-type trunk //将与S2相连的E0/0/22端口定义为trunk模式
[S1-Ethernet0/0/22]port trunk allow-pass vlan 10 20
[S1-Ethernet0/0/22]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S1-Ethernet0/0/22]quit
2.4.2 VLAN配置
提示：
若加入端口E0/0/2之前忘记创建VLAN 20，此时系统会提示VLAN 20不存在。提示信息如下：Error: The VLAN does not exist.需要自己创建VLAN 20再将端口连接到VLAN 20上。

## Slide 9
②查看当前VLAN配置信息
[S1]display vlan //显示交换机当前VLAN的配置情况，结果如图7所示
2.4.2 VLAN配置
图7 S1的VLAN配置情况

## Slide 10
显示 S1的E0/0/22端口的状态
[S1]display interface Ethernet 0/0/22 //结果如图8所示
2.4.2 VLAN配置
图8 22端口的状态

## Slide 11
（3）S2上的配置
在S2上创建VLAN10，将端口E0/0/1加入到VLAN10中，并将与S1相连的E0/0/22端口定义为trunk模式。
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S2
[S2]vlan 10
[S2-vlan10]quit
[S2]interface Ethernet0/0/1
[S2-Ethernet0/0/1]port link-type access
[S2-Ethernet0/0/1]port default vlan 10
[S2-Ethernet0/0/1]quit
[S2]interface Ethernet0/0/22
[S2-Ethernet0/0/22]port link-type trunk
[S2-Ethernet0/0/22]port trunk allow-pass vlan 10
[S2-Ethernet0/0/22]undo port trunk allow-pass vlan 1
[S2-Ethernet0/0/22]quit
2.4.2 VLAN配置

## Slide 12
（4）测试连通性
[S1]display vlan //查看加入端口后交换机中VLAN的配置情况，结果如图7所示
2.4.2 VLAN配置
图7 加入端口后VLAN配置情况

## Slide 13
（6）测试连通性
PC3 ping PC1、PC2的结果如下图8、图9所示：
2.4.2 VLAN配置
图8 PC3与PC1连通性测试
结论：PC3 可以ping通 PC1。原因：PC1与PC3分处在两台用trunk口相连的交换机上，且两台PC机都处于VLAN 10中，IP地址又在同一网段上，所以可以相互ping通。
图9 PC3与PC2连通性测试
结论：PC3 不可以ping通 PC2。原因：PC2和PC3不在同一个VLAN中，所以不能相互通信。