## Slide 1
录
实
目
项
《网络设备配置项目教程（微课版）（第3版）》
2.4.4 三层交换机配置实例—三层交换机配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求学会配置VLAN及相关任务实施和验收工作
掌握三层交换机的VLAN配置、端口VLAN分配以及信息查看

## Slide 3
二
配置实例
例3 现有一台Huawei S5700-28C-HI交换机，两台PC。PC1（ 192.168.10.10）和PC2（ 192.168.20.20）连接在同一台交换机上，但是处在不同的VLAN中。要求，实现两台主机间的通信，并加以显示和验证。实验拓扑如图1所示。
图1 连接拓扑图

## Slide 4
2.4.4 三层交换机配置
（1）基本配置
按照实验拓扑图将两台PC连接到交换机的相应端口上。
配置PC机的IP地址和子网掩码
PC1的IP地址：192.168.10.10，子网掩码：255.255.255.0；
PC2的IP地址：192.168.20.20，子网掩码：255.255.255.0；
（2）配置S1
在S1上创建VLAN10和VLAN20，将端口GE0/0/1规划到VLAN10中，将端口GE0/0/2规划到VLAN20中
（3）配置IP
启用S1的三层虚拟交换接口，配置IP地址
（4）测试连通性
将PC机网关设置成虚拟交换端口的IP地址，并测试PC间的连通性

## Slide 5
（1）连接拓扑图、PC1配置、PC2配置
PC1配置如图2所示，PC2配置如图3所示
图2 PC1配置
图3 PC2配置
2.4.4 三层交换机配置

## Slide 6
（2）配置S1
在S1上创建VLAN10和VLAN20，将端口GE0/0/1规划到VLAN10中，将端口GE0/0/2规划到VLAN20中
2.4.4 三层交换机配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname S1
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]quit
[S1]vlan 20
[S1-vlan20]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20
[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit

## Slide 7
（3）启用S1的三层虚拟交换接口，配置IP网关，S1配置界面如图4所示
2.4.4 三层交换机配置
[S1]interface vlanif 10
[S1-Vlanif10]ip add 192.168.10.1 24
[S1-Vlanif10]quit
[S1]interface vlanif 20
[S1-Vlanif20]ip add 192.168.20.1 24
[S1-Vlanif20]quit
图4 S1配置界面

## Slide 8
（4）测试连通性
将PC1、PC2网关设置成虚拟交换端口的IP地址，并测试PC间的连通性
PC1网关配置如图5所示，PC2网关配置如图6所示
图5 PC1网关配置
2.4.4 三层交换机配置
图6 PC2网关配置

## Slide 9
测试连通性
PC1 ping PC2的结果如下图7所示：
图7 PC1与PC2连通性测试
结论：PC1 可以ping通 PC2。原因：三层交换机为不同VLAN间通信提供了路由 。
2.4.4 三层交换机配置

## Slide 10
在交换机上用display vlan 和display ip interface brief查看配置信息，如图8和图9所示：
图8 S1的VLAN配置
2.4.4 三层交换机配置
图9 S1的接口ip配置