## Slide 1
录
实
目
项
《网络设备配置项目教程（微课版）（第3版）》
2.6—项目实施

## Slide 2
一
项目设计与准备
1. 项目设计
（1）根据公司总部各部门的信息点数选择合适的设备，建立基本的物理网络连接；
（2）规划并分配各部门的网段、网关；
（3）根据业务要求创建并划分VLAN；
（4）配置三层交换机S3，实现VLAN间的通信。
具体实施步骤设计如下：
本项目先尝试通过二层交换机级联，直接用LAN完成各部门子网组建，并分析这样建网的缺点，再使用VLAN技术组建内部子网，并通过启用三层交换机的路由功能实现VLAN间通信。本任务的工作流程：用二层交换机级联搭建各部门子网→测试部门内部及部门之间的连通性→在各交换机上创建相应VLAN→将接口加入VLAN→测试部门内部及部门之间的连通性→→定义VLAN虚接口地址→添加PC机网关→测试部门内部及部门之间的连通性。

## Slide 3
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）
Huawei交换机、配置线、台式机或笔记本电脑
子项目一的配置结果
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）
装有Huawei Ensp的电脑每人一台
子项目一的配置结果

## Slide 4
二
项目实施
任务2-1 用LAN技术实现网络组建
1.组建内部网络
（1）子网物理规划
根据各部门包含信息点的情况可以考虑通过下接低档次交换机、Hub或者直接连接到二层交换机上几种方式实现各部门计算机的接入。各部门主要选用设备情况规划如表1所示（各部门太过分散的信息点可以考虑通过其他部门的设备或者直接接到二层交换机上接入网络）。
部门 | 信息点 | 选用设备 | 数量
市场部 | 100 | 24口交换机 | 5
财务部 | 40 | 24口交换机 | 2
人力资源部 | 17 | 16口Hub | 4
总经理及董事会办公室 | 10 | 16口Hub | 2
信息技术部 | 13 | 16口Hub | 3
公司分部 | 30 | 24口交换机 | 2
表1 设备情况规划表

## Slide 5
（2）内网拓扑补全
根据当前规划可将内网拓扑结构进行进一步描绘出来，但考虑信息点个数太多，所用网络设备太多，这里只向下连接几个具有代表性的设备，如图1所示。但是在本项目中，只用3台PC机和4台交换机做实训，实训拓扑图如图2所示。其中，S4表示市场部的一个下接24口低档次二层交换机，HUB代表信息技术部的一个16口集线器。PC1表示市场部的一台计算机，PC2和PC3代表信息技术部的两台计算机。
图2 内网总拓扑结构图
图3 实训用拓扑图

## Slide 6
（3）子网物理连接
各设备物理连接情况如表2所示：
源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口
S4 | E0/0/1 | S1 | E0/0/5
S4 | E0/0/2 | PC1 | E0/0/1
HUB | E0/0/0 | S1 | E0/0/22
HUB | E0/0/1 | PC2 | E0/0/1
S2 | E0/0/22 | PC3 | E0/0/1
表2 各设备物理连接
（4）子网地址规划
各子网IP地址段、子网掩码与主机地址范围详细规划如表3所示：
表3 子网地址规划
区域 | IP地址段 | 子网掩码 | 主机地址范围
市场部 | 10.0.0.0/25 | 255.255.255.128 | 10.0.0.1～126
财务部 | 10.0.0.128/26 | 255.255.255.192 | 10.0.0.129～190
人力资源部 | 10.0.0.192/27 | 255.255.255.224 | 10.0.0.193～222
总经理及董事会办公室 | 10.0.0.224/28 | 255.255.255.240 | 10.0.0.225～238
信息技术部 | 10.0.0.240/28 | 255.255.255.240 | 10.0.0.241～254

## Slide 7
（5）子网设备IP使用
根据以上信息连接设备，并配置三台PC机的IP和掩码。各PC机配置如下：
PC1的IP为：10.0.0.1，掩码为：255.255.255.128；
PC2的IP为：10.0.0.241，掩码为：255.255.255.240；
PC3的IP为：10.0.0.242，掩码为：255.255.255.240；
2．连通性测试与分析
PC1 ping PC2和PC3都不通（反之亦然），原因是它们虽然连接在物理上相互连通的局域网中，但它们并不在同一个网段上；而PC2与PC3既连接在物理上相互连通的局域网中，又处在同一个逻辑网段上，所以它们能相互ping通。
由此可见，仅通过二层交换机级联就可实现在局域网中划分出不同网段的功能。但这样做的结果使所有信息点均处于同一个广播域中，当网络规模不断增大时，广播风暴产生的概率会迅速增加。在Ensp软件的模拟模式下，可以清楚地观察到，PC2与PC3首次通信时，PC2发送给PC3的ARP寻址包（广播包）可以到达交换机的所有端口，无论这些端口所连设备的IP地址是不是在同一网段上。

## Slide 8
任务2-2 利用VLAN技术组建网络
1.在各交换机上创建相应VLAN
AAA公司总部内网中有3台交换机，可以在每个交换机上分别创建5个VLAN，各VLAN配置与端口分配情况如表4所示。
表4 VLAN配置与端口分配表
VLAN编号 | 说明 | 端口映射
VLAN10 | 市场部 | S1与S2上的 E0/0/5～E0/0/10
VLAN20 | 财务部 | S1与S2上的E0/0/11～E0/0/13
VLAN30 | 人力资源部 | S1与S2 上的E0/0/14～E0/0/16
VLAN40 | 总经理及董事会办公室 | S1与S2上的 E0/0/17～E0/0/19
VLAN50 | 信息技术部 | S1与S2上的E0/0/20～E0/0/22

## Slide 9
1) S3配置
（1）创建各VLAN,显示结果如图3所示：
<Huawei>system-view //进入系统视图
[Huawei]sysname S3 //将交换机重命名为S3
[S3]vlan 10 //在交换机S3上创建vlan 10
[S3]vlan 20 //在交换机S3上创建vlan 20
[S3]vlan 30 //在交换机S3上创建vlan 30
[S3]vlan 40 //在交换机S3上创建vlan 40
[S3]vlan 50 //在交换机S3上创建vlan 50
[S3]quit
图3 显示S3 的VLAN状态

## Slide 10
（2）设置端口模式为trunk
将S3与S1和S2相连的接口设置为trunk模式。
[S3]port-group 1-2
[S3-port-group-1-2]group-member GigabitEthernet 0/0/1 to GigabitEthernet 0/0/2 //选中接口G0/0/1和G0/0/2
[S3-port-group-1-2]port link-type trunk //设置为trunk模式
[S3-port-group-1-2]port trunk allow-pass vlan all //允许通过所有VLAN

## Slide 11
2) S1配置
（1）创建各VLAN,显示结果如图4所示：
[S1]vlan 10 //在交换机S1上创建vlan10
[S1]vlan 20 //在交换机S1上创建vlan20
[S1]vlan 30 //在交换机S1上创建vlan30
[S1]vlan 40 //在交换机S1上创建vlan40
[S1]vlan 50 //在交换机S1上创建vlan50
[S1]quit
图4 显示S1 的VLAN状态

## Slide 12
（2）设置端口模式为trunk
将S1与S2和S3相连的接口设置为trunk模式。
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1 //选中GE0/0/1接口
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk //设置为trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all //允许通过所有VLAN
[S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S1]interface GigabitEthernet 0/0/4 //选中GE0/0/4接口
[S1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk //设置为trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan all //允许通过所有VLAN
[S1-GigabitEthernet0/0/4]quit

## Slide 13
3) S2配置
（1）创建各VLAN,显示结果如图5所示：
[S2]vlan 10 //在交换机S2上创建vlan10
[S2]vlan 20 //在交换机S2上创建vlan20
[S2]vlan 30 //在交换机S2上创建vlan30
[S2]vlan 40 //在交换机S2上创建vlan40
[S2]vlan 50 //在交换机S2上创建vlan50
[S2]quit
图5 显示S2 的VLAN状态

## Slide 14
（2）设置端口模式为trunk
将S2与S1和S3相连的接口设置为trunk模式。
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/1 //选中GE0/0/1接口
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk //设置为trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all //允许通过所有VLAN
[S2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3 //选中GE0/0/3接口
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk //设置为trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all //允许通过所有VLAN
[S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

## Slide 15
2．将接口加入VLAN
（1） 将交换机S1 上的GE0/0/5～E0/0/10作为access口加入VLAN10，GE0/0/11～E0/0/13作为access口加入VLAN20，GE0/0/14～E0/0/16作为access口加入VLAN30；GE0/0/17～E0/0/19作为access口加入VLAN40；GE0/0/20～E0/0/22作为access口加入VLAN50。（以VLAN10以及VLAN50为例）
<S1>system-view
[S1]port-group 5-10
[S1-port-group-5-10]group-member GigabitEthernet 0/0/5 to GigabitEthernet 0/0/10
[S1-port-group-5-10]port link-type access //设置端口模式为access
[S1-port-group-5-10]port default vlan 10 //将端口加入“vlan 10”
[S1-port-group-5-10]quit
[S1]port-group 20-22
[S1-port-group-20-22]group-member GigabitEthernet 0/0/20 to GigabitEthernet 0/0/22
[S1-port-group-20-22]port link-type access //设置端口模式为access
[S1-port-group-20-22]port default vlan 50 //将端口加入“vlan 50”
[S1-port-group-20-22]quit
（2）将交换机S2上的GE0/0/5～E0/0/10作为access口加入VLAN10，GE0/0/11～E0/0/13作为access口加入VLAN20，GE0/0/14～E0/0/16作为access口加入VLAN30；GE0/0/17～E0/0/19作为access口加入VLAN40；GE0/0/20～E0/0/22作为access口加入VLAN50。
方法与S1完全相同。

## Slide 16
3．通信验证
PC1 ping PC2和PC3都不通（反之亦然），原因是PC1与PC2.PC3属于不同VLAN的主机，在没有三层设备的支持下是无法通信的。PC2与PC3相互ping通，原因是PC2、PC3处于同一个VLAN即VLAN50中，同一个VLAN中的主机可以相互通信。
PC1 ping PC2、PC3结果如图6、图7所示。
图6 PC1 ping PC2
图7 PC1 ping PC3

## Slide 17
PC2 ping PC1、PC3结果如图8、图9所示。
图8 PC2 ping PC1
图9 PC2 ping PC3
PC3 ping PC1、PC2结果如图10、图11所示。
图10 PC3 ping PC1
图11 PC3 ping PC2

## Slide 18
任务2-3 配置三层交换机实现VLAN间通信
1. 定义VLAN虚接口地址
参照表4，在S3上为 每个VLAN定义自己的虚拟接口地址（以VLAN 10和VLAN 50为例）。
区域 | IP地址段 | 网关
市场部 | 10.0.0.0/25 | 10.0.0.126
财务部 | 10.0.0.128/26 | 10.0.0.190
人力资源部 | 10.0.0.192/27 | 10.0.0.222
总经理及董事会办公室 | 10.0.0.224/28 | 10.0.0.238
信息技术部 | 10.0.0.240/28 | 10.0.0.254
表4 IP地址规划与配置
[S3]interface vlanif 10
[S3-Vlanif10]ip add 10.0.0.126 25 //设置虚拟交换接口VLAN 10的IP地址
[S3-Vlanif10]quit
[S3]interface vlanif 50
[S3-Vlanif50]ip add 10.0.0.254 28 //设置虚拟交换接口VLAN 10的IP地址
[S3-Vlanif50]quit

## Slide 19
2. 添加PC机网关
为各个PC机添加网关，PC1如图12所示，PC2如图13所示，PC3如图14所示。
图12 PC1添加网关
图13 PC2添加网关
图14 PC3添加网关

## Slide 20
3．通信验证
结论：PC1与PC2、PC3都可以相互ping通。
原因：PC1和PC2、PC3虽然在两个不同的网段，但是由于S3是三层交换机且启用了三层路由功能，所以通过S3路由功能实现了不同网段主机的互访。
PC1 ping PC2、PC3的结果如图15、图16所示。
PC2 ping PC1、PC3的结果如图17、图18所示。
PC3 ping PC1、PC2的结果如图19、图20所示。
图15 PC1 ping PC2结果
图16 PC1 ping PC3结果

## Slide 21
图17 PC2 ping PC1结果
图18 PC2 ping PC3结果
图19 PC3 ping PC1结果
图20 PC3 ping PC2结果