## Slide 1
录
实
目
项
《网络设备配置项目教程（微课版）（第3版）》
3.5—项目实施

## Slide 2
一
项目设计与准备
1. 项目设计
在S1、S2、S3上启用生成树协议，使3台交换机根据生成树算法自动阻塞环路，当线路出现故障时能自动将接口状态从阻塞（Bloking）调整为转发（Forwarding）状态。结构图如图1所示。
图1 实训图

## Slide 3
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）。
Huawei交换机、配置线、台式机或笔记本电脑
子项目二的配置结果
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）。
装有Huawei Ensp的电脑每人一台
子项目二的配置结果

## Slide 4
二
项目实施
说明：本子项目若是在模拟软件Huawei Ensp上实施，由于该模拟软件生成树协议默认情况下交换机上已自动启用了mstp协议，因此在模拟器中操作时，不用再专门启用。本子项目现要求启用rstp协议，这是针对真实设备提出的。在真实设备上具体操作如下：
S3上的配置
<S3>system-view //进入系统视图
[S3]stp mode rstp //将交换机S3的生成树式由默认的mstp改成rstp
2. S1与S2上的配置
S1与S2上的操作与S3相同，此处略。

## Slide 5
三
项目验收
一、查看生成树状态
下面以S3为例进行说明。
1．采用mstp协议，如图1所示
图1 查看S3启用mstp的生成树状态

## Slide 6
2．更改为rstp协议后，如图2所示
图2 查看S3启用rstp的生成树状态

## Slide 7
二、查看Blocking端口变化
当链路出现故障时，查看Blocking端口变化情况。
1）当前S3生成树接口状态，如图3所示。
图3 查看S3生成树接口状态
由图可知，S3的E0/0/1是根端口，如果将S3的根端口断掉了，S3会选择把其他到达根交换机的端口设置成根端口。

## Slide 8
2）关闭E0/0/1接口后，S3的生成树状态如图4所示。
命令：[S3]interface Ethernet0/0/1
[S3-Ethernet0/0/1]shutdown
图4 关闭E0/0/1接口后，S3生成树状态
由图可知，当把S3的E0/0/1端口关闭后，由于RSTP收敛速度比较快，端口E0/0/2会快速协商为新的根端口，协商期间端口是Discarding状态，协商结束后端口为Forwarding状态，这个过程所需要的时间非常短，这就是RSTP收敛快的一个表现。