## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
5.4.2 静态路由配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成静态路由配置及相关任务实施和验收工作
掌握静态路由配置步骤、方法

## Slide 3
5.4.2 静态路由配置
1．添加静态路由
要配置静态路由，需在全局配置模式中执行以下命令：
[Huawei]ip route-static destination-network subnet-mask
next-hop-address | outgoing interface
说明：
destination-network: 要加入路由表的非直连网络的目的网络地址。
next-hop-adrress /outgoing interface：下一跳路由器的接口IP地址或者本路由器的出接口名，常见前一种情况。
2．删除静态路由
如果静态路由配置有误，可以删除。删除静态路由命令格式如下：
[Huawei]undo ip route-static destination-network subnet-mask

## Slide 4
二
配置实例
例1：按图5-1所示搭建网络（R1的S2/0口是DCE端），并通过在相应设备上添加静态路由实现PC1与PC2之间的相互通信。
项目实录：
图5-1 静态网络拓扑图

## Slide 5
5.4.2 静态路由配置
（1）R1基本配置
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]int s0/0/0
[R1-Serial0/0/0]ip address 192.168.2.1 24
[R1-Serial0/0/0]quit
（2）R2基本配置
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]int s0/0/0
[R2-Serial0/0/0]ip address 192.168.2.2 24
[R2-Serial0/0/0]quit

## Slide 6
5.4.2 静态路由配置
（3）PC配置
按表5-1所示设置各PC的IP相关信息。
设置项目 | PC0 | PC1
IP地址 | 192.168.1.11 | 192.168.3.22
子网掩码 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
默认网关 | 192.168.1.1 | 192.168.3.1
表5-1 设置各PC的IP相关信息

## Slide 7
5.4.2 静态路由配置
（4）查看路由表（以R1为例）
[R1]display ip routing-table
信息解读：此时路由表中只有直连路由，没有去往192.168.3.0网段的路由。
(5）测试连通性
结论：此时，PC0与PC1相互不能ping通。原因：它们之间缺少可达对方的路由。

## Slide 8
5.4.2 静态路由配置
（6）添加静态路由
[R1]ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 //在路由器R1上配置通向网段192.168.3.0/24的静态路由，下一跳地址是192.168.2.2（也可以写成R1的出接口S2/0）
[R2]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 //在路由器R2上配置通向网段192.168.1.0/24的静态路由，下一跳地址是192.168.2.1

## Slide 9
5.4.2 静态路由配置
（7）查看路由表（以R1为例）
信息解读：除了直连路由外，此时路由表中已存在添加的静态路由（RD：表示经添加静态路由获得的路由）。
[R1]display ip routing-table

## Slide 10
5.4.2 静态路由配置
（8）测试连通性
结论：此时，PC1与PC2相互能ping通。原因：它们添加了可达对方的静态路由。