## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
5..4.3 添加默认路由

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成默认路由配置及相关任务实施和验收工作
掌握默认路由配置步骤、方法

## Slide 3
5.4.3 添加默认路由
默认路由的配置与删除命令
[Huawei]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0
next-hop-address | outgoing interface //默认路由配置
[Huawei] undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 //默认路由删除

## Slide 4
二
配置实例
例2：将例1中R1上去往192.168.3.0网段的静态路由改为用默认路由实现。
项目实录：
图5-1 网络拓扑图

## Slide 5
5.4.3 添加默认路由
（1）R1上删除去往192.168.3.0网段的静态路由
[R1]undo ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0
（2）查看路由表
<R1>display ip routing-table

## Slide 6
5.4.3 添加默认路由
信息解读：此时静态路由已被删除。
（3）测试连通性
此时，PC1与PC2相互不能ping通，原因是它们之间缺少由R1到达R2的路由。

## Slide 7
5.4.3 添加默认路由
（4）添加默认路由
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2 //在路由器R1上配置通向所有网段的默认路由，下一跳地址是192.168.2.2
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 //在路由器R2上配置通向所有网段的默认路由，下一跳地址是192.168.2.1

## Slide 8
5.4.3 添加默认路由
（5) 查看路由信息（以R1为例）
<R1>display ip routing-table

## Slide 9
5.4.3 添加默认路由
信息解读：此时路由表中已存在添加的默认路由。
（6）测试连通性
此时，PC1与PC2相互能ping通，原因是它们拥有了可达对方的路由。