## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
5.5 设计与准备+5.6 实施+5.7 验收

## Slide 2
项目设计、项目准备
1. 项目设计
根据静态路由与默认路由的特点来看，本子项目中需在各路由器上添加以下静态路由。
（1）添加公司外网接入路由器R2的静态路由
①在公司外网接入路由器R2上添加到公司分部的静态路由。
②在公司外网接入路由器R2上添加到公网路由器R4上的默认路由。
（2）添加分部路由器R3的静态路由
在分部路由器R3上添加到公司外网接入路由器R2的默认路由。
（3）添加合作伙伴路由器R5的静态路由。
在合作伙伴路由器R5上配置到公网路由器R4的默认路由。
通过添加静态路由完成本任务，可以按下面流程执行：在各路由器上添加静态路由→查看路由表→测试连通性。
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）。
华为交换机、配置线、台式机或笔记本电脑。
项目四的配置结果。
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）。
装有华为ensp的计算机每人一台。
项目四的配置结果

## Slide 3
拓扑结构

## Slide 4
任务5-1 添加R2的静态路由
1.在公司外网接入路由器R2上添加到公司分部的静态路由
[R2]ip route-static 10.0.1.0 255.255.255.224 172.16.2.2 //添加到目的网段10.0.1.0/27的静态路由，下一跳路由器的IP地址是172.16.2.2
2.在公司外网接入路由器R2上添加到公网路由器R4上的默认路由
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.0.0.6 //在 R2上添加下一跳地址是202.0.0.6的默认路由

## Slide 5
任务5-1 添加R2的静态路由
3.验证测试
（1）查看R2路由表
<R2>display ip routing-table
可以看到R2路由表中有一条默认路由和一条静态路由。

## Slide 6
任务5-1 添加R2的静态路由
（2）在PC5上测试与R2的G0/0/1端口的可达性
操作如下：
ping 172.16.2.1
结果：可以ping通。
原因：PC5把数据包传给路由器R3。R3查看路由表,发现有直连网段172.16.2.0/30,路由器R2的路由表中有到PC5的路由，通过路由器R3,可把数据包返回，故可以ping通。
（3）在PC5上测试与R2的G0/0/0端口的可达性
操作如下：
ping 172.16.1.2
结果：ping不通。
原因：路由器R2上没有配置除直连路由外的其他路由 , PC5把数据包传给路由器R2，R3路由表中无到R2的G0/0/0端口的路由,故ping不通。
（4）在PC5上测试与R2的S1/0/0端口的可达性
操作如下：
ping 202.0.0.1
结果：ping不通。
原因：路由器R2上没有配置除直连路由外的其他路由, PC4把数据包传给路由器R3， R3路由表中无到R2的S1/0/0端口的路由,故ping不通。

## Slide 7
任务5-2 添加R3的静态路由
1.在分部路由器R3添加到公司外网接入路由器R2的默认路由
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1 //添加下一跳地址是172.16.2.1的默认路由。
2.验证测试
（1）可以看到R3的路由表中有一条默认路由：
<R3>display ip routing-table

## Slide 8
任务5-2 添加R3的静态路由
（2）在PC5上测试与R2的G0/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.1.2
结果：可以ping通。
原因：PC5把数据包传给路由器R3。R3查看路由表,发现有默认路由,即有到路由器R2的G0/0/0端口的路由，而R2的路由表中有到PC5的静态路由，通过路由器AR3可把数据包返回，故可以ping通。
（3）在PC5上测试与R1的G0/0/1端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.1.1
结果：ping不通。
原因：PC5把数据包传给路由器R3。R3查看路由表,发现有默认路由,即有到路由器R1的G0/0/1端口的路由，而R1的路由表中没有到PC5的路由，即无返回路由，故ping不通。

## Slide 9
任务5-2 添加R3的静态路由
（4）在PC5上测试与R2的S1/0/0端口的可达性
操作如下：
ping 202.0.0.1
结果：可以ping通。
原因：PC5把数据包传给路由器R3。R3查看路由表,发现有默认路由,即有到路由器R2的S1/0/0端口的路由，而R2的路由表中有到PC5的静态路由，通过路由器R3可把数据包返回，故可以ping通。
（5）在PC5上测试与R4的S01/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.0.6
结果：ping不通。
原因：PC5把数据包传给路由器R3。R3查看路由表,发现有默认路由,即有到路由器R4的S1/0/0端口的路由，而R4的路由表中无到PC5的路由，即无返回路由，故ping不通。

## Slide 10
任务5-3 添加R5的静态路由
1．在合作伙伴路由器R5上配置到公网路由器R4的默认路由
[R5]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.0.1.1 // 在R5上配置下一跳地址是202.0.1.1的默认路由

## Slide 11
任务5-3 添加R5的静态路由
2．验证测试
（1）在PC6上测试与R5的G0/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 10.0.2.30
结果：可以ping通。
（2）在PC6上测试与AR5的S1/0/1端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.1.2
结果：可以ping通。
（3）在PC6上测试与R4的S1/0/1端口的连通性。
操作如下：
ping 202.0.1.1
结果：ping不通。

## Slide 12
5.7 项目验收
查看路由表
分别查看路由器R2、R3、R4、R5的路由表。

## Slide 13
5.7 项目验收
查看路由表
分别查看路由器R2、R3、R4、R5的路由表。

## Slide 14
5.7 项目验收
测试连通性
1.测试PC5与R2的G0/0/0接口的连通性。
操作如下：
ping 172.16.2.1
结果：可以ping通。
原因：R2到合作伙伴10.0.1.0/27配置了静态路由，合作伙伴有指向R2的默认路由，数据包可返回。
2.测试分部与公司总部的可达性，结果是不可达
原因：总部无到分部的路由。
3.测试分部与公网路由器R4的S1/0/0端口的可达性，ping的结果是不可达
原因：R4上无到分部的路由。
4.测试合作伙伴与公网路由器R4的S1/0/1端口的可达性，ping的结果是不可达
原因：R4上无到合作伙伴的路由。
提示：若想实现全网连通，需在VLAN较多的公司总部配置动态路由，同时把静态路由引入到动态路由中；需在边界路由器上用NAT或NAPT技术完成私有地址向公有地址的转换。