## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.4.2 RIP协议配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成RIP协议配置及相关任务实施和验收工作
掌握RIP协议配置步骤、方法

## Slide 3
6.4.2 RIP协议配置
（1）指定使用RIP协议。
命令格式：
[Huawei]rip
（2）指定RIP协议版本。
命令格式：
[Huawei-rip-1]version [1/2]
例如：[Huawei-rip-1]version 2
//启用RIPV2协议
（3）指定与路由器直接相连的网络。
功能:路由器上任何符合 network 命令中的网络地址的接口都将启用，可发送和接收 RIP数据包。此网络（或子网）将被包括在RIP 路由更新中。

## Slide 4
6.4.2 RIP协议配置
命令格式：
[Huawei-rip-1]network network-address
其中network-address是与路由器直接相连的网络号。
例如：声明与路由器直接相连的网络172.16.16.0/24
[Huawei-rip-1]network 172.16.16.0
（4）删除路由器所有的RIP协议路由。
命令格式：
[Huawei]undo rip 1
（5）关闭路由自动汇聚。
命令格式：
[Huawei-rip-1]#undo summary
（6）打开路由自动汇聚。
[Huawei-rip-1]#summary always
（7）查看RIP版本和路由汇聚信息。
[Huawei]display rip

## Slide 5
二
配置实例
例1：按图6-8所示拓扑图搭建网络，并在各路由器上配置RIP动态路由协议，实现PC1、PC2以及PC3相互通信。
项目实录：

## Slide 6
6.4.2 RIP协议配置
1）各设备基本配置
（1）R1的配置。
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
（2）R2的配置。
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]int s0/0/0
[R2-Serial0/0/0]ip add 192.168.4.1 24
[R2-Serial0/0/0]quit

## Slide 7
6.4.2 RIP协议配置
（3）R3的配置。
[R3]int g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.5.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]int s0/0/0
[R3-Serial0/0/0]ip add 192.168.4.2 24
[R3-Serial0/0/0]quit
（4）设置PC机IP相关信息。
按下表6-2所示设置各PC机的IP相关信息。
设置项目 | PC1 | PC2 | PC3
IP地址 | 192.168.1.2 | 192.168.3.2 | 192.168.5.2
子网掩码 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
默认网关 | 192.168.1.1 | 192.168.3.1 | 192.168.5.1
表6-2 各PC机的IP相关信息

## Slide 8
6.4.2 RIP协议配置
2）RIP的配置
（1）R1的配置。
[R1]rip
[R1-rip-1]network 192.168.1.0
[R1-rip-1]network 192.168.2.0
（2）R2的配置。
[R2]rip
[R2-rip-1]network 192.168.2.0
[R2-rip-1]network 192.168.3.0
[R2-rip-1]network 192.168.4.0
（3）R3的配置。
[R3]rip
[R3-rip-1]network 192.168.4.0
[R3-rip-1]network 192.168.5.0

## Slide 9
6.4.2 RIP协议配置
3）查看路由表
（1）R1路由表。
<R1>dis ip routing-table
（2）R2路由表。
<R2>dis ip routing-table
（3）R3路由表。
<R3>dis ip routing-table

## Slide 10
6.4.2 RIP协议配置
4）测试连通性
此时三台PC机均能ping通。