## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成单区域OSPF协议配置及相关任务实施和验收工作
掌握单区域OSPF协议配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例3 按图6-18所示拓扑图搭建网络（R2的S1/0口是DCE端），用OSPF动态路由协议完成网络的配置，实现PC0、PC1以及PC2相互通信。
项目实录：

## Slide 4
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（1）R1的配置。
①基本配置。
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
②OSPF配置。
[R1]ospf 1 //启用OSPF路由协议，定义OSPF进程ID号为1
[R1-ospf-1]area 0 //使用区域0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.1.0 0.0.0.255 //将OSPF发布到172.16.1.0/24网段
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255 //将OSPF发布到172.16.2.0/24网段

## Slide 5
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（2）R2的配置。
①基本配置。
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]int s0/0/0
[R2-Serial0/0/0]ip add 192.168.1.1 27
[R2-Serial0/0/0]quit
②OSPF配置
[R2]ospf 1 //启用OSPF路由协议，定义OSPF进程ID号为1
[R2-ospf-1]area 0 //使用区域0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255 //将OSPF发布到172.16.2.0/24网段
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.3.0 0.0.0.255 //将OSPF发布到172.16.3.0/24网段
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.1.0 0.0.0.31 //将OSPF发布到192.168.1.0/27网段

## Slide 6
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（3）R3的配置。
①基本配置。
[R3]int s0/0/0
[R3-Serial0/0/0]ip add 192.168.1.2 27
[R3-Serial0/0/0]quit
[R3]int g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.5.1 24
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
②OSPF配置。
[R3]ospf 1 //启用OSPF路由协议，定义OSPF进程ID号为1
[R3-ospf-1]area 0 //使用区域0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.5.0 0.0.0.255 //将OSPF发布到172.16.5.0/24网段
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.1.0 0.0.0.31 //将OSPF发布到192.168.1.0/27网段

## Slide 7
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（4）设置PC IP相关信息。
按表6-3设置各PC的IP相关信息。
设置项目 | PC0 | PC1 | PC2
IP地址 | 172.16.1.2 | 172.16.3.2 | 172.16.5.2
子网掩码 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.0
默认网关 | 172.16.1.1 | 172.16.3.1 | 172.16.5.1
表6-3 各PC的IP相关信息

## Slide 8
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（5）查看路由表（以R1为例）。
<R1>dis ip routing-table

## Slide 9
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（6）测试连通性。
结论：PC0、PC1以及PC2相互可以ping通。原因：它们拥有了可达对方的路由。

## Slide 10
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置