## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.4.3 OSPF协议配置--2.多区域OSPF配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成多区域OSPF协议配置及相关任务实施和验收工作
掌握多区域OSPF协议配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例4：在例2基础上，现要求使用多区域OSPF实现全网互通。其中R1与R2的G0/0/0端口以及G0/0/1端口配置为area 0区域；R2的S0/0/0端口与R3配置为area 1区域。修改后的拓扑结构图如下所示。
项目实录：

## Slide 4
6.4.3 OSPF协议配置--2.多区域OSPF配置
（1）R1、R2、R3、PC0、PC1、PC2的基本配置略。
（2）将R2的G0/0/0端口与R1配置为area 0区域的OSPF路由。
①R1的OSPF配置。
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255
②R2的OSPF配置
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.3.0 0.0.0.255
（3）测试连通性
此时，PC0与PC1互通，原因：有可达对方的路由；PC2与PC0、PC2与PC1都不通，原因：没有可达对方的路由。

## Slide 5
6.4.3 OSPF协议配置--2.多区域OSPF配置
（4）将R2的S0/0/0端口与R3配置为area 1区域的OSPF路由。
①R2的OSPF配置。
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]net 192.168.1.0 0.0.0.31
②R3的OSPF配置。
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]net 192.168.1.0 0.0.0.31
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]net 172.16.5.0 0.0.0.255

## Slide 6
6.4.3 OSPF协议配置--2.多区域OSPF配置
（5）查看路由表
查看R3的路由表，显示结果如下：
<R3>dis ip routing-table
信息解读：路由器R3路由表中包含到任何一个网段的路由信息。同理可以查看R1、R2的路由表，R1、R2的路由表中包含到任何一个网段的路由信息。

## Slide 7
6.4.3 OSPF协议配置--1.单区域OSPF配置
（6）测试连通性。
结论：PC0、PC1以及PC2相互可以ping通。原因：它们拥有了可达对方的路由。