## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成静态路由重引入动态路由中配置及相关任务实施和验收工作
掌握静态路由重引入动态路由中配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例5：在例3中，现要求R1与R2的G0/0/0及G0/0/0端口运行OSPF协议，在R2上配置到网段172.16.5.0/24的静态路由，R3上配置到R2方向的默认静态路由，通过路由重分配实现PC0、PC1、PC2互通。
项目实录：
静态路由
默认路由

## Slide 4
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
R1、R2以及R3，PC0、PC1以及PC2的基本配置和例1中的一致，R1的OSPF配置和例3中的也一致，此处不再赘述。
（1）R2的OSPF配置。
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.3.0 0.0.0.255
（2）R2的静态路由配置。
[R2]ip route-static 172.16.5.0 255.255.255.0 192.168.1.2 //配置到172.16.5.0/24网段的静态路由，下一跳地址是192.168.1.2
（3）R3的默认路由配置。
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 //配置下一跳地址是192.168.1.1的默认路由，下一跳地址是192.168.1.1

## Slide 5
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
（4）查看路由表。
①查看R1的路由表
<R1>dis ip routing-table
②查看R2的路由表
<R2>dis ip routing-table
③查看R3的路由表
<R3>dis ip routing-table

## Slide 6
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
（5）测试连通性。
结论：PC0与PC1相互可以ping通，PC2与PC1之间相互可以ping通，原因：它们拥有了可达对方的路由。PC2与PC0不连通，原因：PC0没有达到对方PC2的路由，R2到PC0所在网段172.16.1.0/24运行的ospf协议，R2到PC2所在网段172.16.5.0/24配置的是静态路由，不同的协议之间不能相互通信，若要实现PC2与PC0之间的连通，必须进行路由重分配。

## Slide 7
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
（6）路由重分配。
在路由器RT2上把到分部的静态路由引入到ospf。
[R2]ospf //进入ospf路由协议模式
[R2-ospf-1]default-route-advertise always //把静态路由重发布到OSPF
（7）查看路由表。
查看R1的路由表。
<R1>dis ip routing-table
信息解读：R1的路由表中包含到所有网段的路由信息（O_ASE，即ospf autonomous system external外部路由标示，属于引入的外部路由协议的路由信息）。

## Slide 8
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
同理可查看R2、R3的路由表，R2、R3的路由表中包含到所有网段的路由信息。

## Slide 9
6.4.4 路由引入--1.静态路由重引入动态路由
（8）测试连通性。
结论：此时，PC0、PC1、PC2互通。原因：它们拥有了可达对方的路由。