## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.4.4 路由引入--2.RIP与OSPF互相引入

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成RIP与OSPF互相引入配置及相关任务实施和验收工作
掌握RIP与OSPF互相引入配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例6 :在例3中，现要求R1及R2的G0/0/0端口和G0/0/1端口运行OSPF协议，R2的S0/0/0端口以及R3运行RIPv2协议配置网络，实现PC0、PC1以及PC2相互通信。
项目实录：

## Slide 4
6.4.4 路由引入--2.RIP与OSPF互相引入
R1、R2以及R3，PC0、PC1以及PC2的基本配置和例1中的一致，R1的OSPF配置和例3中的也一致，此处不再赘述。
（1）R1路由的配置。
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255
（2）R2路由的配置。
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.3.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
[R2]rip
[R2-rip-1]version 2
[R2-rip-1]net 192.168.1.0

## Slide 5
6.4.4 路由引入--2.RIP与OSPF互相引入
（3）R3路由的配置。
[R3]rip
[R3-rip-1]version 2
[R3-rip-1]net 192.168.1.0
[R3-rip-1]net 172.16.0.0
（4）路由重引入。
[R2-rip-1]quit
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]import-route rip 1 //把RIP路由引入到OSPF路由中
[R2-ospf-1]quit
[R2]rip
[R2-rip-1]import-route ospf 1 //把ospf路由引入到RIP路由中

## Slide 6
6.4.4 路由引入--2.RIP与OSPF互相引入
（5）查看路由表。
①查看R3的路由表。
<R3>dis ip routing-table
②查看R2的路由表。
<R2>dis ip routing-table
③查看R1的路由表。
<R1>dis ip routing-table

## Slide 7
6.4.4 路由引入--2.RIP与OSPF互相引入
（6）测试连通性。
结论：此时，PC0、PC1、PC2互通。原因：它们拥有了可达对方的路由。
说明：要做双向引入才能确保不丢失路由。