## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
6.5 设计与准备+6.6 实施+6.7 验收

## Slide 2
项目设计、项目准备
1. 项目设计
分别在S3、R1、R2上配置OSPF动态路由；在R2上进行路由重分配：把静态路由、默认路由引入到动态路由中。
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）。
华为交换机、配置线、台式机或笔记本电脑。
子项目五的配置结果。
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）。
装华为ensp的电脑每人一台。
子项目五的配置结果。

## Slide 3
拓扑结构

## Slide 4
任务6-1 配置动态路由
说明：公司总部配置单区域OSPF动态路由，即将S3的所有端口、R1的所有端口和R2的G0/0/0端口配置为骨干区域，运行OSPF。实现公司总部的连通。
1. S3的配置
[S3]ospf
[S3-ospf-1]area 0
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.0.0 0.0.0.3
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.0.0.0 0.0.0.127
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.0.0.128 0.0.0.63
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.0.0.192 0.0.0.31
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.0.0.224 0.0.0.15
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 10.0.0.240 0.0.0.15
[S3-ospf-1-area-0.0.0.0]net 192.168.100.0 0.0.0.7
2.R1的配置
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.0.0 0.0.0.3
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.10.0 0.0.0.3
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.1.0 0.0.0.3

## Slide 5
任务6-1 配置动态路由
3.R2的配置
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]net 172.16.1.0 0.0.0.3
4．查看路由表
操作：
[S3]display ip routing-table
[R1]display ip routing-table
[R2]display ip routing-table
结果：S3、R1的路由表中有到公司总部所有网段的路由信息，但是没有到公司分部网段10.0.1.0/27的路由信息，也没有到合作伙伴10.0.2.0/27的路由信息。
原因：公司总部配置的是动态路由，分部和合作伙伴配置的是静态路由，两种路由没有引入到对方。

## Slide 6
任务6-1 配置动态路由
5.测试连通性
（1）在PC1上测试与PC5的连通性。
操作如下：
ping 10.0.1.29
结果：不通。
原因：公司总部配置的是动态路由，分部配置的是静态路由，两种路由没有引入到对方。
（2）在PC1上测试与PC6的连通性。
操作如下：
ping 10.0.2.29
结果：不通。
原因：公司总部配置的是动态路由，合作伙伴配置的是静态路由，两种路由没有引入到对方。
（3）在PC1上测试与Server的连通性。
操作如下：
ping 172.16.10.2
结果：互通。
原因：公司总部配置的是动态ospf路由，PC1与Server都属于公司总部，有互达路由。

## Slide 7
任务6-1 配置动态路由
（4）测试PC1与公司外网接入路由器R2的G0/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.1.2（在PC1上测试）
结果：ping通。
（5）测试PC1与公司外网接入路由器R2的S1/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.0.1（在PC1上测试）
结果：ping不通。
原因：R2和R1之间网段是OSPF动态路由，向R4方向是默认路由，无法通信。
（6）测试PC1与公司外网接入路由器R2的G0/0/1端口的可达性
操作如下：
ping 172.16.2.1（在PC1上测试）
结果：ping不通,
原因：R2和R1之间网段是OSPF动态路由，向R3方向是静态路由，无法通信。

## Slide 8
任务6-2 重新分配路由
说明：公司总部运行的OSPF动态路由协议，R2到分部以及公网用的都是静态路由，须要采用路由重新分配技术，实现不同路由网段之间的信息互访。
1.在路由器R2上把到公司分部的静态路由引入到ospf
（1）命令代码
[R2]ospf //进入ospf路由协议模式
[R2-ospf-1]default-route-advertise always //把静态路由引入OSPF
（2）验证测试
①测试PC1与PC5的连通性。
操作如下：
ping 10.0.1.1（在PC1上测试）
结果：可以ping通。
原因：把到分部10.0.1.0/27网段的静态路由引入到了动态路由OSPF。

## Slide 9
任务6-2 重新分配路由
②测试PC1与公司外网接入路由器R2的G0/0/1端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.2.1（在PC1上测试）
结果：ping不通。
原因：没有把到网段172.16.2.0/30网段的直连路由引入。
③测试PC1与公司外网接入路由器R2的S1/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.0.1（在PC1上测试）
结果：ping不通。
原因：没有把朝R4方向的网段路由引入。
④测试PC1与公司外网接入路由器R2的G0/0/1端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.2.1（在PC1上测试）
结果：可以ping通。
原因：路由器R2的直连网段172.16.2.0/30已经引入。

## Slide 10
任务6-2 重新分配路由
⑤测试PC1与公司分部路由器R3的G0/0/1端口的可达性。
操作如下：
ping 172.16.2.2（在PC1上测试）
结果：可以ping通。
⑥测试PC1与公司外网接入路由器R2的S1/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.0.1（在PC1上测试）
结果： 可以ping通。
原因是：路由器RT2的直连网段202.0.0.0/29已经引入。
⑦测试PC1与R4的S1/0/0端口的可达性。
操作如下：
ping 202.0.0.6
结果： ping不通。

## Slide 11
6.7 项目验收
查看路由表
查看R2的路由表。

## Slide 12
6.7 项目验收
1.测试总部与分部的连通性
在总部任一PC上ping与分部的连通性，这里选用在PC1上测试与PC5的连通性。
操作如下：
ping 10.0.1.1
结果：可以ping通。
结论：总部与分部互通。
2.测试部与合作伙伴的连通性
（1）测试PC6与R4的S1/0/0的连通性。
操作如下：
ping 202.0.0.6
结果： ping不通。
（2）测试PC4与RT2的S1/0/0的连通性。
操作如下：
ping 202.0.0.1（在PC1上测试）
结果： 可以ping通。
结论：分部向合作伙伴方向只能ping通到R2的S1/0/0口。
同理可以测试公司总部向合作伙伴方向只能ping通到R2的S1/0/0口。

## Slide 13
6.7 项目验收
3.测试合作伙伴与总部以及分部方向的连通性
（1）测试PC6与R4的S1/0/1的连通性。
操作如下：
ping 202.0.1.1
结果： ping不通。
（2）测试PC6与R5的S1/0/1的连通性。
操作如下：
ping 202.0.1.2
结果： 可以ping通。
结论：合作伙伴与总部以及分部方向只能ping通到R5的S1/0/1口。