## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
7.4.2 PPP验证配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成PPP验证配置及相关任务实施和验收工作
掌握PPP验证配置步骤、方法

## Slide 3
7.4.2 PPP验证配置
1.ppp的PAP认证
(1)设置本端的PPP认证
命令格式：
[Huawei]int s4/0/0
[Huawei -Serial4/0/0]ppp authentication-mode pap domain domain
说明：
设置本端的PPP协议对对端设备的认证方式为PAP，domain为认证采用域名。
（2）配置本地认证信息
[Huawei]aaa
[Huawei -aaa]local-user username password cipher password
[Huawei -aaa]local-user username service-type ppp
说明：
Username为对端认证方所使用的用户名，password为密码。

## Slide 4
7.4.2 PPP验证配置
（3）配置对端PPP的PAP认证
[Huawei]int s4/0/0
[Huawei -Serial4/0/0]ppp pap local-user username password cipher password

## Slide 5
二
配置实例
例1：为图7-3中的R1与R2配置PPP的 PAP认证。要求：路由器两端的验证密码为huawei，路由协议使用OSPF。
项目实录：
图7-3 PPP PAP认证拓扑图

## Slide 6
7.4.2 PPP验证配置
路由器应当选用AR2220，否则有些语句不能运行；同时由于初始AR2220没有串口，因此还需要外接串口。
（1）基本配置
①R1的配置
[Huawei]sysname R1
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]int s0/0/0
[R1-Serial4/0/0]ip address 10.0.13.1 24
②R2的配置
[Huawei]sysname R2
[R2]int g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.2.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.23.2 24

## Slide 7
7.4.2 PPP验证配置
③R3的配置
[Huawei]sysname R3
[R3]int s0/0/0
[R3-Serial0/0/0]ip address 10.0.13.3 24
[R3-Serial4/0/0]int g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.23.3 24
（2）OSPF配置
①R1的配置
[R1]ospf
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255

## Slide 8
7.4.2 PPP验证配置
②R2的配置
[R2]ospf
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.0 0.0.0.255
③R3的配置
[R3]ospf
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.23.0 0.0.0.255

## Slide 9
7.4.2 PPP验证配置
（3）查看路由表
①R1的路由表：
<R1>display ip routing-table
②R2的路由表：
<R2>display ip routing-table
③R3的路由表
<R3>display ip routing-table
信息解读: R1、 R2、R3的路由表中包含到所有网段的路由信息。
（4）测试连通性
结论：此时，PC1和PC2互通。原因：它们拥有了可达对方的路由。

## Slide 10
7.4.2 PPP验证配置
（5）配置PPP的PAP认证
下面配置PPP的PAP认证时，先配置R3端，再配置R1端。
①设置本端的PPP协议
[R3]int s4/0/0 //设置本端的PPP协议对对端设备的认证方式为PAP，认证采用域名为huawei
[R3-Serial4/0/0]ppp authentication-mode pap domain huawei
②配置认证路由器R3的本地认证信息
[R3]aaa
[R3-aaa]local-user R1@huaweiyu password cipher Huawei //设定对端认证方所使用的用户名为R1@huaweiyun，密码为Huawei
[R3-aaa]local-user R1@huaweiyu service-type ppp
③重启R1与R3相连接口
[R3]int s4/0/0
[R3-Serial4/0/0]shutdown
[R3-Serial4/0/0]undo shutdown

## Slide 11
7.4.2 PPP验证配置
④检查PC1、PC2检查链路的连通性
PC>ping 10.0.2.1
信息解读：此时PC1 和PC2间无法正常通信，因为没有经过身份验证。要想PC1 、PC2实现通讯，必须两个设备PAP验证成功，第⑥步我们将配置R1路由器上的验证。

## Slide 12
7.4.2 PPP验证配置
⑤在R1上配置PAP
[R1]int s4/0/0
//配置本端被对端以PAP方式验证时本地发送的PAP用户名和密码
[R1-Serial4/0/0]ppp pap local-user R1@huaweiyu password cipher Huawei
⑥测试连通性
结论：此时，PC1 和PC1互通。