## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
7.4.3 CHAP验证配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成CHAP验证配置及相关任务实施和验收工作
掌握CHAP验证配置步骤、方法

## Slide 3
7.4.3 CHAP验证配置
对例1中串口链路进行抓包观察，观察报文中的用户名与密码。
注意：在抓包前必须关闭重启接口，因为PPP链路只有协商阶段才会在报文中携带用户名与密码。
可以观察到，在数据包中很容易找到所配置的用户名和密码。“Peer-ID”显示内容为用户名，“Password”显示内容为密码。由此验证了使用PAP认证时，口令将以明文方式在链路上传送，并且由于完成PPP链路建立后，会不停地在链路上反复发送用户名和口令。而使用CHAP认证时，口令用MD5算法加密后在链路上发送，能有效地防止攻击。

## Slide 4
7.4.3 CHAP验证配置
（1）配置命令
设置本端的PPP认证
命令格式：
[Huawei]int s4/0/0
[Huawei -Serial4/0/0]ppp authentication-mode CHAP
说明：
设置本端的PPP协议对对端设备的认证方式为CHAP。
（2）配置本地认证信息
[Huawei]aaa
[Huawei -aaa]local-user username password cipher password
[Huawei -aaa]local-user username service-type ppp
说明：
Username为对端认证方所使用的用户名，password为密码。
（3）配置对端PPP的PPP认证
[Huawei]int s4/0/0
[Huawei -Serial4/0/0]ppp pap local-user username password cipher password

## Slide 5
二
配置实例
例2 将例1中的验证方式修改为CHAP认证。
项目实录：

## Slide 6
7.4.3 CHAP验证配置
（1）删除原有地PAP配置，域名保持不变。
[R1]int s4/0/0
[R1-Serial4/0/0]undo ppp pap local-user
[R3]int s4/0/0
[R3-Serial4/0/0]undo ppp authentication-mode
（2）配置PPP的认证方式为CHAP
[R3]int s4/0/0
//配置PPP认证方式为CHAP
[R3-Serial4/0/0]ppp authentication-mode chap
[R3-Serial4/0/0]q
[R3]aaa
//配置存储在本地，对端认证方所使用的用户名为R1，密码为huawei，其余认证方案和域的配置保持不变
[R3-aaa]local-user R1 password cipher huawei
[R3-aaa]local-user R1 service-type ppp

## Slide 7
7.4.3 CHAP验证配置
(3)配置完成后，关闭连接接口一段时间后再打开，使链路重新协商，查看链路状态，并测试连通性。
PC>ping 10.0.2.1
PC1和PC2间无法通信。

## Slide 8
7.4.3 CHAP验证配置
（4）在对端配置CHAP认证的用户名和密码
[R1]int s4/0/0
[R1-Serial4/0/0]ppp chap user R1
[R1-Serial4/0/0]ppp chap password cipher Huawei
配置完成，PC1与PC2间通信正常。此时再次抓取数据包查看。
可以观察到，现在的数据包内容已经为加密方式发送，安全性得到了提高。