## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
7.5 设计与准备+7.6 实施+7.7 验收

## Slide 2
项目设计、项目准备
1. 项目设计
公司总部以及公司分部最终需与Internet通信，为了增强广域网接入时的安全性，在公司外网接入路由器R2和公网路由器 R4之间添加PPP 协议的CHAP验证，在R4与R5间添加PPP 协议的CHAP验证。
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）
华为 交换机、配置线、台式机或笔记本电脑
子项目六的配置结果
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）
装有ensp的电脑每人一台
子项目六的配置结果

## Slide 3
拓扑结构

## Slide 4
7.6 项目实施
为R2和R4之间添加PPP 协议的CHAP验证，路由器两端的验证密码为huawei
（1）设置本端的PPP认证
①R4在接口配置PPP协议
[R4]int s1/0/0
[R4-Serial1/0/0]ppp authentication-mode chap
[R4]aaa
[R4-aaa]local-user R2 password cipher huawei
Info: Add a new user.
[R4-aaa]local-user R2 service-type ppp
②配置完成后，关闭连接接口一段时间后再打开，使链路重新协商，查看链路状态，并测试连通性。

## Slide 5
7.6 项目实施
③ R2在接口下配置CHAP认证的用户名和密码
[R2]int s1/0/0
[R2-Serial1/0/0]ppp chap user R2
[R2-Serial1/0/0]ppp chap password cipher huawei
④ 配置完成后，验证R2与R4可以通信

## Slide 6
7.6 项目实施
2.为R4和R5之间添加PPP 协议的CHAP验证，路由器两端的验证密码为huawei
（1）R5配置
[R5]int s1/0/1
[R5-Serial1/0/1]ppp authentication-mode chap
[R5-Serial1/0/1]q
[R5]aaa
[R5-aaa]local-user R4 password cipher huawei
Info: Add a new user.
[R5-aaa]local-user R4 service-type ppp
（2）R4配置
[R4]int s1/0/1
[R4-Serial1/0/1]ppp chap user R4
[R4-Serial1/0/1]ppp chap password cipher huawei

## Slide 7
7.6 项目实施
（3）配置完成后，验证R4与R5之间通信正常

## Slide 8
7.7 验收
PPP配置验收
（1）配置完成后，验证R2与R4可以通信。
（2）配置完成后，验证R4与R5之间通信。