## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
8.4.3 ACL的配置--1.基本ACL的配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成基本ACL配置及相关任务实施和验收工作
掌握基本ACL配置步骤、方法

## Slide 3
基本ACL配置
（1）配置步骤
①使用acl命令创建访问控制列表。
[Huawei] acl access-list-number
[Huawei-acl-basic- access-list-number] rule access-list-number { permit | deny } source [source- wildcard ]
为访问控制列表增加一条测试语句。
基本ACL的参数access-list-number 取值范围从2000到2999。
缺省反转掩码 = 0.0.0.0。
默认包含拒绝所有网段。
②使用traffic-filte命令把访问控制列表应用到某接口。
[Huawei]traffic-filter { inbound | outbound } acl access-list-number
在特定接口上启用ACL。
设置测试为入站（inbound）控制还是出站（outbound）控制。
建议在靠近目的地址的网络接口出站（outbound）方向上设置标准ACL。
“undo access-group access-list-number” 命令在特定接口禁用ACL。

## Slide 4
二
配置实例
例1：如下图所示，在路由器R1上配置只允许192.168.1.0/24网段和192.168.2.2/24主机访问192.168.3.0/24网段的基本ACL。
项目实录：

## Slide 5
基本ACL配置
（1）基本配置
①交换机配置：
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]vlan 20
[S1-vlan20]quit
[S1]int g0/0/2
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3
[S1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 20
[S1-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4
[S1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 20
[S1-GigabitEthernet0/0/4]int g0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all

## Slide 6
基本ACL配置
（1）基本配置
②路由器配置
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.3.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]ip add 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]int g0/0/1.2
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]ip add 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1.2]int g0/0/1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/1.1]arp broadcast enable

## Slide 7
基本ACL配置
（1）基本配置
③PC机配置：
（2）测试连通性
结论：此时，PC机相互都能ping通。

## Slide 8
基本ACL配置
（3）ACL访问控制列表配置
①创建访问控制列表
这里创建基本访问控制列表，使用编号2000。
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.2.2 0.0.0.0 //192.168.2.2 0.0.0.0也可以写成host 192.168.2.2
[R1-acl-basic-2000]rule 10 deny 192.168.2.0 0.0.0.255 //此句功能为拒绝除192.168.2.2之外的该网段中的其他主机访问。该句功能包含在下句中，因此，不写也可以。
[R1-acl-basic-2000]rule 10 deny source any // any也可以用0.0.0.0 255.255.255.255代替。系统默认包含拒绝所有网段通过，因此，此句不写也可以

## Slide 9
基本ACL配置
②把访问控制列表应用到接口上
因最好靠近目的地址的网络接口上设置ACL，这里把访问控制列表应用到G0/0/0接口的outbound方向上。
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filter outbound acl 2000
（4）测试连通性
结论：此时，PC2、PC3能ping通PC1，但PC4不能ping通PC1。原因：访问控制列表已生效。