## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
8.4.3 ACL的配置--2.高级ACL的配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成高级ACL配置及相关任务实施和验收工作
掌握高级ACL配置步骤、方法

## Slide 3
高级ACL配置
（1）创建访问控制列表
[Huawei]acl 3000
[Huawei-acl-adv-3000]rule access-list access-list-number { permit | deny } protocol source source-wildcard [operator port]destination destination-wildcard [ operator port ] [ established ] [log]
[R1-acl-adv-3000]rule 5 deny tcp source 192.168.1.2 0 destination 192.168.3.2 0 destination-port eq 21
access-list-number（编号）:3000-3999。
protocol（协议）: 用于指示IP及所承载的上层协议，包括IP、TCP（HTTP、FTP、SMTP）、UDP（DNS、SNMP、TFTP）、OSPF、ICMP、AHP、ESP等。
operator（操作）：表示当协议类型为TCP/UDP时，支持端口比较，包括Eq-等于、lt-小于、gt-大于和neq-不等于4种情况。
Port（端口）:表示比较的TCP/UDP端口，可以用端口号形式表示，也可以用对应的协议（或服务名称）形式表示。

## Slide 4
高级ACL配置
Establisted ：用于TCP入站访问控制列表，意义在于允许TCP报文在建立了一个确定的连接后，后继报文可以通过；
Log：向控制台发送一条规则匹配的日志信息。
（2）把访问控制列表应用到接口
[Huawei]int g0/0/1
[HUawei-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter { inbound | outbound }
access-list-number
根据减少不必要通信流量的通行准则，应该尽可能地把ACL放置在靠近被拒绝的通信流量的来源处，建议靠近源地址的网络接口上设置高级ACL。

## Slide 5
二
配置实例
例2：按图8-8搭建网络，在路由器上配置满足下列条件的访问控制列表。
允许VLAN10中PC机访问服务器的WWW服务，但不允许访问FTP服务。
允许VLAN 20中PC机访问服务器的FTP服务，但拒绝访问服务器的WWW服务。
项目实录：

## Slide 6
高级ACL配置
（1）基本配置
①交换机配置
[S1]vlan 10
[S1-vlan10]int e0/0/2
[S1-Ethernet0/0/2]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/2]port default vlan 10
[S1-Ethernet0/0/2]quit
[S1]vlan 20
[S1-vlan20]int e0/0/3
[S1-Ethernet0/0/3]port link-type access
[S1-Ethernet0/0/3]port default vlan 20
[S1-Ethernet0/0/3]int e0/0/1
[S1-Ethernet0/0/1]port link-type trunk
[S1-Ethernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all

## Slide 7
高级ACL配置
②路由器配置
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.3.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/0.1
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]ip add 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.1]int g0/0/0.2
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]ip add 192.168.2.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 20
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]arp broadcast enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0.2]

## Slide 8
高级ACL配置
③PC机与服务器配置
PC1、PC2、Server1的网络配置如下：

## Slide 9
高级ACL配置
（2）测试验证
①ping测试
此时，PC机及服务器相互都能ping通。
②WWW服务测试
两台PC机通过WEB浏览器（在地址栏中输入服务器IP：192.168.3.2）可以访问服务器上的WWW服务。
③FTP服务测试
两台PC机通过FTP客户端（在地址栏中输入服务器IP：192.168.3.2）可以访问服务器上的FTP服务。

## Slide 10
高级ACL配置
（3）访问控制列表设置
①创建访问控制列表
创建高级访问控制列表，编号使用3000。
[R1]acl 3000
[R1-acl-adv-3000]rule 5 deny tcp source 192.168.1.2 0 destination 192.168.3.2 0 destination-port eq 21 //此句禁止Vlan 10中PC机访问服务器的FTP服务
[R1-acl-adv-3000]rule 10 deny tcp source 192.168.2.2 0 destination 192.168.3.2 0 destination-port eq 80 //此句禁止Vlan 20中PC访问服务器的WWW服务。
②把访问控制列表应用到接口上
因此处靠近源地址的网络接口G0/0/1已进行子接口划分，不方便进行控制，所以此处适合将访问控制列表应用于F1/0的out方向上。
[R1]int g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter outbound acl 3000

## Slide 11
高级ACL配置
（4）测试验证
①WWW服务测试
PC1能访问服务器的WWW服务，但PC2不能访问服务器的WWW服务。
②FTP服务测试
PC1不能访问服务器的FTP服务，但PC2能访问服务器的FTP服务。