## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
8.5 设计与准备+8.6 实施+8.7 验收

## Slide 2
项目设计、项目准备
1. 项目设计
通过对如图8-12所示的拓扑图分析可知，禁止分部访问总公司的财务部的要求指明了网络源地址及目标地址，所有可以考虑使用高级的ACL来进行控制，同时为了防止不必要的网络流量占用宝贵的网络带宽，应将分部对财务部网段访问的数据流在流出最近的路由器时过滤掉，故应在R3上使用高级的ACL；而分部可以被除了市场部外的所有部门访问，则最简单的办法是在公司分部路由器R3上配置基本的ACL，即可禁止公司总部的市场部访问公司分部，又不影响其它网络对分部的访问。
对应到子网访问控制，该项目的要求是：在R3的上配置高级的ACL，禁止从源网段10.0.1.1/27到目标网段为10.0.0.129/26的数据流出RT3的G0/0/1接口；在R3上配置基本的ACL禁止网段10.0.0.0/25的数据流出G0/0/0接口。
2. 项目准备
方案一：真实设备操作（以组为单位，小组成员协作，共同完成实训）。
华为交换机、配置线、台式机或笔记本电脑。
项目四的配置结果。
方案二：在模拟软件中操作（以组为单位，成员相互帮助，各自独立完成实训）。
装有华为ensp的计算机每人一台。
项目七的配置结果

## Slide 3
拓扑结构

## Slide 4
任务8-1 禁止分部访问公司总部的财务部
1.R3上配置高级的访问控制列表
[R3]acl 3000
[R3-acl-adv-3000]rule 5 deny ip source 10.0.1.0 0.0.0.31 destination 10.0.0.128 0.0.0.63
//禁止10.0.1.0/27网络访问访问公司总部的10.0.0.128/26网络
[R3-acl-adv-3000]rule permit ip source any destination any
//允许其他所有的网络访问
2.将访问控制列表应用到接口上
[R3]int g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter outbound acl 3000 // 将访问控制列表应用到接口g0/0/1上

## Slide 5
任务8-2 禁止公司总部的市场部访问分部
1.R3上配置高级的访问控制列表
[R3]acl 3000
[R3-acl-adv-3000]rule 10 deny ip source 10.0.0.0 0.0.0.127 destination 10.0.1.0 0.0.0.31
//禁止公司总部的10.0.0.0/25网络访问10.0.1.0/27网络
[R3-acl-adv-3000]rule permit ip source any destination any
//允许其他所有的网络访问
2. 将访问控制列表应用到接口上
[R3]int g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter outbound acl 3000 // 将访问控制列表应用到接口g0/0/1上

## Slide 6
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
1. 在R1上配置基本的ACL，只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问
（1）配置访问控制列表
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 10.0.0.242 0.0.0.15
//允许信息技术部的网络10.0.0.240/28访问
（2）将访问控制列表应用到VTY虚拟终端上
[R1]user-interface vty 0 4
[R1-ui-vty0-4]acl 2000 inbound
//将访问控制列表应用到VTY inbound 方向上

## Slide 7
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
2. 在R3上配置基本的ACL，只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问
（1）配置访问控制列表
[R3]acl 2005
[R3-acl-basic-2005]rule 10 permit source 10.0.0.242 0.0.0.15
//允许信息技术部的网络10.0.0.240/28访问
（2）将访问控制列表应用到VTY虚拟终端上
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]acl 2005 inbound
//将访问控制列表应用到VTY inbound 方向上

## Slide 8
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
3.在S3上配置基本的ACL，只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问
（1）配置访问控制列表
[S3]acl 2000
[S3-acl-basic-2000] rule 5 permit source 10.0.0.242 0.0.0.15
//允许信息技术部的网络10.0.0.240/28访问
（2）将访问控制列表应用到VTY虚拟终端上
[R3]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]acl 2005 inbound //将访问控制列表应用到VTY inbound 方向上

## Slide 9
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
4.在S2上配置基本的ACL，只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问
（1）配置访问控制列表
[S2]acl 2000
[S2-acl-basic-2000]rule 5 permit source 10.0.0.242 0.0.0.15 //允许信息技术部的网络10.0.0.240/28访问
（2）将访问控制列表应用到VTY虚拟终端上
[S2]user-interface vty 0 4
[S2-ui-vty0-4]acl 2000 inbound //将访问控制列表应用到VTY inbound 方向上

## Slide 10
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
5.在S1上配置基本的ACL，只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问
（1）配置访问控制列表
[S1]acl 2000
[S1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 10.0.0.242 0.0.0.15 //允许信息技术部的网络10.0.0.240/28访问
（2）将访问控制列表应用到VTY虚拟终端上
[S1]user-interface vty 0 4
[S1-ui-vty0-4]acl 2000 inbound //将访问控制列表应用到VTY inbound 方向上

## Slide 11
任务8-3 只允许信息技术部的工作人员通过Telnet访问设备
6. 检验测试
在配置ACL之前，分部PC5能ping通财务部PC3，市场部能ping 通分部，所有部门都可以通过Telnet访问设备。配置ACL后，若分部与财务部、市场部与分部之间不能相互访问，只有信息技术部可以访问设备，说明配置正确，达到了要求。否则，配置有误，需再次修改。

## Slide 12
8.7 项目验收
1.分部到财务部的访问控制
（1）查看
①R3的访问控制列表
[R3]display acl all

## Slide 13
8.7 项目验收
②R3上ACL应用情况
操作：
<R3>dis current-configuration

## Slide 14
8.7 项目验收
（2）在PC5上测试与总部的财务部PC3（代表财务部网段的任一台主机）的可达性
操作：
PC>ping 10.0.0.129
原因：因当目标地址ip为10.0.0.129的数据包达到路由器R3时，路由器查找路由表，发现应将该数据包交给G0/0/1进行转发，在转发前判断发现该接口out方向上使用了ACL，而逻辑测试的结果是deny,故将数据包丢弃掉，故不可以ping通。

## Slide 15
8.7 项目验收
2.总公司的市场部到分部的访问控制
（1）查看
①R3的访问控制列表
操作：
[R3]display acl all
以下说明已经成功创建并应用了ACL。

## Slide 16
8.7 项目验收
（2）在PC2上测试与分部PC5（代表分部网段的任一台主机）的可达性
操作：
ping 10.0.1.1
原因：因当源地址IP为10.0.0.1的数据包达到路由器R3时，路由器查找路由表，发现应将该数据包交给G0/0/0进行转发，在转发前判断并发现该接口outbound方向上使用了ACL，而逻辑测试的结果是deny,故将数据包丢弃掉。R3认为该目标网络是不可达的，故由G0/0/1（172.16.2.2）回复源主机为“Destination host unreachable”，故不可以ping通。

## Slide 17
8.7 项目验收
3.只允许信息技术部通过Telnet访问网络设备（R1、R3、S3、S2、S1）
提示：由于篇幅限制，本部分测试验收以R1为例，其他设备（R3、S3、S2、S1）与此相同，不再一一列举。
查看R1的访问控制列表
操作：
[R1]display acl all