## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
9.3.3 NAT配置--1．静态NAT配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成静态NAT配置及相关任务实施和验收工作
掌握静态NAT配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例1 在图9-5中在R1上做静态NAT（将私网1的局部地址10.10.10.10/24映射到内部全局地址199.1.1.10/24上），在R2上做静态NAT（将私网2的局部地址192.168.1.2/24映射到内部全局地址200.1.1.3/24上），使私网2的PC1 能通过公网地址199.1.1.10/24访问Server1服务器，IPv4规划如图9-5所示。
项目实录：9.3.3 NAT配置--1、基本的静态NAT配置

## Slide 4
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
1）配置步骤
（1）配置路由器各接口IP地址；
  interface 接口ID号
  ip address IPv4地址 子网掩码/子网掩位数
（2）配置静态NAT
  格式：nat static global 内部全局IP地址 inside 内部局部IP地址
（3）配置缺省路由
  ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 下一跳接口IP地址
（4）测试验证配置结果
  Ping 目标内部全局IP地址 //内部局部IP地址ping通Server1内部全局地址
（5）显示NAT转换记录。
  display nat session protocol icmp

## Slide 5
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
2）配置实例
（1）私网R1路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1 //配置路由器的名称为AR1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.10.10.1 24 //配置端口IP
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 199.1.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 199.1.1.10 inside 10.10.10.10
//将私网1的局部地址10.10.10.10/24映射到内部全局地址199.1.1.10/24上
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat static enable //开启静态NAT功能，默认已开启
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 199.1.1.2 //配置缺省路由

## Slide 6
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
2）配置实例
（2）私网R2路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2 //配置路由器的名称为R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24 //配置端口IP
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 200.1.1.3 inside 192.168.1.2
//将私网2的局部地址192.168.1.2/24映射到内部全局地址200.1.1.3/24上
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat static enable //开启静态NAT功能，默认已开启
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.1.1 //配置缺省路由

## Slide 7
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
2）配置实例
（3）公网Internet路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname Internet //配置路由器的名称为Internet
[Internet]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24 //配置端口IP
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 24

## Slide 8
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
2）配置实例
（4）Server1和PC1的IPv4地址配置分别如图9-6和图9-7所示。

## Slide 9
9.3.3 NAT配置
1．静态NAT配置
2）配置实例
（5）测试验证
此时PC1与Serve1相互不能ping通，如图9-8所示，但是PC1通过内部全局地址200.1.1.3能ping通Server1的内部全局地址199.1.1.10，如图9-9所示。