## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
9.3.3 NAT配置--2．动态NAT配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成动态NAT配置及相关任务实施和验收工作
掌握动态NAT配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例2：如图9-12所示，R2为公网Internet路由器，左右各连接一个局域网，R1和R3为两局域网的接入路由器（两局域网中均使用192.168.1.0/24网段的私网地址）。现要求在R1上配置基本的动态NAT（地址池范围为200.1.1.3～200.1.1.10），在R3上配置基本的静态NAT，使左侧局域网中的PC能访问右侧局域网中的服务器（服务器将私网2的局部地址192.168.1.2/24映射到内部全局地址200.1.2.3/24上），IPv4规划如图9-12所示。

## Slide 4
9.3.3 NAT配置
2．动态NAT配置
1）配置步骤
（1）配置编号ACL编号和规则
  acl acl-number（acl编号，基本acl编号2000--2999之间）
  rule [rule-id] {deny | permit} [source] 源IP地址 源反掩码
（2）定义全球IP地址池
  nat address-group 池编号 开始IP地址 结束IP地址
（3）在外网接口应用ACL，并建立ACL与IP地址池的映射关系
  nat outbound acl编号 address-group 池编号 no-pat

## Slide 5
9.3.3 NAT配置
2．动态NAT配置
2）配置实例
（1）私网R1路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.1 28
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.1.2
[R1]acl 2000 //配置编号标准ACL
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
//配置ACl规则，允许源网段192.168.1.0通过
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]nat address-group 2 200.1.1.3 200.1.1.10 //定义全球IP地址池
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1 //进入路由器出口应用动态NAT
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 2 no-pat

## Slide 6
9.3.3 NAT配置
2．动态NAT配置
2）配置实例
（2）私网R2路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 28
[R2-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 200.1.2.1 28
（3）公网R3路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 200.1.2.2 28
[R3-GigabitEthernet0/0/0]nat static global 200.1.2.3 inside 192.168.1.2
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.2.1

## Slide 7
9.3.3 NAT配置
2．动态NAT配置
（4）PC1、PC2和Server1的IP配置。
（略）
（5）测试验证
此时PC1与Serve1相互不能ping通，需要PC1通过动态NAT转换成公网地址后才能ping通Server1的静态NAT的内部全局地址200.1.2.3，如图9-13所示。

## Slide 8
9.3.3 NAT配置
2．动态NAT配置
（6）显示NAT转换记录。
PC1去ping Server1的同时，分别在路由器R1和R2上查看NAT转换记录，在R1上源地址为192.168.1.1，目标地址是200.1.2.3，动态NAT转换后新源地址为200.1.1.6，如图9-14所示；在R3上源地址为200.1.1.5，目标地址是200.1.2.3，动态NAT转换后新目标地址为192.168.1.2，如图9-11所示。