## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
9.3.3 NAT配置--3．静态PAT配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成静态PAT配置及相关任务实施和验收工作
掌握静态PAT配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例3 如图9-16所示，通过静态PAT修改例1，转换前后端口号统一使用80，使http客户端Client1 能访问Server1上的WWW服务，IP规划见图9-16所示

## Slide 4
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
1）配置步骤
静态PAT配置步骤与基本的静态NAT相同，只是在第2步使用以下命令：
nat server protocol ｛tcp｜udp｝global {global-address | current-interface | interface interface-type interface-number}global-port inside host-address host-port //创建静态PAT，将内部私有地址转换为外部全局地址。current-interface为指定当前接口作为全球IP地址；global-port为外部全局端口号；host-address为内部PAT内部IP地址，host-port为内部PAT内部端口号。
例如：nat server protocol tcp global current-interface 80 inside 10.10.10.10 80 //创建静态PAT：使用tcp协议 指定当前接口作为全球IP地址 外部全局端口号为80 PAT内部IP地址为10.10.10.10，PAT内部端口号为80。

## Slide 5
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
2）配置实例
例3 如图9-16所示，通过静态PAT修改例1，转换前后端口号统一使用80，使http客户端Client1 能访问Server1上的WWW服务，IP规划见图9-16所示。

## Slide 6
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
2）配置实例
（1）私网R1路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.10.10.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 199.1.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global current-interface 80 inside 10.10.10.10 80 //将局部地址和80端口10.10.10.10 80映射到全球当前接口IP和80端口current-interface 80上
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 199.1.1.2

## Slide 7
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
2）配置实例
（2）私网R2路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat static global 200.1.1.3 inside 192.168.1.2
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.1.1
（3）公网Internet路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname Internet
[Internet]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[Internet-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 24

## Slide 8
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
2）配置实例
（4）Server1界面配置。
Server1的IP地址配置（略）。
在D盘根目录下新建www文件夹，并在www文件夹下创建default.htm主页文件。选择“服务器信息”菜单，选择“HttpServer”选项，80端口，单击“启动”按钮，如图9-17所示。

## Slide 9
9.3.3 NAT配置
3．静态PAT配置
2）配置实例
（5）测试验证。
Client1的IP地址配置（略）。
Client1访问Server1服务器，选择客户端信息菜单，选择HttpClient选项，地址栏输入接口IP地址199.1.1.1，主页default.htm（默认），单击“获取”按钮，文本框显示HTTP/1.1 200 OK表示成功获取主页文件，如图9-18所示。