## Slide 1
录
实
目
项
《华为eNSP网络设备配置》
9.3.3 NAT配置--4．动态PAT配置

## Slide 2
一
项目目的
会根据项目需求完成动态PAT配置及相关任务实施和验收工作
掌握动态PAT配置步骤、方法

## Slide 3
二
配置实例
例4 如图9-19所示，在R1上配置动态PAT，使私网1的192.168.1.0/24通过动态PAT转换后的内部全局地址200.1.1.1接入外部网络，在R3上配置静态PAT，使私网2服务器192.168.1.2/24通过静态PAT转换后的内部全局地址200.1.2.2接入外部网络，IP规划如图9-19所示。

## Slide 4
9.3.3 NAT配置
4．动态PAT配置
1）配置步骤
动态PAT配置步骤与基本的动态NAT类似，但是更简单，不需要定义全球IP地址池，也来需要建立ACL与IP地址池的对应关系，只需要两步命令：
（1）配置编号ACL编号和规则
acl acl-number（acl编号，基本acl编号2000--2999之间）
rule [rule-id] {deny | permit} [source] 源IP地址 源反掩码
（2）在外网接口应用ACL
nat outbound acl编号

## Slide 5
9.3.3 NAT配置
4．动态PAT配置
2）配置实例
（1）私网R1路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.1 28
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.1.2
[R1]acl 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface GigabitEthernet0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000

## Slide 6
9.3.3 NAT配置
4．动态PAT配置
2）配置实例
（2）私网R2路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 200.1.1.2 28
[R2-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 200.1.2.1 28
（3）公网R3路由器配置
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
[R3-GigabitEthernet0/0/1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 200.1.2.2 28
[R3-GigabitEthernet0/0/0]nat server protocol tcp global current-interface 80 inside 192.168.1.2 80
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 200.1.2.1

## Slide 7
9.3.3 NAT配置
4．动态PAT配置
2）配置实例
（4）PC1、PC2和Server1的IP配置。（略）
（5）测试验证
此时PC2与Serve1相互不能ping通，需要PC2通过动态NAT转换成公网地址后才能ping通Server1的静态NAT的内部全局地址200.1.2.2，如图9-20所示。
Client1访问Server1服务器静态PAT后的内部全局地址200.1.2.2，显示正常访问，如图9-21所示。

## Slide 8
9.3.3 NAT配置
4．动态PAT配置
2）配置实例
（6）显示PAT转换记录。
PC2去ping Server1的同时，分别在路由器R1和R3上查看NAT转换记录，在R1上ICMP源地址为192.168.1.2，目标地址是200.1.2.2，动态PAT转换后新源地址为200.1.1.1（源内部全局地址），如图9-22所示，但R3不做静态PAT转换。
Client1成功访问Server1服务器的同时，在R3上TCP源地址为200.1.1.1，目标地址是200.1.2.2，静态NAT转换后新目标地址为192.168.1.2，如图9-23所示。