## Slide 1
网络设备配置项目教程（微课版） （第3版）

## Slide 2
实现VLAN间的通信
——项目2
名校名师精品系列教材

## Slide 3
CONTENTS
CONTENTS
01
项目导入
02
职业能力目标和要求
03
思政提示
04
相关知识
05
配置实例
06
项目小结

## Slide 4: 一、项目导入
为满足任务要求，可以使用LAN和VLAN两种技术实现。考虑本项目内网规模较大，直接用LAN组建容易形成广播风暴。通常广播包用来进行ARP寻址等用途，许多设备都极易产生广播包。交换机虽然解决了冲突域的问题(每个交换机端口是一个冲突域)，但是二层交换机能自动转发广播帧而无法划分广播域(广播是基于二层的，一层、二层设备无法划分广播域，只有三层设备如路由器才能划分广播域)。在直接用LAN组建的网络中，充斥着的众多广播包会消耗大量的带宽，从而降低网络效率，造成网络延迟，网络规模越大，延迟就越厉害，严重时甚至产生广播风暴，最终导致网络瘫痪。而使用VLAN技术能很好的解决广播风暴问题，同时还方便网络管理，灵活划分各广播域而不受物理位置的限制，并能提高网络安全性。
需要说明的是：配置VLAN后虽然解决了内部网络广播风暴的问题，但VLAN间的通信需要通过配置三层交换机来实现。

## Slide 5: 二、职业能力目标和要求
1.能够根据业务需求规划VLAN，并进行相应的设置
2.掌握三层交换机的工作原理
3.能够配置GVRP
4.能够根据业务需要配置三层交换机实现不同VLAN间的主机通信

## Slide 6: 三、思政提示
思政提示
“天下兴亡，匹夫有责”，了解交换机的工作原理以及VLAN的相关操作，使用华为的设备模拟器，激发学生的爱国情怀和学习动力。
明确使用自己国家的软件在信息技术中的重要性，激发学生的科技报国的家国情怀和使命担当。

## Slide 7: 四、相关知识
VLAN概念：虚拟局域网通常简称为VLAN，是指在一个物理网络上划分出来的逻辑网络。一个虚拟局域网就是一个网段，通过在交换机上划分VLAN，可以将一个大的局域网划分成若干个网段，每个网段内所有主机间的通信和广播仅限于该VLAN，广播帧不会被转发到其他网段，即一个VLAN就是一个广播域。VLAN间是不能进行直接通信的，这就实现了对广播域的分割和隔离。VLAN的划分不受网络端口的实际物理位置的限制，可以覆盖多个网络设备。
一个VLAN只有一个广播域

## Slide 8: 四、相关知识
VLAN的作用：
（1）控制网络广播风暴，增加广播域的数量，减少广播域的大小。一个VLAN就是一个子网，每个子网均有自己的广播域，通过划分VLAN，可以减小广播域的范围，抑制广播风暴的产生，减小广播帧对网络带宽的占用，提高网络的传输速度和效率。
（2）便于对网络进行管理和控制。VLAN是对端口的逻辑分组，不受任何物理连接的限制，同一VLAN中的用户，可以连接在不同的交换机上，并且可以位于不同的物理位置。
（3）增加网络的安全性。由于默认情况下，VLAN间是相互隔离的，不能直接通信，对于保密性要求较高的部门，比如财务处，可将其划分在一个VLAN中，这样，其他VLAN中的用户将不能访问该VLAN中的主机，从而起到了隔离作用，并提高了VLAN中用户的安全性。

## Slide 9: 四、相关知识
VLAN的类型：
（1）按端口划分的VLAN
将VLAN交换机上的物理端口和VLAN交换机内部的PVC（永久虚电路）端口分成若干个组，每个组构成一个虚拟网，相当于一个独立的VLAN交换机。
（2）按MAC地址划分的VLAN
VLAN工作基于工作站的MAC地址，VLAN交换机跟踪属于VLAN MAC的地址，从某种意义上说，这是一种基于用户的网络划分手段，因为MAC在工作站的网卡（NIC）上。

## Slide 10: 四、相关知识
VLAN的配置：
1.创建VLAN
方法一：在系统视图下，命令用来创建单个VLAN并进入VLAN视图
命令：[Huawei]vlan vlan-id
[Huawei-vlan vlan-id1]vlan vlan id2
方法二：在系统视图下，使用vlan batch命令用来制定批量创建多个VLAN
命令：[Huawei]vlan batch vlan-id1 vlan-id2 … vlan-idn

## Slide 11: 四、相关知识
VLAN的配置：
2.划分VLAN端口
（1）选择接口
a.选择单个接口：在系统视图下，执行interface命令，即可选择接口（端口）进入接口配置模式 。
命令：[Huawei]interface type mod_num/port_num
[Huawei-type mod num/port num]
b.选择多个接口：若选择多个端口，对于S5700、S3700和CE6800交换机，支持使用port-group关键字，来指定端口范围，并对这些端口进行统一的配置 。
命令：[Huawei]port-group startport-endport
[Huawei-port-group-startport-endport]group-member type mode startport to endport
[Huawei-port-group-startport-endport]

## Slide 12: 四、相关知识
（2）将接口加入VLAN
port link-type { access | hybrid | trunk } ：命令用来配置接口的链路类型。可以配置接口的类型为Access、Trunk或Hybrid。
port default vlan vlan-id ：命令用来配置接口的默认VLAN并同时加入这个VLAN。
（3）将接口设置为Trunk模式
port link-type trunk:命令将端口设置成trunk模式
port trunk allow-pass vlan：命令用来配置Trunk类型接口允许通过的VLAN。
undo port trunk allow-pass vlan：命令用来删除Trunk类型接口加入的VLAN。
VLAN 1默认就在允许通过列表中，若无实际业务用途，出于安全考虑，一般要将它删除。
3.显示VLAN信息
若要显示VLAN信息，可在系统视图下使用如下命令
命令：[Huawei]display vlan

## Slide 13: 四、相关知识
认识三层交换机：
三层交换是相对于传统的交换概念而提出的。传统的交换技术是在OSI网络参考模型中的第二层（即数据链路层）进行操作的，而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发。简单地说，三层交换技术就是二层交换技术＋三层转发技术，三层交换机就是“二层交换机＋基于硬件的路由器”， 但它是二者的有机结合，并不是简单地把路由器设备的硬件和软件简单地叠加在局域网交换机上。
2

## Slide 14: 四、相关知识
三层交换机的工作原理：
两台处于不同子网的主机通信，必须要通过路由器进行路由。主机A向主机B发送的第1个数据包必须要经过三层交换机中的路由处理器进行路由才能到达主机B，但是当以后的数据包再发向主机B时，就不必再经过路由处理器处理了，因为三层交换机有“记忆”路由的功能。
三层交换机的路由记忆功能是由路由缓存来实现的。当一个数据包发往三层交换机时，三层交换机首先在它的缓存列表里进行检查，看看路由缓存里有没有记录，如果有记录就直接调取缓存的记录进行路由，而不再经过路由处理器进行处理，这样的数据包的路由速度就大大提高了。
三层交换机的工作原理

## Slide 15: 四、相关知识
三层交换机的路由：
网络接口是路由设备为一个IP子网提供的网关接口，三层交换机的网络接口为3种三层接口之一。所有的三层网络接口必须配置IP地址才能进行路径选择。
类 型 | 作 用
路由口（Route Port） | 一个物理端口，它把3层交换机的一个2层接口通过no switchport命令设为3层端口。
虚拟交换接口（SVI） | 一个通过全局配置命令interface vlan vlan-id创建的关联VLAN的网络接口。
3层模式下的聚合链路（L3 Aggregate Port） | 一个逻辑接口，先创建一个空的L2 AP，然后通过no switchport命令转换成L3 AP，将Route Port作为成员加入。
三层交换机的3种网络接口

## Slide 16: 四、相关知识
三层交换机与二层交换机的区别
（1）主要功能不同
二层交换机和三层交换机都可以交换转发数据帧，但三层交换机除了具有二层交换机的转发功能外，还有IP数据包路由功能。
（2）使用的场所不同
二层交换机是工作在OSI参考模型第二层（数据链路层）的设备，而三层交换机是工作在OSI参考模型第三层（网络层）的设备。
（3）处理数据的方式不同
二层交换机使用二层交换转发数据帧，而三层交换的路由模块使用三层交换IP数据包。

## Slide 17: 四、相关知识
三层交换机与路由器的区别
（1）结构不同
在结构上，三层交换机更接近于二层交换机，只是针对三层路由进行了专门设计。之所以称为“三层交换机”而不称为“交换路由器”， 原因就在于此。
（2）性能不同
在交换性能上，路由器比三层交换机的交换性能要弱很多。

## Slide 18: 四、相关知识
三层交换机的VLAN概述：
在三层交换机中，VLAN的原理与二层交换机中是相同的。但有一点要注意的是，如果一个端口所连接的主机想要和它不在同一个VLAN的主机通信时，则必须通过一个三层设备（路由器或者三层交换机）。三层交换机可以通过SVI接口（Switch Virtual Interfaces交换机虚拟接口）或者三层物理接口来进行VLAN间的IP路由。

## Slide 19: 四、相关知识
三层交换机通过SVI接口实现VLAN间的路由
三层交换机通过SVI接口实现VLAN间的路由的步骤如下：
（1）创建VLAN
<Huawei>system-view
[Huawei] vlan [vlan id] //vlan id取值范围为1-4094
（2）选择端口，并将端口划分到VLAN里
[Huawei]interface type mod_num/port_num //选择一个端口
[Huawei]port-group startport-endport
[Huawei-port-group-startport-endport]group-member type mode startport to endport //选择一组端口
[Huawei]port link-type access
[Huawei]port default vlan [vlan id]
（3）进入VLAN虚接口，并为其配置IP地址
[Huawei]interface vlanif vlan-id
[Huawei]ip address address netmask
（4）验证
[Huawei]display ip interface brief //查看接口状态

## Slide 20: 五、配置实例
VLAN配置实例
例1 现有1台Huawei S3700-26C-HI交换机，两台PC机。PC1(192.168.1.1）和PC2(192.168.1.2）连接在同一台交换机上，但是处在不同的VLAN中。测试两台计算机的连通性，并加以显示和验证，同时说明其中的道理。实验拓扑如图所示。
连接拓扑图

## Slide 21: 五、配置实例
例2 现有2台Huawei S3700-26C-HI交换机，3台PC。PC1(192.168.1.1）和PC2(192.168.1.2）连接到同一台交换机机上，但是处在不同的VLAN中，PC3(192.168.1.3）连接到另一台的交换机上。要求PC1能与PC3互相通信，PC2不能与PC3互相通信，并加以显示和验证，同时说明其中的道理。拓扑连接如图2-8所示。
连接拓扑图

## Slide 22: 五、配置实例
三层交换机配置实例
现有一台Huawei S5700-28C-HI交换机，两台PC。PC1（ 192.168.10.10）和PC2（ 192.168.20.20）连接在同一台交换机上，但是处在不同的VLAN中。
要求，实现两台主机间的通信，并加以显示和验证。实验拓扑如图所示：
连接拓扑图

## Slide 23: 六、项目小结
本项目主要介绍了VLAN的基本理论和相关操作。通过在交换机上划分VLAN，可以将一个大的局域网划分成若干个网段，每个网段内所有主机间的通信和广播仅限于该VLAN内，广播帧不会被转发到其他网段。VLAN间是不能进行直接通信的，这就实现了对广播域的分割和隔离。
通过对本项目的学习，要求了解VLAN产生的原因，理解VLAN的功能和工作原理，掌握向VLAN中添加接口的方法，能完成连通性测试并能明白其中的道理。
本项目还介绍了三层交换机的工作原理和相关配置。三层交换机可以通过虚拟交换接口来进行VLAN之间的IP路由。一个端口所连接的主机想要和它不在同一个VLAN的主机通信时，则必须通过一个三层设备（路由器或者三层交换机）。
通过本任务学习，要求理解三层交换机的工作原理，了解三层交换机与二层交换机和路由器的区别，熟练掌握三层路由器实现路由通信的关键操作，即：开启路由功能、为各VLAN添加虚接口IP（或将接口转换为三层接口，并为其配置IP），并为各PC机添加网关。操作中一定不要忘记为PC机添加网关。

## Slide 24: 拓展知识
1.删除VLAN：
删除VLAN时，必须确认这个VLAN的任何端口都处于不活动状态。然后使用如下命令：
命令：[Huawei]undo vlan vlan-id
其中，vlan-id是要删除的vlan的序号。
例如：现已创建了VLAN 10并且将接口E0/0/1加入其中，下面我们要删除 的VLAN 10，则配置命令为：
<Huawei>system-view
[Huawei]undo vlan 10 //删除VLAN 10
这样删除后，我们再执行[Huawei]display vlan命令就看不到VLAN 10的信息了。

## Slide 25: 拓展知识
2.端口聚合
交换机允许将多个端口聚合成一个逻辑端口或者称为Eth-trunk。通过端口聚合，可大大提高端口间的通信速度。当用2个100Mbps的端口聚合时，所形成的逻辑端口的通信速度为200Mbps；若用4个，则为400Mbps。当Eth-trunk内的某条链路出现故障时，该链路的流量将自动转移到其余链路上。
Eth-Trunk端口的工作模式分为手工负载分担模式和LACP模式两种，可以使用命令mode来进行配置，默认是load-balance模式。值得注意的是，Eth-Trunk端口的工作模式在两端的设备上必须保持一致。
配置命令为：
[Huawei]interface Eth-Trunk 1
[Huawei-Eth-Trunk1]mode manual load-balance
说明：
在交换机上配置链路聚合，创建Eth-Trunk 1接口，并指定为手工负载分担模式。

## Slide 26: 拓展知识
3.VLAN同步（GVRP）
在当网络中交换机数量很多时，需要分别在每台交换机上创建很多重复的VLAN。工作量很大、过程很繁琐，并且容易出错。我们常采用GVRP来解决这个问题。
（1）GVRP的概念
GVRP(GARP VLAN registration protocol )：通用VLAN注册协议。通用属性注册协议（GARP）提供了一种通用机制供桥接局域网设备相互之间（如终端站和交换机等）注册或注销属性值，如 VLAN 标识符。GVRP是GARP的一种应用，它基于GARP的工作机制，维护交换机中的VLSN动态注册信息，并传播该信息到其它的交换机中。所有支持GVRP特性的交换机能够接收来自其它交换机VLAN注册信息，并动态更新本地的VLAN注册信息。包括当前的VLAN成员、这些VLAN成员可以通过哪个端口到达等。而且所支持GVRP特性的交换机能够将本地的VLAN注册注册信息向其它交换机传播，以使同一交换网内所有支持GVRP特性的设备的VLAN信息达成一致。GVRP传播的VLAN注册信息既包括本地手工配置的静态注册信息，也包括来自其它交换机的动态注册信息。这样的话，根据VLAN注册信息，各个交换机可以了解到干道链路对端有哪些VLAN，从而自动配置干道链路，只允许对端交换机需要的VLAN在干道链路上传输。

## Slide 27: 拓展知识
（2）GVRP的三种注册模式
GVRP有三种注册模式：Normal模式、Fixed模式和Forbidden模式。
（a）Normal模式
允许该端口动态注册或注销VLAN，传播动态VLAN和静态VLAN信息。
（b）Fixed模式
禁止该端口动态注册或注销VLAN，只传播静态VLAN信息，不传播动态VLAN信息。也就是说被设置为Fixed模式的Trunk口，即使允许所有VLAN通过，实际能通过的VLAN也只是手动配置的静态VLAN。
（c）Forbidden模式
禁止该端口动态注册或注销VLAN，不传播除VLAN１之外的任何VLAN信息。也就是说被设置为Forbidden模式的Trunk口，即使允许所有VLAN通过，实际能通过的VLAN也只是VLAN1。

## Slide 28: 拓展知识
（3）GVRP的基本配置
在华为交换机上和端口开启了GVRP协议，本端交换机会根据对端VLAN情况决定是否透传某个VLAN的报文。这样，保证被Trunk链路传送的广播报文在对端交换机上肯定需要发送这个报文的端口。例如：交换机A与交换机B通过Trunk链路相连。交换机Ａ配置了两个VLAN：VLAN1和VLAN2。由于交换机Ｂ上只有VLAN1，GVRP协议根据VLAN注册情况，决定TRUNK链路上只能透传VLAN1的报文。运行在两个交换机上的GVRP协议会自动对VLAN注册状态进行更新，同时配置Trunk 链路，允许VLAN2的报文在TRUNK 链路上传输。将来如果某个交换机删除了一个VLAN，那么GVRP同样会更新VLAN注册信息，配置Trunk 链路，禁止不必要的VLAN报文在Trunk链路上发送
（a）启动交换机GVRP功能
命令：<Huawei>system-view
[Huawei]gvrp
其中，gvrp是系统视图下使用的命令，该命令的作用是在交换机中启动GVRP功能。

## Slide 29: 拓展知识
（b）启动接口GVRP功能
[Huawei]interface Ethernet0/0/1
[Huawei-Ethernet0/0/1]gvrp
[Huawei-Ethernet0/0/1]gvrp registration normal/fixed/forbidden
[Huawei-Ethernet0/0/1]quit
gvrp是接口视图下使用的命令，该命令的作用是在指定交换机端口（这里是端口Ethernet0/0/1）中启动GVRP功能。
（c）配置接口注册模式
[Huawei]interface Ethernet0/0/2
[Huawei-Ethernet0/0/2]gvrp registration fixed
[Huawei-Ethernet0/0/2]quit
gvrp registration fixed是接口视图下使用的命令，该命令的作用是将指定端口（这里是端口Ethernet0/0/2）的注册模式确定为fixed。端口的注册模式可以是fixed、forbidden和normal中的一种。

## Slide 30
感谢您的观看！
名校名师精品系列教材
Thanks for watching！